Оскільки кути  і  досить малі, то тангенси цих кутів можна замінити синусами:

Права сторона цієї рівності дорівнює показнику заломлення. Таким чином, показник заломлення пластинки

Хід роботи

- ознайомитися з рухомим механізмом мікроскопа, установити його дзеркало так, щоб поле зору було освітлене.

- на столик мікроскопа помістити скляну пластинку. На обидві поверхні скляної пластинки нанесені мітки по одній з кожного боку – тонкі рисочки, які мають взаємно перпендикулярний напрям. Переміщуючи тубус мікроскопа з допомогою гвинта кремальєри, можна дістати чітке зображення верхньої або нижньої мітки.

- сфокусувати мікроскоп на верхню мітку. Записати показник мікрометричного гвинта. Потім з допомогою мікрометричного гвинта повільно опустити тубус у низ до одержання чіткого зображення нижньої мітки. Повні оберти гвинта треба лічити, а частки оберту відлічувати по шкалі гвинта. Вимірювання повторити тричі.

- вимірюють дійсну товщину d скляної пластинки з допомогою мікрометра. Маючи значення дійсної і позірної товщини пластинки, можна визначити показник заломлення скла . Вимірювання і розрахунки провести з кількома пластинками і результат занести до таблиці.

| Номер пластинки | № п/п | Повні оберти | Долі оберту |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 18 | 0 | 1,800 | 0,001 | 2,65 | 0,01 | 1,472 | 0,002 | 0,0013 |
|  | 2 | 18 | 2 | 1,804 | 0,005 | 2,66 | 0,02 | 1,474 | 0,004 | 0,0027 |
|  | 3 | 17 | 47 | 1,794 | 0,005 | 2,63 | 0,01 | 1,465 | 0,005 | 0,0034 |
| 2 | 1 | 8 | 15 | 0,830 | 0 | 1,25 | 0,01 | 1,506 | 0,014 | 0,0092 |
|  | 2 | 8 | 19 | 0,838 | 0,008 | 1,26 | 0,02 | 1,503 | 0,011 | 0,0073 |
|  | 3 | 8 | 11 | 0,822 | 0,008 | 1,23 | 0,01 | 1,496 | 0,004 | 0,0027 |

Висновок

На лабораторній роботі я оволодів методикою визначення показника заломлення за допомогою мікроскопа і виміряв показники заломлення скляних пластинок.