Розділ 3. СИНТЕЗ КОМБІНАЦІЙНИХ СХЕМ.

  - Реалізувати функції, отримані в результаті виконання завдання 2.3, у базисі Буля. На виході кожного елемента написати формулу сигналу, який даним елементом реалізується. Для 5 довільних вхідних наборів визначити рівні сигналів (0 або 1) на виході кожного елемента схеми. Елементи можуть мати довільну кількість входів. Навести таблиці істинності задіяних елементів.

В результаті виконання завдання 2.3 отримано мінімальну ДНФ виду:

f = /b/ce v /a/cd v ac/e v abc v /abd/e v bcd/e.			(3.1.1.)

Це мінімальна ДНФ.

Реалізація даної функції у базисі Буля потребує застосування 4-х інверторів (НЕ), 4-х кон’юнкторів на 3 входи (3 І), 2-х кон’юнкторів на 4 входи (4 І) і 1-го диз'юнктора на 6 входів (6 АБО). Функціональна схема, що реалізує дану мінімальну ДНФ, зображена на рис.3.1.1.

Рис.3.1.1.   Схема функціональна комбінаційного логічного пристрою, який реалізує функцію (3.1.1.) у базисі Буля на елементах з довільною кількістю входів.

Нижче наведено таблиці істинності для задіяних в схемі елементів.

| Таблиця істинності інвертора „НЕ” | Табл.3.1.1 |
| --- | --- |
| Вхід | Вихід |
| a | f |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

| Таблиця істинності диз’юнктора „6 АБО” | Табл.3.1.4 |
| --- | --- |
| Входи | Вихід |
| a | b | c | d | e | f | F |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Таблиця істинності кон’юнктора „3 І” | Табл.3.1.2 |
| --- | --- |
| Входи | Вихід |
| a | b | c | f |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

| Таблиця істинності кон’юнктора „4 І” | Табл.3.1.3 |
| --- | --- |
| Входи | Вихід |
| a | b | c | d | f |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

  - Реалізувати функції, отримані в результаті виконання завдання 2.3, у базисі Буля. На виході кожного елемента написати формулу сигналу, який даним елементом реалізується. Для 5 довільних вхідних наборів визначити рівні сигналів (0 або 1) на виході кожного елемента схеми. Усі елементи повинні мати не більше  двох входів. Навести таблиці істинності задіяних елементів.

В результаті виконання завдання 2.3 отримано мінімальну ДНФ виду:

f = /b/ce v /a/cd v ac/e v abc v /abd/e v bcd/e.			(3.2.1.)

Оскільки, згідно завдання,  всі елементи повинні мати не більше двох входів, то, застосувавши правила перетворення ФАЛ, перезапишемо функцію (3.1.1.) в вигляді:

f = {[((/ab)(d/e)) v ((/b/b)e)] v [((/a/c)d) v ((ac)/e)]} v [((ab)c)) v ((bc)(d/e))]			(3.2.2.)

Реалізація даної функції у базисі Буля на двохвходових елементах потребує застосування 4-х інверторів (НЕ), 14-ти  кон’юнкторів на 2 входи (2 І) та 5 диз’юнкторів на 2 входи (2 АБО). Функціональна схема, що реалізує дану мінімальну ДНФ, зображена на рис.3.2.1.

Рис.3.2.1.   Схема функціональна комбінаційного логічного пристрою, який реалізує функцію (3.2.2.) у базисі Буля на елементах з двома входами.

Нижче наведено таблиці істинності для задіяних в схемі елементів.

| Таблиця істинності інвертора „НЕ” | Табл.3.2.1 |
| --- | --- |
| Вхід | Вихід |
| a | f |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

| Таблиця істинності кон’юнктора „2 І” | Табл.3.2.2 |
| --- | --- |
| Входи | Вихід |
| a | b | f |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

| Таблиця істинності диз’юнктора „2 АБО” | Табл.3.2.3 |
| --- | --- |
| Входи | Вихід |
| a | b | f |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

  - Реалізувати функції, отримані в результаті виконання завдання 2.3, у монобазисі І-НЕ. На виході кожного елемента І-НЕ написати формулу сигналу, який даним елементом реалізується. Для 5 довільних вхідних наборів визначити рівні сигналів (0 або 1) на виході кожного елемента схеми. Елементи можуть мати довільну кількість входів. Навести таблиці істинності задіяних елементів.

В результаті виконання завдання 2.3 отримано мінімальну ДНФ виду:

f = /b/ce v /a/cd v ac/e v abc v /abd/e v bcd/e.			(3.3.1.)

Реалізація даної функції у монобазисі І-НЕ потребує застосування 4-х інверторів (НЕ), 4-х  кон’юнкторів на 3 входи (3 І), 2-х кон’юнкторів на 4 входи (4 І) та одного диз’юнктора на 6 входів (НЕ 6 АБО). Функціональна схема, що реалізує дану мінімальну ДНФ, зображена на рис.3.3.1.

Рис.3.3.1.   Схема функціональна комбінаційного логічного пристрою, який реалізує функцію (3.3.1) у монобазисі І-НЕ на елементах з довільною кількістю входів.

Нижче наведено таблиці істинності для задіяних в схемі елементів.

| Таблиця істинності кон’юнктора „4 І НЕ” | Табл.3.1.3 |
| --- | --- |
| Входи | Вихід |
| a | b | c | d | f |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

| Таблиця істинності кон’юнктора „3 І НЕ” | Табл.3.3.1. |
| --- | --- |
| Входи | Вихід |
| a | b | c | f |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

| Таблиця істинності інвертора „НЕ” | Табл.3.2.1 |
| --- | --- |
| Вхід | Вихід |
| a | f |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

| Таблиця істинності диз’юнктора „ НЕ 6 АБО” | Табл.3.1.4 |
| --- | --- |
| Входи | Вихід |
| a | b | c | d | e | f | F |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

  - Реалізувати функції, отримані в результаті виконання завдання 2.3, у монобазисі Шеффера. На виході кожного елемента Шеффера написати формулу сигналу, який даним елементом реалізується. Для 5 довільних вхідних наборів визначити рівні сигналів (0 або 1) на виході кожного елемента схеми. Усі елементи Шеффера повинні бути двовходовими. Навести таблицю істинності елемента Шеффера.

В результаті виконання завдання 2.3 отримано мінімальну ДНФ виду:

f = /b/ce v /a/cd v ac/e v abc v /abd/e v bcd/e.			(3.4.1.)

Перетворимо функцію 3.4.1 до вигляду придатного для реалізації у монобазисі Шеффера на двовходових елементах:

f = ((/a/e)(bd)) v ((/b/c)e) v ((/a/c)d) v ((ac)/e) v ((ab)c) v ((bc)(d/e))				(3.4.2.)

Реалізація даної функції у монобазисі І-НЕ потребує застосування 17-х диз’юнкторів (НЕ 2 АБО) та 18 кон’юнкторів (2 І НЕ). Функціональна схема, що реалізує дану мінімальну ДНФ, зображена на рис.3.4.1.

Рис.3.4.1.   Схема функціональна комбінаційного логічного пристрою, який реалізує функцію (3.4.1) у монобазисі Шеффера на елементах з двома входами.

Нижче наведено таблиці істинності для задіяних в схемі елементів.

| Таблиця істинності диз’юнктора „2 НЕ АБО” | Табл.3.4.1. |
| --- | --- |
| Входи | Вихід |
| a | b | f |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

| Таблиця істинності кон’юнктора „2 І НЕ” | Табл.3.4.1. |
| --- | --- |
| Входи | Вихід |
| a | b | f |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

  - Реалізувати функції, отримані в результаті виконання завдання 2.4, у монобазисі АБО-НЕ. На виході кожного елемента АБО-НЕ написати формулу сигналу, який даним елементом реалізується. Для 5 довільних вхідних наборів визначити рівні сигналів (0 або 1) на виході кожного елемента схеми. Елементи можуть мати довільну кількість входів. Навести таблиці істинності задіяних елементів.

В результаті виконання завдання 2.4 отримано мінімальну КНФ виду:

f=(a+d)(a+b+/c)(b+/c+/e)(a+/c+/e)(/a+b+/d)(/a+/b+c)(/b+c+d)(b+/c+/d)(/a+c+/d)		(3.5.1)

Реалізація даної функції у монобазисі АБО-НЕ потребує застосування 4-х інверторів, 8-ми диз’юнкторів (3 АБО НЕ), одного диз’юнктора (2 АБО НЕ) та одного кон’юнктора (НЕ 9 І). Функціональна схема, що реалізує дану мінімальну КНФ, зображена на рис.3.5.1.

Нижче наведено таблиці істинності для задіяних в схемі елементів.

| Таблиця істинності диз’юнктора 3 АБО НЕ | Табл.3.5.1 |
| --- | --- |
| Входи | Вихід |
| a | b | c | f |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

| Таблиця істинності кон’юнктора 3 НЕ І | Табл 3.5.2 |
| --- | --- |
| Входи | Вихід |
| a | b | c | f |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

Рис.3.5.1.   Схема функціональна комбінаційного логічного пристрою, який реалізує функцію (3.5.1) у монобазисі Пірса.

  - Реалізувати функції, отримані в результаті виконання завдання 2.4, у монобазисі Пірса. На виході кожного елемента Пірса написати формулу сигналу, який даним елементом реалізується. Для 5 довільних вхідних наборів визначити рівні сигналів (0 або 1) на виході кожного елемента схеми. Усі елементи Пірса повинні бути двовходовими. Навести таблицю істинності елемента Пірса.

В результаті виконання завдання 2.4 отримано мінімальну КНФ виду:

f = (avd)(avbv/c)(bv/cv/e)(av/cv/e)(/avbv/d)(/av/bvc)(/bvcvd)(bv/cv/d)(/avcv/d)			(3.6.1)

Запишемо функцію (3.6.1) у вигляді:

f = (avd)[(avb)v/c][bv(/cv/e)][av(/cv/e)][(/av/d)vb][(/av/b)vc][(cvd)v/b][(/cv/d)vb][(/av/d)vc]	(3.6.2)

Реалізація даної функції у монобазисі Пірса потребує застосування 27-ми диз’юнкторів (2 АБО НЕ), 14-ти кон’юнкторів (2 НЕ І). Функціональна схема, що реалізує дану мінімальну КНФ, зображена на рис.3.6.1.

Нижче наведено таблиці істинності для задіяних в схемі елементів.

| Таблиця істинності диз’юнктора 2 АБО НЕ | Табл.3.6.1 |
| --- | --- |
| Входи | Вихід |
| A | b | f |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

| Таблиця істинності кон’юнктора 2 НЕ І | Табл.3.6.2 |
| --- | --- |
| Входи | Вихід |
| A | b | f |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

Рис.3.6.1.

  - Функції, задані в завданні 2.2, реалізувати за допомогою дешифраторів. У кожного з задіяних дешифраторів кількість виходів не повинна перевищувати 16. Навести таблиці істинності, які пояснюють роботу задіяних дешифраторів.

З завдання 2.2 одиничні значення функції:

f = /a/b/cd/e v /a/b/cde v /ab/cde v /abcd/e v a/b/c/de v a/bc/d/e v abc/de v abcd/e			(3.7.1)

приведені в таблиці 3.7.1.

| Таблиця значень функції | Таблиця 3.7.1 |
| --- | --- |
| № набору | a | b | c | d | e | f |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |

Таблиця істинності дешифраторів приведена в таблиці 3.7.2.

| Таблиця істинності дешифраторів D1 та D2 | Таблиця 3.7.2 |
| --- | --- |
| № набору | Входи | Сигнал вибору кристала | N виходу, на якому отримуємо сигнал 1 | Дешифратор |
|  | 8 | 4 | 2 | 1 |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2 |  |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 3 |  |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 4 |  |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 5 |  |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 6 |  |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 7 |  |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 8 |  |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 9 |  |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 10 |  |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 11 |  |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 12 |  |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 13 |  |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 14 |  |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 15 |  |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | D2 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2 |  |
| 19 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 3 |  |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 4 |  |
| 21 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 5 |  |
| 22 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 6 |  |
| 23 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 7 |  |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 8 |  |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 9 |  |
| 26 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 10 |  |
| 27 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 11 |  |
| 28 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 12 |  |
| 29 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 13 |  |
| 30 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 14 |  |
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 15 |  |

Для того, щоб реалізувати функцію 5-ти змінних, потрібно використати 2 4-х входові дешифратори. На перший дешифратор на вхід вибору кристалу (ВК) подається сигнал /а, завдяки чому він буде реалізовувати перші 16 наборів,  на вхід ВК другого дешифратора подається сигнал а, і він буде реалізовувати наступні 16 наборів.

Тоді у першому дешифраторі значення одиниці для функції, приведеної в таблиці 3.7.1 матимуть місце на виходах : 2, 3, 11, 14; у другому на виходах 1, 4, 13, 14.

Реалізація функції (3.7.1.) за допомогою дешифратора зображена на рис.3.7.1.

Рис.3.7.1.   Схема функціональна комбінаційного логічного пристрою, який реалізує функцію (3.7.1.) з використанням дешифраторів.

  - Функції, задані в завданні 2.2, реалізувати за допомогою мультиплексорів. У кожного з задіяних мультиплексорів кількість інформаційних входів не повинна перевищувати 16. Навести таблиці істинності, які пояснюють роботу задіяних мультиплексорів.

З завдання 2.2 одиничні значення функції:

f = /a/b/cd/e v /a/b/cde v /ab/cde v /abcd/e v a/b/c/de v a/bc/d/e v abc/de v abcd/e			(3.8.1)

приведені в таблиці 3.8.1.

| Таблиця значень функції | Таблиця 3.8.1 |
| --- | --- |
| № набору | a | b | c | d | e | f |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |

Для реалізації функцію 5-ти змінних використано 3 16-х входові мультиплексори. На вихід першого мультиплексора комутується сигнал перших 16-ти наборів вхідних змінних, на вихід другого мультиплексора – других 16-ти наборів. Вибір сигналу з виходу першого або другого мультиплексора здійснюється третім мультиплексором за допомогою сигналу а.

Реалізація функції (3.8.1.) за допомогою мультиплексорів зображена на рис.3.8.1.

Таблиця істинності мультиплексора приведена в таблиці 3.8.2.

| Таблиця істинності мультиплексора | Табл.3.8.2 |
| --- | --- |
| Входи | Вихід |
| 8 | 4 | 2 | 1 | з інформаційного входу № |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |

Рис.3.8.1.   Схема функціональна комбінаційного логічного пристрою, який реалізує функцію (3.8.1.) з використанням мультиплексорів.

  - Функції, задані в завданні 2.2, реалізувати за допомогою постійного запам'ятовуючого пристрою (ПЗП). Скласти таблиці прошиття ПЗП.

Постійний запам’ятовуючий пристрій – це комбінаційна багатовходова схема одноразового або багаторазового програмування з одним або кількома виходами. Інформація в ПЗП заноситься під час виготовлення, або користувачем перед встановленням на плату чи вже на самій платі, а потім доступна тільки для читання.

Таблиця прошиття необхідна для програмування ПЗП – запису в нього інформації. Запис інформації здійснюється за допомогою спеціального пристрою – програматора. Таблиця прошиття встановлює відповідність між адресами і вихідними даними. Завданням передбачено використання 10-ти входового ПЗП.

Функції, що підлягають реалізації за допомогою ПЗП, наведені в таблиці 3.9.1.

| Задані функції | Таблиця 3.9.1 |
| --- | --- |
| Вхідні сигнали | Вихідні сигнали |
| № | a | b | c | d | e | f0 | f1 | f2 | f3 | f4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Для реалізації п’яти функцій f i, заданих таблицею 3.9.1, маючи на увазі, що на входи ПЗП подаються 5 змінних a, b, c, d, e, кожній з функцій f i поставимо у відповідність вихід ПЗП D i та складемо таблицю прошиття ПЗП, яка наведена нижче.

| Таблиця прошиття ПЗП | Таблиця 3.9.2 |
| --- | --- |
| Адреси в кодах: | Дані в кодах: |
| двійковому | 16 | двійковому | 16 |
| А4 | А3 | А2 | А1 | А0 |  | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 |  |
| a | b | c | d | e |  | f0 | f1 | f2 | f3 | f4 |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | B | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1B |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | E | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1B |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1B |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1B |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1A | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1E | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | C |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |

Реалізація функцій, заданих за допомогою таблиці 3.9.1, у відповідності з таблицею прошиття, наведена на рис.3.9.1.

Рис.3.9.1.   Функціональна схема пристрою, який реалізує функції, задані в табл.3.9.1, з використанням ПЗП.

  - Функції, мінімізовані в завданні 2.3, реалізувати за допомогою програмованої логічної матриці (ПЛМ) типу PAL. Скласти таблиці прошиття (програмування) ПЛМ. Навести функціональну схему запрограмованої ПЛМ.

В результаті виконання завдання 2.3 отримано мінімізовану функцію:

f = /b/ce v /a/cd v ac/e v abc v /abd/e					(3.10.1)

Інформація для прошиття ПЛМ, реалізуючої функцію 3.10.1, приведена в таблиці 3.10.1.

| Таблиця прошиття ПЛМ | Табл.3.10.1. |
| --- | --- |
| № ел. І | Входи | Виходи |
|  | А3 | А2 | А1 | А0 | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
|  | e | d | c | b |  | F0 | F1 | F2 |  |  |
| І0 | L | H | - | H | - | A | - | - | - | - |
| І1 | H | - | L | L | - | - | A | - | - | - |
| І2 | - | H | L | - | - | A | - | - | - | - |
| І3 | L | - | H | - | - | - | - | A | - | - |
| І4 | - | - | H | H | - | - | - | A | - | - |
| І5 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | A | A | A | A | A |
| І6 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | A | A | A | A | A |
| І7 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | A | A | A | A | A |
| І8 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | A | A | A | A | A |
| І90 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | A | A | A | A | A |
| І10 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | A | A | A | A | A |
| І11 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | A | A | A | A | A |

Дана функція складається з п’яти термів. Для її реалізації використано ПЛМ, яка має 4 адресних входи, 12 елементів І, 6 елементів АБО та, відповідно, 6 виходів – D0 - D5. Оскільки кількість змінних функції f (3.10.1) рівна п’яти, а кількість адресних входів – чотирьом, то для реалізації даної функції додатково використаємо зовнішні логічні елементи 2 І та 2 АБО ( інший спосіб реалізації заданої функції – використання двох вищезгаданих ПЛМ ).

Схема реалізації функції (3.10.1) на ПЛМ наведена на рис.3.10.1. Згідно з даною схемою, терми функції f реалізовані за допомогою:

- терм /b/ce – елементів І1 та АБО2 ПЛМ;

- терм /a/cd – елементів І2 та АБО1 ПЛМ і елемента D2;

- терм ac/e – елементів І3 та АБО3 ПЛМ і елемента D3;

- терм abc – елементів І4 та АБО3 ПЛМ і елемента D3;

- терм /abd/e – елементів І0 та АБО1 ПЛМ і елемента D2.

Рис.3.10.1.   Функціональна схема пристрою, який реалізує функцію (3.10.1), з використанням ПЛМ.

  - Функції, мінімізовані в завданні 2.3, реалізувати за допомогою програмованої матриці логіки (ПМЛ) типу PLA. Скласти таблиці прошиття (програмування) ПМЛ. Навести функціональну схему запрограмованої ПМЛ.

В результаті виконання завдання 2.3 отримано мінімізовану функцію:

f = /b/ce v /a/cd v ac/e v abc v /abd/e					(3.11.1)

Інформація для прошиття ПМЛ, реалізуючої функцію 3.11.1, приведена в таблиці 3.11.1.

| Таблиця прошиття ПМЛ | Табл.3.11.1. |
| --- | --- |
| № ел. І | Входи | Виходи | Вихід | Примітки |
|  | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 | Di |  |
|  |  |  |  |  |  |  | e | d | c | b | a |  |  |
| І0 | - | - | - | - | - | - | H | - | L | L | - | D0 |  |
| І1 | - | - | - | - | - | - | - | H | L | - | L | D0 |  |
| І2 | - | - | - | - | - | H | - | - | - | - | - | D1 |  |
| І3 | - | - | - | - | - | - | L | - | H | - | H | D1 |  |
| І4 | - | - | - | - | H | - | - | - | - | - | - | D2 |  |
| І5 | - | - | - | - | - | - | - | - | H | H | H | D2 |  |
| І6 | - | - | - | H | - | - | - | - | - | - | - | D3 | f |
| І7 | - | - | - | - | - | - | L | H | - | H | L | D3 |  |
| І8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D4 |  |
| І90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D4 |  |
| І10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D5 |  |
| І11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D5 |  |

Схема реалізації функції (3.11.1) на ПЛМ наведена на рис.3.10.1. Згідно з даною схемою, терми функції f реалізовані за допомогою:

- терм /b/ce – елементів І0 та D0, D1, D2, D3;

- терм /a/cd – елементів І1 та D0, D1, D2, D3;

- терм ac/e – елементів І3 та D1, D2, D3;

- терм abc – елементів І5 та D2, D3;

- терм /abd/e – елементів І7 та D3.

Рис.3.11.1.   Функціональна схема пристрою, який реалізує функцію (3.11.1), з використанням ПМЛ.

  - Для схем, побудованих у завданнях 3.1 - 3.7, визначити їх „ціну”, підрахувавши кількість корпусів задіяних елементів. Визначити оптимальний (найдешевший) варіант.

На основі аналізу схем, побудованих в завданнях 3.1 – 3.7, складаємо таблицю оцінки схем за кількістю корпусів задіяних елементів:

| Таблиця оцінки схем на рис. 3.1.1 - 3.7.1 | Таблиця 3.12.1 |
| --- | --- |
| Схеми | „Ціна” (по кількості корпусів задіяних елеменів) |
| 3.1.1. | 11 |
| 3.2.1. | 23 |
| 3.3.1. | 11 |
| 3.4.1. | 35 |
| 3.5.1. | 15 |
| 3.6.1. | 41 |
| 3.7.1. | 4 |

З аналізу даних, приведених в таблиці, робимо висновок, що найбільш оптимальним варіантом, з огляду на кількість корпусів, є схема 3.7.1.

  - Для схем, побудованих у завданнях 3.1 - 3.7, визначити їх „ціну”, підрахувавши кількість виводів задіяних елементів. Визначити оптимальний (найдешевший) варіант.

На основі аналізу схем, побудованих в завданнях 3.1 – 3.7, складаємо таблицю оцінки схем за кількістю виводів задіяних елементів:

| Таблиця оцінки схем на рис. 3.1.1 - 3.7.1 | Таблиця 3.13.1 |
| --- | --- |
| Схеми | „Ціна” (по кількості виводів задіяних елементів) |
| 3.1.1. | 41 |
| 3.2.1. | 68 |
| 3.3.1. | 41 |
| 3.4.1. | 105 |
| 3.5.1. | 55 |
| 3.6.1. | 123 |
| 3.7.1. | 53 |

З аналізу даних, приведених в таблиці, робимо висновок, що найбільш оптимальними варіантами, з огляду на кількість виводів, є схеми 3.1.1 і 3.3.1.

  - Для схем, побудованих у завданнях 3.1 - 3.7, визначити час проходження сигналів від входу до виходу. Визначити оптимальний (найшвидший) варіант.

На основі аналізу схем, побудованих в завданнях 3.1 – 3.7, складаємо таблицю оцінки схем за часом проходження сигналів від входу до виходу:

| Таблиця оцінки схем на рис. 3.1.1 - 3.7.1 | Таблиця 3.14.1 |
| --- | --- |
| Схеми | Час проходження сигналів від входу до виходу |
| 3.1.1. | 3 |
| 3.2.1. | 6 |
| 3.3.1. | 3 |
| 3.4.1. | 9 |
| 3.5.1. | 3 |
| 3.6.1. | 11 |
| 3.7.1. | 3 |

З аналізу даних, приведених в таблиці, робимо висновок, що найбільш оптимальними варіантами, з огляду на час проходження сигналів від входу до виходу, є схеми 3.1.1, 3.3.1, 3.5.1 і 3.7.1.