Мета роботи: визначення частоти звукових коливань.

Прилади та обладнання : скляна трубка, міліметрова лінійка, поршень, телефон, генератор низькочастотних коливань.

Розрахункові формули :

ξ= 2А coskx cosωt

де 2 = Аст – амплітуда стоячої хвилі

А – амплітуда падаючої хвилі

k=  – хвильове число

λ – довжина падаючої хвилі

ω – циклічна частота коливань

Фізичні величини, які вимірюються прямим способом: температура повітря.

#### Таблиці результатів і вимірювань

#### Таблиця 1

| Клавіша | х1, м | х2, м | х3, м | х4, м | t°, c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а | 0,093 | 0,106 | 0,260 | 0,366 | 17° |
| б | 0,084 | 0,209 | 0,256 | 0,413 | 17° |
| в | 0,089 | 0,165 | 0,259 | 0,379 | 17° |

#### Таблиця 2

| клавіша | L1 м | L2 м | L3 м | L м | Δ L1 м | Δ L2 м | Δ L3 м | Δ L м | υ Гц | Δυ Гц | δ υ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а | 0,013 | 0,154 | 0,106 | 0,091 | 0,078 | 0,063 | 0,015 | 0,052 | 1824 |  |  |
| б | 0,125 | 0,047 | 0,157 | 0,110 | 0,015 | 0,063 | 0,047 | 0,042 | 1509 |  |  |
| в | 0,106 | 0,098 | 0,124 | 0,104 | 0,056 | 0,063 | 0,038 | 0,046 | 1685 |  |  |

Висновок : на даній лабораторній роботі я навчився визначати частоту звукових коливань методом стоячої хвилі. Звукова хвиля збуджується мембраною телефона 5 і розповсюджується у повітрі в об’ємі трубки 1. Дійшовши до поршня, хвиля відбивається і в результаті накладання відбитої  хвилі з падаючою утворюється стояча хвиля. Як відомо, рівняння стоячої хвилі записується у вигляді:

ξ= 2А coskx cosωt

Пересуваючи поршень вздовж трубки, спостерігаємо зміну гучності звуку. Максимальною сила звуку буде тоді, коли біля поверхні мембрани телефона утворюється пучність, а біля поверхні поршня – вузол стоячої хвилі. Розташування вузлів визначається з умови:

2А cos kx = 0

Отже, при значеннях хn, які задаються формулою між мембраною і поршнем вкладається непарна кількість чвертей довжин хвиль. Різниця відстаней між двома сусідніми вузлами чисельно дорівнює довжині стоячої хвилі. Врахувавши зв’язок між довжинами падаючої і стоячої хвиль для частоти звуку одержуємо розрахункову формулу:

Підпис студента

Оцінка виконання роботи

| Доуск | Захит | Дата виконання |
| --- | --- | --- |

Підпис викладача