Задані величини: L – довжина капіляра (0,60 ( 0,0005)м; r – радіус капіляра (1,1 ( 0,05)*10-3м; ( - густина рідини (1 ( 0,0005)*10-3 кг/м3.

Фізичні величини, які вимірюються прямим способом: h – висота рідини в капілярі; t – час, за який рідина витече з капіляра; V – об’єм рідини, яка використовується в досліді.

Основні характеристики приладів: прилад Арреніуса складається з довгого капіляра радіусом r, що має розширення у вигляді циліндричного резервуара. Розширення обмежене позначками a і b. Капіляр з резервуаром знаходиться в термостаті (заповнена водою зовнішня скляна труба). Об’єм рідини, що витекла з капіляру, вимірюється мензуркою.

Таблиці результатів вимірювань:

| № | h, м | (h, м | t, с | (t, с | V, м3 | (V, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,140 | 0,001 | 25,6 | 0,013 | 0,105*10־³ | 0,5*10־ |
| 2 | 0,142 | 0,001 | 25,59 | 0,014 | 0,1*10־³ | 0 |
| 3 | 0,1415 | 0,0005 | 25,65 | 0,037 | 0,095*10־³ | 0,5*10־ |
| сер | 0,141 | 0,00083 | 25,613 | 0,0213 | 0,1*10־³ | 0,3*10־ |

Обчислення шуканої величини за робочою формулою:

( = ((3,14*103*9,8*(1,1*10-3)4 *25,613) / 8*0,1*10-³*0,6) * (0,6 + 0,141/2) =                = 1,6*10-3 Па*с;

Обчислення похибок (формули та розрахунок):

(( =(( ((/( + 4*(r/r + (t/t + (V/V + 2*(L/L + (h/h+(g/g)

((=((0,5/103+4*0,005*10-3/1,1*10-3+0,0213/25,613+0,3*10־/0,1*10־³ +2*0,0005/0,6+0,00083/0,141+0,005/9,81)=7,2*10־ Па(с

((=(((/()*100%=7,2*10־/1,6*10-3*100% = 4,5%

Запис кінцевого результату:

((=4,5%

(=(1,6(0,07)*10-3 (Па*с)

Аналіз результатів та висновки: на цій лабораторній роботі я визначив коефіцієнт в’язкості рідини методом витікання з капіляра за допомогою прилада Арреніуса (=(1,6(0,07)*10-3 (Па*с). Обчислив відносну ((  =4,5%  похибку.