Мета роботи: Визначити коефіцієнт в’язкозті рідини.

Прилади і матеріали: Капілярний віскозиметр, шприц, секундомір,мікрокомпресор,

Дистильована вода, досліджувана рідина.

Теоретична частина

Виведення розрахункової формули

У цій роботі використано порівняльний метод визначення коефіцієнта в’язкості рідини. Метод полягає в тому, що через один і той же капіляр спочатку протікає рідина з відомим коефіцієнтом в’язкості рідини, а потім рідина з невідомим коефіцієнтом в’язкості. Різниця тисків на кінцях капіляра

Об’єми обидвох рідин беруть однаковими. Підставивши (1) і (2) у формулу Пуазеля, отримуємо для цих рідин

Де     ,       - час витікання першої і другої рідини, відповідно

Поділимо (4) на (3) і визначимо в’язкість досліджуваної рідини через в’язкість відомої рідини:

(5)

Послідовність виконання роботи

1. У початковому положенні обидва крани закриті

(ручки кранів виставити горизонтально).

2. Відкрити верхній кран (ручку верхнього крана виставити вертикально).

3. Набрати у шприц 20мл рідини.

4. Підставити під патрубок для витікання рідини колбу з досліджуваною рідиною.

5. Ввести голку шприца у верхній лівий отвір (кінець голки повинен бути нижче від рівня патрубка для нагрівання повітря).

6. Витиснути рідину  у шприці і закрити верхній кран.

7. Увімкнути мікрокомпресор і нагнітати повітря до того часу, поки рідина не ввійде в перший розширений об’єм правого колінавіскозиметра.

8. Вимкнути мікрокомпресор.

9. Відкрити нижній кран (ручку нижнього крана виставити вертикально).

10. Увімкнути секундомір в момент проходження рівнем рідини позначки А та вимкнути секундомір у момент проходження позначки В. Результати вимірювань записати в таблицю.

11. Злити рештки рідини в колбу.

12. Привести установку у початкове положення.

13. З кожною досліджуваною рідиною повторити вимірюваннятричі.

14. За формулою (5) обчислити коефіцієнт в’язкості досліджуваної рідини.

15. Обчислити абсолютну і відносну похибки вимірювань.

В’язкість води:

Густина досліджуваної рідини:

Густина води:

Таблиця результатів вимірювань

| № |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| сер |  |  |  |  |

Висновок: За допомогою лабораторної роботи було визначено коефіцієнт в’язкості доосліджуваної речовини.