Новые FLASH-микроконтроллеры фирмы Microchip

С момента своего создания фирма Microchip ориентировалась на разработку и производство недорогих однократно программируемых микроконтроллеров. Несколько лет назад спектр выпускаемых микроконтроллеров был значительно расширен несколькими моделями с FLASH-памятью программ, хотя по-прежнему делался упор на однократно программируемые модели. И вот, осенью 2001 года компания представила свою новую технологию производства FLASH-микроконтроллеров — PEEC, сообщив при этом, что отныне все новые модели будут разрабатываться на её основе. Первыми были выпущены модели PIC16F73 и PIC18F452. Кроме того, в течение 2002 года выпущено целое созвездие FLASH-микроконтроллеров на любой вкус — от дешёвых PIC12F629/675 (8 pin) до многофункцио-нальных PIC18F8720 (80 pin). Прежде чем подробнее рассмотреть новые модели, остановимся на достоинствах технологии PEEC. 
  Применение новейшей FLASH-технологии PEEC позволяет получить отличные характеристики — невысокую цену, отличную надёжность, малое время записи ячейки. Программирование микроконтроллеров, выпускаемых по этой технологии, оптимизировано так, что массив данных размером в 1 Мбит (128 Кбайт) может быть стёрт и запрограммирован менее чем за 2 с. Отдельное слово в памяти программ может быть стёрто и вновь запрограммировано менее чем за 3 мс. Число гарантированных циклов стирание/запись EEPROM-памяти данных более 1000000, а FLASH-памяти программ — более 100000 циклов. Длительность хранения данных — более 40 лет. Это позволяет хранить огромные массивы данных непосредственно во FLASH программной памяти и оперативно работать с ними, используя команды табличного чтения/записи. Применение технологии PEEC существенно улучшило частотные показатели микроконтроллеров, что позволило отказаться от разбраковки изделий по максимальной тактовой частоте. Поэтому на маркировке новых микроконтроллеров не указана тактовая частота — подразумевается, что она максимальна для данного семейства.

8-pin FLASH-микроконтроллеры PIC12F629, PIC12F675 со встроенными компаратором и 10-бит АЦП по супернизкой цене!

Самый недорогой и маленький мик- роконтроллер фирмы Microchip — это PIC12C508. Теперь у него есть два FLASH “собрата” по семейству — это PIC12F629 (встроенный компаратор) и PIC12F675 (встроенные компаратор и 10-бит АЦП). Но самое интересное, что при всех достоинствах новых микроконтроллеров, цена на них осталась практически такая же, как и на PIC12C508! 
  Новые микроконтроллеры pin-to-pin и программно совместимы со всем семейством PIC12CXXX. При этом они имеют 14-бит ядро (35 команд, 20 МГц) и встроенную систему прерываний. Встроенная FLASH-память имеет объём 1K программных слов, а наличие ОЗУ 64 байт и EEPROM 128 байт делают PIC12F629 и PIC12F675 лучшими на рынке 8-pin микроконтроллеров по цене менее 1 доллара! 
  Благодаря совместимости с PIC12C, новые микроконтроллеры можно рекомендовать для замены старых с целью модернизации изделия, улучшения функциональности приборов с уменьшением при этом числа внешних элементов и себестоимости. Новые FLASH-контроллеры можно уверенно рекомендовать и для новых надёжных, малогабаритных приборов с низким потреблением и высокой функциональностью. Благодаря высокой надёжности и низкой цене, их можно использовать в игрушках, пожарно-охранной технике, реле времени, электронных метках, системах защиты и криптографии, кодерах/декодерах, удалённых датчиках и др. А низкое потребление и малые габариты (помимо традиционных DIP и SOIC, доступен миниатюрный MLF) делают новые контроллеры идеальными для применения в переносной аппаратуре с батарейным питанием. Основные характеристики микроконтроллеров приведены в табл. 1.

В таблице могут быть мелкие неточности, поэтому рекомендуем обратиться к файлу в формате .pdf

Недорогие 14-pin FLASH-микроконтроллеры PIC16F630, PIC16F676 со встроенными компаратором и 10-бит АЦП

Дополнительно к суперпопулярному 14-pin микроконтроллеру PIC16C505 выпущены два новых FLASH-контрол-лера PIC16F630 (встроенный компаратор) и PIC16F676 (встроены компаратор и 10-бит АЦП). Микроконтроллеры pin-to-pin совместимы с PIC16C505 и могут быть рекомендованы как для их замены в старых разработках с целью минимизации внешних компонентов, так и для использования в новых конструкциях, где важнейшим критерием является цена. 
  Новые контроллеры PIC16F630 и PIC16F676 построены на основе 14-бит ядра (в отличие от более простого 12-бит PIC16C505), имеют систему команд из 35 инструкций и чрезвычайно просты в освоении. Объём FLASH программной памяти составляет 1К команд, а энергонезависимой памяти данных EEPROM — 128 байт (табл. 1). Микроконтроллеры работают как с внешним, так и с внутренним генератором. Встроена аналоговая периферия (компаратор и АЦП), а также, помимо 8-разрядного, ещё и 16-бит таймер-счётчик. Встроенная система прерываний и низкая цена позволяют использовать микроконтроллеры в качестве электронных реле времени, системах сбора информации и удалённых датчиках. А FLASH программная память программ облегчает отладку изделий. 
  Отличные характеристики при чрезвычайно низкой цене позволяют использовать новые микроконтроллеры в высокосерийных изделиях. Малые размеры, низкое потребление, встроенная аналоговая периферия позволяют применять эти микроконтроллеры в приборах с батарейным питанием. А благодаря высокой надёжности работы микроконт-роллеров, PIC16F630 и PIC16F676 привлекательны для устройств автомобильной электроники и промышленной автоматики.

FLASH-микроконтроллеры PIC18F6X20, PIC18F8X20 с объемом программной памяти до 1 Мбит

В продаже появилось новое семей- ство мощных микроконтроллеров PIC18F6720/6620 (64-pin) и PIC18F8620/8720 (80-pin). На сегодняшний день они самые мощные и функциональные. Семейство объединяет в себе все лучшие достоинства микроконтроллеров Microchip — надёжность, функциональность, удобство программирования на Си — с огромным объёмом внутренней FLASH-памяти программ — до 128 Кбайт (табл. 2). Имеется возможность подключения дополнительной внешней программной памяти.

В таблице могут быть мелкие неточности, поэтому рекомендуем обратиться к файлу в формате .pdf

Микроконтроллеры имеют режимы самопрограммирования и внутрисхемного программирования, a 100 тыс. гарантированных перезаписей позволяет хранить огромные массивы данных в FLASH-памяти программ. Встроена разнообразнейшая периферия: 2 модуля AUSART, 10-бит АЦП, I2C, SPI, 5 модулей ШИМ, 2 компаратора и многое другое. Встроенная функция аппаратного умножения за один такт существенно экономит время вычислений, а встроенный ICD-протокол упрощает внутрисхемное программирование и отладку. 
  Микроконтроллеры идеальны для применения в задачах, требующих обработки и хранения больших объёмов данных, таких как кассовые аппараты, системы сбора и хранения данных, пожарно-охранные пульты. Уникальные функции микроконтроллеров пригодятся при создании любых терминальных устройств и пользовательских интерфейсов, а вычислительные мощности — в измерительном оборудовании и промышленной автоматике.

FLASH-микроконтроллеры PIC18FXX20 с дополнительными режимами энергосбережения

Не секрет, что помимо быстродействия и функциональности, к современным микроконтроллерам предъявляются жё-сткие требования по потребляемой мощности. Причём, чем выше тактовая частота, тем выше производительность, а также энергопотребление. Улучшение экономичности при высокой производительности достигается тремя способами: совершенствованием технологии и минимизацией токов утечки, снижением напряжения питания (кристаллы по технологии PEEC работают при напряжениях 2,0…5,5 В) и специальными раздельными режимами тактирования ядра и периферии. Последний способ позволяет более гибко использовать ресурсы микроконтроллера, затрачивая при этом минимум энергии. 
  В новое семейство экономичных PICmicro входят 6 модификаций: PIC18F1220/1320 (18 pin), PIC18F2220/2320 (28 pin) и PIC18F4220/4320 (40 pin) (табл. 3). Их основным отличием от других семейств PIC18F являются: наличие нескольких встроенных генераторов с возможностью выбора частоты из 8 вариантов, раздельное тактирование ядра и периферии с возможностью раздельного перевода в режим ”sleep”, возможность ступенчато изменять тактовую частоту ядра и периферии в зависимости от режима работы. Кроме того, предусмотрен режим защиты от сбоя в основном тактовом генераторе. В этом случае система автоматически распознает аварийную ситуацию, переключится на резервный генератор и выставит запрос на выполнение прерывания. Столь гибкие возможности и сочетание режимов работы позволяют использовать микроконтроллеры семейства PIC18FXX20 в приборах с низким потреблением и батарейным питанием. Встроенные системы защиты от сбоев дополнительно увеличивают надёжность работы устройств.

В таблице могут быть мелкие неточности, поэтому рекомендуем обратиться к файлу в формате .pdf

Все рассмотренные микроконтроллеры позволяют осуществлять внутрисхемную отладку на базе встроенно--го модуля ICD. О внутрисхемном программаторе-отладчике MPLAB-ICD2 (DV164007) мы рассказывали в прошлых номерах журнала. В микроконтроллеры PIC18F1220/1320 встроены дополнительные возможности отладки — поддержка нескольких точек останова и останов по достижению результата какой-либо ячейки ОЗУ.