Мета роботи: ознайомитись з первинними засобами пожежогасіння; дослідити та встановити придатність піноутворювача для одержання вогнегасної речовини (піни).

Теоретична частина:

Залежно від способу припинення вогню виділяються:

- Охолодження горючих речовин або зони горіння;

- Розбавлення повітря чи горючих речовин;

- Ізоляції горючих речовин або окисника від зони горіння;

- Хімічного гальмування реакції горіння.

Використовуються такі вогнегасні речовини:

  - вода;

  - вода з добавками, які підвищують її вогнегасну здатність;

  - газові вогнегасні суміші;

  - вогнегасні порошки;

  - комбіновані вогнегасні суміші

Піна-це дисперсна система, що складається з бульбашок газу, розділених плівкою рідини.

На практиці застосовують 2 види:

  - хімічну;

  - повітряно-механічну.

Формула утворення хімічної піни:

Al2(SO4)3 + 6H2O = 2Al(OH)3 + 3H2SO4

H2SO4 + 2NaHCO3 = N2SO4 + 2CO2

ЇЇ кратність дорівнює 5, а стійкість до 40 хв. Повітряно-механічна піна утворюється при механічному змішуванні повітря (90%), води (9,4+9,8%) та поверхнево-активної речовини, що зменшує поверхневий натяг води-піноутворювача.

Основні види вогнегасників:

- хімічно-пінні вогнегасники (ВПХ-10);

- повітряно-пінні вогнегасники (ВПП-5, ВПП-10, ВПП-100);

- вуглекисні вогнегасники (ВВ-2, ВВ-5, ВВ-8, ВВ-25, ВВ-80, ВВ-400);

- хладонові (аерозольні) вогнегасники (ВАХ-10, ВХ-3, ВВБ-3А, ВХ-7);

- порошкові вогнегасники (ВП-7, ВП-2, ВП-10, ВП-5, ВППС-100).

Вогнегасники повинні розміщуватись на видних і легкодоступних місцях. Бажано недалеко від джерел небезпеки (загорання).

Хід роботи:

- Наливаємо 100 г піноутворювача у вимірну ємність, включити компресор і секундомір на 30 с, щоб виміряти кратність

- Визначаємо показник стійкості: зменшення кількості піни на 50%

- Повторити досліди для різних концентрацій

- Прибрати робоче місце, внести результати

- Зробити висновки

Таблиця 1

| Досліджувана речовина | Початковий об"єм розчину, мл | Об"єм одержаної речовини, мл | Кратність | Стійкість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за нормою | факт | за нормою | факт |

Висновок:

На лабораторній роботі ми на практиці визначали якості піноутворюючої речовини. Провівши дослідження ми можемо зробити висновок, що всі розчини придатні для пожежогасіння, але їх кратність і стійкість є різні.

Оптимальним з розрахунку кратності і стійкості є 3% розчин вогнегасної речовини. З погляду отримання за короткий термін великої кількості піни оптимальній є 5% розчин. Його недоліком є найнижча стійкість. Найгірші показники в 2% розчині, але його перевагою може стати менша ціна і в теорії, його достатньо для використання в побуті (вдома).