Приложение

Определения основных понятий и терминов

Информация - это сведения обопределенных свойствах или параметрах тех или иных явлений или объектов и о зависимостях между этими свойствами.

Сообщение - это информация, воплощенная и зафиксированная в некоторой материальной форме.

Сигнал - это физическое средство передачи сообщения. Или иначе: сигнал - это процесс изменения во времени некоторого физического параметра s(t) какого-либо объекта, служащий для отображения, регистрации и передачи сообщения.

Типы сигналов: аналоговый, дискретный, квантованный, оцифрованный (кодированный), модулированный, импульсный и т.д.

Интерфейс - это совокупность аппаратных и программных средств для организации информационной связи между информационными устройствами, т.е. устройствами, осуществляющими прием, передачу, хранение информации и ее обработку.

Система счисления - это совокупность приемов и правил для записи чисел цифровыми знаками.

Непозиционная система счисления - это система, для которой значение символа, т.е. цифры, не зависит от его положения в числе.

Позиционная система счисления - это система, в которой значение каждой цифры зависит не только от ее числового эквивалента, но и от ее места (позиции) в числе, т.е. один и тот же символ (цифра) может принимать различные значения.

Основание или базис q позиционной системы счисления - это количество знаков или символов, используемых для изображения числа в данной системе. В частности, различают десятичную (q = 10), двоичную (q = 2), восьмеричную (q = 8) и шестнадцатеричную (q = 16) позиционные системы счисления.

Код числа - это запись числа в некоторой системе счисления. Например, двоичный код, десятичный, восьмеричный и т.д.

Длина разрядной сетки - число разрядов (позиций), выделяемых в компьютере для представления числа в позиционной системе счисления (в основном в двоичной системе).

Вес разряда числа в позиционной системе счисления - это величина Pi = qi, где i- номер разряда разрядной сетки, отсчитываемый справа налево.

Длина числа (слова) - это количество позиций (или разрядов) в записи числа.

Бит - один разряд (одна позиция) в двоичной системе счисления.

Байт - восемь битов.

Диапазон представления чисел в заданной системе счисления - это интервал числовой оси, заключенный между максимальным и минимальным числами, значение которых зависит от длины разрядной сетки, выделенной в машине для представления чисел.

Машинное (автоматное) изображение числа - это представление числа в разрядной сетке компьютера.

Форма представления двоичных чисел в компьютере. Различают две основные формы представления: с фиксированной запятой (точкой) и с плавающей запятой.

Фиксированная запятая (точка) - машинная форма представления целых чисел или правильной дроби. Разрядная сетка, выделенная для представления числа в этой форме, разбивается на две части: старший разряд выделяется под знак числа, а в остальной части (в поле числа) представляется значение числа. Для целых чисел запятая фиксируется правее младшего разряда, а для правильной дроби - левее старшего разряда поля числа.

Формы представления отрицательных чисел с фиксированной запятой:

прямой код - значение модуля числа представляется в обычном двоичном коде;

обратный код - все разряды значения числа, представленного в прямом коде, инвертируются;

дополнительный код - к значени. числа, представленного в обратном коде, прибавляется единица.

Во всех случаях в знаковый разряд отрицательного числа записывается единица.

Плавающая запятая (точка) - машинная форма представления вещественных чисел. Разрядная сетка, выделенная для представления числа в этой форме, разбивается на три части: старший разряд обычно выделяется под знак числа, следующие np разрядов под порядок (или храктеристику) числа (p), остальная часть разрядной сетки nm предназначена для представления модуля мантиссы числа (m).

Нормализованное число - число в форме с плаваюей запятой, модуль мантисы m которого удовлетворяет следующему неравенству:

0.12 ( (m(<1.

Абсолютная погрешность представления - это разность между истинным значением входной величины А и ее значением, полученным из машинного изображения АМ, т.е. ([A] = (A - АМ(

Относительная погрешность представления равна: ([A] = (([A]/АМ(.

Систематический код - код, содержащий в себе, кроме информационных, также контрольные разряды, в которые записывается некоторая информация об исходном числе, необходимая для обнаружения возможных искажений в записи числа, возникших по тем или иным причинам. Например, код Хеминга является таким систематическим кодом.

Алгебра логики - это алгебра высказываний и она является логической основой компьютеров.

Высказывание - это всякое утверждение, которое может быть истинным или ложным. Истинному высказывани. приписывается символ 1, а ложному - 0. В алгебре логики цифры 0 и 1 явля.тся символами состояния или высказываниями, а не числами.

Простое высказывание это логическая переменная, а сложное высказывание это логическая функция (ЛФ).

Логические связки - объединяют простые высказывания, т.е. логические переменные, в сложные высказывания, т.е. в логические функции. Например, знаками логических связок являются следующие символы: + или (, & или (, ( , ( и т.д.

Логическая переменная - логическая (булева) переменная, или простое высказывание, эта такая величина, которая может принимать только два значения: 0 или 1. Например, когда логическая переменная А истинна, то 
А = 1, если же ложна, то А = 0.

Инверсия или отрицание некоторой логической переменной, например переменной А, это фактически также логическая переменная, принимающая значение обратное значению переменной А, и обозначаемая как (А. Если 
А =1, то (А = 0, если же А =0, то (А = 1.

Литерал - логическая переменная или ее инверсия (отрицание). Например, переменная А и ее инверсия (А - это одна переменная с разными значениями, но два литерала.

Набор - совокупность значений аргументов логической функции. Любая логическая функция n аргументов может иметь 2n наборов. Каждому набору значений аргументов приписывается номер, равный двоичному числу, соответствующему значению данного набора.

Логическая функция (ЛФ). - Функция f(x1, x2, ..., xn) называется логической (переключательной), или булевой, если она, так же как и ее аргументы xi, может принимать только два значения: 0 или 1.

Число различных ЛФ n аргументов конечно и равно 2или 2m, где m = 2n - число наборов n аргументов. Это объясняется тем, что на каждом наборе у ЛФ может быть два значения: 1 или 0. Поэтому каждой ЛФ можно поставить в соответствие m-разрядное двоичное число, а количество различных двоичных m-разрядных чисел равно 2m, следовательно, количество различных ЛФ равно 2m.

Каждой логической функции данного набора аргументов, принято приписывать номер: 0, 1, 2,...

Неполность. определенная ЛФ n переменных, это функция, заданная на числе наборов меньшем 2n.

Временная булева функция (ВБФ) - это логическая функция
 y = ((x1, x2, ..., xn, t), принимающая значение {0,1} при 0 ( t ( s-1, где s -количество интервалов автоматного времени. Число различных ВБФ равно .

Элементарные функции одной и двух переменных: NOT, AND, OR, XOR, 
AND-NOT, OR-NOT, IF...THEN и т.д.

Логическое отрицание, или функция НЕ (NOT): f3(x) = ( x = (x. В данном случае функция является инверсией или отрицанием аргумента.

Дизъюнкция - логическое сложение, или функция ИЛИ (OR) - это функция, которая истинна тогда, когда истинна хотя бы одна из ее переменных: 
 f7(x1, x2) = x1 + x2 = x1 ( x2 = x1 ! x2.

Конъюнкция - логическое умножение или функция И (AND) - это функция, которая истинна тогда, когда все ее переменные одновременно истинны: 
f1(x1, x2) = x1 ( x2 = x1 ( x2 = x1 & x2\

Функция (штрих) Шеффера или функция И-НЕ - это функция, которая ложна тогда, когда все переменные одновременно истины: f14(x1, x2) = x1/x2.

Функция (стрелка) Пирса (Вебба) или функция ИЛИ-НЕ - это функция, которая истинна только тогда, когда все переменные ложны: f8(x1, x2) = x1 ( x2 = x1 O x2.

Импликация или функция ЕСЛИ-ТО (IF-THEN) - это функция, которая ложна тогда и только тогда, когда x1 истинно и x2 ложно. Аргумент x1 называется посылкой, а x2 - следствием: f13(x1, x2) = x1 ( x2.

Исключающее ИЛИ (XOR) - это функция неравнозначности, которая фактически реализует процедуру суммирования по модул. 2:f6(x1, x2) = x1 ( x2 = x1 ( x2.

Суперпозиция - подстановка в логическую функцию вместо ее аргументов других логических функций.

Функционально полная система логических функций - система, с помощью логических функций которой, применяя операции суперпозиции и подстановки, можно получить любую сколь угодно сложную логическую функцию.

Таблица истинности - таблица, в которой приведены все возможные наборы аргументов некоторой логической функции и соответствующие им значения самой функции.

Терм - группа логических переменных в прямой или инверсной форме, т.е. группа литерал, некоторой логической функции, объединенных одним и тем же знаком логической связки: логического сложения или же логического умножения. В терме каждая переменная или ее отрицание встречается только один раз, т.е. в терм может входить или переменная данной функции, или ее отрицание.

Ранг терма - количество переменных и их инверсий, т.е. количество литерал, входящих в данный терм. Терм, в который входят все переменные, или их отрцания, данной ЛФ имеет максимальный ранг.

Макстерм (H), т.е. дизъюнктивный терм, - это логическая функция, связывающая все переменные в прямой или инверсной форме, т.е. литералы, знаком дизъюнкции.

Минтерм (F), т.е. конъюнктивный терм, - это логическая функция, связывающая переменные в прямой или инверсной форме, т.е. литералы, знаком конъюнкци.

Конституента единицы (К1) тождественна минтерму.

Конституента нуля (К0) тождественна макстерму.

Элементарное произведение - конъюнкция нескольких переменных или их отрицаний, т.е фактически минтерм.

Элементарная сумма - дизъюнкция переменных, часть которых может иметь отрицания, т.е. фактически макстерм.

Базис - функционально полная система элементарных функций, с помощь. которой любая логическая функция может быть представлена суперпозицией исходных элементарных функций. Существует 5 типов базисов.

Способы представления логических функций: табличный, аналитический, числовой, геометрический (графический).

Числовой способпредставления логической функции: в случае СНДФ под знаком суммы (( или () перечисляются, заключенные в скобки, номера наборов, на которых функция равна единице. В случае СНКФ - под знаком произведения (( или () перечисляются, заключенные в скобки, номера наборов, на которых функция равна нулю. Например, f1 = ( (1, 3, 5, 6)=
 f2 = ( (0, 4, 7)

Геометрический (графический) способпредставления логической функции: например, функция двух переменных представляется в виде квадрата, вершины которого соответству.n комбинациям переменных; функция трех переменных представляется в виде трехмерного куба; а четырех переменных - в виде четырехмерного куба и т.д.

Карты Карно (Вейча) - один из способов графического представления логической функции. Используются в процедурах минимизации ЛФ.

Нормальная форма аналитического представления логической функции:

НДФ - (Fi, где Fi - минтермы любого ранга, включая единичный, ( - в данном случае знак логического сложения.

НКФ - (Hi, где Hi - макстермы любого ранга, ( - в данном случае знак логического умножения.

Совершенная (стандартная или каноническая) форма аналитического представления ЛФ:

СНДФ - (Fi, где Fi - минтермы только максимального ранга.

СНКФ - (Hi, где Hi - макстермы только максимального ранга.

Минимальные нормальные формы представления ЛФ:

МНДФ - НДФ с минимальным числом минтермов, имеющих минимальные ранги, ни один из которых исключить нельзя, или НДФ содержащая наименьшее количество букв (литерал).

МНКФ - НКФ с минимальным числом макстермов, имеющих минимальные ранги, ни один из которых исключить нельзя, или НКФ содержащая наименьшее количество букв (литерал).

Минимизация логической функции - получение ее МНДФ или МНКФ для того, чтобы в дальнейшем получить минимальное количество логических элементов в электронной схеме, предназначенной для реализации данной логической функции.

Соседние термы - термы в НДФ или НКФ, которые отличаются только одной переменной: в одном терме переменная без отрицаниия, а в другом - с отрицанием.

Вхождение одной ЛФ в другую: если некоторая логическая функция ( равна нулюна тех же наборах, на которых равняется нулю другая функция f, то считается, что функция ( входит в функцию f.

Импликанта - некоторая логическая функция, входящая в данную ЛФ и обращаемая в ноль при наборе переменных, на котором сама ЛФ также равна нулю.

Импликанта дизъюнктивная - любой минтерм, или группа минтермов исходной НДФ.

Импликанта конъюнктивная - любой макстерм, или группа макстермов исходной НКФ.

Простые или элементарные импликанты - самые короткие произведения или короткие суммы, входящие в данную ЛФ, или импликанта типа элементарного произведения (минтерма) или элементарной суммы (макстерма), никакая собственная часть которого уже не является импликантой данной ЛФ.

Собственная часть логического произведения - получается путем исключения из данного произведения одного или нескольких сомножителей.

Сокращенная форма аналитического представления ЛФ - дизъюнкция всех ее простых импликант.

Тупиковая форма аналитического представления ЛФ - дизъюнкция простых импликант, ни одну из которых исключить нельзя.

Накрытие - если на каком-либо наборе аргументов функция f принимает значение а1, а функция ( на этом же наборе принимает значение а2, то тогда говорят, что функция f на данном наборе накрывает значение а2 функции ( своим значением а1.

Поглощение - A(A + B) = A;        A + AB = A.

Склеивание - AB +(AB = B ( A +(A) = B;         (A + B)(A +(B) = A.

Неполное склеивание - xy + x(y = x + xy + x(y.

Формула развертывания: x = (x +y)(x +(y);     (x + y) = (x + y + z)(x + y +(z).

Теорема (законы) де Моргана - A + B + C = (A(B(C;  ABC = (A +(B +(C.

Двойственность - если в некоторой ЛФ изменить все знаки операции И на знаки операции ИЛИ, все знаки операции ИЛИ на знаки операции И, все нули на единицы и все единицы на нули, т.е. заменить все переменные на их инверсии, а инверсии переменных на эти же переменные без инверсии, то получается отрицание исходной ЛФ. Законы де Моргана являются одной из иллюстраций свойства двойственности.

Логические схемы - это электронные схемы, реализующие определенные логические функции.

Комбинационные схемы - это логические схемы, выходной сигнал которых зависит только от состояния входных синалов в каждый момент времени.

Последовательностные схемы - (или накапливающие схемы, содержащие элементы с память.) - это логические схемы, выходной сигнал которых зависит как от входных сигналов, так и от состояния схемы в предыдущие моменты времени.

Логический элемент (вентиль) - комбинационная логическая схема, реализующая одну из элементарных логических функций: НЕ, И, ИЛИ, И-НЕ и т.д.

Логический оператор - элементарная логическая функция, реализуемая соответствующим комбинационным логическим элементом, т.е. вентилем.

Положительная логика работы логической схемы - это когда высокому уровню сигнала ставится в соответствие логическая единица, а низкому уровню - логический ноль.

Отрицательная логика работы логической схемы - это когда высокому уровню сигнала ставится в соответствие логический ноль, а низкому уровню - логическая единица.

Алгоритм - конечная совокупность точно сформулированных правил решения какой-то задачи, или же точно описанная последовательность выполнения некоторых элементарных процедур, необходимая для получения данного результата.

Граф-схема алгоритма - алгоритм описанный специальными графическими символами.

Цифровой автомат - это дискретный преобразователь информации, способный принимать различные состояния aj(t), переходить под воздействием входных сигналов xk(t), или команд программы решения задачи, из одного состояния в другое и выдавать выходные сигналы yz(t).

Цифровые автоматы могут быть с "жесткой", или схемной, логикой и с логикой, хранимой в памяти. Различают два класса автоматов: асинхронные и синхронные.

Синхронный автомат характеризуется тем, что функционирует под управлением тактовых ( или синхронизирующих ) сигналов (ТС), имеющих постоянну. длительность и постоянну. частоту, если квантование времени выбрано равномерным. Такт времени ti совмещается с фронтом i-того сигнала ТС. Входные сигналы xk(t) могут воздействовать на автомат лишь при наличии сигнала ТС и не изменяются в течение его длительности. Когда рассматривается абстрактный автомат, то считается, что изменение внутренних состояний автомата aj(t) происходит в интервалы времении между смежными ТС, а выходные сигналы yz(t) формируются по фронту очередного ТС.

Асинхронный автомат - у этого автомата длительность интервала времени, в течение которого остается неизменным состояние входных сигналов xk(t), является величиной переменной и определяется временем, которое необходимо автомату для установки соответствующих выходных сигналов yz(t) и завершения перехода в новое состояние aj(t). Следовательно,  асинхронный автомат должен формировать сигнал о завершении очередного такта, по которому текущие входные сигналы могут быть сняты, после чего может начаться следующий такт, т.е. возможно поступление новых входных сигналов.

Функция переходов - определяет состояние автомата a(t + 1) в момент дискретного времени t + 1 в зависимости от состояния автомата a(t) и значения входного сигнала x(t) в момент времени t| a(t + 1) = f[a(t), x(t)].

Функция выходов - определяет зависимость выходного сигнала автомата y(t) от состояния автомата a(t) и входного сигнала x(t) в момент времени t: 
y(t) = (1 [a(t), x(t)] или y(t) = (2 [a(t)].

Граф автомата - графическая схема, состоящая из узлов, соединенных ветвями. Узлы отождествляют внутренние состояния автомата. Каждая ветвь отмечается входным сигналом, вызывающим в автомате соответствующий данной ветви переход, и выходным сигналом, который возникает при этом переходе.

Автомат Мили - синхронный автомат, у которого выходные сигналы зависят как от состояния автомата, так и от значения входного сигнала:

y(t) = (1 [a(t), x(t)]; a(t + 1) = f[a(t), x(t)].

Автомат Мура - синхронный автомат, выходные сигналы которого в момент времени t однозначно определяются состоянием автомата в этот же момент времени и в явном виде не зависят от значений входных сигналов:
 y(t) = (2 [a(t)]; a(t + 1) = f[a(t), x(t)]\

Совмещенный автомат (С-автомат) - отличается от автоматов Мили и Мура тем, что он одновременно реализует две функции выходов  (1 и (2, каждая из которых характерна для этих автоматов в отдельности.

Триггер - элементарный автомат Мура имеющий два внутренних устойчивых состояния, соответствующих логическим 1 и 0, т.е. логический элемент запоминания.