МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ЗВІТ

до лабораторної роботи №1

з курсу «Мікропроцесорні пристрої»

на тему:

Ознайомлення з інтегрованим середовищем  AVR  Studio та програмою симуляції Proteus

Мета роботи – ознайомитись з послідовністю створення та відладки програмно – апаратних засобів на основі мікроконтролерів сімейства AVR    в програмах AVR  Studio та Proteus 7.

Варіант 2

| № варіанту | К-сть охоронних шлейфів з НРЗ давачами | К-сть охорон. шлейфів з НЗМ давачами | Виводи для підкл.охоронних шлейфів з НРЗ давачами | Виводи для підкл.охоронних шлейфів з НРЗ давачами | Період опитування шлейфів T_Scan, с | Час постановки та зняття з охорони T_Alarm , с | Частота імпульсів сирени та світлодіода F_Blick, Гц | Вивід для підкл. світлодіода | Вивід для підкл. сирени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 1 | PD1,PD2, PD3 | PD0 | 0,0001 | 2 | 500 | PB2 | PB6 |

.include "2313def.inc"

.def temp = R16

.def Delay1 = R17

.def Delay2 = R18

.def Delay3 = R19

.equ SH0_Px = PD1

.equ SH1_Px = PD2

.equ SH2_Px = PD3

.equ SH3_Px = PD0

.equ LED_Pin = PB2

.equ BLST_Pin = PB6

.equ Sw_Pin = PB0

.equ N1 = (8000-15)/5                     ; T_scan

.equ N2 = 3199997                          ; T_Alarm

.equ N3 = (8000000/500 - 15)/5      ;T_Blik

.cseg

.org 0

ldi temp, 0xDF

out SPL, temp

rcall Pin_Init

; опитування кнопки

L1:

in temp,PINB

andi temp, (1<<Sw_Pin)

brne L1

ldi Delay1, low (N2)

ldi Delay2, high(N2)

ldi Delay3, byte3(N2)

rcall Delay

; zatrymka

cbi PORTB, LED_Pin

Start:

in temp, PIND

andi temp, (1<<SH0_Px)

brne Next_1

rjmp Alarm

Next_1:

in temp, PIND

andi temp,(1<<SH1_Px)

brne Next_2

rjmp Alarm

Next_2:

in temp, PIND

andi temp,(1<<SH2_Px)

brne Next_3

rjmp Alarm

Next_3:

in temp, PIND

andi temp,(1<<SH3_Px)

breq Next_4

rjmp Alarm

Next_4:

in temp,PINB

andi temp, (1<<Sw_Pin)

brne Next_5

; T_Scan

ldi Delay1, low (N1)

ldi Delay2, high (N1)

ldi Delay3, byte3 (N1)

rcall Delay

rjmp Start

Next_5:

sbi PORTB, 2

rjmp L1

Alarm:

ldi Delay1, low (N2)

ldi Delay2, high (N2)

ldi Delay3, byte3(N2)

rcall Delay

in temp,PINB

andi temp, (1<<Sw_Pin)

breq L3

sbi PORTB, 2

rjmp L1

L3:

ldi R17, 0b01000100

in temp, PORTB

eor temp, R17

out PORTB, temp

ldi Delay1, low (N3)

ldi Delay2, high(N3)

ldi Delay3, byte3(N3)

rcall Delay

rjmp L3

Pin_Init:

cbi DDRD, SH3_Px

cbi DDRD, SH0_Px

cbi DDRD, SH1_Px

cbi DDRD, SH2_Px

cbi DDRB, Sw_Pin

sbi DDRB, LED_Pin

sbi DDRB, BLST_Pin

cbi PORTD, 0

cbi PORTD, 1

cbi PORTD, 2

cbi PORTD, 3

sbi PORTB, 0

sbi PORTB, 2

cbi PORTB,6

ret

Delay:

subi Delay1, 1

sbci Delay2, 0

sbci Delay3, 0

brcc Delay

nop

ret

Розрахунки:

CLK = 8000   -  для  T_Scan

CLK == 16 000 000  –  для  T_Alarm

CLK= = 16 000 – для  T_Blick

N1 = (8000-15)/5 = 1597

N2= (16000000 -15)/5= 3199997

N3=(8000000/500 - 15)/5 = 3197

Висновок: на  даній лабораторній роботі я ознайомилась з послідовністю створення та відладки програмно – апаратних засобів на основі мікроконтролерів сімейства AVR    в програмах AVR  Studio та Proteus 7. , а також склала підпрограму за заданим вріантом - №2, зробивши певні розрахунки.