МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ « ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ІКТА

РОЗРАХУНКОВА РОБОТИ

з курсу

«Мікропроцесорні пристрої»

Варіант №23

Завдання

Розробити принципову схему інтерфейсу для підключення зовнішнього пристрою до системної шини комп’ютера. Скласти програму обслуговуваня в режимі програмного опитування в кодах команд МП і8080 та описати роботу схеми.

Дані зовнішнього пристрою.

| Кількість пристроїв | Розрядність ЗП | Наявність стробу «дані готові» | Рівень стробу | Напрям передачі | Адреси, які відводяться під елементи інтерфейсу. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 8 | Є | низький | Від ПК до ЗП | 58H-5ВH |

Дані системної шини комп’ютера.

| ША | ШД | ШУ | Uж | GROUND |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 8 | 5 сигналів | +5 В | Є |

Склад інтерфейсу:

- Вихідний порт;

- Дешифратор адрес;

- Логічні елементи;

- Роз’єми.

Вибір елементної бази:

- Реєстр 8282 (2 шт.)

- К555ИД7

- По ходу розроблення схеми

- По ходу розроблення схеми

Рис.1 Принципова схема інтерфейсу.

Драйвер

| Адреса | Маш. код | Мітка | Мнемокод | Коментар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Керуюча підпрограма 1-го ЗП |
| 9000 | 32 8000 | ZP 1 | STA 8000 | Зчитати дані |
| 9003 | D3 58 |  | OUT 58 | Вивести дані |
| 9005 | C9 |  | RET | Вихід з підпрограми |
| Керуюча підпрограма 2-го ЗП |
| 9010 | 32 8001 | ZP 2 | STA 8001 | Зчитати дані |
| 9013 | D3 59 |  | OUT 59 | Вивести дані |
| 9015 | C9 |  | RET | Вихід з підпрограми |

Висновок: під час виконання даної розрахункової роботи я розробив принципову схему інтерфейсу для підключення двох зовнішніх пристроїв до системної шини комп’ютера. Склав підпрограму для обслуговування зовнішнього пристрою в режимі програмного опитування.