### Лабораторна робота  №25

ВИЗНАЧЕННЯ

КОЕФІЦІЄНТА  В’ЯЗКОСТІ  РІДИНИ

ЗА  ДОПОМОГОЮ  ВІСКОЗИМЕТРА

Мета роботи

Визначити коефіцієнт в’язкості рідини.

Прилади і матеріали

Капілярний віскозиметр, шприц, секундомір, мікрокомпресор, дистильована вода, досліджувана рідина.

Опис вимірювального пристрою

У даній роботі коефіцієнт в’язкості вимірюється за допомогою віскозиметра. Це U-подібна трубка з широким лівим коліном (1),  праве коліно якої має вимірний резервуар (2) з капіляром (3). На резервуар нанесені дві позначки A і B, які обмежують певний об’єм рідини. Час витікання рідини вимірюють секундоміром. Рівень рідини у резервуарі можна змінити мікрокомпресором (4). Систему  від’єднують від атмосфери краном (5), а кран (6) служить для зливу рідини в посудину (7).

Виведення розрахункової формули

У даній роботі використано порівняльний метод визначення коефіцієнта в’язкості рідини. Метод полягає в тому, що через один і той же капіляр спочатку протікає рідина з відомими коефіцієнтом в’язкості і густиною, а потім – рідина з невідомим коефіцієнтом в’язкості і відомою густиною . Різниця тисків на кінцях капіляра p створюється стовпчиком самої рідини висотою h. Тому для першої рідини:

p1 = 1gh                       (1)

а для другої рідини

p2 = 2gh                        (2)

Об’єми обидвох рідин беруть однаковими. Підставивши (1) і (2) у формулу Пуазейля, отримуємо для цих рідин

(3)

(4)

де   t1 ,  t2  ( час витікання першої і другої рідини відповідно

Поділимо (4) на (3) і визначимо в’язкість досліджуваної рідини через в’язкість відомої рідини:

(5)

##### При підготовці до виконання роботи використати:

Теоретична частина. Розділ 6.1;   Додатки 1, 2.

Послідовність виконання роботи

1. У початковому положенні обидва крани закриті

(ручки кранів – горизонтальні).

2. Відкрити верхній кран (ручку верхнього крану – вертикально).

3. Набрати у шприц 20 мл рідини.

4. Підставити під патрубок для витікання рідини колбу

з досліджуваною рідиною.

5. Ввести голку шприца у верхній лівий отвір (кінець голки

повинен бути нижче рівня патрубка для нагнітання повітря).

6. Витиснути рідину зі шприца і закрити верхній кран.

7. Увімкнути мікрокомпресор і нагнітати повітря до того часу, поки

рідина не ввійде у верхній розширений об’єм правого коліна

віскозиметра.

- Вимкнути мікрокомпресор.

- Відкрити нижній кран (ручку нижнього крану – вертикально).

- Увімкнути секундомір в момент проходження рівнем рідини позначки  А та вимкнути секундомір у момент проходження   позначки  В.  Результати вимірювань записати в таблицю.

- Злити рештки рідини в колбу.

- Привести установку у початкове положення.

- З кожною досліджуваною рідиною повторити виміри три рази.

- За формулою (5) і обчислити коефіцієнт в’язкості досліджуваної рідини.

- Обчислити абсолютну і відносну похибки вимірювань.

в’язкість води  1 = 1,0019(10-3 Па(с  ,                                                                     густина досліджуваної рідини   = 790 кг/м3

густина води   = 1000 кг/м3

## Таблиця результатів вимірювань

| № | t1 , с | t1 , с | t2 , с | t2 , с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| сер. |  |  |  |  |

Контрольні запитання

- Що називається коефіцієнтом в’язкості?

- Пояснити молекулярно–кінетичний механізм в’язкості в рідинах.

- Що називається ґрадієнтом швидкості?

- В яких одиницях вимірюється коефіцієнт в’язкості?

- Від чого залежить величина в’язкості рідини?

- Пояснити використаний в даній роботі метод вимірювання коефіцієнта в’язкості.

Рекомендована література

1.  Курс фізики / За редакцією І.Є.Лопатинського.

– Львів: Вид. «Бескид Біт», 2002.

2.  Трофимова Т.И.  Курс физики.– М.:  Высшая школа, 1990.

3.  Савельев И. В.   Курс общей физики, т.1 –М.:Наука, 1982.