# Лабораторна робота  №23

ВИЗНАЧЕННЯ

КОЕФІЦІЄНТА  В’ЯЗКОСТІ  ПОВІТРЯ

ТА  CЕРЕДНЬОЇ  ДОВЖИНИ

ВІЛЬНОГО  ПРОБІГУ  МОЛЕКУЛ  ПОВІТРЯ

Мета роботи

Визначити коефіцієнт в’язкості повітря і середню довжину вільного пробігу молекул повітря.

Прилади і матеріали

Мікроманометр, секундомір, термометр, барометр, посудина з водою, капіляр, мензурка.

Опис вимірювального пристрою

Сполучені між собою мікроманометр М-м і посудина з водою П з’єднані з атмосферою тонкою скляною трубкою (капіляром) К.

Якщо відкрити кран Кр, вода з посудини П витікатиме у мензурку М, об’єм повітря у посудині П зростатиме і тиск його стане нижчим за атмосферний. Внаслідок цього на кінцях капіляра К виникне певна різниця тисків, яку вимірюють мікроманометром М-м.

Виведення розрахункових формул

- для визначення коефіцієнта в’язкості  повітря                                  Використавши формулу Пуазейля:

,                       (1)

одержимо:

(2)

де    L  i  r  ( відповідно довжина і радіус капіляра ;

p (  різниця тисків на кінцях капіляра ;

t   (  час проходження повітря через капіляр ;

V  (  об’єм повітря, що пройшло через капіляр.

- для визначення середньої довжини вільного пробігу молекул повітря

Довжина вільного пробігу молекули – це шлях, який проходить молекула між двома послідовними зіткненнями з іншими молекулами. Для різних молекул ці довжини різні, але у випадку дуже великого числа молекул можна розглядати середню довжину вільного пробігу молекул – (( .

Коефіцієнт в’язкості повітря зв’язаний з густиною повітря  , середньою довжиною вільного пробігу молекул ((  і середньою арифметичою швидкістю молекул (u( співвідношенням:

(u(((                        (3)

З рівняння Менделеєва-Клапейрона густину повітря можна виразити як:

(4)

де  М – молярна маса повітря;

ратм.  і  Т  ( атмосферний тиск і температура повітря;

R (  універсальна газова стала

Врахувавши, що:

(u( = ,                       (5)

та підставивши  (4) і (5) в (3), одержимо:

((  = ((        (6)

З (6) отримаємо:

(( =     (7)

##### При підготовці до виконання роботи використати:

Теоретична частина. Розділ 6.1;   Додатки 1, 2.

Послідовність виконання роботи

- Щільно закрити корком  Кор посудину П.

- Незначно відкрити  кран  Кр і після встановлення постійної різниці тисків на кінцях капіляра (стрілка манометра перестане відхилятися)  виміряти  p; результат записати в Таблицю 1.

Шкала манометра проградуйована в мм.вод.стовпа

тиск 1 мм.вод.ст. дорівнює 9,8 Па.

3. Залишаючи положення крану незмінним, ввімкнути секундомір і

визначити проміжок часу t витікання  (30 ( 40 )см3 води. результат

записати в Таблицю 1.

- Одночасно з вимкненням секундоміра закрити кран   Кр, визначити об’єм води у мензурці і записати його у таблицю 1.

(Об’єм    води, що витекла, дорівнює об’єму повітря V, яке

увійшло в посудину через капіляр.)

5.  обережно відкрити корок і злити воду з мензурки у посудину П.

6.  Дії, зазначені в пунктах 1 – 5, повторити тричі.

7.  Визначити температуру повітря Т ,  атмосферний тиск pатм. і

записати  у таблицю 2.

8.  Перевівши результати вимірювань всіх величин в одиниці СІ,

за формулою (2) розрахувати величину .

9.  Використовуючи визначену в п.8 величину , за формулою (7)

розрахувати величину ((  .

10. Визначити абсолютні та відносні похибки величин  і  (( .

радіус капіляра  r = (0,33(0,005)10-3 м

довжина капіляра  L = (250(0,5)10-3 м

молярна маса повітря  М = 29 ( 10-3 кг/моль

універсальна газова стала  R = 8, 31 Дж/(моль К)

Таблиці  результатів вимірювань і розрахунків

## Таблиця 1

| № | p, Па | t, с | V, см3 | , Па(с | , Па(с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| сер. |  |  |  |  |  |

## Таблиця 2

| Т, К | ΔТ, К | ратм., Па | Δpатм., Па |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0,5 |  | 50 |

Контрольні запитання

- Записати і пояснити формулу для сили внутрішнього тертя у рідинах і газах.

- Який фізичний зміст коефіцієнта в’язкості?

- Вивести розмірність коефіцієнта в’язкості.

- Записати і пояснити формулу Пуазейля.

- Що називається середньою довжиною вільного пробігу молекул?

- Вивести формулу для знаходження середньої довжини вільного пробігу.

Рекомендована література

- Курс фізики / За редакцією І.Є.Лопатинського.

– Львів: Вид. «Бескид Біт», 2002.

2.  Трофимова Т.И.  Курс физики.– М.: Высшая школа, 1990.

3.  Савельев И. В.   Курс общей физики, т.1 –М.: Наука, 1982.