3.СИНТЕЗ АВТОМАТА З ПРИРОДНОЮ АДРЕСАЦІЄЮ    М(КРОКОМАНД

3.1. Принцип роботи автомата.

При природній адресації микрокоманд існує три формата МК (мал. 3.1.).

П	    1                         FY           		   m	ОМК

П     1	FX      l   1               FA		    r	УМК1																												       П	   1         (	l   1               FA		    r       УМК2

Мал.3.1. Формати м(крокоманд автомата з природною адресац((ю..

Тут формат ОМК відповідає операторн(й вершині, УМК1-умовній, а УМК2-вершині безумовного переходу. При подачі сигналу “пуск" лічильник ЛАМК обнуляється, і за сигналом СІ відбувається запис МК до регістра. СФМО  формує відповідні МО при П=1 або видає на всіх виходах нулі при П=0. СФА в залежності від П і вм(сту поля FX,  формує сигнали Z1 і Z2. Сигнал Z1 дозволяє  проходження синхро(мпульс(в на л(чильний вхід ЛАМК, а Z2 дозволяє запис до лічильника адреси наступної МК з приходом  синхро(мпульсу.

Визначимо розрядн(сть полів. l=]log2(L+1)[, де L-число умовних вершин. L=6, l=3

m=]log2T[   Т- число наборів м(крооперац(й, що використовуються в ГСА, в нашому випадку  Т=17,  m=5

r=]log2 Q[,  Q - кількість м(крокоманд.

3.2.Перетворення початкової ГСА.

Перетворення буде полягати в тому, що до всіх операторних вершин, пов'язаних з кінцевою, вводиться сигнал y0, а між всіма умовними вершинами, які пов'язані з кінцевою, вводиться операторна вершина, що містить сигнал y0. Крім цього, в ГСА вводяться спеціальні вершини безумовного переходу X0, відповідні формату УМК2. Введення таких вершин необхідне для виключення конфліктів адресації м(крокоманд. У автоматі з  природною адресац((ю (рис3.2.) при істинності(помилковість) логічної умови перехід здійснюється до вершини з адресою на одиницю великим, а при (помилковість)істинності ЛУ перехід відбувається за адресою, записаною в полі FA. У нашому випадку будемо додавати одиницю  при істинності ЛУ або при переході з операторной вершини. Якщо в одній точці сходиться декілька переходів по  “1" або з операторно( вершини, то всі вершини з яких здійснювався перехід, повинні були б мати однакову (на одиницю меншу ) адресу, н(ж наступна команда. Але це неможливо.

Z1	         +1

с(	    			         Z2     А 								      					             ЛАМК

“Пуск”

1																											     ПЗП

РМК

FY			  П	      FX         FA

СФМО

СФА	    Z1

y0.....yi		к ОА

Z2

Мал.3.2. Структурна схема автомата з природною адресац((ю.

Для виключення подібних ситуацій вводять спеціальну вершину безумовного перходу (мал. 3.3). Дані вершини дода(мо таким чином, щоб в одній точці сходилася будь-яка кількість переходів по “0" і тільки один по “1" або з операторно( вершини. З врахуванням вказаних перетворень отримаємо перетворену ГСА (мал. 3.4).

X0	         0

1

Мал. 3.3. Вершина безумовного переходу.

3.3.Формування вмісту керуючої пам'яті.

На перетворен(й ГСА виділимо м(крокоманди форматів ОМК, УМК1, УМК2. У результаті отримаємо 63 МК. Виконаємо їх адресацію. Для цього запишемо всі природні послідовності команд (ланцюжки вершин, перехід між якими здійснюється по “1" або через операторну вершину). У результаті отримаємо:

(1=[O1,O5]

(2=[ O2 ,O6 ,O7 ,O36 ,O48 ,O51 ,O55 ,O34 ,O47 ,O49 ,O56 ,O59 ,O12 ,O16 ,O45]

(3=[ O3 ,O9 ,O13 ,O18]

(4=[ O4 ,O10 ,O11]

(5=[ O8 ,O14 ,O20 ,O30 ,O32 ,O35]

(6=[ O60 ,O15 ,O21 ,O22]

(7=[ O17 ,O52 ,O57 ,O61 ,O62]

(8=[ O19 ,O28 ,O29]

(9=[ O23 ,O25 ,O27 ,O31 ,O37 ,O44 ,O43 ,O53 ,O54]

(10=[ O24 ,O26]

(11=[ O33]

(12=[ O38 ,O41 ,O42]

(13=[ O39 ,O40]

(14=[ O46]

(15=[ O50]

(16=[ O58]

(17=[ O63]

Перерахуємо в таблиці адресації (табл. 3.1) підряд всі послідовності (1-(17 і закодуємо їх R-розрядним кодом. R=]log2N[, N-кількість м(крокоманд (N=63, R=6).  Закодуємо також оператори Yi, поставивши їм у відповідність п`ятирозрядний код. Будемо використовувати те ж кодування, що і в автоматі з ПА.(табл. 2.3., 2.4). У таблиці 3.2 відобразимо вміст керуючої пам'яті, заповнивши поля FX, FY, FA.

Таблиця 3.1.                                              Таблиця 3.1.

(продовження)

Адресац(я МК.

| мк | А1А2А3А4А5А6 |
| --- | --- |
| O1 | 000000 |
| O5 | 000001 |
| O2 | 000010 |
| O6 | 000011 |
| O7 | 000100 |
| O36 | 000101 |
| O48 | 000110 |
| O51 | 000111 |
| O55 | 001000 |
| O34 | 001001 |
| O47 | 001010 |
| O49 | 001011 |
| O56 | 001100 |
| O59 | 001101 |
| O12 | 001110 |
| O16 | 001111 |
| O45 | 010000 |
| O3 | 010001 |
| O9 | 010010 |
| O13 | 010011 |
| O18 | 010100 |
| O4 | 010101 |
| O10 | 010110 |
| O11 | 010111 |
| O8 | 011000 |
| O14 | 011001 |
| O20 | 011010 |
| O30 | 011011 |
| O32 | 011100 |
| O35 | 011101 |
| O60 | 011110 |
| O15 | 011111 |
| O21 | 100000 |
| O22 | 100001 |
| O17 | 100010 |
| O52 | 100011 |
| O57 | 100100 |
| O61 | 100101 |
| O62 | 100110 |

Таблиця 3.2.

Вм(ст керуючо( пам`ят( автомата з природною адресац((ю.

| МК | Адреса | П |
| --- | --- | --- |
| FY | Формула переходу |
|  | FX | FA |
| А1А2А3А4А5А6 | T1 | T2T3T4 | T5T6T7T8T9T10 |
|  | O1 | 000000 | 1 | 100 | 000010 | O1((P1O2+P1O5 |
| O5 | 000001 | 1 | 000 | 010010 | O5(O9 |
| O2 | 000010 | 1 | 101 | 010001 | O2((P2O3+P2O6 |
| O6 | 000011 | 1 | 110 | 011000 | O6((P3O8+P3O7 |
| O7 | 000100 | 1 | 001 | 001001 | O7((X1O34+X1O36 |
| O36 | 000101 | 0 | 010 | 000000 | O36(O48 |
| O48 | 000110 | 1 | 110 | 111110 | O48((P3O63+P3O51 |
| O51 | 000111 | 0 | 000 | 010000 | O51(O55 |
| O55 | 001000 | 1 | 101 | 011110 | O55((P2O60+P2O34 |
| O34 | 001001 | 0 | 000 | 111000 | O34(O47 |
| O47 | 001010 | 1 | 101 | 111011 | O47((P2O46+P2O49 |
| O49 | 001011 | 1 | 010 | 111100 | O49((X2O50+X2O56 |
| O56 | 001100 | 0 | 010 | 001000 | O56(O59 |
| O59 | 001101 | 1 | 100 | 101100 | O59((P1O27+P1O12 |
| O12 | 001110 | 0 | 001 | 000000 | O12(O16 |
| O16 | 001111 | 1 | 100 | 110011 | O16((P1O24+P1O45 |
| O45 | 010000 | 0 | 101 | 010000 | O45(K |
| O3 | 010001 | 1 | 110 | 010101 | O3((P3O4+P3O9 |
| O9 | 010010 | 0 | 000 | 001000 | O9(O13 |
| O13 | 010011 | 1 | 100 | 100010 | O13((P1O17+P1O18 |
| O18 | 010100 | 1 | 000 | 101100 | O18((O27 |
| O4 | 010101 | 1 | 001 | 010010 | O4((X1O9+X1O10 |
| O10 | 010110 | 1 | 010 | 001110 | O10((X2O12+X2O11 |
| O11 | 010111 | 1 | 000 | 011111 | O11(O15 |
| O8 | 011000 | 0 | 001 | 101000 | O8(O14 |
| O14 | 011001 | 1 | 001 | 100111 | O14((X1O19+X1O20 |
| O20 | 011010 | 0 | 000 | 101000 | O20(O30 |
| O30 | 011011 | 0 | 001 | 111000 | O30(O32 |
| O32 | 011100 | 1 | 110 | 000101 | O32((P3O36+P3O35 |
| O35 | 011101 | 0 | 100 | 011000 | O35(K |
| O60 | 011110 | 0 | 001 | 011000 | O60((O15 |
| O15 | 011111 | 0 | 000 | 110000 | O15(O21 |
| O21 | 100000 | 1 | 110 | 101010 | O21((P3O23+P3O22 |
| O22 | 100001 | 0 | 101 | 100000 | O22(K |
| O17 | 100010 | 1 | 110 | 001110 | O17((P3O12+P3O52 |
| O52 | 100011 | 0 | 000 | 110000 | O52(O57 |
| O57 | 100100 | 1 | 110 | 001001 | O57((P3O34+P3O61 |
| O61 | 100101 | 1 | 011 | 000111 | O61((X3O51+X3O62 |
| O62 | 100110 | 1 | 000 | 101100 | O62(O27 |
| O19 | 100111 | 0 | 001 | 110000 | O19(O28 |

Таблица 3.2.

(продовження)

| O28 | 101000 | 1 | 011 | 110101 | O28((X3O33+X3O29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O29 | 101001 | 1 | 000 | 101100 | O29(O27 |
| O23 | 101010 | 0 | 000 | 111000 | O23(O25 |
| O25 | 101011 | 0 | 001 | 001000 | O25(O27 |
| O27 | 101100 | 0 | 000 | 100000 | O27(O31 |
| O31 | 101101 | 1 | 100 | 110110 | O31((P1O38+P1O37 |
| O37 | 101110 | 0 | 001 | 010000 | O37(O44 |
| O44 | 101111 | 1 | 001 | 010000 | O44((X1O45+X1O43 |
| O43 | 110000 | 1 | 010 | 001110 | O43((X2O12+X2O53 |
| O53 | 110001 | 0 | 000 | 001000 | O53(O54 |
| O54 | 110010 | 1 | 000 | 001100 | O54(O56 |
| O24 | 110011 | 1 | 110 | 101100 | O24((P3O27+P3O26 |
| O26 | 110100 | 0 | 100 | 111000 | O26(K |
| O33 | 110101 | 0 | 100 | 000000 | O33(K |
| O38 | 110110 | 1 | 101 | 111001 | O38((P2O39+P2O41 |
| O41 | 110111 | 1 | 110 | 111101 | O41((P3O58+P3O42 |
| O42 | 111000 | 1 | 000 | 001110 | O42((O12 |
| O39 | 111001 | 1 | 110 | 100011 | O39((P3O52+P3O40 |
| O40 | 111010 | 1 | 000 | 011011 | O40(O30 |
| O46 | 111011 | 0 | 100 | 000000 | O46(K |
| O50 | 111100 | 0 | 100 | 000000 | O50(K |
| O58 | 111101 | 0 | 100 | 000000 | O58(K |
| O63 | 111110 | 0 | 100 | 000000 | O63(K |

3.4. Синтез схеми автомата.

Синтезуємо схему, що формує сигнал Z1. Сигнал Z1 рівний 1, якщо ознака П=0 або П=1 і при цьому логічна умова, що перевіряється, істинна. Скористаємося формулою Z1 для автомата з ПА, яка в залежності  від коду умови передає на вихід Z1 значення відповідного ЛУ.

Z1=X1(T2(T3T4+X2(T2T3(T4+X3(T2T3T4+P1T2(T3(T4+P2T2(T3T4+P3T2T3(T4

З врахуванням вищенаведених вимог запишемо формули для сигналів Z1 ( Z2  в автоматі з природною адресац((ю.

Z1=(T1+T1(X1(T2(T3T4+X2(T2T3(T4+X3(T2T3T4+P1T2(T3(T4+P2T2(T3T4+P3T2T3(T4)

Z2=(Z1

Або , зв(вши до заданого базису отрима(мо:

Z1=( ((((((( ((A+B+C+D)+E+F)+(T1)+(T1), где

A=( (( X1(T7(T8T9)=(((X1+T2+T3+(T4)

B=( (( X2(T7T8(T9)=(((X2+T2+(T3+T4)

C=( (( X3(T7T8T9)=(((X3+T2+(T3+(T4)

D=( (( P1T7(T8(T9)=(((P1+(T2+T3+T4)

E=( (( P2T7(T8T9)=(((P2+(T2+T3+(T4)

F=( (( P3T7T8(T9)=(((P3+(T2+(T3+T4)

Схема формування МО подібна СФМО автомата з ПА, але поява сигналів на виходах yi можлива тільки при П=0, тобто коли поточна м(крокоманда відповідає операторн(й вершині. Тому схему формування Yi змінимо таким чином: сигнал (T1((П) кон`юнктивно об'єднаємо з кожним сигналом T3...T7,(T3...(T7 (мал. 3.5). При цьому відсутність цих сигналів  приведе до відсутності сигналів yi, бо комб(нац(я з ус(х нул(в на вход( дншифратора в(дпов(да( порожн(й операторн(й вершин(. Виняток складає сигнал y0, для якого передбачений окремий розряд, тому його ми кон`юнктивно об'єднаємо з сигналом (T1((П) (мал. 3.6.)

(T3...(T7					    	     T3..T7

1           T3...T7  		                                     1	    (T3...(T7

T1					            		 T1

Мал.3.5. Схеми п(дключення (П.

(T2

1 		y0

T1

Рис.3.6.Схема формування y0.

Схема базового елементу РМК аналогічна відповідній схемі в автоматі з ПА(мал2.6). У якості ЛАМК будемо використовувати лічильник,  що має сл(дуючу функціональну схему(мал. 3.7.).  Вхід V відповідає сигналу Z1, якщо він рівний 1, то ЛАМК збільшує свій вміст на 1, в протилежному випадку, на вихід передається інформація з входів A1...Ai. Синтезуємо лічильник з кр(зним перенесенням. Для цього складемо сл(дуючу таблицю(табл.3.3).Таблиця складена для одного розряду.

A1    CT

A2	     A1

A3                    A2

A4              A3

A5                   A4

A6                   A5

A6

V

C

R

Мал.3.7. Функц(ональне зображення

л(чильника.

Таблиця.3.3

Синтез схеми ЛАМК.

| V | T | Ai | Qt | Qt+1 | (R | (S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | * |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | * |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | * |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | * |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Схема РМК містить 10 базових елемент(в. При побудові схеми сигнали (T1...(T10 будемо знімати з (нверсних виходів елемент(в регістра. Кількість мікросхем ПЗП визначимо за формулою: NПЗП=]R/3[,  де R - розрядн(сть м(крокоманди R=10, NПЗП=4 Для зберігання м(кропрограми досить однієї лінійки ПЗП, оскільки QПЗП=8, тобто одна мікросхема розрахована на зберігання 256  трьохб(тових комбінацій, а в нашому випадку потрібно тільки 63. З урахуванням вищесказаного побудуємо схему автомата з природною адресацією м(крокоманд(мал. 3.8).

V

1			    1

T0

1                    1               1					Q0										    S	TT												    C

Ai						    1		1		    R	             	        1            	    1						    R

C

“Reset”

T1

Q1

(T1       T2

1												               Q2

(Q1

(T2          T3

1												               Q3

(Q2

........................................................................

Мал.3.8.Схема  ЛАМК (усього 6 елемент(в, сигнали V,C,”Reset”,Ai для вс(х, окр(м першого, не показан().

# Text boxes

| мк | А1А2А3А4А5А6 |
| --- | --- |
| O19 | 100111 |
| O28 | 101000 |
| O29 | 101001 |
| O23 | 101010 |
| O25 | 101011 |
| O27 | 101100 |
| O31 | 101101 |
| O37 | 101110 |
| O44 | 101111 |
| O43 | 110000 |
| O53 | 110001 |
| O54 | 110010 |
| O24 | 110011 |
| O26 | 110100 |
| O33 | 110101 |
| O38 | 110110 |
| O41 | 110111 |
| O42 | 111000 |
| O39 | 111001 |
| O40 | 111010 |
| O46 | 111011 |
| O50 | 111100 |
| O58 | 111101 |
| O63 | 111110 |

Будемо вважати, що Сл=С. В(дпов(дно   функц(ям збудження (R(S тригера складемо карти Карно, ( за результатами синтезу побуду(мо сл(дуючу схему л(чильника(мал.3.8.).Тут T-сигнал перенесення.

Ai,Qt\V,T  00    01   11   10

| 00 | * | * | 1 | * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | * |

(R=( (((Qt+(((V+T)+((V+(Ai))

Ai,Qt\V,T  00    01   11   10

| 00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1 | 1 | 1 | * |
| 11 | * | * | 1 | * |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |

(S=( ((Qt+(((V+T)+((V+Ai))

При побудов( схеми враху(мо, що сигнал пренесення T форму(ться зг(дно з   сл(дуючою формулою Ti=Qi-1*Ti-1, i-номер розряду(T0=1).