МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

РОЗРАХУНОК ТА РЕАЛІЗАЦІЯ

РЕКУРСИВНИХ ЦИФРОВИХ ФІЛЬТРІВ

ІНСТРУКЦІЯ

до лабораторної роботи № 5

з курсу “ Цифрова обробка сигналів і зображень”

для студентів спеціальності 8.160102

"Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки"

Затверджено

на засіданні кафедри

"Захист інформації"

Протокол №1  від 27.08.2010

Львів 2010

Розрахунок та реалізація рекурсивних цифрових фільтрів: Інструкція до лабораторної роботи № 5 з курсу ”Цифрова обробка сигналів і зображень” для студентів спеціальності 8.160102 "Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки" / Укл. В. В. Хома, Я. Р. Совин, Я. В. Решетар - Львiв: Національний університет "Львівська політехніка", 2010. - с. 12.

Укладачі:				Хома В. В., д.т.н., професор

Совин Я. Р., к.т.н., доцент

Решетар Я. В., асистент

Відповідальний за випуск: 	Дудикевич В.Б., д.т.н., професор

Рецензент:				Максимович В.М., д.т.н., професор

Пархуць Л.Т.,  к.т.н., доцент

Мета роботи – отримати навики розрахунку параметрів і характеристик рекурсивних цифрових фільтрів, а також навчитися застосовувати засоби програмного пакету Simulink MatLab для їх реалізації та дослідження.

1. ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ ІЗ ПРОЕКТУВАННЯ РЕКУРСИВНИХ ЦИФРОВИХ ФІЛЬТРІВ

Завдання цифрового фільтра полягає у забезпеченні частотно-залежної зміни заданої послідовності даних. В загальному випадку цифровий фільтр підсумовує (з ваговими коефіцієнтами) певну кількість вхідних відліків та певну кількість попередніх вихідних відліків:

(1)

де  - відліки вхідного сигналу;  - відліки вихідного сигналу;  і  - коефіцієнти фільтра.

Фільтр, який описується рівнянням (1) називається рекурсивним, а більше з чисел  і  - порядком фільтра. Структурна схема фільтра зображена на рис. 1, в якій  означає затримку на один такт.

Рис. 1. Схема цифрового рекурсивного фільтра

Відліки сигналу зберігаються в комірках пам’яті, які здійснюють затримку на один такт. Ці відліки перемножуються на коефіцієнти фільтра і підсумовуються, формуючи поточне значення відліку  вихідного сигналу. Така форма реалізації фільтра називається прямою (англ. термін direct form I). Існує ще кілька інших форм реалізації рекурсивних фільтрів детально описаних в [1].

Важливою характеристикою фільтрів є передатна функція , яка є відношенням -перетворень вихідної  і вхідної послідовності  фільтра при нульових початкових умовах:

.

Виконавши -перетворення виразів (1) і (2), а також враховуючи, що затримка дискретної послідовності на 1 такт відповідає домноженню її -перетворення на  отримаємо передатні функції для рекурсивного і нерекурсивного фільтрів відповідно:

,                    (3)

.                     (4)

Використовуючи передатні функції можна отримати комплексні частотні характеристики фільтрів. Для цього виконують підстановку , де  – період дискретизації. Модуль комплексної частотної характеристики  називається амплітудно-частотною характеристикою. Аргумент комплексної частотної характеристики  називається фазо-частотною характеристикою.

Залежно від виду АЧХ розрізняють:

– фільтри нижніх частот (ФНЧ; англ. термін – low-pass filter) – пропускає частоти, менші певної частоти . Діапазон частот від 0 до  - називається смугою пропускання, решта частотного діапазону – смугою затримки, частота  - називається частотою зрізу.

– фільтри верхніх частот (ФВЧ; англ. термін – high-pass filter) – пропускає частоти, більші певної частоти зрізу .

### – смугові фільтри (СФ; англ. термін – band-pass filter) – пропускає частоти в певному діапазоні …;

### – режекторні фільтри (РФ; англ. термін – band-stop filter) – пропускає всі частоти, крім тих, які знаходяться в певному діапазоні …;

Реальний фільтр відрізняється від ідеального тим, що: загасання в смузі пропускання не рівне нулю (в дБ); загасання в смузі затримки не рівне нескінченності; перехід від смуги пропускання до смуги загасання відбувається поступово, а не стрибкоподібно. Можливі вигляди реальних АЧХ для різних типів фільтрів наведено на рис. 2. На ньому позначено:  - гранична частота смуги пропускання;  - гранична частота смуги затримки;  - максимальне придушення в смузі пропускання;  - мінімальне придушення в смузі затримки;

Рис. 2. Характеристики реальних фільтрів: нижніх частот (а), верхніх частот (б), смуговий  (в), режекторний (г)

Рекурсивні фільтри при реалізації можуть мати різні характеристики, а саме, пульсації в смузі пропускання, пульсації в смузі затримки, крутизна переходу від смуги пропускання до смуги затримки та ін. Найбільш поширеними на практиці є фільтри Баттерворта, Чебишева 1-го і 2-го роду, еліптичні (фільтри Кауера).

Фільтр Баттерворта оптимізований для максимально плоскої АЧХ в смузі пропускання. Викиди на АЧХ відсутні, а крутизна росте з порядком N (рис. 3, а).

Фільтри Чебишева в області пропускання (1-го роду) або смузі затримки (2-го роду) мають пульсації з певною максимальною амплітудою, однак перехід із зони запирання у зону пропускання відбувається з більшою крутизною ніж у фільтра Баттерворта (рис. 3, б, в).

Еліптичні фільтри мають пульсації АЧХ як в смузі пропускання так і в смузі запирання, але найбільшу крутизну перехідної ділянки (рис. 3, г).

Рис. 3. АЧХ ФНЧ Батерворта (а), Чебишева 1-го роду (б), Чебишева 2-го роду (в)

та Кауера (г) порядку N

2. РОЗРАХУНОК РЕКУРСИВНИХ ЦИФРОВИХ ФІЛЬТРІВ

У СЕРЕДОВИЩІ MATLAB

Вибрати мінімально необхідний порядок фільтра дозволяють такі однотипні функції:

[n, Wn] = buttord(Wp, Ws, Rp, Rs) – для фільтра Баттерворта,

[n, Wn] = cheb1ord(Wp, Ws, Rp, Rs) – для фільтра Чебишева 1-го роду,

[n, Wn] = cheb2ord(Wp, Ws, Rp, Rs) – для фільтра Чебишева 2-го роду,

[n, Wn] = ellipord(Wp, Ws, Rp, Rs) – для еліптичного фільтра,

де Rp – допустимий рівень пульсацій в смузі пропускання (в дБ);

Rs - мінімально необхідне загасання в смузі затримки (в дБ);

параметри Wp і Ws задають границі смуг пропускання і затримки, нормовані до частоти Найквіста (половина частоти дискретизації). У випадку розрахунку СФ і РФ Wp і Ws повинні бути двоелементними векторами.

Вихідними параметрами є мінімально необхідний для виконання заданих вимог порядок фільтра n і частота зрізу Wn.

Коефіцієнти знаменника a і чисельника b РЦФ розраховуються такими функціями:

[b, a] = butter(n, Wn, type) – розрахунок фільтрів Баттерворта.

[b, a] = cheby1(n, Rp, Wn, type) – розрахунок фільтрів Чебишева 1-го роду.

[b, a] = cheby2(n, Rs, Wn, type) – розрахунок фільтрів Чебишева 2-го роду.

[b, a] = ellip(n, Rp, Rs, Wn, type) – розрахунок еліптичних фільтрів.

Параметр type присутній лише при розрахунку ФВЧ і РФ і повинен бути рівним відповідно type=’high’ та type=’stop’.

Для знаходження АЧХ можна скористатися функцією freqz:

H = freqz(b, a, f, Fs) – обчислює значення комплексної передатної функції ЦФ з коефіцієнтами чисельника b і знаменника a для вектора частот заданого в f і частоти дискретизації Fs.

3. ЕФЕКТИ КВАНТУВАННЯ В ЦФ

При практичній реалізації цифрових фільтрів неминуче виникає необхідність заокруглення їх вагових коефіцієнтів і вибірок вхідного сигналу. При використанні цифрових сигнальних процесорів це пов’язано з підтримуваними форматами представлення чисел, при створенні програм обробки сигналів для ПК – з прагненням підвищити швидкодію.

Із-за округлення характеристики фільтрів зазнають спотворень, значення яких залежить не тільки від похибки представлення, але і від параметрів фільтра і способу його реалізації.

Вплив ефектів округлення значень коефіцієнтів особливо проявляється в рекурсивних фільтрах, оскільки коефіцієнти знаменника функції передачі пов’язані з імпульсною характеристикою нелінійно (рис. 3).

Рис. 3. АЧХ еліптичного ФНЧ 9-го порядку до і після квантування

Тому реалізація рекурсивних фільтрів високого порядку у прямій формі недоцільна. В цьому випадку найкраще представляти фільтри у вигляді послідовного сполучення простих ланок другого порядку (такі ланки називають біквадратними):

.

Тоді функцію передачі можна представити як каскадне сполучення біквадратних ланок:

Здійснити перехід від прямої до каскадної форми дозволяє функція tf2sos:

[sos] = tf2sos(b, a)

Матриця sos має таку структуру:

sos =  [ b01 b11 b21  1 a11 a21

b02 b12 b22  1 a12 a22

...

b0L b1L b2L  1 a1L a2L ]

Функція, яка реалізує цифрову фільтрацію у MatLab, має назву filter. В найпростішому випадку її синтаксис:

y = filter(b, a, x),

тут  b – вектор коефіцієнтів чисельника функції передачі (нерекурсивної частини), а – вектор коефіцієнтів знаменника функції передачі (рекурсивна частина), х – вхідний сигнал; у – вихідний сигнал фільтра.

4. ЗАВДАННЯ

1. Ознайомитись із теоретичними відомостями.

2. Розрахувати мінімально необхідний порядок РЦФ для забезпечення поставлених у таблиці 1 вимог, знайти коефіцієнти ПФ  фільтра та побудувати графіки його АЧХ і ФЧХ, користуючись відповідними процедурами MatLab.

# Таблиця 1

| № | Тип фільтру | Fs, Гц | Fp, Гц | Rs, дБ | Rp, дБ | N, біт | Fd, Гц | Сигнал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ФНЧ Баттерворта | 20 | 10 | 60 | 2.0 | 14 | 120 | Lab_5_1.mat |
| 2. | ФВЧ Баттерворта | 150 | 180 | 55 | 1.9 | 12 | 1000 | Lab_5_2.mat |
| 3. | СФ Баттерворта | [400 1000] | [490 880] | 60 | 2.1 | 18 | 4000 | Lab_5_3.mat |
| 4. | РФ Баттерворта | [50 150] | [35 165] | 65 | 2.2 | 11 | 500 | Lab_5_4.mat |
| 5. | ФНЧ Чебишева 1-го роду | 10000 | 9000 | 80 | 1.2 | 11 | 40000 | Lab_5_5.mat |
| 6. | ФВЧ Чебишева 1-го роду | 2.5 | 2 | 60 | 1.5 | 12 | 15 | Lab_5_6.mat |
| 7. | СФ Чебишева 1-го роду | [40 165] | [65 140] | 65 | 1.3 | 9 | 450 | Lab_5_7.mat |
| 8. | РФ Чебишева 1-го роду | [300 500] | [270 530] | 70 | 1.4 | 14 | 2000 | Lab_5_8.mat |
| 9. | ФНЧ Чебишева 2-го роду | 300 | 280 | 85 | 20 | 11 | 800 | Lab_5_9.mat |
| 10. | ФВЧ Чебишева 2-го роду | 700 | 650 | 80 | 15 | 12 | 5000 | Lab_5_10.mat |
| 11. | СФ Чебишева 2-го роду | [2000 4000] | [2200 3800] | 70 | 12 | 8 | 12000 | Lab_5_11.mat |
| 12. | РФ Чебишева 2-го роду | [100 200] | [80 220] | 65 | 10 | 9 | 700 | Lab_5_12.mat |
| 13. | ФНЧ Кауера | 5 | 4.8 | 90 | 1.9 | 12 | 30 | Lab_5_13.mat |
| 14. | ФВЧ Кауера | 2000 | 2400 | 85 | 2.1 | 10 | 15000 | Lab_5_14.mat |
| 15. | СФ Кауера | [400 900] | [450 850] | 80 | 2.0 | 12 | 3500 | Lab_5_15.mat |
| 16. | РФ Кауера | [3000 5000] | [2700 5300] | 85 | 1.1 | 8 | 25000 | Lab_5_16.mat |

Примітка:

В таблиці через  позначено частоту зрізу (для смугових і режекторних фільтрів відповідно нижню та верхню);  i  – рівень коливань характеристик фільтра у смузі пропускання і пригнічення.

3. Виконати альтернативне обчислення коефіцієнтів передатної функції  цифрового фільтра рекурсивного із заданими вище параметрами використовуючи процедуру ‘yulewalk’ пакету MatLab та порівняти графіки частотних арактеристик ,  спроектованих за даними методами.

4. Оцінити вплив 12-бітного квантування коефіцієнтів ПФ  фільтра (п.4) на його характеристики при прямій реалізації та каскадній на основі біквадратних ланок. Провести фільтрацію заданого сигналу, що зберігається у файлі Lab_5_варіант у змінній signal.

5. Синтезувати засобами пакету „Simulink” MATLAB схему рекурсивного фільтра у транспонованій формі для варіанту каскадної реалізації.

Приклад. Нехай потрібно розрахувати РЦФ Кауера з такими параметрами:

| Тип фільтру | Fs, Гц | Fp, Гц | Rs, дБ | Rp, дБ | N, біт | Fd, Гц | Сигнал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РФ Кауера | [3000 8000] | [2500 8500] | 80 | 1.3 | 14 | 48000 | Lab_5.mat |

Лістинг програми в середовищі MatLab

% Рекурсивний фільтр

Fs=[3000 8000];       % задаємо частоти смуг затримки

Fp=[2500 8500];       % задаємо частоти смуг пропускання

Rs=80;                       % пульсації (придушення) в смузі затримки

Rp=1.3;                     % пульсації в смузі пропускання

N_bit=14;                  % кількість біт для представлення дробової частини коефіцієнтів

fd=48000;                  % частота дискретизації

f_N = fd/2;                % частота Найквіста

Fs_norm = Fs/f_N;    % нормовані частоти смуги затримки

Fp_norm = Fp/f_N;   % нормовані частоти смуг пропускання

[n, Wn] = ellipord(Fp_norm, Fs_norm, Rp, Rs); % визначаємо мінімальний порядок фільтра n та

% частоти зрізу Wn

n                                                                             % виводимо порядок фільтра

fc = Wn * f_N                                                        % виводимо частоти зрізу

[b, a] = ellip(n, Rp, Rs, Wn, 'stop');                       %  знаходимо коефіцієнти чисельника та

% знаменника фільтра

b = b(:);                                                                   % перетворюємо вектор рядок у стовпець

a = a(:);

b                                                                             % виводимо коефіцієнти чисельника

a                                                                             % виводимо коефіцієнти знаменника

f = 0 : 1 : f_N;                                                        % задаємо вектор частот для розрахунку АЧХ

h = freqz(b, a, f, fd);                                             % розраховуємо комплексний коефіцієнт передачі

figure(11); plot(f, abs(h)); grid on;                        % будуємо графік АЧХ

bq = round(2^N_bit * b) / 2^N_bit;                       % квантуємо коефіцієнти чисельника

aq = round(2^N_bit * a)/  2^N_bit;                % квантуємо коефіцієнти знаменника

hq = freqz(bq, aq, f, fd);                                 % розраховуємо комплексний коефіцієнт передачі

% квантованого фільтра

figure(12);

plot(f, abs(h), f, abs(hq)); grid on;                 % будуємо графік АЧХ фільтру до і після квантування

sos = tf2sos(b, a);                                           % переходимо від прямої до каскадної форми фільтру

sosq = round(2^N_bit * sos) / 2^N_bit;         % квантуємо коефіцієнти біквадратних ланок

[bs, as] = sos2tf(sos);                                      % повертаємось до прямої форми представлення

hs = freqz(bs, as, f, fd);                                   % розраховуємо комплексний коефіцієнт передачі

figure(13); plot(f, abs(hs)); grid on;                % будуємо графік АЧХ

load Lab_2                                                       % завантажуємо сигнал

signal_f1 = filter(b, a, signal);                         % проводимо фільтрацію сигналу

5. ЗМІСТ ЗВІТУ

- Мета роботи.

- Повний текст завдання.

- Лістинг програми, числові і графічні результати та необхідні розрахунки .

- Висновок.

6. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

- Що означають поняття рекурсивних і не рекурсивних ЦФ?

- Як виглядає передатна функція рекурсивних і нерекурсивних фільтрів?

- Які фільтри більш чутливі до квантування коефіцієнтів?

- Яким чином можна зменшити вплив ефекту квантування коефіцієнтів?

- Назвіть основні типи та властивості рекурсивних фільтрів?

- Які відмінності між ідеальним і реальним ЦФ?

- Як розраховуються коефіцієнти нерекурсивних фільтрів?

7. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Сергиенко А. Б. Цифровая обработка сигналов. – СПб.: Питер, 2002. – 608 с.

- Дьяконов В. MATLAB. Обработка сигналов и изображений. Специальный справочник. – СПб.: Питер, 2002. – 608 с.

- Шрюфер Э. Обработка сигналов: цифровая обработка дискретизированных сигналов. – К.: Либідь, 1995. – 320 с.

- Лазарев Ю. Ф. MatLab 5.х. – К.: BHV, 2000. – 384 с.

- Бабак В. П., Хандецький В. С., Шрюфер Е. Обробка сигналів: Підручник. – К.: Либідь, 1996. – 392 с.