Міністерство освіти і науки Україниіі

Національний університет „Львівська політехніка”

Звіт

До лабораторної роботи №2

З дисципліни:

«Мережеві операційні системи»

Варіант 2

Конфігурація роутера:

no service password-encryption

hostname Router

ip ssh version 1

interface FastEthernet0/0

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

interface FastEthernet0/1

ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

interface FastEthernet0/1/0

switchport mode access

shutdown

interface FastEthernet0/1/1

switchport mode access

shutdown

interface FastEthernet0/1/2

switchport mode access

shutdown

interface FastEthernet0/1/3

switchport mode access

shutdown

interface Vlan1

no ip address

shutdown

router rip

network 192.168.1.0

network 192.168.2.0

ip classless

line con 0

line vty 0 4

login

end

Висновок:

На даній лабораторній роботі я  пригадав, як працювати в середовищі Packet Tracer, а також налаштував роутер  для роботи з двома мережами за протоколом RIP.