5.12. Особливості оформлення документів на процеси технічного контролю

Одним з основних критеріїв випуску підприємством продукції високої якості є контроль якості продукції. Основним елементами контролю якості продукції є|з'являється| технічний контроль|. Відповідно до ГОСТ 16504—81 технічний контроль визначається| як "перевірка відповідності об'єкту встановленим|установленим| технічним|техніч вимогам". Технічний контроль повинен здійснюватися в процесі| всього циклу виготовлення виробу, зачинаючи|починати| від вхідного контролю пост|піст|упаючих матеріалів|гавкотять| на підприємства, і комплектуючих виробів і кінцевого| контролю готової продукції|

Для опису технологічних операцій і технологічних процесів технічного контролю у складі ЕСТД розроблений ГОСТ 3.1502-Я "ЕСТД. Форми і правила оформлення документів на технічний контроль|". Стандарт встановлює форми і правила оформлення | документів, вживаних при розробці технологічної документації| на технічний контроль - відомість операцій (ВОП) і операційна карта (ОК).

Відомість операцій (ВОП) призначена для операційного опису технологічних операцій технічного контролю в технологічній| послідовності з|із| вказівкою переходів, технологічних режимів (контрольованих параметрів), даних про вживаних засобів|коштів|» технологічного оснащення і норм часу, в разі|у разі| наявності в технологічному процесі великої кількості операцій технічного контролю|технічний|. Застосування|вживання| ВОП в цьому випадку скорочує об'єм|обсяг| технологічної| документації.

Операційна карта (ОК) призначена для опису технологічної операції технічного контролю з вказівкою змісту і послідовності виконання переходів з вказівкою контролюючих параметрів, даних про вживані засоби технологічного оснащення і норм часу.

форми документів, встановлені стандартом, є універсальними, тобто не залежать від вживаних методів проектування,  залежності від складності виробу і об'єму контрольованих параметрів, операції технічного контролю можуть бути складовими технологічних процесів, спеціалізованих по методах розробки. формоутворення і збірки або входити в самостійний технологічний процес технічного контролю.

в першому випадку операціям технічного контролю привласнюються порядкові номери операцій в технологічній послідовності виконання технологічного процесу, спеціалізованого по методу становлення, наприклад: В5. Штампування: В10, Контроль; 015. Фрезерна; У. Свердлувальна; 025 Термічна обробка; 030. Контроль; (035 Цинкування 040. Контроль

вдругому випадку операціям привласнюються порядкові номери в технологічній послідовності проведення технологічного процесу технічного контролю, наприклад: 05 Контроль зовнішнього вигляду 010 Контроль маси; 015. Контроль геометричних пяраметрів; 020. Контроль технічного стану; 025:. Контроль електричних величин.

найменування операцій технічного контролю слід застосовувати класифікатор технологічних операцій машинобудування і приладобудування (1 85 151).

До ВОП, як і ОК повинні входити в комплект технологічних елементів незалежно| від того, є|з'являються| операції технічного контролю| технологічного процесу, спеціалізованого по методах виготовлення виробу -| Іншими словами|, і ВОП|, і ОК повинні застосовуватися спільно з картою| (МК) або замінюючими її картою технологічного процесу| (КТП), або картою типового (групового) технологічного процесу| (КТТП) залежно від того, розробляється комплект річний або типовий (груповий) технологічний процес і мати свої позначення. Позначення документам присвоюється по ГОСТ 3.1201—35. Так, наприклад, ВОП, що входить в комплект документів| на одиничний| технологічний процес, матиме позначення|

72102.00017, де перші п'ять цифр позначають код характернощ. ки документа, а останні п'ять цифр - його порядковий регістраційний номер. ОК, що входить в комплект документів на одиничний технологічний процес, матиме позначення 60102.00183, де перші п'ять цифр також позначають код характеристики документа, а останні п'ять цифр — його порядковий реєстраційний номер. Операції технічного контролю залежно від типу виробництва, можуть бути описані в маршрутному, маршрутно-операційному і операційному описі.

При маршрутному і маршрутно-операційному описі, які рекомендуется застосовувати  при одиничному|поодинокому| і дрібносерійному виробництві|, операції технічного контролю в цілях скорочення різновидів форм документів,що там застосовуються. рекомендується описувати в МК,,Как| вже було сказане, ВОП і ОК застосуються при операційному описі. При необхідності спільного|сумісного| з|із| ВОП і ОК можуть застосовуватися, карти ескізів (КЕ) по ГОСТ 3.1105—84,на яких поміщається графи|, ческое| зображення і указуються|вказують| контрольовані параметри. Графічеськие зображення можуть поміщатися і на самих формах ВОП і ОК. З цією метою в нижній частці|частині| форми на рівні 6 — 8 рядків горизонтальні розділові лінії рядків не виконують.

Слідує|прямує|, відзначити, що в цілях скорочення вживаних форм документів допускається розробляти ОК на формах ВОП, а також разрабатывать| ОК і ВОП на формах МК по ГОСТ 3,111$—82. В цьому випадку в графові 28"блока| Б6~основной написи|надписи| по ГОСТ 3.1103—82 указують|вказують| умовне позначення форми документа і через дріб умовне обознач| ние| документа, як який застосовується дана форма документа наприклад, Воп/ок, Мк/ок.

фПри| описі операцій технічного контролю слідує|прямує| застосують» повну|цілковиту| або коротку форму запису змісту|вмісту| переходу. |

При повному записі приводиться текстовий запис змісту про© водимого дії, наприклад: "1. Перевірити діаметр отвору 01О*0'.1". При короткому записі указується тільки контрольований параметр наприклад: "48±0,2".

Текстовий запис змісту|вмісту| переходів слід проводити|виробляти| відповідно до Класифікатора технологічних переходів машиностроения| і приладобудування (1 89 187).

$При виконанні операцій технічного контролю можуть примеятьс|! допоміжні документи - технологічний паспорт і карта измерений|.

.  Технологічний паспорт призначений для встановлення содержа-. ния виконуваних при виготовленні або ремонті, виробів операцій с| вказівкою виконавців їх підписів і дати виконання операц**| Технологічний паспорт оформляється на особливо ответственны*| вироби (деталі, складальні одиниці) або на специфічних технологи^ ческие процеси (наприклад, коли час виконання окремих опера* ^ ций або між їх виконанням регламентовано) і є супровідним документом по всьому вказаному в нім технологічному маршруту виготовлення або ремонту виробу.

чсние 72102.00017, де перші п'ять цифр позначають|значать| код характеристи| ки| документа, а останні п'ять цифр - його порядковий реєстрації» ный| номер. ОК, що входить в комплект документів на одиничний|поодинокий| тех|| нологический| процес, матиме позначення 60102.00183, де перші п'ять цифр також позначають|значать| код характеристики документа, а пос| ледние| п'ять цифр — його порядковий реєстраційний номер.

Операції технічного контролю залежно від типа|типу| производ| ства|, можуть бути описані в маршрутному, маршрутно-операційному операційному описі.

При маршрутному і маршрутно-операційному описі, которы рекомендується застосовувати при одиничному і дрібносерійному производ стве, операції технічного контролю в цілях скорочення применя емых різновидів форм документів рекомендується описувати в ИЬ

Як вже було сказано, ВОП і ОК застосуються при операційно! описі. При необхідності спільного|сумісного| з|із| ВОП і ОК можуть применятьс| карти ескізів (КЕ) по ГОСТ 3,1105-84,на| яких поміщається граф? ческое| зображення і указуються|вказують| контрольовані параметри. Граф? ческие| зображення можуть поміщатися і на самих формах ВОП і ОК. I цією метою|ціллю| в нижній частці|частині| форми на рівні 6-8 рядків горизонтальні розділові лінії рядків не виконують.

Слідує|прямує|, відзначити, що в цілях скорочення вживаної фори документів допускається розробляти Вікна формах ВОП, а також раз рабатывать| ОК і ВОП на формах МК по ГОСТ 3.1118—82. В цьому випадку I графі 28 Влока К6~основной написи|надписи| по ГОСТ 3.1103-82 указують|вказують| умовне позначення форми документа і через дріб умовне обозна| ние| документа, як який застосовується дана форма докумсн| наприклад, Воп/ок, Мк/ок.

При описі операцій технічного контролю слідує|прямує| застосують повну|цілковиту| або коротку форму запису змісту|вмісту| переходу.

При повному записі приводиться текстовий запис змісту прои: водимого дії, наприклад: "1. Перевірити діаметр отвору 01О*0'.1'

При краткой-записи| указується|вказує| тільки|лише| контрольований парамет{| наприклад: "48±0,2".

Текстовий запис змісту|вмісту| переходів слід проводити|виробляти| < відповідності з|із| Класифікатором технологічних переходів машині будови|споруди| і приладобудування (1 89 187).

При виконанні операцій технічного контролю можуть примеятьс| допоміжні документи — технологічний паспорт і карта з|із| реній.

Технологічний паспорт призначений для встановлення содерж| ния| виконуваних при виготовленні або ремонті виробів операцій вказівкою виконавців|виконувачів| їх підписів і даты'выполнения| операци|

Технологічний паспорт оформляється на особливо відповідальні вироби (деталі, складальні одиниці) або на специфічних технолог? ческие| процеси (наприклад, коли час виконання окремих опер! ций| або між їх виконанням регламентовано) і є|з'являється| сопровс| дительным| документом по всьому вказаному в нім технологічному мзршруту| виготовлення або ремонту виробу.

^«Кар-га вимірів призначена для реєстрації результатів измере-ниягконтролируемых параметрів при виготовленні або ремонті виробів ^указанием виконавців, їх підписів і дати виконання і є | супровідним документом по всьому технологічному маршруту |перерахованих в ній операцій або використовується на ділянці, де 'проводяться виміри вказаних в ній параметрів.^

Форми технологічного паспорта і карти измс-|, що рекомендуються: реній приведені в рекомендаціях "ЕСТД. Правила оформлення документации| контролю. Поаспорт технологічний. Карта вимірів|вимірювань|. Журнал контролю технологічного процесу" (Р 50-609-38-88).