ЗАНЯТТЯ № 2

Написання простих програм на мові асемблер

для мікроконтролера AT90S2313

1. Написати підпрограму додавання вмісту двох 8-розрядних комірок SRAM, що знаходяться за адресами Addr_1 = 90Н, Addr_2 = 91Н. Якщо результат не рівний нулю, помістити його в комірку пам’яті SRAM з адресою Addr_1, в протилежному випадку вивести результат в порт B.

; Заголовочний файл

.include  <2313def.inc>

; Адреса першого числа

.equ Addr_1 = 0x90

; Адреса другого числа

.equ Addr_2 = 0x91

; Початок сегменту коду

.cseg

; Початкова адреса

.org 0

; Вектор скиду

RESET:

ldi  r16, 	0xDF

out  SPL, 	r16		; Ініціалізація стеку

rcall  PP_1			; Виклик підпрограми додавання

Wait:

rjmp  Wait			; Вічний цикл

PP_1: 					; Початок підпрограми додавання

lds  r0, 		Addr_1		; Завантажити в регістр r0 перше число

lds  r1, 		Addr_2		; Завантажити в регістр r1 друге число

add  r0, 	r1		; Додати два числа, результат занести в r0

breq  L1			; Якщо результат = 0, перейти на мітку L1

sts  Addr_1, 	r0		; Інакше зберегти результат за адресою Addr_1

rjmp  L2			; Перейти на мітку L2

L1: 	out  PORTB, 	r0		; Вивести результат в порт В

L2:

ret				; Повернення з підпрограми

2. Написати підпрограму переводу безнакового цілого числа розташованого в комірці пам’яті SRAM з адресою Addr = 80Н, в двійково-десятковий код. Результат розташувати в регістрах загального призначення.

; Заголовичний файл

.include  <2313def.inc>

; Адреса числа, яке потрібно перевести в двійково-десятковий код

.equ  Addr = 0x80

; Робочі регістри

.def  temp1    = r16

.def  temp2    = r17

; Регістри сотень, десятків та одиниць

.def  LCD_100   = r20

.def  LCD_10     = r21

.def  LCD_1       = r22

; Сегмент коду

.cseg

; Початкова адреса 0

.org 0

; Вектор скиду

RESET:

ldi  temp1, 	RAMEND	; RAMEND = 0xDF (див. файл 2313def.inc)

out  SPL, 	temp1		; Ініціалізація стеку

ldi  temp1, 	125		; Нехай потрібно перевести число 125

sts  Addr, 	temp1		; Зберегти 125 за адресою Addr

rcall  Bin_to_Dec		; Виклик підпрограми переводу

Wait:

rjmp  Wait			; Вічний цикл

Bin_to_Dec:

lds  temp1, 	Addr		; Занести число для переводу в temp1

ldi  LCD_100, 	-1		; Присвоїти LCD_100 = -1

B2: 	inc  LCD_100			; LCD_100 = LCD_100 + 1

subi  temp1, 	100		; temp1 = temp1 - 100

brsh  B2			; Якщо temp1 >= 0 перейти на В2

ldi  LCD_10, 	100		; Відновити temp1

add  temp1, 	LCD_10	; temp1 = temp1 + 100

ldi  LCD_10,	-1		; Присвоїти LCD_10 = -1

B3: 	inc  LCD_10			; LCD_10 = LCD_10 + 1

subi  temp1, 	10		; temp1 = temp1 - 10

brsh  B3			; Якщо temp1 >= 0 перейти на В3

ldi  temp2, 	10		; Відновити temp1

add  temp1, 	temp2		; temp1 = temp1 + 10

mov  LCD_1, 	temp1		; Занести в LCD_1 кількість одиниць

ret				; Повернення з підпрограми

3. Написати підпрограму переводу двійково-десяткового числа розташованого в комірці пам’яті SRAM з адресою Addr = С0Н в двійковий код. Результат розташувати в регістрі загального призначення.

; Заголовочний файл

.include  <2313def.inc>

; Адреса числа, яке потрібно перевести в двійковий код

.equ  Addr =  0xC0

; Робочі регістри

.def  temp1     = r16

.def  temp2     = r17

; Регістр результату

.def  result     = r18

; Сегмент коду

.cseg

; Початкова адреса

.org  0

; Вектор скиду

RESET:

ldi  temp1, 	RAMEND

out  SPL, 	temp1		; Ініціалізація стеку

ldi  temp1, 	0b01010111

sts  Addr, 	temp1		; Занести в Addr число 57 (2-10)

rcall  BCD_BIN		; Виклик підпрограми переводу 2-10->2

Wait:

rjmp Wait			; Вічний цикл

; Підпрограма переводу з 2-10 коду в двійковий

BCD_BIN:

ldi  result, 	0		; Обнулити регістр результату (result = 0)

lds  temp1, 	Addr		; Завантажити в temp1 вміст Addr (temp1 = 0b01010111)

mov  result, 	temp1		; Переслати 0b01010111 в result

andi  result, 	0b00001111	; Виділити одиниці: result = 0b00000111

swap  temp1			; Поміняти місцями тетради: temp1 = 0b01110101

andi  temp1, 	0b00001111	; Виділити десятки: result = 0b00000101

ldi  temp2, 	10		; temp2 = 10

L1:

subi  temp1, 	1		; temp1 = temp - 1

brlo  L2			; Якщо temp1 < 0 перейти на L2

add  result, 	temp2		; Інакше result = result + 10

rjmp  L1			; Перейти на початок циклу L1

L2: 	ret 				; Повернення з підпрограми

4. Написати підпрограму формування часової затримки тривалістю 3 с. Тактова частота мікроконтролера 8 МГц.

Підпрограма часової затримки будується так:

А. Розраховується кількість тактів  необхідна для формування заданого часового інтервалу  при тактовій частоті :

.

Б. Складаємо рівняння з врахуванням того, що команда виклику підпрограми  виконується за 3 такти, повернення з підпрограми  – 4 такти, завантаження регістрів лічби  – 1 такт (всього 3 команди), а тіло циклу виконується  раз і складається з 5 тактів:  – 1 такт,  – 1 такт (2 команди),  – 2 такти (за винятком одного разу коли здійснюється вихід з циклу – тоді 1 такт). Отже будемо мати

В. Для того щоб рівняння мало цілий розв’язок необхідно в п/п затримки додати одну холосту команду  (no operation) тривалістю 1 такт. Тоді наше рівняння запишеться:

Таким чином в циклі, який починається міткою Delay відбувається віднімання від числа , розташованого в регістрах Delay1-Delay3 одиниці, поки воно не стане менше 0, після чого здійснюється вихід з циклу. Ознакою того, що число стало менше 0, є встановлення прапорця позики С в регістрі стану SREG (перевіряється командою ).

; Заголовочний файл

.include  <2313def.inc>

; Константа часової затримки:  4 + 3 + 3 + 5*(N + 1) - 1 + 1 = FCLK*T

.equ  T_3sec =  (24000000 - 15)/5		; 3 секунди

; Робочий регістр

.def  temp  =  r16

; Регістри затримки

.def  Delay1  =  r17

.def  Delay2  =  r18

.def  Delay3  =  r19

; Сегмент коду

.cseg

; Початкова адреса

.org 0

; Вектор скиду

RESET:

ldi  temp, 	RAMEND

out  SPL, 	temp			; Ініціалізація стеку

ldi  Delay1, 	low(T_3sec)		 ; Занести в Delay1 1-й байт T_3sec

ldi  Delay2, 	high(T_3sec)		; Занести в Delay2 2-й байт T_3sec

ldi  Delay3, 	byte3(T_3sec) 	; Занести в Delay3 3-й байт T_3sec

rcall  Delay				; Виклик підпрограми затримки

Wait:

rjmp  Wait				; Вічний цикл

Delay:

;Підпрограма часової затримки

subi  Delay1,  1			; Відняти від T_3sec

sbci  Delay2,  0

sbci  Delay3,  0

brcc  Delay				; Якщо результат >= 0 перейти на Delay

nop					; Холоста команда

ret					; Повернення з підпрограми

5. Написати підпрограму додавання двох масивів з адресами Array1 та Array2, розміром 10 байт. Результат додавання записати на місце першого масиву.

; Заголовочний файл

.include  <2313def.inc>

; Константа - розмір масиву

.equ  Array_Size =  10

; Лічильник

.def  Count  =  r16

; Робочі регістри

.def  temp1  =  r17

.def  temp2  =  r18

; Сегмент коду

.cseg

; Початкова адреса

.org  0

; Вектор скиду

RESET:

ldi  temp1, 	RAMEND

out  SPL, 	temp1		; Ініціалізація стеку

ldi  XL, 	low(Array1) 	; Занести в індексний рег. Х адресу

ldi  XH, 	high(Array1) 	; першого масиву

ldi  YL, 	low(Array2) 	; Занести в індексний рег. Y адресу

ldi  YH, 	high(Array2) 	; другого масиву

ldi  Count, 	Array_Size	; Занести в лічильник розмір масиву

rcall  Array_Sum		; Виклик підпрограми додавання масивів

Wait:

rjmp  Wait			; Вічний цикл

Array_Sum:

ld  temp1, 	X		; Занести в temp1 елемент масиву Array1

ld  temp2, 	Y+		; Занести в temp2 елемент масиву Array2

add  temp1, 	temp2		; Додати два елементи

st  X+,		temp1		; Зберегти суму в масиві Array1

dec  Count			; Зменшити лічильник на 1

brne  Array_Sum		; Поки Count не 0, перейти на Array_Sum

.dseg

Array1:  .byte		10                 ; Резервування пам'яті для масиву Array1

Array2:  .byte		10                 ; Резервування пам'яті для масиву Array1

6. Написати підпрограму знаходження максимального числа у масиві 8-розрядних беззнакових чисел в SRAM з адресою Array, розміром 10 байт. Максимальне число запам’ятати в комірці SRAM з адресою uMax, його адресу в комірках Max_Addr і Max_Addr + 1.

; Заголовочний файл

.include  <2313def.inc>

; Константа - розмір масиву

.equ  Array_Size  =  10

; Лічильник

.def  Count  =  r16

; Робочі регістри

.def  temp1  =  r17

.def  temp2  =  r18

; Сегмент коду

.cseg

; Початкова адреса

.org  0

; Вектор скиду

RESET:

ldi  temp1, 	RAMEND

out  SPL, 	temp1		; Ініціалізація стеку

ldi  XL, 	low(Array) 	; Занести в індексний рег. Х

ldi  XH, 	high(Array) 	; адресу масиву Array

; Ініціалізація масиву для тестування підпрограми

ldi  temp1, 	3

st  X+,		temp1

ldi  temp1, 	5

st  X+,		temp1

ldi  temp1, 	7

st  X+,		temp1

ldi  temp1, 	8

st  X+,		temp1

ldi  temp1, 	129

st  X+,		temp1

ldi  temp1, 	200

st  X+,		temp1

ldi  temp1, 	220

st  X+,		temp1

ldi  temp1, 	110

st  X+,		temp1

ldi  temp1, 	77

st  X+,		temp1

ldi  temp1, 	34

st  X+,		temp1

ldi  XL, 	low(Array) 	; Занести в індексний рег. Х

ldi  XH, 	high(Array) 	; адресу масиву Array

ldi  Count, 	Array_Size - 1	; Занести в Count число 9

rcall  Array_uMax		; Виклик підпрограми пошуку максимуму

Wait:

rjmp  Wait			; Вічний цикл

Array_uMax:

ld  temp1, 	X+		; Занести перший елемент масиву в temp1

Loop:

ld  temp2, 	X		; Занести наступний елемент масиву в temp2

cp  temp2, 	temp1		; Порівняти: temp2 - temp1

brlo  L1			; Якщо temp2 < temp1 перейти на L1

mov  temp1, 	temp2		; Інакше занести в temp1 значення temp2

sts  Max_Addr, 	XL	; Зберегти адресу temp2

sts  Max_Addr+1, 	XH	; в комірках Max_Addr, Max_Addr+1

L1:

adiw  XL, 	1		; Вказати на наступний елемент

dec  Count			; Зменшити Count на 1

brne  Loop			; Якщо Count не нуль, перейти на Loop

sts  uMax, 	temp1		; Зберегти масимальне значення в uMax

ret				; Повернення з підпрограми

; Сегмент даних

.dseg

Array:  .byte		10		; Виділення пам'яті для масиву

uMax:  .byte		1		; Комірка для зберігання макс. значення

Max_Addr:  .byte	2		; Адреса максимального значення

7. Написати підпрограму знаходження максимального числа у масиві 8-розрядних знакових чисел в SRAM з адресою Array, розміром 10 байт. Максимальне число запам’ятати в комірці SRAM з адресою sMax, його адресу в комірках Max_Addr і Max_Addr + 1.

; Заголовочний файл

.include  <2313def.inc>

; Константа - розмір масиву

.equ  Array_Size  =  10

; Лічильник

.def  Count  =  r16

; Робочі регістри

.def  temp1  =  r17

.def  temp2  =  r18

; Сегмент коду

.cseg

; Початкова адреса

.org  0

; Вектор скиду

RESET:

ldi  temp1, 	RAMEND

out  SPL, 	temp1		; Ініціалізація стеку

ldi  XL, 	low(Array) 	; Занести в індексний рег. Х

ldi  XH, 	high(Array) 	; адресу масиву Array

; Ініціалізація масиву для тестування підпрограми

ldi  temp1, 	3

st  X+,		temp1

ldi  temp1, 	5

st  X+,		temp1

ldi  temp1, 	7

st  X+,		temp1

ldi  temp1, 	8

st  X+,		temp1

ldi  temp1, 	129

st  X+,		temp1

ldi  temp1, 	200

st  X+,		temp1

ldi  temp1, 	220

st  X+,		temp1

ldi  temp1, 	110

st  X+,		temp1

ldi  temp1, 	77

st  X+,		temp1

ldi  temp1, 	34

st  X+,		temp1

ldi  XL, 	low(Array) 	; Занести в індексний рег. Х

ldi  XH, 	high(Array) 	; адресу масиву Array

ldi  Count, 	Array_Size - 1	; Занести в Count число 9

rcall  Array_sMax		; Виклик підпрограми пошуку максимуму

Wait:

rjmp  Wait			; Вічний цикл

Array_sMax:

ld  temp1, 	X+		; Занести перший елемент масиву в temp1

Loop:

ld  temp2, 	X		; Занести наступний елемент масиву в temp2

cp  temp2, 	temp1		; Порівняти: temp2 - temp1

brlt  L1				; Якщо temp2 < temp1 перейти на L1

mov  temp1, 	temp2		; Інакше занести в temp1 значення temp2

sts  Max_Addr, 	XL	; Зберегти адресу temp2

sts  Max_Addr+1, 	XH	; в комірках Max_Addr, Max_Addr+1

L1:

adiw  XL, 	1		; Вказати на наступний елемент

dec  Count			; Зменшити Count на 1

brne  Loop			; Якщо Count не нуль, перейти на Loop

sts  sMax, 	temp1		; Зберегти масимальне значення в sMax

ret				; Повернення з підпрограми

; Сегмент даних

.dseg

Array:  .byte		10		; Виділення пам'яті для масиву

sMax:  .byte		1		; Комірка для зберігання макс. значення

Max_Addr:  .byte	2		; Адреса максимального значення

8. Написати п/п кодування циклічним кодом з твірним поліномом  3-розрядної інформаційної послідовності. Продемонструвати роботу п/п для інформаційної послідовності 110.

Побудуємо твірну матрицю  шляхом ділення одиниці з 5 нулями на твірний поліном:

Твірна матриця:

Контрольні розряди згідно твірної матриці:

Закодована комбінація має бути:

; Заголовочний файл

.include  <2313def.inc>

; Закодована комбінація

.def  CRC  =  r16

; Робочі регістри

.def  temp1  =  r17

; Сегмент коду

.cseg

; Початкова адреса

.org  0

; Вектор скиду

RESET:

ldi  temp1, 	RAMEND

out  SPL, 	temp1		; Ініціалізація стеку

ldi  CRC, 	0b00000110	; Занести в рег. CRC дані для кодування

rcall  CRC_Calc		; Виклик підпрограми кодування циклічним кодом

Wait:

rjmp Wait			; Вічний цикл

CRC_Calc:

ldi  ZL,  low(CRC_Table*2) 	; Занести в інд. рег. Z адресу

ldi  ZH,  high(CRC_Table*2) 	; таблиці CRC_Table в Flash-пам'яті програм

lsl  CRC			; Звільнити молодші 3 біти

lsl  CRC			; для контрольних розрядів

lsl  CRC			; CRC=0 0 0 I3 I2 I1 K3 K2 K1

mov  temp1, 	CRC		; Занести в temp1 вміст CRC

andi  temp1, 	0b00001000	; Виділити біт I1

breq  L1			; Якщо I1 = 0 перейти на L1

lpm				; Інакше прочитати залишок з CRC_Table в r0

eor  CRC, 	r0		; Додати залишок до CRC

L1: 	adiw  Z, 	1		; Вказати на наступний залишок

mov  temp1, 	CRC		; Занести в temp1 вміст CRC

andi  temp1, 	0b00010000	; Виділити біт I2

breq  L2			; Якщо I2 = 0 перейти на L2

lpm				; Інакше прочитати залишок з CRC_Table в r0

eor  CRC, 	r0		; Додати залишок до CRC

L2: 	adiw  Z, 	1		; Вказати на наступний залишок

mov  temp1, 	CRC		; Занести в temp1 вміст CRC

andi  temp1, 	0b00100000	; Виділити біт I3

breq  L3			; Якщо I3 = 0 перейти на L3

lpm				; Інакше прочитати залишок з CRC_Table в r0

eor  CRC, 	r0		; Додати залишок до CRC

L3: 	ret				; Поверення з підпрограми

; Твірна таблиця для поліному х^3 + x + 1

CRC_Table:  .db  0b00000011,  0b00000110,  0b00000111

9. Написати підпрограму кодування кодом Хемінга з d = 4 байту розташованого в регістрі r16. Контрольні розряди зберегти в регістрі r17. Продемонструвати роботу п/п для інформаційної послідовності 0b01000110.

Маємо байт даних І12 І11 І10 І9 І7 І6 І5 І3 і контрольні розряди К8 К4 К2 К1 К0.

К1 = І3  І5  І7  І9  І11

К2 = І3  І6  І7  І10  І11

К4 = І5  І6  І7  І12

К8 = І9  І10  І11 І12

К0 = І3  І5  І6  І7  І9  І10  І11  І12  К1  К2  К4  К8

Твірна таблиця для коду Хемінга С13, 8 запишеться

| С13,8 = | І12 | І11 | І10 | І9 | І7 | І6 | І5 | І3 |  | К8 | К4 | К2 | К1 | К0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

Отже контрольні розряди мають бути:

|  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

; Заголовочний файл

.include  <2313def.inc>

; Інформаційні розряди

.def  Data  =  r16

; Контрольні розряди

.def  Control  =  r17

; Робочі регістри

.def  temp1  =  r18

.def  Count  =  r19

; Сегмент коду

.cseg

; Початкова адреса

.org  0

; Вектор скиду

RESET:

ldi  temp1, 	RAMEND

out  SPL, 	temp1		; Ініціалізація стеку

ldi  Data, 	0b01000110	; Інформаційні розряди в temp1

rcall  Hamming_Calc		 ; Виклик підпрограми кодування кодом Хемінга

Wait:

rjmp  Wait			; Вічний цикл

Hamming_Calc:

ldi  Control, 	0		; Обнулити  контрольні розряди

ldi  ZL, 	low(Hamming_Table*2) 	; Занести в інд. регістр Z

ldi  ZH, 	high(Hamming_Table*2) 	; адресу твірної таблиці

ldi  Count, 	8		; Занести в лічильник 8

mov  temp1, 	Data		; Занести в temp1 інформаційні розряди

Loop:

lsr  temp1			; Зсунути черговий розряд в прапорець С

brcc  L1			; Якщо С = 0 перейти на L1

lpm				; Інакше прочитати контрольні розряди

eor  Control, 	r0		; Додати контрольні розряди за модулем 2

L1: 	adiw  Z, 	1		; Вказати на наступний елемент Hamming_Table

dec  Count			; Зменшити лічильник на 1

brne  Loop			; Поки не ноль - перейти на Loop

ret				; Повернення з підпрограми

; Твірна таблиця коду Хемінга з d = 4, ni = 8

Hamming_Table: 	.db  0b00000111,  0b00001011,  0b00001101

.db  0b00001110,  0b00010011,  0b00010101

.db  0b00010110,  0b00011001

8. Знайти кількість і записати адреси тих елементів масиву, які рівні нулю. Масив починається з адреси Addr_1 = 70Н, кількість елементів масиву 10. Кількість нульових елементів записати в комірці Addr_2 = 90Н, адреси нульових елементів записати починаючи з комірки з адресою Addr_2 + 1.

; Заголовочний файл

.include  <2313def.inc>

; Робочі регістри

.def  temp1  =  r16

.def  temp2  =  r17

.def  Count  =  r18

.equ  Array_Size  =  10

; Сегмент коду

.cseg

; Початкова адреса

.org  0

; Вектор скиду

RESET:

ldi  temp1, 	RAMEND

out  SPL, 	temp1		; Ініціалізація стеку

; Ініціалізація масиву

ldi  XL, 	low(Array)

ldi  XH, 	high(Array)

ldi  temp1, 	1

st   X+,		temp1

ldi  temp1, 	0

st   X+,		temp1

ldi temp1, 	1

st   X+,		temp1

ldi temp1, 	23

st   X+,		temp1

ldi temp1, 	0

st   X+,		temp1

ldi temp1, 	1

st   X+,		temp1

ldi temp1, 	98

st   X+,		temp1

ldi temp1, 	0

st   X+,		temp1

ldi temp1, 	0

st   X+,		temp1

ldi temp1, 	2

st   X+,		temp1

rcall  Zero_Count		; Виклик підпрограми

Wait: 	rjmp  Wait			; Вічний цикл

Zero_Count:

ldi  XL, 	low(Array) 	; Занести в індексний рег. Х

ldi  XH, 	high(Array) 	; адресу масиву Array

ldi  YL, 	low(N_Zero + 1) 	; Занести в інд. рег. Y

ldi  YH, 	high(N_Zero + 1) 	; адресу N_Zero + 1

ldi  Count, 	Array_Size		; Задаємо розмір масиву (Count  =  10)

ldi  temp2, 	0			; Обнулюємо лічильник нульових елементів

Loop:

ld  temp1, 	X			; Прочитати черговий елемент масиву

cpi  temp1, 	0			; Порівняти його з нулем

brne  L1				; Якщо не нуль - перейти на мітку L1

inc  temp2				; Інакше збільшити лічильник кількість нулів на 1

st  Y+,		XL			; Зберегти адресу нульового елементу

st  Y+,		XH

L1:

adiw  XL, 	1			; Вказати на наступний елемент

dec  Count				; Зменшити лічильник на 1

brne  Loop				; Якщо не кінець масиву - перейти на Loop

sts  N_Zero, 	temp2			; Зберегти кількість нульових елементів масиву

ret					; Повернення з підпрограми

; Сегмент даних

.dseg

.org  0x70

Array:  .byte  10	; Резервування масиву з 10 елементів починаючи з адреси 0х70 в SRAM

.org  0x90

N_Zero:  .byte  1	; Комірка для зберігання кількості нульових елементів

10. В залежності від значення третього біту в комірці з адресою Addr_1 = 70Н здійснити наступні дії:

Addr_1(3)  = 1, тоді інвертувати біти числа, додати 45, поміняти місцями розряди (нульовий розряд має стати 7,…, сьомий – нульовим), і зберегти в комірці пам’яті з адресою 75Н.

Addr_1(3)  = 0, тоді зсунути логічно на 3 розряди вправо, встановити старший розряд в 1, додати 20, і вивести і зберегти в комірці пам’яті з адресою 85Н.

; Заголовочний файл

.include  <2313def.inc>

; Робочі регістри

.def  temp1  =  r16

.def  temp2  =  r17

.equ  Addr_1  =  0x70

.equ  Addr_2  =  0x75

.equ  Addr_3  =  0x85

; Сегмент коду

.cseg

; Початкова адреса

.org  0

; Вектор скиду

RESET:

ldi  temp1, 	RAMEND

out  SPL, 	temp1		; Ініціалізація стеку

rcall  Func_1

Wait:

rjmp  Wait			; Вічний цикл

Func_1:

lds  temp1, 	Addr_1		; Завантажити число в temp1

mov  temp2, 	temp1		; Скопіювати в temp2

andi  temp1, 	0b00001000	; Виділити 3-й розряд

breq  L1			; Якщо 0 перейти на L1

com  temp2			; Інакше інвертувати розряди числа

subi  temp2, 	-45		; Додати 45

; Поміняти біти місцями:

bst  temp2, 	0		; Скопіювати біт 0 в прапорець Т

bld  temp1, 	7		; Вставити прапорець Т на місце 7-го біту

bst  temp2, 	1

bld  temp1, 	6

bst  temp2, 	2

bld  temp1, 	5

bst  temp2, 	3

bld  temp1, 	4

bst  temp2, 	4

bld  temp1, 	3

bst  temp2, 	5

bld  temp1, 	2

bst  temp2, 	6

bld  temp1, 	1

bst  temp2, 	7

bld  temp1, 	0

sts  Addr_2, 	temp1		; Зберегти результат за адресою Addr_2

rjmp  L2			; Перейти на мітку L2

L1:

lsr  temp2			; Зсунути на три розряди впарво

lsr  temp2

lsr  temp2

ori  temp2, 	0b10000000	; Встановити 7-й біт в 1

subi  temp2, 	-20		; Додати 20

sts  Addr_3, 	temp2		; Зберегти результат за адресою Addr_3

L2:

ret				; Поверення з підпрограми

11. Здійснити додавання 2 24-розрядних чисел розташованих починаючи з комірки з адресою Addr_1 = 80Н – перше число, Addr_2 = 90Н – друге число. Підрахувати кількість одиниць в результаті, і якщо вона парна інвертувати розряди результату, інакше обнулити результат. Результат записати на місце першого числа.

; Заголовочний файл

.include  <2313def.inc>

; Робочі регістри

.def  temp1  =  r16

.def  temp2  =  r17

; Регістри суми

.def  SUM_1  =  r18

.def  SUM_2  =  r19

.def  SUM_3  =  r20

.def  Count  =  r21

; Адреси двох 24-розрядних чисел

.equ  Addr_1  =  0x80

.equ  Addr_2  =  0x90

; Сегмент коду

.cseg

; Початкова адреса

.org  0

; Вектор скиду

RESET:

ldi  temp1, 	RAMEND

out  SPL, 	temp1		; Ініціалізація стеку

rcall  Func_2			; Виклик функції

Wait:

rjmp  Wait			; Вічний цикл

Func_2:

lds  temp1, 	Addr_1		; Завантажити 1-й байт першого числа в temp1

lds  SUM_1, 	Addr_2		; Завантажити 1-й байт другого числа в SUM_1

add  SUM_1, 	temp1		; Додати два байти

lds  temp1, 	Addr_1+1	; Завантажити 2-й байт першого числа в temp1

lds  SUM_2, 	Addr_2+1	; Завантажити 2-й байт другого числа в SUM_2

adc  SUM_2, 	temp1		; Додати два байти з переносом

lds  temp1, 	Addr_1+2	; Завантажити 3-й байт першого числа в temp1

lds  SUM_3, 	Addr_2+2	; Завантажити 3-й байт другого числа в SUM_3

adc  SUM_3, 	temp1		; Додати два байти з переносом

ldi  Count, 	8		; Підрахунок кількості одиниць в байті

ldi  temp2, 	0		; Обнулити лічильник одиниць

mov  temp1, 	SUM_1

L2:

lsl  temp1			; Зсунути старший біт в прапорець С

brcc  L1			; С == 0

inc  temp2			; Якщо ні, збільшити лічильник 1

L1: 	dec  Count			; Всі 8 біт зсунуті?

brne  L2			; Якщо ні - перейти на L2

ldi  Count, 	8

mov  temp1, 	SUM_2

L3:

lsl  temp1

brcc  L4

inc  temp2

L4: 	dec  Count

brne  L3

ldi  Count, 	8

mov  temp1, 	SUM_3

L5:

lsl  temp1

brcc  L6

inc  temp2

L6: 	dec  Count

brne  L5

andi  temp2, 	0b00000001	; Кількість одиниць парна

breq  L7			; Якщо так - перейти на L7

ldi  SUM_1, 	0		; Інакше обнулити результат

mov  SUM_2, 	SUM_1

mov  SUM_3, 	SUM_1

rjmp  L8			; і перейти на L8

L7: 	com  SUM_1			; Якщо кількість 1 непарна

com  SUM_2			; Інвертувати результат

com  SUM_3

L8:

sts  Addr_1, 	SUM_1	; Зберегти результат

sts  Addr_1+1,  SUM_2	; на місці першого числа

sts  Addr_1+2,  SUM_3

ret				; Поверення з підпрограми

12. Додати до всіх елементів масиву менших нуля 25, зі всіх чисел більших нуля відняти 45, всі числа рівні нулю замінити на 80Н. Адреса початку масиву Addr_1 = 70Н, розмір 10 байт.

; Заголовочний файл

.include  <2313def.inc>

; Робочі регістри

.def  temp1  =  r16

.def  temp2  =  r17

.def  Count  =  r21

; Адреса масиву

.equ  Addr  =  0x70

; Розмір масиву

.equ  Size  =  10

; Сегмент коду

.cseg

; Початкова адреса

.org  0

; Вектор скиду

RESET:

ldi  temp1, 	RAMEND

out  SPL, 	temp1		; Ініціалізація стеку

rcall  Func_3			; Виклик функції

Wait:

rjmp  Wait			; Вічний цикл

Func_3:

ldi  XL, 	low(Addr) 	; Завантажити адресу масиву

ldi  XH, 	high(Addr) 	; в індексний рег. Х

ldi  Count, 	10		; Розмір масиву

Loop:

ld  temp1, 	X		; Зчитати елемент масиву в temp1

cpi  temp1, 	0		; Порівняти з 0

breq  L1			; Якщо рівний 0 - перейти на L1

brlt  L3				; Якщо менший нуля - L3

subi  temp1, 	45		; Інакше зменшити на 45

rjmp  L2			; і перейти на L2

L1: 	ldi  temp1, 	0x80		; Якщо 0 - змінити на 0х80

rjmp  L2			; і перейти на L2

L3: 	subi  temp1, 	-25		; Якщо менше 0 - збільшити на 25

L2: 	st  X+,		temp1		; Зберегти в масиві

dec  Count			; Зменшити лічильник

brne  Loop			; Якщо не нуль - перейти на Loop

ret				; Поверення з підпрограми

Завдання до практичного заняття №2

- Написати п/п кодування циклічним кодом з твірним поліномом  4-розрядної інформаційної послідовності. Продемонструвати роботу п/п для інформаційної послідовності 1001.

- Написати п/п кодування циклічним кодом з твірним поліномом  4-розрядної інформаційної послідовності. Продемонструвати роботу п/п для інформаційної послідовності 1100.

- Написати п/п кодування циклічним кодом з твірним поліномом  7-розрядної інформаційної послідовності. Продемонструвати роботу п/п для інформаційної послідовності 0001011.

- Написати п/п кодування циклічним кодом з твірним поліномом  8-розрядної інформаційної послідовності. Продемонструвати роботу п/п для інформаційної послідовності 10001001.

- Написати п/п кодування циклічним кодом з твірним поліномом  7-розрядної інформаційної послідовності. Продемонструвати роботу п/п для інформаційної послідовності 0100011.

- Написати п/п декодування з виправленням одиничної помилки циклічним кодом з твірним поліномом  4-розрядної інформаційної послідовності. Продемонструвати роботу п/п для кодової комбінації 1111010.

- Написати п/п декодування з виправленням одиничної помилки циклічним кодом з твірним поліномом  4-розрядної інформаційної послідовності. Продемонструвати роботу п/п для кодової комбінації 1001000.

- Написати п/п декодування з виправленням одиничної помилки циклічним кодом з твірним поліномом  8-розрядної інформаційної послідовності. Продемонструвати роботу п/п для кодової комбінації 100010011000.

- Написати п/п декодування з виправленням одиничної помилки циклічним кодом з твірним поліномом  7-розрядної інформаційної послідовності. Продемонструвати роботу п/п для кодової комбінації 01110110000.

- Написати п/п кодування кодом Хемінга з  5-розрядної інформаційної послідовності. Продемонструвати роботу п/п для інформаційної послідовності 10110.

- Написати п/п кодування кодом Хемінга з  6-розрядної інформаційної послідовності. Продемонструвати роботу п/п для інформаційної послідовності 101110.

- Написати п/п кодування кодом Хемінга з  7-розрядної інформаційної послідовності. Продемонструвати роботу п/п для інформаційної послідовності 1000110.

- Написати п/п кодування кодом Хемінга з  8-розрядної інформаційної послідовності. Продемонструвати роботу п/п для інформаційної послідовності 11101101.

- Написати п/п декодування з виправленням одиничної помилки кодом Хемінга з  5-розрядної інформаційної послідовності. Продемонструвати роботу п/п для кодової комбінації 100101101.

- Написати п/п декодування з виправленням одиничної помилки кодом Хемінга з  6-розрядної інформаційної послідовності. Продемонструвати роботу п/п для кодової комбінації 01111001000.

- Написати п/п декодування з виправленням одиничної помилки кодом Хемінга з  7-розрядної інформаційної послідовності. Продемонструвати роботу п/п для кодової комбінації 10110110111.

- Написати п/п декодування з виправленням одиничної помилки кодом Хемінга з  8-розрядної інформаційної послідовності. Продемонструвати роботу п/п для кодової комбінації 1000101011101.

- Написати п/п обчислення функції  табличним методом для  з точністю 2-5.

- Написати п/п обчислення функції  табличним методом для  з точністю 2-6.

- Написати п/п переведення 8-бітного з двійкового коду в код Грея і навпаки.

- Написати п/п формування часової затримки тривалістю 1 с. Тактова частота МК 4 МГц.

- Написати п/п знаходження суми всіх елементів масиву, що більше 20, який починається з адреси Adres = 70H і містить 50 елементів.

- Написати п/п сортування за зростанням елементів масиву, який починається з адреси Adres = 80 H і містить 25 елементів.

- Написати п/п переставляння елементів масиву в зворотному напрямку, який починається з адреси Adres = 65H і містить 30 елементів.

- Написати п/п знаходження суми всіх додатних елементів масиву, який починається з адреси Adres = 80 H і містить 20 елементів.

- Написати п/п знаходження максимального і мінімального значення елементів масиву, який починається з адреси Adres = A0 H і містить 20 елементів.

- Написати п/п шифрування повідомлення в ANSII-коді, яке знаходиться в пам’яті починаючи з адреси Adres = 70 H і містить 30 елементів, наступним шифром:

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | а | б | в | г | д | е |
| 2 | є | ж | з | и | і | ї |
| 3 | й | к | л | м | н | о |
| 4 | п | р | с | т | у | ф |
| 5 | х | ц | ч | ш | щ | ь |
| 6 | ю | я | . | , | ‘ |  |

Продемонструвати на прикладі речення: Ще треті півні не співали.

- Написати п/п розшифрування повідомлення, яке знаходиться в пам’яті починаючи з адреси Adres = 70 H і містить 30 елементів, наступним шифром:

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | а | б | в | г | д | е |
| 2 | є | ж | з | и | і | ї |
| 3 | й | к | л | м | н | о |
| 4 | п | р | с | т | у | ф |
| 5 | х | ц | ч | ш | щ | ь |
| 6 | ю | я | . | , | ‘ |  |

Продемонструвати на прикладі: 13 24 33 25 44 11 21 34 36 66 36 15 24 35 11 15 52 62 44 36 14 36 66 13 16 42 16 43 35 62.

- Написати п/п множення двох безнакових 8-бітних чисел.

- Написати п/п ділення двох беззнакових 8-бітних чисел.