Устройство управления. Исходными данными для проектирования устройства управления однопроцессорного ЦВ являются алгоритм обработки сигналов, структурное построение и параметры узлов ЦВ, элементная база.

Алгоритм обработки сигналов состоит из следующих этапов (режимов) работы ЦВ: запись входной информации в ОЗУ, коррекция входной информации (включая весовую обработку), выполнение вычислений по алгоритму БПФ, умножение на частотную характеристику, ОБПФ, выдача выходной информации.

В рассматриваемом примере устройство управления должно формировать следующую информацию.

1. Четыре адреса    записи и считывания    информации из ОЗУ (А1—А4), так как для считывания любого из 1024 комплексных чисел  необходима  раздельная  адресация   каждой  части   памяти, в которой хранится 256 комплексных чисел. Разрядность адресов А1, А2, A3, А4 равна 8.

2.  Импульсы записи в ОЗУ.

3. Импульсы записи в регистры СОЗУ1 и СОЗУ2. Для раздель ной записи во входные регистры СОЗУ1 требуется сформировать четыре импульса на четырех шинах.

4. Коды управления мультиплексорами СОЗУ1 и СОЗУ2. Каждый мультиплексор имеет четыре выхода с независимым управле нием. Для подключения к каждому выходу одного из четырех входов мультиплексора каждый из четырех кодов управления должен иметь два разряда.

5. Команду управления  мультиплексорами   СОЗУ1, обеспечивающую прием с АУ или АЦП.

6. Адрес считывания    для ПЗУ    поворотных    коэффициентов, разрядность адреса 9.

7. Тактовые импульсы и импульсы записи в выходные регистры ПЗУ корректирующей функции и частотной характеристики в режимах коррекции входной информации и  умножения на частотную характеристику.

8. Команду  установки    единичных    коэффициентов на  выходе ПЗУ корректирующей функции и частотной характеристики после завершения режимов коррекции и умножения на частотную характеристику.

Режим записи входной информации в ОЗУ. Алгоритм записи входной информации рассматривался в § 3.3. В случае г=4, К=4 алгоритм записи входной информации целесообразно, для упрощения работы устройства управления в последующих режимах, видоизменить в соответствии со следующими выражениями:

где А1ЗП, А2ЗП, А3ЗП, А4ЗП — адреса записи в ОЗУ при раздельном управлении частями распараллеленной памяти; КУпр1 , КУпр2 , КУпр3 , КУпр4 -  коды управления выходными мультиплексорами СОЗУ1; i=0, 1, 2, ..., N—1 — номер отсчета входной информации;

÷ - целочисленное деление; a mod b — остаток от целочисленного деления а па b.

При коде управления выходным мультиплексором, равном О, к выходу подключается первый вход мультиплексора, при 1—второй, при 2 — третий, при 3 — четвертый.

Структурная схема узла управления, осуществляющего формирование адресов ОЗУ н кодов управления мультиплексорами СОЗУ1, представлена на рис. 4.5. На вход двоичного счетчика поступают импульсы сопровождения входной информации. Перед началом приема поступает команда «Начальный установ». Дешифратор и схемы И формируют импульсы записи во входные регистры СОЗУ1. Импульсы  используются также для записи в выходные регистры СОЗУ1.

При использовании ИС серии 133 приведенная структурная схема может быть реализована на трех ИС 133ИЕ7, двух ИС133ИР13, одной ИС 133ЛИ1, одной ИС 133ИДЗ, одной ИС 133ЛП5.

Алгоритм коррекции входной информации и умножения на частотную характеристику (для уменьшения времени обработки) совмещены с первыми итерациями соответственно БПФ и ОБПФ. Для выполнения операций умножения в структурную схему однопроцессорного ЦВ введены дополнительные умножители, как показано на рис. 4.3. При выполнении алгоритмов коррекции входной информации и умножения на частотную характеристику устройство управления должно формировать на ПЗУ корректирующей функции и частотной характеристики пачку из N/2 импульсов. После выполнения алгоритмов (на итерациях БПФ и ОБПФ, начиная со второй) устройство управления должно устанавливать выходные регистры ПЗУ корректирующей функции и частотной характеристики в состояние, соответствующее    подаче    на дополнительные умножители единичных коэффициентов.

| 0K3K2K10 | 3K3K2K11 | 2K3K2K12 | 1K3K2K13 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1K3K2K10 | 0K3K2K11 | 3K3K2K12 | 2K3K2K13 |
| 2K3K2K10 | 1K3K2K11 | 0K3K2K12 | 3K3K2K13 |
| 3K3K2K10 | 2K3K2K11 | 1K3K2K12 | 0K3K2K13 |

Рис. 4.6. Расположение операндов в ОЗУ и работа мультиплексоров

Алгоритм БПФ (ОБПФ). Расположение операндов в ОЗУ, работа СОЗУ1 и СОЗУ2 на первых двух итерациях БПФ показаны на рис. 4.6. Работа СОЗУ1 и СОЗУ2 показана условно: прямыми отрезками показан порядок соединения входов и выходов мультиплексоров СОЗУ1 и СОЗУ2. Римскими цифрами показан порядок

считывания операндов из ОЗУ. На рис. 4.7 приведен порядок следования адресов ОЗУ на первых трех итерациях алгоритма БПФ. Алгоритм формирования адресов ОЗУ при N=1024

Аналогично можно представить алгоритм ОБПФ.

В данном устройстве используется алгоритм БПФ  с замещением, поэтому адреса записи    повторяют адреса считывания, задержанные во времени.

# Text boxes

N/4

СОЗУ2

1

1

1

1

1

1

1

1

СОЗУ1

N/16

N/16

N/16

N/16

Расположение операндов после 1-й итерации

| I 00K2K1K0 | IV 31K2K1K0 | III 22K2K1K0 | II 13K2K1K0 |
| --- | --- | --- | --- |
| II 10K2K1K0 | I 01K2K1K0 | IV 32K2K1K0 | III 23K2K1K0 |
| III 20K2K1K0 | II 11K2K1K0 | I 02K2K1K0 | IV 33K2K1K0 |
| IV 30K2K1K0 | III 21K2K1K0 | II 12K2K1K0 | I 03K2K1K0 |

N/16

N/4

СОЗУ2

N/16

N/16

N/16

N/16

N/4

СОЗУ1

N/64

N/641

N/64

N/641

N/64

N/64

N/64

N/64

N/4

N/64

Расположение операндов после 2-й итерации

| I | IV | III | II | XII | XVI | XV | XIV | IX | XII | XI | X | V | VIII | VII | VI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VI | V | VIII | VII | II | I | IV | III | XIV | XIII | XVI | XV | X | IX | XII | XI |
| XI | X | IX | XII | VII | VI | V | VIII | III | II | I | IV | XV | XIV | XIII | XVI |
| XVI | XV | XIV | XIII | XII | XI | X | IX | VIII | VII | VI | V | IV | III | II | I |

fт

fT1

RG

C

D

DC

10

Начальный

установ

CТ2

RG

9

8

7

6

5

4

R

3

2

1

+1

D3

D1

8

7

6

5

4

D2

3

2

1

С

D4

D5

D6

D7

D8

0

1

2

3

&

&

&

&

=1

8

8

8

8

8

8

2

2

2

2

[1,2]

[1,2]

[1,2]

[1,2]

A1зп

A2зп

A3зп

A4зп

КУпр4

КУпр2

A4зп

A3зп

КУпр3

КУпр1

A2зп

A1зп

[3-8]

[3-8]

[3-8]

[3-8]

fT2

fT3

fT4