НУ "Львівська політехніка"

Базовий напрям "Інформаційна безпека"

Білет N 27

1. Яка логічна функція (кон’юнкція, диз’юнкція, сума по модулю) здійснюється над знаковими кодами операндів для знаходження знака результату при множенні та діленні чисел в АЛП?

2. Чи можна передавати неперервні повідомлення по дискретному каналу?

а) так;

б) ні.

3. Вкажіть неправильний запис числа мовою Паскаль:

а) 5		б) E-1		в) 3.2

4. Від'ємний  зворотний  зв'язок за напругою приводить до збільшення,  зменшення чи залишає незмінним вихідний опір підсилювача?

5. Дайте характеристику магніто-контактним сенсорам та шлейфам.

6. Дати визначення терміну «Справа».

7. Означення ланцюгового дробу.

8. До системи просторового зашумлення, що застосовується для створення маскуючих електромагнітних завад, ставляться такі вимоги:

а) система повинна створювати електромагнітні завади в діапазоні частот можливих побічних електромагнітних випромінювань ТЗПІ.

б) створювані завади повинні мати регулярну структуру.

в) рівень створюваних завад (як по електричній, так і по магнітній складовій поля) повинен забезпечити відношення сигнал/шум на межі контрольованої зони менше допустимого значення у всьому діапазоні частот можливих побічних електромагнітних випромінювань ТЗПІ.

г) на межі контрольованої зони рівень завад системи просторового зашумлення не повинен перевищувати рівня інформаційного сигналу.

9. Стартстопний телеграфний апарат передає кожну букву сімома імпульсами: стартовим (20 мс),  п'ятьма інформаційними (20 мс кожний)  та  одним стоповим (30 мс). Визначити коефіцієнт помилок, якщо за годину неперервної роботи було зафіксовано 6 помилково прийнятих букв.

10. Для наведеної схеми RC-генератора розрахувати частоту гармонічних коливань на його виході і значення резисторів в колі від'ємного зворотного зв'язку, якщо: R=3 кОм, С=51нФ, Rнmin=1 кОм.

11. Що таке обробка секретної інформації?

12. Для чого застосовують метод «випалювання» і в чому його суть?

13. Написати програму на мові Сі для визначення добутку значень елементів над допоміжною діагоналлю матриці А={аij}, де i=j=47. Ввід елементів матриці здійснити з клавіатури.

14. Екранування технічних засобів. Призначення та основні види екранування.

Схвалено Методичною радою ІКТА

Протокол № 35 від 06.06.2006 р.

Заст. директора ІКТА								П. Столярчук