ЛЕКЦЫЯ 7

4.2.5. Экранированные помещения

Экранироваться могут не только отдельные блоки аппаратуры и их со-

единительные линии, но и помещения в целом (рис. 4.3).

В обычных (неэкранированных) помещениях основной экранирующий

эффект обеспечивают	железобетонные стены домов. Экранирующее свой-

ство	дверей	и	окон	хуже.	Для	повышения	экранирующих	свойств	стен

применяются дополнительные средства, в том числе:

• токопроводящие лакокрасочные покрытия или токопроводящие обои;

• шторы из металлизированной ткани;

• металлизированные	стекла  (например,	из	двуокиси	олова),	устанав-

ливаемые в металлические или металлизированные рамы.

Экранировку электромагнитных волн более 100 дБ	можно обеспечить

только в специальных экранированных камерах (рис. 4.3), в которых элек-

тромагнитный экран выполнен в виде электрогерметичного стального кор-

пуса, а для ввода электрических коммуникаций используются специальные

фильтры.

Таким	образом,	экранированием	электромагнитных	волн	возможно

полностью	обеспечить	электромагнитную	безопасность	объекта.	Однако

обеспечение требований	по	электромагнитной	безопасности объекта, осо-

бенно в части, касающейся защиты информации от утечки по техническим

каналам, созданным с применением специального	оборудования (электро-

акустический канал, радиоканал, канал побочных электромагнитных излу-

чений и наводок и т.д.), необходимо предусматривать на стадии разработки

проекта	объекта. Так,	например, при	проектировании в	пределах	объекта

необходимо	выделить	зоны	повышенной конфиденциальности –	комнаты

переговоров, технологические помещения, в которых циркулирует инфор-

мация, предназначенная для служебного пользования, и т.п. В таких поме-

щениях	не	должно	быть	окон,	они	должны	иметь	независимую	систему

электропитания, экранированные двери. При строительстве такого объекта

возможно	применение	экранирующих	материалов –	шунгитобетона	или

бетона с электропроводящим	наполнителем.	Стены помещения	отделыва-

ются	гибкими	экранами,	например	ткаными	коврами	из	аморфных	мате-

риалов или электропроводящими тканями. В качестве экранирующей ткани

возможно применение различных углетканей или металлизированных пле-

нок.С	внутренней	стороны помещение	облицовывается конструкционным

радиопоглощающим материалом для предотвращения образования стоячих

электромагнитных	волн	с	частотами	более 1	ГГц	и	для	создания	более

комфортной	экологической	обстановки.	В	качестве	радиопоглощающих

материалов могут быть использованы специализированное пеностекло раз-

личных марок или сотовые конструкции. Коэффициент экранирования та-

кого помещения может превышать 60 дБ в широком диапазоне частот.

Технологии	позволяют	производить	качественное	экранирование	и

уже	существующих	помещений,	изначально	не	предназначавшихся	для

специального использования. Отделка стен многослойными гибкими экра-

нами применима	в большинстве случаев. При наличии окон	они закрыва-

ются металлизированными пленками и шторами из экранирующих тканей.

В помещениях	такого класса возможно	применение гибких широкодиапа-

зонных радиопоглощающих материалов. Для облицовки потолков помеще-

ния	применяется	наполненное	пеностекло.	Коэффициент	экранирования

достигает значения 20 дБ и больше.

Мобильные	экранированные	сооружения	выполняются	как	перевози-

мые контейнеры на любом	виде	соответствующего	транспорта  (рис. 4.4).

Безэховые камеры (БЭК) предназначены для проведения испытаний и

высокоточных измерений	радиоэлектронной аппаратуры, антенной техни-

ки и испытаний технических средств на электромагнитную совместимость.

Обеспечивают получение достоверных результатов измерений в обстанов-

ке сильного	электромагнитного зашумления естественным и техногенным

электромагнитным фоном, а также могут использоваться как дополнитель-

ное средство защиты информации.

Существуют	два	основных	типа	безэховых	камер	–	полубезэховая	и

полностью безэховая.

Полубезэховая	камера –	это	экранированное	помещение,	у	которого

стены и потолок покрыты	радиопоглощающим материалом. Абсорбирую-

щие материалы присутствуют только на стенах и потолке, но пол остается

отражающим (для испытаний на излучения). В полубезэховых камерах до-

полнительная	установка	радиопоглощающего	материала	на	полу	камеры

позволяет	обеспечить	требуемую	степень	однородности	испытательного

поля на всех частотах.

Полностью безэховая камера –	это экранированное	помещение, у ко-

торого	все	внутренние	поверхности	покрыты	абсорберами,	радиопогло-

щающим	материалом	покрыт	также	пол.	Покрытие	камеры	радиопогло-

щающим материалом преследует цель предотвратить отражения радиоволн

от внутренних поверхностей камеры, так как интерференция отраженного

и	излученного	электромагнитных	полей	может	привести	к	образованию

пиков и провалов напряженности результирующего электромагнитного по-

ля.	Этот	тип	безэховой	камеры	соответствует	свободному	пространству.

Приемная антенна остается на фиксированной высоте.

Пирамидальный	радиопоглощающий	материал  «Универсал-Дельта»

(рис. 4.5, а) предназначен для облицовки потолков, стен, полов высокока-

чественных	универсальных	безэховых	камер	и	экранированных	помеще-

ний, которые обеспечивают в широком диапазоне частот проведение высо-

коточных измерений параметров	радиоэлектронной аппаратуры, антенной

техники и технических средств на электромагнитную совместимость. Поглотитель	электромагнитных	волн  «Универсал-Дельта»	конструк-

тивно	представляет	собой	пирамидальный	тонкостенный	контейнер,	вы-

полненный	из	трудногорючего	материала	и	заполненный	негорючей	ра-

диопоглощающей	композицией	с	использованием	углеродного	волокна,

что обеспечивает стабильность радиотехнических и эксплуатационных ха-

рактеристик изделия.

Плита	базальтовая	радиопоглощающая  «Защита» (рис. 4.5, б)	пред-

ставляет собой	плоскую, жёсткую	плиту, выполненную	на	основе базаль-

товых и углеродных волокон	с неорганическим	связующим	материаллом.

Уровень безэховости зависит в основном от коэффициента отражения

используемого материала и габаритов помещения.

4.3. Безопасность оптоволоконных кабельных систем

Важнейшими характеристиками волоконно-оптических систем переда-

чи информации (ВОСПИ) являются [23]:

•	слабое затухание сигнала и его меньшая зависимость от длины вол-

ны	передаваемого	информационного	оптического	сигнала,	распределения

мод и температуры кабеля;

•	слабое	искажение	сигнала	и	его	незначительная	зависимость  oт

спектральной ширины, распределения мод, амплитуды и длины волны пе-

редаваемого	информационного	оптического	сигнала,	длины	световода	и

температуры окружающей среды;

•	малые потери на излучение и их незначительная зависимость от ра-

диуса изгиба и температуры волоконного световода;

• более приемлемые физические параметры – вес, размер, общий объем;

•	простота укладки, сращивания и ввода излучения в световод;

•	высокая	устойчивость к	внешним	воздействиям –	влагостойкость,

теплостойкость,	стойкость	к	химической	коррозии	и	к	механическим	на-

грузкам.

Несмотря на	перечисленные преимущества, ВОСПИ характеризуются

также	недостатками,	главным	из	которых	является	возможность	утечки

информации	за	счет	побочного	электромагнитного	излучения	и	наводок

(ПЭМИН) как в радиочастотном, так и в оптическом диапазонах.

Оптоволокно –	это	обычное	стекло,	передающее	электромагнитную

энергию в инфракрасном диапазоне волн. Излучение	наружу практически

не	просачивается.	Эффективный	перехват	информации	возможен	только

путем	физического	подключения	к	оптоволоконной	линии.	Однако	если

ВОСПИ рассматривать как систему, содержащую рабочие станции, серве-

ры,	интерфейсные карты,	концентраторы и	другие	сетевые	активные	уст-

ройства, которые сами являются источником излучений, то проблема утеч- ки информации становятся актуальной. Поэтому, принимая решения об ис-

пользовании оптоволоконных	кабельных	систем  (ОКС),	необходимо	учи-

тывать эти факторы.

Структура	и	основные	параметры	оптоволоконного	кабеля	подробно

представлены в [28]. Волоконно-оптические кабели дифференцируются по

размеру	несущего	волокна	и	оболочки – слоя	стекла,	отражающего	свет.

Кроме. того, различают ОКС по режиму передачи: одномодовые и много-

модовые	кабели,	а	также	по	используемой	длине	волны (850–1550	нс)	и

применяемым источникам света (лазеры или светодиоды – LED).

Основным	элементом	оптоволоконного	кабеля	является	внутренний

сердечник из стекла или пластика (рис. 4.6, позиция 1). Диаметр и прозрач-

ность стекловолокна определяют количество передаваемого им света.

Наиболее распространены следующие	типы	оптоволоконного	кабеля:

•	с сердечником 8,3 мк и оболочкой 125 мк;

•	с сердечником 62,5 мк и оболочкой 125 мк;

•	с сердечником 50 мк и оболочкой 125 мк;

•	с сердечником 100 мк и оболочкой 145 мк.

Волоконно-оптические	кабели	толщиной	в 8,3	микрона	очень	трудно

соединить	точно.	Поэтому	возможны	монтажные	ошибки,	в	том	числе	и

трудно выявляемые при тестировании кабельной линии. Подобные дефек-

ты можно	устранить	установкой	дополнительных оптоволоконных	повто-

рителей (концентраторов),  увеличивающих уровень электромагнитных из-

лучений кабельной системы в целом. Однако в последнее время	на рынке

появились так называемые заказные кабельные комплекты, то есть кабели

с уже смонтированными и проверенными в заводских условиях коннекто-

рами,	исключающими процедуры	монтажа	и	тестирования	линии	в	поле-

вых условиях.

Для оптоволоконного кабеля характерны следующие особенности:

• наличие центрального силового элемента;

• размещение в полимерной трубке-модуле;

• количество оптических волокон в одном модуле –  от 1 до 12;

•	заполнение	пространства	между	модулями	упрочняющими	элемен-

тами –	корделями	из	стеклонитей	или	нитей	из	кевлара	и	гидрофобным

гелем;

• покрытие	всех	этих	элементов	и	модулей	промежуточной	полимер-

ной оболочкой;

• внешняя защита оболочки из полиэтилена или металла (возможно на-

личие двух защитных оболочек – металлической и полиэтиленовой).

Наряду с указанными общими особенностями оптоволоконные кабели

различных фирм могут иметь	дополнительные скрепляющие ленты, анти-

коррозийные	и	водозащитные	обмотки,	гофрированные	металлические

оболочки и т.д. Как отмечалось выше, эффективным способом перехвата информации

с	оптоволоконных	кабельных	систем	является непосредственное	подклю-

чение к ним. Появилась информация о создании специальных дистанцион-

но управляемых роботов, которые могут самостоятельно передвигаться по

кабельным	канализациям и подключаться	к оптоволоконному	кабелю для

последующей передачи данных, циркулирующих в ОКС.

Для противодействия	злоумышленникам, имеющим специальную тех-

нику,	было предложено	использовать	внутренние	силовые	металлические

конструкции оптоволоконных кабелей в качестве сигнальных проводов. В

этом случае невозможен доступ к оптоволокну без нарушения целостности

силовых	конструкций.	Нарушение	целостности	приведет	к	срабатыванию

сигнализации в	центре контроля	за	ОКС. Дополнительного	оборудования

для реализации подобной охранной системы практически не требуется.

Параметры ОКС	косвенно влияют	на безопасность	системы передачи

данных в целом. Существуют одномодовый	и многомодовый режимы	пе-

редачи данных. По одномодовым волокнам передаются оптические сигна-

лы	с одной длиной волны. В многомодовых волокнах могут передаваться

сигналы с различной	длиной волны. Для совмещения нескольких оптиче-

ских	сигналов	применяется	так	называемый	волновой	мультиплексор

(Wave Division Multiplexer – WDM). WDM работает как призма. Сигналы с

различной длиной волны комбинируются	в нем, а затем пересылаются	по

одному из оптических волокон. Призма на приемном конце разлагает сиг-

нал на волны исходной длины и направляет их на вход соответствующего

оптического приемника. Применение мультиплексирования позволяет уве-

личить число возможных каналов передачи данных. Однако в многомодо-

вых кабелях сигналы затухают сильнее, следовательно, расстояния между узлами регенерации должны быть значительно уменьшены, что делает сис-

тему более дорогой, более «излучающей» и менее защищенной.

В целом же затухание сигналов в оптоволоконном кабеле (до 5 дБ/км)

немного	меньше	затухания	электрического	коаксиального	кабеля.	Это

объясняется	тем,	что	свет	не	излучается	вне	кабеля,	как	электрический

сигнал в медных проводах. Очень важно и то, что с ростом частоты более

200 МГц оптоволоконные кабели имеют несомненное преимущество перед

любыми	электрическими	кабелями.	Поэтому	для	обеспечения	безопасно-

сти информации целесообразна высокочастотная передача.

Затухание сигнала существенно увеличивается при разветвлении и от-

ветвлении кабеля. В связи с этим предпочтительнее использовать однона-

правленные кабели, что, в свою очередь, определяет предпочтительные то-

пологии	сети: «звезда» (с	двумя	разнонаправленными	кабелями	между

центральным абонентом и каждым из периферийных) или кольцо (с одним

однонаправленным кабелем).

Несмотря	на	малое	затухание,	волоконной	оптике	присуща	другая

проблема – хроматическая дисперсия. Волны света различной длины стек-

ло пропускает по-разному, поэтому	импульс света, проходя через	кабель,

«размывается».	Получается	эффект	радуги –	световой сигнал	разделяется

на цветовые компоненты. На расстоянии в несколько километров он может

«залезть» в следующий бит, что приведет к потерям данных. Это нарушит

их	целостность,	которая	является	наряду	с	конфиденциальностью	и	дос-

тупностью	важнейшим	аспектом	информационной	безопасности.	В	одно-

модовых кабелях передается свет одной частоты, поэтому здесь нет эффек-

та хроматической дисперсии.

Одно	из возможных	решений указанной	проблемы – увеличение рас-

стояния между соседними сигналами и соответственно сокращение скоро-

сти передачи, что не всегда допустимо. Однако исследования показали, что

при	генерации	сигнала	в	некоторой	специальной	форме	дисперсионные

эффекты почти исчезают, и сигнал	можно передавать на тысячи километ-

ров. Сигналы в этой специальной форме называются силитонами.

К недостаткам оптоволоконного кабеля относятся меньшие механиче-

ская прочность и долговечность по сравнению с электрическим кабелем и

снижение	чувствительности	при	воздействии	ионизирующих	излучений.

Как	было	отмечено	выше,	компьютерные	сети,	построенные	на	базе

оптоволоконных	каналов,	излучают	в	окружающее	пространство	конфи-

денциальные данные. Компания ITT Cannon NS&S провела ряд измерений

уровня собственных излучений для оптоволоконной, экранированной и не-

экранированной кабельных систем в специально оборудованных лаборато-

риях. В результате оказалось, что на частотах до 70 МГц сеть на основе эк-

ранированной	кабельной	системы	имеет	самый	низкий	уровень

собственных	излучений.	Это	объясняется	тем, что	при	хорошем заземле- нии экранирование не только снижает на несколько порядков собственные

излучения кабелей, но и уменьшает электрический потенциал корпусов ак-

тивных устройств. На частотах 70–100 МГц все системы показали скачко-

образные	кривые	амплитудно-частотных	характеристик	уровня	собствен-

ных излучений, хотя характер их у всех систем был примерно одинаковым

[23].	Появление	пиков	свидетельствует	об	образовании	сложных	колеба-

тельных контуров как в кабелях, так и в активном оборудовании.

Приведем пример влияния различных	типов линий	связи на вычисли-

тельную систему. При тестировании локальная вычислительная сеть функ-

ционировала в режиме передачи АТМ со скоростью 155 Мбит/с на линиях

с незащищенной, с защищенной витой парой и с оптоволокном. В качестве

воздействия	рассматривалось	радиочастотное	поле	с	интенсивностью

3	В/м. Система на	базе незащищенной витой пары	характеризовалась вы-

соким уровнем появления сбоев	и в итоге вышла из строя. Локальная вы-

числительная	сеть на	оптоволокне имела	сбои, но	работала.	И только	ло-

кальная	вычислительная	сеть	на	основе	защищенной	витой	пары	была

совершенно не подвержена помехам.

Таким	образом,	безопасность	ОКС	определяется	самым  «узким»	ме-

стом телекоммуникационных	систем – сетевым активным	оборудованием.

Возможные	каналы	утечки	информации	в	радиочастотном	диапазоне

известны и хорошо изучены. С начала 80-х годов велись работы по выяв-

лению	возможных	каналов	утечки	информации	в	оптическом	диапазоне

частот.	Для	анализа	возможных	каналов	утечки	информации	рассмотрим

простейшую модель ВОСПИ	согласно [23] (рис. 4.7).

В качестве излучателя для ВОСПИ могут использоваться полупровод-

никовые устройства	двух типов. Устройство простейшего	типа – светоиз-

лучающий	диод	имеет	широкую	диаграмму	направленности	излучения	и

поэтому	пригоден для	работы с многомодовыми	волоконными световода-

ми с большим диаметром сердцевины. Более	сложные устройства – полу-

проводниковые	лазеры	излучают	значительно	лучше	сколимированные

пучки света и поэтому позволяют вводить сигнал более высокой мощности

(в 10–100	раз)	в	многомодовые	световоды,	а	также	эффективно	вводить

сигнал в одномодовые световоды с малым диаметром сердцевины. Свето-

излучающие	диоды	вполне	подходят	для	применения	в информационных

каналах	и	в системах	связи	с невысокой	или	умеренной	пропускной	спо-

собностью.

Утечка информации у излучателя возможна:

• за счет несоответствия	геометрических размеров окна (микролинзы)

светоизлучающего диода или полупроводникового лазера и торца (аперту-

ры) волоконного световода;

• за счет  «окон прозрачности»	вокруг контактов на подложке, к	кото-

рым подводится передаваемый информационный сигнал в радиочастотном

диапазоне. В качестве приемника в ВОСПИ, как правило, используются фотодиоды.

Утечка у приемника в оптическом диапазоне частот возможна:

• за счет	несогласования геометрических размеров	окна (микролинзы)

фотодиода и торца волоконного световода;

• за счет  «окон	прозрачности» вокруг контактов на подложке, к кото-

рым подводится принимаемый информационный сигнал в радиочастотном

диапазоне.

Для исключения утечки информации в оптическом диапазоне частот у

излучателя и приемника необходимо, чтобы их конструкция с физической

точки зрения представляла абсолютно «черное тело». Как правило, потери

в оптических разъемах составляют 2,5–4,5 дБ.

Наибольший	интерес	представляет	излучение	информации	с	оптиче-

ского волокна.

Абсолютно	все волоконные	световоды	обладают	затуханием.	Затуха-

ние света в волоконном световоде обусловлено поглощением и рассеянием

в материале, рассеянием, связанным со световодной структурой и потеря-

ми на излучение. Рассеяние, связанное со световодной структурой, вызвано

большей частью геометрическими неоднородностями поверхности раздела

сердцевина-оболочка.	Тщательно	контролируя	процесс	изготовления,

можно	поддерживать	уровень	потерь	на	рассеяние	этого	типа	ниже 1

дБ/км. Потери на излучение вызваны изгибами световода и при малых ра-

диусах кривизны могут быть значительными.

Излучение из волоконного световода достигает особенно больших ве-

личин, если при изготовлении оптического кабеля используются световоды

без мягкой амортизирующей пластиковой оболочки.

С	точки	зрения	утечки	информации	наиболее	опасными	являются

«оболочечные» и «вытекающие» моды, так как, имея доступ к данному ти-

пу	оптического	волокна,	с	помощью	высокочувствительных	фотоприем-

ных	устройств  (в	качестве	оптического	объектива	можно	использовать

микролинзы или	специальное оптическое волокно, оптически	согласован-

ное с основным с помощью специально подобранной эмиссионной жидко-

сти), можно принять передаваемый оптический сигнал.

Если	в	оптическом	кабеле	существуют	нарушения	структуры,	напря-

жения,	приложенные	перпендикулярно	оси	оптического	волокна,	то	они могут вызывать его изгибы с малым радиусом кривизны. Осевые напряже-

ния	могут	также	приводить	к	изгибам,	если	имеются	неоднородности

структуры, к удлинению световода и росту микротрещин. Напряжение на

выпуклостях может привести к изгибу световода и увеличению побочного

излучения. Натяжение может также	привести к увеличению микротрещин

и вызвать изменение	показателя преломления, что, в свою очередь, также

может вызвать увеличение побочного излучения с волокна.

Частота	f0, при которой в диапазоне	f >= f0имеет место излучение по-

ля в окружающее пространство, называется частотой отсечки. Чем дальше

от нее частота	f, тем быстрее «высвечивается» энергия из волокна.

Все вышесказанное рассматривалось относительно волоконного свето-

вода. Если рассматривать оптический кабель, состоящий из нескольких оп-

тических волокон, по которым передается конфиденциальная информация

с разным грифом, то возникает еще один канал утечки информации за счет

переходного затухания, обусловленного вытекающими модами.

При	построении	ВОСПИ	для	передачи	конфиденциальной	информа-

ции	необходимо	детально	проанализировать	условия	эксплуатации,	гриф

информации, выбрать тип оптического кабеля, позволяющий осуществить

защиту	информации	от возможной	утечки	за счет	побочного излучения	в

оптическом	диапазоне	частот.	Помимо	конструктивных	средств	защиты

информации можно использовать и активную защиту, в частности зашум-

ление в оптическом диапазоне и квантовую криптографию.