Міністерство оборони України

Національний університет водного

господарства і природокористування

# Кафедра військової підготовки

Назва дисципліни:                         „ Затверджую”

„Вогнева підготовка”                        Завідувач кафедри військової під-ки

Категорія, що навчається:               полковник запасу                М. Чопик

Студенти ВНЗ                                     „      „ _____________ 2005 р.

Спеціальність:

ВОС – 021000, 021200

### МЕТОДИЧНА  РОЗРОБКА

з вогневої підготовки

#### Тема №11: „Експлуатація озброєння”

Заняття № 3.

Час:  4  год.

Розробив:

полковник запасу Собчук  О.С

Обговорена на засіданні

кафедри військової підготовки

Протокол №

Від „____”  __________2005 р.

Рівне – 2005р.

Тема №11. „Експлуатація озброєння.”

Заняття № 3. „Підготовка озброєння БМП до стрільби.”

Навчально-виховні цілі:

1. .Навчити студентів правильно готувати та експлуатувати    озброєння БМП.

2.  Закріпити знання будови та принципів роботи озброєння БМП.

3.  Вдосконалювати навики студентів по порядку та правилах поводження з озброєнням БМП.

- Формувати почуття відповідальності за правильну експлуатацію та бережливе поводження з озброєнням БМП.

- Виховувати у студентів почуття впевненості в своїй зброї та гордості за неї.

- Тренувати студентів в виконанні нормативів по підготовці озброєння БМП -1 до бойового використання.

Час: 4  години.

Місце: аудиторія парку.

Метод: практична робота з озброєнням БМП.

Матеріальне забезпечення:

Навчальна БМП-1 – 1 шт.

ПКТ – 1 шт.

Автомат АК-74 – 2 шт.

РПК -  1 шт.

ПМ –   4 шт.

РПГ –  1 шт.

ПКМ – 1 шт.

5,45 мм патрони (учбові) – 30 шт.

7,62 мм патрони зразку 1908/30 р – 50 шт.

Мішень для вивірки прицільних пристосувань БМП – 1 шт.

Пристрілочна мішень для перевірки бою кулемета – 1 шт.

Щит 1х1 м - 1 шт.

Пластилін, нитки.

Діоптр.

ТХП – 1 шт.;

Викрутка – 1 шт.;

Плоский ключ 19х22 – 1 шт.;

Секундомір – 1 шт.

Література:

1. Настанова по стрілецькій справі БМП-1.

2. Інструкція по експлуатації БМП-1, ч. 2. ч.2 стор.6-12, 16-18, 26,       32, 78-83.

3. Технічний опис та інструкція по експлуатації БМП-1, ч. 1.

- Збірник нормативів сухопутних військ ч.2.

Схема проведення заняття:

І. Вступна частина – 15 хв.

ІІ. Основна частина – 150 хв.

1 Огляд та підготовка до стрільби гармати 2А28 та кулемета ПКТ – 30хв.

2 Підготовка до роботи в режимах “День”, “Ніч” прицілу 1ПН22М2 та прибору ТКН-3Б – 30 хв.

3 Вивірка прицілу 1ПН22М2 та по вивірочній мішені та по віддаленій точці – 30 хв.

4 Підготовка до роботи електроприводу 1ЄЦ10М – 30 хв.

5 Тренування у виконанні нормативів 9, 10, 13, 14, 15. 16  – 30 хв.

ІІІ. Заключна частина – 15 хв.

##### Організація та методика проведення заняття:

1. Вступна частина

- одержання зброї та необхідного матеріального забезпечення із кімнати для зберігання зброї;

- прийняти рапорт чергового по взводу про готовність взводу до заняття;

- перевірити наявність учнів та їх готовність до занять;

- відмітити відсутніх на занятті;

- провести контрольне опитування по наступним питанням:

1. Перевірка бою та приведення до нормального бою АКМ.

2. Вивірка прицільних пристосувань РПГ-7.

3. Порядок огляду та підготовка до стрільби РПГ-7.

- об’явити тему та Навчальні цілі заняття;

- роз’яснити порядок організації заняття та  заходи безпеки при роботі зі зброєю.

2. Основна частина

При поданні першого питання викладач розповідає порядок огляду та підготовки до стрільби гармати 2А28 та кулемета ПКТ. Основні положення питання дає під запис.

В другому питанні викладач звертає увагу студентів на порядок огляду та підготовки до роботи в режимах “День”, “Ніч” прицілу 1ПН22М2 та прибору ТКН-3Б. При цьому особливу увагу приділяє на використання приборів вночі.  Основні положення питання дає під запис

В третьому питанні дати під запис порядок проведення вивірки прицілу 1ПМ22М2 по вивірочній мішені та по віддаленій точці, показати на бойовій машині та плакаті, які прилади використовуються при цьому.

Основні положення четвертого питання дати під запис. Подальше відпрацювання четвертого питання сумістити з відпрацюванням третього питання  на бойовій машині. Кожен студент відпрацьовує обидва питання практично на бойовій машині під керівництвом викладача. В цей час, студенти самостійно, під керівництвом командира взводу  відпрацьовують п’яте питання, відпрацювання нормативів.

Особливу увагу при відпрацюванні п’ятого питання приділити об’явленню мір безпеки і на послідовність неповного розбирання зброї та збирання після неповного розбирання.

3. Заключна частина

При розборі проведеного заняття викладач повинен:

- нагадати тему та навчальні цілі даного заняття;

- вказати позитивні сторони та недоліки при роботі студентів на кожному робочому місці;

- вказати як досягнуті цілі заняття;

- об’явити індивідуальні оцінки студентам за роботу на навчальних місцях;

- дати завдання на самопідготовку:

- Вивчити та занотувати матеріал даного заняття, використовуючи матеріалвикладений у: “Інструкція по експлуатації БМП-1” ч.2 стор.6-12, 16-18, 26, 32, 78-83.

- Повторити порядок перевірки електроланцюгів гармати та рівня рідини  в гідровідкатнику.

- Повторити загальну будову та принцип роботи прицілу 1ПН22М2 та прибору ТКН-3Б в різних режимах.

- перевірити наявність зброї та матеріального забезпечення;

- на навчальних місцях скласти всі речі на місця та провести прибирання навчальних місць;

- перевірити знаходження озброєння, приборів та механізмів в похідному положенні, вимкненому та застопореному стані;

- здати отриману зброю та матеріальне забезпечення в кімнату для зберігання зброї.

Хід заняття

- Огляд та підготовка до стрільби гармати 2А28

та кулемета ПКТ -    30 хв.

Підготовка гармати до стрільби заключається в огляді та перевірці роботи механізмів.

При підготовці гармати до огляду необхідно:

- протерти ззовні гармату сухою ганчіркою;

- зняти з дульної частини чохол;

- вийняти затвор;

- протерти насухо канал стволу, затвор та казенник.

Огляд гармати проводиться в наступній послідовності:

- впевнитись, що відкатні частини гармати знаходяться в крайньому передньому положенні;

- оглянути ствол – поверхня каналу стволу повинна бути чистою, без нагару, грязі та іржі. Він не повинен мати тріщини, роздутостей та випуклостей в каналі; ствол з такими несправностями до стрільби не допускається;

- перевірити надійну роботу контактів датчика, контакту та бійка (контакти та бойок після закінчення натискання на них повинні енергійно повертатись в попереднє положення);

- змазати затвор, копіри, втулку та зібрати гармату;

- перевірити роботу механізму ручного перезаряджання, для чого декілька разів відкрити та закрити затвор вручну;

-  перевірити електричну мережу гармати контрольною лампочкою, для чого один контакт лампочки прикріпити до штовхачів бійка (з задньої сторони затвору), другий – замкнути на “масу” гармати. При справності електромережі лампочка при натисканні на кнопку “вогонь” загориться;

- перевірити наявність рідини в гідровідкатнику, для чого: придати стволу горизонтальне положення з точністю + 10 по квадранту, викрутити пробки із заливних отворів гідровідкатника, залити із маслянки в одне із них гальмівну рідину до тих пір, поки вона не потече через край та закрутити пробки.

Після ремонту та перевірки всі знайдені несправності усуваються негайно своїми силами чи силами майстерні.

Огляд та підготовка до стрільби кулемета ПКТ

Для перевірки справності кулемета, його чистоти та підготовленості до стрільби проводиться огляди кулемета.

При огляді кулемета необхідно впевнитись в наявності всіх частин кулемета та перевірити:

- чи немає на зовнішніх частинах іржі, грязі, а також вмятин, подряпин, забоїн та інших пошкоджень, які можуть викликати порушення нормальної роботи механізмів;

- перевірити стан змазки на видимих без розбору кулемета частинах, наявність приладь, стрічок, запасного стволу, стан кронштейна ПКТ;

- впевнитись, що в каналі стволу немає сторонніх предметів;

- з’єднання стволу зі ствольною коробкою;

- роботу частин та механізмів кулемета;

- роботу приймача, викидача та відбивного виступу;

- справність застібки кришки ствольної коробки;

- справність броньованого приводу електроспуску.

Для підготовки кулемета до стрільби необхідно:

- провести неповне розбирання кулемета;

- провести чистку кулемета;

- оглянути кулемет в розібраному вигляді;

- зібрати кулемет, ретельно змастивши при цьому всі його частини;

- перевірити установку регулятора газової камери;

- оглянути кулемет в зібраному вигляді;

- перевірити величину зазору між заднім зрізом стволу та затвором;

- установити та закріпити кулемет на кронштейні;

- з’єднати колодку штепсельного роз’єму електроспуску кулемета з вилкою;

- випробувати роботу електроспуску;

- перевірити вивірку кулемета та прицілу БМП по вивірочній мішені;

- оглянути стрічки, патрони та запасний ствол;

- спорядити стрічку.

2. Підготовка до роботи в режимі “День”, “Ніч” прицілу 1ПН22М2 та  приладу ТКН-3Б -   30 хв.

При підготовці прицілу до роботи вдень необхідно:

- Перевірити, що рукоятка та вимикач управління прицілом знаходяться в наступних вихідних положеннях:

а) вимикач “Спуск” на щитку башти та вимикач блоку живлення в положенні “Викл.”;

б) рукоятка шторки в положенні “Закр.”;

в) захисна заслонка прицілу відкрита;

г) рукоятка світлофільтрів в положенні “НС-12” ;

д) рукоятка реостатів накалу ламп підсвітки сіток денної та нічної гілок повернуті проти ходу годинної стрілки до упору;

- Встановити вимикач “Спуск” на щитку башти в положення “Вкл.”, при цьому на панелі прицілу повинна засвітитись зелена лампочка.

- Встановити налобник в зручне для оператора положення.

- Крутячі окулярну муфту добитися чіткого зображення предметів, що спостерігаються на місцевості.

- Встановити нормальне світіння денної сітки прицілу, прокручуючи рукоятки реостату накалу ламп підсвітки денної сітки.

- Встановити ручку температурної поправки денної сітки прицілу в одне із трьох положень в залежності від температури навколишнього середовища:

- “-20” – для температури повітря нижче -100С;

- “0” – для температури повітря від -10 до +100С;

- “+20” - для температури повітря вище +100С;

- В передбаченні стрільби перевірити вивірку прицілу з гарматою по віддаленій точці чи по контрольній мішені.

- При низьких температурах навколишнього середовища у випадках запотівання окуляра чи захисного скла прицілу ввімкнути його обігрів вмикачем “Обігрів скла” на щитку башти.

При підготовці прицілу до роботи в ночі необхідно:

- Виконати операції 1, 2, 3 передбачені для підготовки прицілу в день.

- Натиснути кнопку режиму “Ніч”, при цьому зелена лампочка погасне.

- Встановити вимикач блоку живлення в положення “Вкл.”, при цьому загориться червона лампочка.

- Перевести рукоятку шторки в положення “Відкрито”.

- Спостерігаючи в приціл встановити рукояткою світлофільтр, в відповідності кращій видимості місцевості. У випадку миготіння зображення встановити більш щільний світлофільтр або перейти на денний режим роботи.

- Крутячи окулярну муфту прицілу добитись найкращого зображення предметів на місцевості.

- Прокручуючи рукоятку реостата підсвітки сітки нічної гілки прицілу встановити нормальне свічення нічної сітки.

При підготовці приладу ТКН-3Б до спостереження в день необхідно:

- Перевірити, що рукоятка механізму перемикання дзеркала знаходиться в положенні “Д” (день), рукоятка шторки та діафрагми в положенні “Закр.”; а вимикач блоку живлення в положенні “Викл.”.

- Крутячи муфти окулярів, добитись чіткого зображення віддалених предметів на місцевості в правому окулярі для правого ока, в лівому окулярі для лівого ока.

- Встановити між окулярами приладу відстань, рівну відстані між очима спостерігача, при якій зображення предметів на місцевості, буде видне в одному крузі, а не в обох. Зафіксувати це положення рукояткою штопора.

При підготовці приладу ТКН-3Б до спостереження в ночі необхідно:

- Вийняти освітлювач ОУ-3Г із ящика.

- Закріпити освітлювач на даху люка командира.

- З’єднати освітлювач ОУ-3Г з приладом ТКН-3Б за допомогою тяги.

- Зняти заглушку зі штепсельного роз’єму і встановити її на огородження прибору для спостереження.

- Підключити кабель до штепсельного роз’єму та зняти захисну кришку освітлювача.

- Впевнитись, що рукоятки шторки та діафрагми знаходяться в положенні “Закр.”, а вимикач блоку живлення в положенні Викл.”

- 7.Встановити рукоятку механізму перемикання дзеркала в положення “Н” (ніч).

- Ввімкнути вимикач блоку живлення, після чого через окуляри повинно бути видно зеленувате світіння екрану, що свідчить про нормальну роботу приладу.

- Встановити рукоятку шторки в положення “Откр.”.

- Повернути рукоятку діафрагми до нормального світіння екрану.

- Ввімкнути освітлювач ОУ-3Г, нажавши на кнопку на правій ручці приладу ТКН-3Б, та спостерігаючи в прилад , впевнитись в узгодженості світлового пучка освітлювача з центром поля зору приладу (визначається хорошою видимістю віддалених предметів на місцевості до 400 м від машини).

Вивірка  прицілу 1ПН22М2 та спареного кулемета по вивірочній мішені

Вивірка прицілу по вивірочній мішені

- Встановити машину на рівній горизонтальній площадці.

- Наклеїти перехрестя із ниток по рискам на дульний зріз стволу гармати, відкрити затвор та вставити в зарядну камеру діоптр.

- Встановити ручку температурної поправки в положення “0”.

- Встановити щит з вивірочною мішенню на відстані 20м від дульного зрізу стволу гармати перпендикулярно вісі каналу стволу. Мішень встановити на  висоті лінії вогню. За допомогою підйомного механізму навести гармату, візуючи через діоптр, на перехрестя на мішені.

- Підготовити приціл до роботи в денному режимі.

- Перевірити правильність установки мішені поворотом башти в ту чи іншу сторону, при цьому верхнє перехрестя прицілу не повинно сходити з горизонтальної установочної лінії, нанесеної на вивірочну мішень. Спостерігаючи в приціл визначити співпадання верхнього перехрестя шкали прицілу з перехрестям знаку 21ПН22М2” на вивірочній мішені. При правильній вивірці нульової лінії прицілювання вказані перехрестя повинні суміщаться. При розбіжності проводимо вивірку.

- Для вивірки прицілу по горизонту необхідно вставити викрутку в шліц вісі знизу механізму горизонтальної вивірки та прокручуючи вісь, сумістити верхнє перехрестя денної сітки з перехрестям на мішені (чи лінією, перетинаючої його).

- Для вивірки прицілу по вертикалі необхідно вставити викрутку в шліц вісі знизу механізму вертикальної вивірки та прокручуючи вісь, сумістити верхнє перехрестя прицілу з перехрестям на мішені.

##### Вивірка спареного кулемета

- Не міняючи положення машини та вивірочної мішені, вставити трубку холодної пристрілки (ТХП) в канал стволу кулемета.

- Візируючи через ТХП та відкручуючи або закручуючи регулюючі втулки вивірочного механізму, навести ствол кулемета на знак “ПКТ” на мішені.

- Не збиваючи положення кулемета, затягнути втулки та перевірити, чи не збилась  вивірка.

- Вийняти діоптр, закрити затвор та зняти нитки з дульного зрізу гармати.

Вивірка  прицілу 1ПН22М2 по віддаленій точці

- Наклеїти перехрестя із ниток по рискам на дульний зріз стволу гармати, відкрити затвор та вставити в зарядну камеру діоптр.

- Встановити ручку температурної поправки в положення “0”.

- Підготовити приціл до роботи в денному режимі.

- Вибрати предмет з різко накресленими контурами, віддалений від машини на 800м.

- Спостерігаючи в діоптр сумістити перехрестя на дульному зрізі стволу гармати з вибраною точкою на предметі, діючи підйомним та поворотним механізмами (підводити гармату знизу в гору). При правильній установці прицілу, верхнє перехрестя прицілу повинно співпадати з вибраною віддаленою точкою наводки гармати. При розбіжності провести вивірку прицілу.

- Для вивірки прицілу по горизонту необхідно вставити викрутку в шліц вісі знизу механізму горизонтальної вивірки та прокручуючи вісь, сумістити верхнє перехрестя денної сітки з вибраною віддаленою точкою наводки гармати (чи  лінією, що перетинає її).

- Для вивірки прицілу по вертикалі необхідно вставити викрутку в шліц вісі знизу механізму вертикальної вивірки та прокручуючи вісь, сумістити верхнє перехрестя прицілу з вибраною віддаленою точкою наводки гармати.

- Вийняти діоптр, закрити затвор та зняти нитки з дульного зрізу гармати.

- Підготовка до роботи приводу наведення 1ЄЦ10М.

- Перевірити , що:

- вимикач “Привід” на щитку башти та на пульті керування приводом наведення знаходився в положенні “Викл.”;

- чи немає перешкод для обертання башти, підйому та опусканню гармати, як ззовні, так і в середині машини;

- при обертанні маховиків підйомного та поворотного механізмів башта повертається рівномірно без заїдань.

- Вивести вручну (прокручуючи маховик поворотного та підйомного механізмів) гармату із небезпечної зони над освітлювачем, якщо вона там знаходиться.

- Переключити редуктори підйомного та поворотного механізмів на роботу від електродвигунів, для чого втопити кнопку переключання редуктора підйомного механізму гармати та відтягнути вниз кнопку переключання редуктора механізму повороту башти.

- Встановити вмикач “Привід” на щитку башти та пульті керування приводом наведення в положення “Вкл.”. При цьому повинна загорітись біла сигнальна лампочка “Привід” на сигнальному щитку та червоні сигнальні лампочки “Закрий люк” – дві в десантному відділенні та одна в відділенні управління.

- Тренування у виконанні нормативів 9, 10, 13, 14, 15, 16  -  30 хв.

Норматив №9 (10). Заряджання гармати БМП та спареного кулемета

| Студент на місці навідника- оператора. Гармата та куле-мет приведені в бойове по-ложення (незаряджені). По команді керівника “Гармату (гармату та кулемет), заряджай !” студент заряджає гармату та доповідає: “Готово”. | Оцінки |
| --- | --- |
|  |  | відмінно | добре | задовіл |
|  | Гармата БМП-1 | 4с | 5с | 6с |
|  | Гармата та кулемет |
|  | БМП - 1 | 21с | 23с | 27с |

Норматив №13 Неповне розбирання зброї.

| Зброя на підстилці, інструмент на готові. Військовослужбовець біля зброї. Норматив виконуєть-ся одним військовослужбовцем. | Оцінки |
| --- | --- |
|  |  | відмінно | добре | задовіл. |
|  | АК-74 | 15с | 17с | 19с |
|  | РПК | 17с | 19с | 21с |
|  | ПКМ | 18с | 20с | 24с |
|  | ПМ | 7с | 8с | 10с |
|  | РПГ-7 | 40с | 45с | 55с |

Норматив №14. Збирання зброї після неповного розбирання

| Зброя розібрана. Частини та ме-ханізми лежать на підстілці, інст-румент напоготові. Військово-службовець знаходиться біля зброї. Норматив виконується од-ним військовослужбовцем.. | Оцінки |
| --- | --- |
|  |  | відмінно | добре | задовіл. |
|  | АК-74 | 25с | 27с | 32с |
|  | РПК | 27с | 29с | 34с |
|  | ПКМ | 27с | 30с | 35с |
|  | ПМ | 9с | 10с | 12с |
|  | РПГ-7 | 55с | 60с | 70с |

Норматив №15. Заміна ствола

| Студент виконав команду “До бою” (зброя заряджена). Запасний ствол, бойок, кон-такти на місцях, призначених для перевезення. При вико-нанні нормативу студент роз-ряджає зброю, міняє ствол (бойок) та заряджає зброю. | Оцінки |
| --- | --- |
|  |  | Відмінно | Добре | Задовіл |
|  | Заміна стволу |
|  | ПКМ | 7с | 8с | 10с |
|  | ПКТ | 90с | 100с | 120с |

Норматив №16. Спорядження стрічки патронами

| Студент знаходиться біля під-стілки, на якій знаходиться магазин (стрічка), навчальні патрони (розсипом). Учень споряджає стрічку та приєднує її до зброї. | Оцінки |
| --- | --- |
|  |  | Відмінно | Добре | Задовіл |
|  | Стрічку з 50-ю пат-ронами вручну. | 55с | 60с | 70с |

Старший викладач кафедри військової підготовки

полковник запасу                               Собчук О.С.