## Оцінка хімічної небезпеки.

У відповідності з Міжнародним Регістром, у світі використовується в промисловості, сільському господарстві і побуті близько 6 млн. токсичних речовин, 60 тис. з яких виробляються у великих кількостях, в тому числі більше 500 речовин, які відносяться до групи сильнодіючих отруйних речовин (СДОР) - найбільш токсичних для людей.

Об`єкти господарювання, на яких використовуються СДОР, є потенційними джерелами техногенної небезпеки. Це так звані хімічно небезпечні об`єкти (ХНО). При аваріях або зруйнуванні цих об`єктів можуть виникати масові ураження людей, тварин і сільськогосподарських рослин сильнодіючими отруйними речовинами.

Усього в Україні функціонує 1810 об`єктів господарювання, на яких зберігається або використовується у виробничій діяльності більше 283 тис. тонн сильнодіючих отруйних речовин (СДОР), у тому числі - 9,8 тис. тонн хлору, 178,4 тис. тонн аміаку.

До хімічно небезпечних об’єктів (підприємств) відносяться:

- Заводи і комбінати хімічних галузей промисловості, а також окремі установки і агрегати, які виробляють або використовують СДОР.

- Заводи (або їх комплекси) по переробці нафтопродуктів.

- Виробництва інших галузей промисловості, які використовують СДОР.

- Підприємства, які мають на оснащенні холодильні установки, водонапірні станції і очисні споруди, які використовують хлор або аміак.

- Залізничні станції і порти, де концентрується продукція хімічних виробництв, термінали і склади на кінцевих пунктах переміщення СДОР.

- Транспортні засоби, контейнери і наливні поїзди, автоцистерни, річкові і морські танкери, що перевозять хімічні продукти.

- Склади і бази, на яких знаходяться запаси речовин для дезинфекції, дератизації сховищ для зерна і продуктів його переробки.

- Склади і бази із запасами отрутохімікатів для сільського господарства.

Основними причинами виробничих аварій  на хімічно небезпечних об`єктах можуть бути:

- поломки деталей, вузлів, устаткування, ємностей, трубопроводів;

- несправності у системі контролю параметрів технологічних процесів;

- неполадки у  системі контрою і забезпечення безпеки виробництва;

- порушення герметичності зварних швів і з`єднувальних фланців;

- організаційні і людські помилки;

- пошкодження в системі запуску і зупинки технологічного процесу, що може привести до виникнення вибухонебезпечної обстановки;

- акти обману, саботажу або диверсій виробничого персоналу або сторонніх осіб;

- зовнішня дія сил природи і техногенних систем на обладнання.

Існує можливість виникнення  значних аварій, якщо має місце витік (викид) великої кількості хімічно небезпечних речовин. Це може бути наслідком таких обставин:

- заповнення резервуарів для зберігання вище норми при помилках в роботі персоналу і відмови систем безпеки, що контролюють рівень;

- пошкодження вагона - цистерни з хімічно небезпечними речовинами або ємностей для їх зберігання внаслідок відмови систем  безпеки, що контролюють тиск;

- розрив шлангових з`єднань у системі розвантаження;

- полімеризація хімічно небезпечних  речовин у резервуарах для їх зберігання;

- витік хімічно небезпечних речовин із насосів;

- витік хімічно небезпечних речовин із труб, виконаних з непридатних матеріалів;

- руйнування обладнання внаслідок екзотермічних реакцій через відмову системи безпеки;

- помилки при виготовленні деталей обладнання, втрата енергії, відмова у роботі машин та інше.

Головним фактором ураження при аваріях на хімічно небезпечних об`єктах є хімічне зараження місцевості і приземного шару повітря.

При попередньому прогнозуванні наслідків, за величину викиду речовини, приймається її вміст у найбільшій за об’ємом одиничній ємкості (технологічній, складській, транспортній чи іншій). Припускається, що при цьому ємкість руйнується повністю. Для сейсмонебезпечних районів завчасний розрахунок іде на загальний запас речовини, яка знаходиться в усіх ємкостях.

При розливі рідких або скраплених вибухо-пожежонебезпечних речовин на підстілаючу поверхню вільно, товщина шару рідини приймається за 0,05 м по усій площі розливу. При розливі у піддон чи на обваловану поверхню, товщина шару рідини приймається на 0,2  м нижче висоти стінки (обваловки).

Оцінка хімічної обстановки.

- Визначають глибину зон можливого зараження Г.

Для цього:

  - Визначають еквівалентну кількість речовини у первинній хмарі:

(т),                                               (1.26.)

де :

К1 - коефіцієнт, який залежить від умов зберігання СДОР (таблиця Д1) ;

К3 - коефіцієнт, рівний відношенню порогової токсодози хлору до порогової дози інших СДОР (таблиця Д 1);

К5 - коефіцієнт, який враховує ступінь вертикальної стійкості повітря:

- при інверсії К5=1,

- при ізотермії К5=0,23,

- при конвекції К5=0,08;

K7 - коефіцієнт, який враховує вплив температури (таблиця Д1);

Q0 - кількість викинутої СДОР (т).

1.2. За таблицею Д3 визначають глибину зони первинної хмари Г1. Якщо значення Г1 не можна визначити безпосередньо з таблиці Д3, то використовують метод інтерполювання, згідно якого

(км),                                        (1.27.)

де:

Г1 - значення глибини зони первинної хмари при еквівалентній кількості речовини QE1  згідно формули (1.26.);

- найближчі табличні значення еквівалентної кількості речовини, яким, згідно таблиці Д3,  відповідають значення глибини зон первинної хмар Г11 і   Г12  .

1.3. Визначають еквівалентну кількість речовини у вторинній хмарі.

(т),                              (1.28.)

де:

K2 - коефіцієнт, який залежить від фізико-хімічних властивостей СДОР (таблиця Д1);

K4 - коефіцієнт, який враховує швидкість вітру (таблиця Д2);

K6 - коефіцієнт, який залежить від часу, що минув після початку аварії і тривалості випаровування речовини;

d - густина СДОР, т/м3 (таблиця Д1);

h - товщина шару СДОР, м (при вільному розливі h=0.05 м, при виливі у обваловку або піддон h = H - 0,2, де Н – висота обваловки або піддону в м [8]);

K6=N 0.8 при N<Т  і K6=Т0.8 при N>Т,                                        (1.29.)

де:

N - час після аварії, год.;

Т - тривалість випаровування речовини, год.

(год),                                                   (1.30.)

при Т<1, K6 приймається для  Т = 1 год.

1.4. Для знайденої величини QE2 визначають глибину зони вторинної хмари Г2  (таблиця Д3), аналогічно як для Г1.

Отримані значення Г1 і Г2 - це максимальні значення зон зараження первинною або вторинною хмарою, що визначаються в залежності від еквівалентної кількості речовини і швидкості вітру.

1.5. Повна глибина зони зараження Гп , що залежить від сумісної дії первинної і вторинної хмари СДОР, визначається за формулою

Гп = Г12 +0,5 Г21  (км),                   			(1.31.)

де:

Г12  = max {Г1 , Г2 };

Г21  = min {Г1 , Г2 }.

1.6. Отримане значення повної глибини зараження Гп порівнюється з максимально можливим значенням глибини переносу повітряних мас Гп ‘, що визначається за формулою

(км),                                                          (1.32.)

де:

N - час від початку аварії, год;

Vп - швидкість переносу переднього фронту зараженого повітря при даній швидкості і ступеню вертикальної стійкості повітря, км/год (таблиця Д4).

За істинну розрахункову глибину зони зараження (Г) приймається менше значення з глибин Гп ‘  і  Гп  (Гпі = min{ Гп ‘ ,  Гп  }).

2. Визначають площу зони можливого зараження первинною (вторинною) хмарою СДОР:

(км2),                                       (1.33.)

де:

( - кутові розміри зони можливого зараження, град. (таблиця Д5).

3. Площа зони фактичного зараження Sф розраховується за формулою:

(км2),                                            (1.34.)

де:

K8- коефіцієнт, що залежить від ступеня вертикальної стійкості повітря (при інверсії - K8=0.081, при ізотермії – K8=0.133, при конвекції - K8=0.235, таблиця Д4).

4. Час підходу хмари СДОР до заданого об'єкту залежить від швидкості переносу хмари повітряним потоком і визначається за формулою:

(год),                                                       (1.35.)

де:

l - відстань від джерела зараження до заданого об'єкту (км).

5. Можливі втрати робітників і службовців на хімічно небезпечному об'єкті  визначаються з використанням таблиці Д11.

6. Час перебування людей у засобах індивідуального захисту (3І3) шкіри визначаються за допомогою таблиці Д14.

Додатки

- Зміст звіту про розрахункову роботу

  - Робота виконується у 2-тижневий термін і здається викладачу на перевірку.

  - Звіт повинен мати: титульний лист, вступ, розрахункову частину, загальні висновки.

  - На титульному листі вказати:

    - назву ВУЗу і кафедри;

    - тему розрахункової роботи;

    - номер варіанту;

    - навчальна група, прізвище і ініціали виконавця;

    - прізвище і ініціали викладача;

    - місце і рік виконання.

  - В розрахунковій частині вказати:

    - вихідні дані;

    - алгоритм оцінки (послідовність виконання) з розрахунками;

    - висновки;

    - заходи по забезпеченню захисту працівників.

# ГРАФІЧНИЙ ДОДАТОК

Зона можливого зараження хмарою СДОР на картах і схемах обмежена колом, півколом або сектором, який має кутові розміри і радіус, рівний глибині зараження Гпі. Центр кола, півкола або сектора співпадає з джерелом зараження.

Зона фактичного зараження, що має форму еліпса включається у зону можливого зараження. Через те, що можливі переміщення хмари СДОР під дією вітру, фіксоване зображення зони фактичного зараження на карти і схеми не наноситься.

На топографічних картах і схемах зона можливого зараження має вигляд (рис. 1):

# Рис. 1 Зони можливого зараження СДОР

а) при швидкості вітру за прогнозом < 0.5 м/с зона зараження має вигляд

кола:

- точка 0 відповідає джерелу зараження;

- (=360°;

- радіус кола рівний Гпі.

Зображення еліпса відповідає зоні фактичного зараження на фіксований момент часу.

б) при швидкості за прогнозом від 0.6 до 1 м/с зона має вигляд півкола:

- точка 0 відповідає джерелу зараження;

-(=180°;

- радіус півкола рівний Гпі;

- бісектриса кола співпадає з віссю сліду хмари і орієнтована за напрямом вітру.

в) при швидкості вітру за прогнозом > 1м/с зона має вигляд сектора:

- точка 0 відповідає джерелу зараження;

г) (=90° при швидкості вітру за прогнозом від 1.1 до 2 м/с (рис. 6.1), і (=45 ° при швидкості вітру за прогнозом > 2 м/с;

- радіус сектора рівний Гпі;

- бісектриса сектора співпадає з віссю сліду хмари і орієнтована за напрямом вітру.

Порядок нанесення зон зараження на карту або схему наступний: (рис. 2)

1. Визначають площу розливу СДОР (Sp) а також радіус площі розливу (rp)

2. Знаючи площу зони фактичного зараження, визначають розміри еліпса.

Довжина еліпса рівна величині Гпі а максимальна ширина b

3. На координатах позначають центр аварії і наносять площу розливу Sp (суцільною лінією).

4. Біля кола роблять пояснюючий напис ( у чисельнику - вид СДОР і кількість, а у знаменнику - час, дата розливу).

5. Від центру аварії в орієнтованому напрямку вітру проводять вісь прогнозованих зон зараження (рис. 3).

6. Наносять глибину зон первинної і вторинної хмари Г1 і Г2 повну глибину зони зараження Гпі (пунктирними лініями) їх замальовують жовтим кольором.

7. Знаючи довжину і максимальну ширину (Гпі і b) еліпса зони фактичного зараження, будують його на карті або схемі (суцільною лінією) і заштриховують.

8. На отриманій карті або схемі роблять пояснюючі написи.

9. У верхній лівій частині карти чи схеми вказують метеоумови.

10. Уся побудова ведеться чорним кольором, а отримане графічне зображення обстановки замальовується жовтим кольором.

Для прикладу на рис. 2 зображено нанесення зон хімічного зараження при швидкості вітру від 0.6 до 1 м/с, азимут вітру А=270°, (=180°.

# Рис. 2 Нанесення можливих зон хімічного зараження на карту або схему

Г1 - глибина зони можливого зараження первинною хмарою;

Г2 – глибина зони можливого зараження вторинною хмарою;

Гпі - повна глибина зони можливого зараження;

Sр - площа розливу СДОР;

Sф - площа зони фактичного зараження;

Sм - площа зони можливого зараження;

# Рис. 3 Можливі напрями вітру (азимути)

## Основні заходи по попередженню викидів СДОР на хімічно небезпечних підприємствах

Організаційні:

- Установка локальних (місцевих) автоматизованих систем виявлення зараження небезпечними речовинами навколишнього середовища і оповіщення про виникнення надзвичайної ситуації (НС) виробничого персоналу і населення, яке проживає в зонах можливого хімічного зараження й доведення до них інформації про порядок дій по сигналах оповіщення.

- Завчасне прогнозування зон заражень, руйнувань, пожеж при можливих метеоумовах і створення запасів по матеріально-технічному забезпеченню заходів по захисту й евакуації населення на випадок аварії.

- Постійно діючий контроль за викидами СДОР в атмосферу, скидами у водойми отруйних відходів, за концентрацією парів небезпечних речовин у повітрі робочих приміщень.

- Забезпечення виробничого персоналу засобами індивідуального захисту й зберігання їх на робочих місцях співробітників у постійній готовності до використання.

- Навчання виробничого персоналу правилам, засобам і прийомам захисту, само- і взаємодопомоги при можливих ураженнях і його періодичне тренування.

- Розробка інструкцій керівництву, черговим і командам ліквідаторів з викладенням їх обов`язків при НС, а також плану дій при НС.

Інженерно-технічні:

- Обладнання ємностей, комунікацій і виробничих установок із СДОР  автоматичними та ручними пристроями, які запобігають витіканню СДОР у випадку аварії (запобіжні клапани, клапани-відсікачі, терморегулятори, перепускні або скидаючі пристрої, тощо).

- Підсилення конструкцій ємностей і комунікацій із СДОР або влаштування над ними огорожі для захисту від пошкоджень уламками будівельних конструкцій при аварії (особливо на пожежо- і вибухонебезпечних об’єктах).

- Розміщення (будівництво) під сховищами із СДОР аварійних резервуарів, чаш, пасток і направлених стоків.

- Будівництво під сховищами з особливо небезпечними СДОР підземних резервуарів з водою для розчинення (зменшення концентрації) при аварійних витоках.

- Розосередження запасів СДОР, будівництво для них заглиблених або напівзаглиблених сховищ.

- Виготовлення розчинів СДОР за межами основних цехів;

- Створення запасів нейтралізуючих речовин в цехах де використовуються СДОР;

- Обладнання приміщень і промислових майданчиків системами виявлення аварій, засобами метеоспостереження і аварійною сигналізацією.

- Майданчики для перевалки СДОР, причали, залізничні колії повинні бути віддалені від житлових будівель та інших об’єктів не менш ніж на 250 м, а також обладнані пристроями для встановлення водяних завіс та системою локального оповіщення.

# Заходи по захисту працівників і службовців.

Крім заходів загальнодержавного масштабу на об’єктах господарської діяльності також проводяться заходи, які дозволяють зменшити наслідки від НС, як природного, так і техногеного характеру, особливо дію вторинних факторів ураження.

На першому місці повинні бути питання захисту працівників та службовців, який можна забезпечити виконанням таких заходів:

- створення і підтримання у готовності системи оповіщення;

- накопичення фонду захисних споруд і підтримання їх у готовності до використання;

- планування заходів по евакуації;

- накопичення засобів індивідуального захисту та організація їх зберігання;

- підготовка до проведення рятувальних та інших невідкладних робіт;

- морально-психологічна підготовка робітників та службовців.

# ВИСНОВКИ

У висновках до розрахунково - графічної роботи необхідно:

1. Привести загальні показники оцінки хімічної і радіаційної обстановки інженерного захисту, їх аналіз.

2. Аналіз необхідних заходів для захиту робітників, службовців і населення.

# СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. " Защита обьектов народного хозяйства от оружия массового пораження" : Справочник / Г.П.Демиденко, Е.П.Кузьменко, П.П.Орлов й др.: Под ред. Г.П.Демиденко, - 2-е изд., перераб. и доп. - К.:Вища шк. Головное изд-во, 1989. - 287 с.

2. " Защита обьектов народного хозяйства от оружия массового поражения": Справочник / Г.П.Демиденко, Е.П.Кузьменко, П.П.Орлов й др.: под ред. Г.П.Демиденко. - К.: Вища шк. Головное изд-во, 1987.-260с.

3. " Повышение устойчивости работы обьектов народного хозяйства в военное время": Учебное пособие / под ред. Г.П.Демиденко. - К.: Вища шк., 1984.- 172с.

4. В.Г.Атаманюк, Л.Г.Ширшев, Н.И.Акимов, " Гражданская оборона", М.: Высшая шк., 1986. - 207 с.

- Допоміжні таблиці

Таблиця Д1

Характеристики СДОР і допоміжні коефіцієнти для визначення глибин зон зараження

| № | Назва СДОР | Густина СДОР | Темпер. | Порог. | Значення допоміжних коефіцієнтів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | т/м3 | кипіння | доза | К1 | К2 | К3 | К7 |
|  |  | Газ | Рідина | С | мг/хв |  |  |  | Для-40 | Для-20 | Для 0 | Для 20 | Для 40 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Акролеін | - | 0,839 | 52,7 | 0,2* | 0 | 0,013 | 0,75 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 1 | 2,2 |
| 2 | Аміак (тиск) | 0,0008 | 0,681 | -33,42 | 15 | 0,18 | 0,025 | 0,04 | 0/0,9 | 0,3/1 | 0,6/1 | 1/1 | 1,4/1 |
| 2а | Аміак (ізотерм) | - | 0,681 | -33,42 | 15 | 0,01 | 0,025 | 0,04 | 0/0,9 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 3 | Ацетонітрил | - | 0,786 | 81,6 | 21,6** | 0 | 0,004 | 0,028 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 1 | 2,6 |
| 4 | Ацетонціангідрид |  |  | 120 | 1,9** | 0 | 0,002 | 0,316 | 0 | 0 | 0,3 | 1 | 1,5 |
| 5 | Водень миш’яковистий | 0,0035 | 1,64 | -62,47 | 0,2** | 0,17 | 0,054 | 0,0857 | 0,3/1 | 0,5/1 | 0,8/1 | 1/1 | 1,2/1 |
| 6 | Водень фтористий | - | 0,989 | 19,52 | 4 | 0 | 0,028 | 0,15 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 | 1 |
| 7 | Водень хлористий | 0,0016 | 1,191 | -85,1 | 2 | 0,28 | 0,037 | 0,3 | 0,64/1 | 0,6/1 | 0,8/1 | 1/1 | 1,2/1 |
| 8 | Водень бромистий | 0,0036 | 1,49 | -66,77 | 2,4* | 0,13 | 0,055 | 6 | 0,2/1 | 0,5/1 | 0,8/1 | 1/1 | 1,2/1 |
| 9 | Водень ціаністий | - | 0,687 | 25,7 | 0,2 | 0 | 0,026 | 3 | 0 | 0 | 0,4 | 1 | 1,3 |
| 10 | Диметиламін | 0,002 | 0,68 | 6,9 | 1,2* | 0,06 | 0,041 | 0,5 | 0/0,1 | 0/0,3 | 0/0,8 | 1/1 | 2,5/1 |
| 11 | Метиламін | 0,0014 | 0,699 | -6,5 | 1,2* | 0,13 | 0,034 | 0,5 | 0/0,3 | 0/0,7 | 0,5/1 | 1/1 | 2,5/1 |
| 12 | Метил бромистий | - | 1,732 | 3,6 | 1,2* | 0,04 | 0,039 | 0,5 | 0/0,2 | 0/0,4 | 0/0,9 | 1/1 | 2,3/1 |
| 13 | Метил хлористий | 0,0023 | 0,983 | -23,7 | 10,8** | 0,125 | 0,044 | 0,056 | 0/0,5 | 0/0,1 | 0,6/1 | 1/1 | 1/1 |
| 14 | Метилакрилат | - | 0,953 | 80,2 | 6* | 0 | 0,005 | 0,025 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 1 | 3 |
| 15 | Метилмеркаптан | - | 0,867 | 5,95 | 1,7** | 0,06 | 0,043 | 0,353 | 0/0,1 | 0/0,3 | 0/0,8 | 1/1 | 2/1 |
| 16 | Нітрил акрилової кислоти | - | 0,806 | 77,3 | 0,75 | 0 | 0,007 | 0,8 | 0,04 | 0,1 | 0,4 | 1 | 2,4 |
| 17 | Окиси азоту | - | 1,491 | 21 | 1,5 | 0 | 0,04 | 0,4 | 0 | 0 | 0,4 | 1 | 1 |
| 18 | Оксид етилену | - | 0,882 | 10,7 | 2,2* | 0,05 | 0,041 | 0,27 | 0/0,1 | 0/0,3 | 0/0,7 | 1/1 | 3,2/1 |
| 19 | Оксид сірки | 0,0029 | 1,462 | -10,1 | 1,8 | 0,11 | 0,049 | 0,333 | 0/0,2 | 0/0,5 | 0,3/1 | 1/1 | 1,7/1 |

Продовження таблиці Д1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Сірководень | 0,0015 | 0,964 | -60,35 | 16,1 | 0,27 | 0,042 | 0,036 | 0,3/1 | 0,5/1 | 0,8/1 | 1/1 | 1,2/1 |
| 21 | Сірковуглець | - | 1,264 | 46,2 | 45 | 0 | 0,021 | 0,013 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 1 | 2,1 |
| 22 | Соляна кислота (к) | - | 1,198 | - | 2 | 0 | 0,021 | 0,30 | 0 | 0,1 | 0,3 | 1 | 1,6 |
| 23 | Триметиламін | - | 0,671 | 2,9 | 6* | 0,07 | 0,047 | 0,1 | 0/0,1 | 0/0,4 | 0/0,9 | 1/1 | 2,2/1 |
| 24 | Формальдегід | - | 0,815 | -1,9 | 0,6* | 0,19 | 0,034 | 1 | 0/0,4 | 0/1 | 0,5/1 | 1/1 | 1,5/1 |
| 25 | Фосген | 0,0036 | 1,432 | 8,2 | 0,6 | 0,05 | 0,061 | 1 | 0/0,1 | 0/0,3 | 0/0,7 | 1/1 | 2,2/1 |
| 26 | Фтор | 0,0017 | 1,512 | 188,2 | 0,2* | 0,95 | 0,038 | 3 | 0,7/1 | 0,8/1 | 0,9/1 | 1/1 | 1,1/1 |
| 27 | Фосфор трихлор | - | 1,57 | 75,3 | 3 | 0 | 0,01 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 1 | 2,3 |
| 28 | Фосфору хлороксид | - | 1,675 | 107,2 | 0,06* | 0 | 0,003 | 10 | 0,05 | 0,1 | 0,3 | 1 | 2,6 |
| 29 | Хлор | 0,0032 | 1,533 | -34,1 | 0,6 | 0,18 | 0,052 | 1 | 0/0,9 | 0,3/1 | 0,6/1 | 1/1 | 1,4/1 |
| 30 | Хлорпікрін | - | 1,658 | 112,3 | 0,02 | 0 | 0,002 | 30 | 0,03 | 0,1 | 0,3 | 1 | 2,9 |
| 31 | Хлорціан | 0,0021 | 1,22 | 12,6 | 0,76 | 0,04 | 0,048 | 0,80 | 0/0 | 0/0 | 0/0,6 | 1/1 | 3,9/1 |
| 32 | Етиленімін | - | 1,838 | 55 | 4,8 | 0 | 0,009 | 0,125 | 0,05 | 0,1 | 0,4 | 1 | 2,2 |
| 33 | Етиленсульфід | - | 1,005 | 55 | 0,1* | 0 | 0,013 | 6 | 0,05 | 0,1 | 0,4 | 1 | 2,2 |
| 34 | Етилмеркаптан | - | 0,839 | 35 | 2,2* | 0 | 0,028 | 0,27 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 | 1,7 |

Примітки:

- Густина газоутворювания СДОР в графі 3 наведена для атмосферного тиску: при тиску у ємності, який не дорівнює атмосферному густина газоутворюючих СДОР визначачється шляхом множення даних графи 3 на значення тиску.

- У графах 10-14 в чисельнику значення К7 для первинної хмари, а в знаменнику для наступних хмар.

- У графі 6 чисельні значення токсодоз, що позначені зірочками, визначені орієнтовно.

- Значення коефіцієнта К1 для ізотермічного зберігання аміаку наведено для випадку розливання (викидання) у піддон.

#### Таблиця Д2

### Значення коефіцієнта К4 в залежності від швидкості вітру [8]

| Швидкість вітру, м/с | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К4 | 1 | 1,33 | 1,67 | 2 | 2,34 | 2,67 | 3 | 3,34 | 3,67 | 4 | 5,68 |

#### Таблиця Д3

Глибини зон можливого зараження СДОР

| Швидкість вітру | Еквівалентна кількість СДОР, (т) |
| --- | --- |
| м/с | 0,01 | 0,05 | 0,1 | 0,5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
| 1 | 0,38 | 0,85 | 1,25 | 3,2 | 4,8 | 9,2 | 13 | 19 | 29,6 | 38 | 52,7 | 65,2 | 81,9 | 166 | 231 | 363 |
| 2 | 0,26 | 0,59 | 0,84 | 1,9 | 2,8 | 5,4 | 7,2 | 11 | 16,4 | 21 | 28,7 | 35,4 | 44,1 | 87,8 | 121 | 189 |
| 3 | 0,22 | 0,48 | 0,68 | 1,5 | 2,2 | 4 | 5,3 | 8 | 11,9 | 15 | 20,6 | 25,2 | 31,3 | 61,5 | 85 | 130 |
| 4 | 0,19 | 0,42 | 0,59 | 1,3 | 1,9 | 3,3 | 4,4 | 6,5 | 9,62 | 12 | 16,4 | 20,1 | 24,8 | 48,2 | 66 | 101 |
| 5 | 0,17 | 0,38 | 0,53 | 1,19 | 1,68 | 2,91 | 3,75 | 5,53 | 8,19 | 10,33 | 13,88 | 16,89 | 20,82 | 40,11 | 54,67 | 83,6 |
| 6 | 0,15 | 0,34 | 0,48 | 1,09 | 1,53 | 2,66 | 3,43 | 4,88 | 7,2 | 9,06 | 12,14 | 14,79 | 18,13 | 34,67 | 47,09 | 77,7 |
| 7 | 0,14 | 0,32 | 0,45 | 1 | 1,42 | 2,46 | 3,17 | 4,49 | 6,48 | 8,14 | 10,87 | 13,17 | 16,17 | 3 | 41,63 | 63,16 |
| 8 | 0,13 | 0,3 | 0,42 | 0,94 | 1,33 | 2,3 | 2,97 | 4,2 | 5,92 | 7,42 | 9,9 | 11,98 | 14,68 | 27,75 | 37,49 | 56,7 |
| 9 | 0,12 | 0,28 | 0,4 | 0,88 | 1,25 | 2,17 | 2,8 | 3,96 | 5,6 | 6,68 | 9,12 | 11,03 | 13,5 | 25,39 | 34,24 | 51,6 |
| 10 | 0,12 | 0,26 | 0,38 | 0,84 | 1,19 | 2,06 | 2,66 | 3,76 | 5,31 | 6,5 | 8,5 | 10,23 | 12,54 | 23,49 | 31,61 | 47,53 |
| 11 | 0,11 | 0,25 | 0,36 | 0,8 | 1,13 | 1,96 | 2,543 | 3,38 | 5,06 | 6,2 | 8,01 | 9,61 | 11,74 | 21,91 | 29,44 | 44,15 |
| 12 | 0,11 | 0,24 | 0,34 | 0,76 | 1,08 | 1,88 | 2,42 | 3,43 | 4,85 | 5,94 | 7,67 | 9,07 | 11,06 | 20,58 | 27,61 | 41,3 |
| 13 | 0,1 | 0,23 | 0,33 | 0,74 | 1,04 | 1,8 | 2,37 | 3,29 | 4,66 | 5,7 | 7,37 | 8,72 | 10,48 | 19,45 | 26,04 | 38,9 |
| 14 | 0,1 | 0,22 | 0,32 | 0,71 | 1 | 1,74 | 2,24 | 3,17 | 4,49 | 5,5 | 7,1 | 7,4 | 10,04 | 18,46 | 24,69 | 36,81 |
| 15 | 0,1 | 0,22 | 0,31 | 0,69 | 0,97 | 1,68 | 2,17 | 3,07 | 4,34 | 5,31 | 6,86 | 8,11 | 9,7 | 17,6 | 23,5 | 34,98 |

Таблиця Д4

### Швидкість переносу переднього фронту зараженого повітря, км/год

| Швидкість вітру, м/с | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | К5 | К8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | інверсія |
|  | 5 | 10 | 16 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,081 |
| Швидкість переносу, | ізотермія |
| км/год | 6 | 12 | 18 | 24 | 29 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | 65 | 71 | 76 | 0,23 | 0,133 |
|  | конвекція |
|  | 7 | 14 | 21 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,08 | 0,235 |

Таблиця Д5

### Кутові розміри зон можливого зараження в залежності від швидкості вітру [8]

| V, м/с | <0,5 | 0,6-1 | 1,1-2 | >2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф, ( | 360 | 180 | 90 | 45 |

#### Таблиця Д11

Можливі втрати робітників, службовців і населення від  дії СДОР в осередку ураження, %

| Умови знаходження людей | Без протигазу | Забезпеченість людей протигазами |
| --- | --- | --- |
|  |  | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| На відкритій місцевості | 90-100 | 75 | 65 | 58 | 50 | 40 | 35 | 25 | 18 | 10 |
| У простих сховищах, будовах | 50 | 40 | 35 | 30 | 27 | 22 | 18 | 14 | 9 | 4 |

# Таблиця Д14

# Допустимий час перебування людей у засобах захисту шкіри, год

| Температура повітря, °С | Час перебування людей у засобах захисту шкіри, год |
| --- | --- |
| >30 | 0.3 |
| 25-29 | 0.5 |
| 20-24 | 0.8 |
| 15-19 | 2 |
| <15 | 3 |