8. Управление отображением расчетной схемы

При создании расчетной схемы и анализе результатов могут быть использованы различные функции управления отображением. Сюда входят набор функций фрагментации и позиционирования изображения схемы, включенные в инструментальную панель Визуализация, а также различные фильтры управления отображением, позволяющие выделять и маркировать узлы и элементы схемы по заданным признакам. Кнопки управления фильтрами установлены в  инструментальной панели Фильтры отображения.

8.1 Функции инструментальной панели Визуализация

Управление функциями визуализации расчетной схемы сосредоточено в перемещаемой инструментальной панели Визуализация (рис. 8.1.1). С помощью этих функций выполняются операции поворота изображения схемы вокруг заданных осей, проецирование изображения на плоскости прямоугольной системы координат, а также различные операции по  выделению фрагмента схемы.

Функции режима визуализации имеют приоритет перед другими функциями. Это значит, что если при активной функции задания исходных данных (например, назначения связей) активизируется одна из функций визуализации, то управление будет передано последней. Ранее установленный режим остается активным и после выполнения функций визуализации с ним можно продолжить работу.

Положение и размеры панели визуализации запоминаются и автоматически восстанавливаются после загрузки комплекса.

Кнопка установки и скрытия панели визуализации  расположена в разделе Управление инструментальной панели.

Рис. 8.1.1. Инструментальная панель Визуализации

Поворот схемы

Поворот изображения схемы вокруг заданной оси выполняется нажатием соответствующих кнопок инструментальной панели. При каждом нажатии выполняется поворот на один шаг, величину которого можно установить, воспользовавшись кнопкой . Чтобы вернуть изображение схемы в исходное положение, надо нажать кнопку . Режим непрерывного вращения схемы активизируется кнопкой  . Если она активна, то любое нажатие кнопок поворота будет вызывать непрерывное вращение схемы в заданном направлении. Для остановки вращения схемы следует нажать левую кнопку мыши или отжать кнопку непрерывного вращения.

Назначение шага поворота

Рис. 8.1.2. Диалоговое окно 
Назначения шага поворота

Для назначения шага используется диалоговое окно Назначение шага поворота (рис. 8.1.2). Значение угла (в градусах) может быть выбрано или назначено пользователем в окне списка. Введенный шаг действует и при активной функции непрерывного вращения.

Проецирование схемы на координатную плоскость

Эта операция позволяет спроецировать изображение схемы на одну из плоскостей общей системы координат. Выбор плоскости проецирования выполняется с помощью соответствующих кнопок инструментальной панели. По умолчанию предусмотрены направления проецирования, изображенные на пиктограммах кнопок. Для того чтобы посмотреть на схему “с другой стороны”, следует воспользоваться операцией поворота вокруг соответствующей оси, предварительно установив угол поворота 180(.

Чтобы вернуть изображение схемы в исходное положение, надо нажать кнопку  .

Выделение плоского фрагмента

Для выделения фрагмента схемы, лежащего в плоскости, параллельной одной из плоскостей общей системы координат, необходимо нажатием соответствующей кнопки инструментальной панели назначить плоскость, а затем выбрать на схеме узел, принадлежащий этой плоскости. В тех случаях, когда фрагмент лежит в произвольной плоскости, на схеме следует выбрать три узла, лежащих в плоскости фрагмента. Все элементы и узлы, попавшие в заданную плоскость, будут выделены зеленым цветом.

Если выбор корректный, то для выполнения операции следует нажать зеленую кнопку . В случае ошибки – нажать красную кнопку  и повторить все описанные выше действия.

При настройке режимов работы курсора в диалоговом окне Выбор узлов и элементов (см. раздел 3) есть возможность отказаться от нажатия кнопки подтверждения, т.е. автоматически выполнять установленные операции сразу после выбора объекта операции. Такой режим можно установить, активизировав опцию Немедленное выполнение. В этом случае подтверждения фрагментации не требуется и фрагмент будет выделен сразу после выбора узла (узлов).

Чтобы вернуться к изображению полной схемы, следует нажать кнопку  – восстановление исходного вида.

Выделение фрагмента с помощью рамки

Для работы с произвольным фрагментом расчетной схемы, следует воспользоваться функцией фрагментации с помощью рамки. Рамка может быть прямоугольной или произвольной формы (рис. 8.1.3 и  8.1.4). После нажатия кнопки фрагментации рамкой автоматически устанавливается курсор прямоугольной рамки. Изменение вида рамки выполняется в диалоговом окне Выбор узлов и элементов. Для фрагментации прямоугольной рамкой ее следует установить таким образом, чтобы все узлы и элементы, которые должны попасть во фрагмент, находились внутри рамки. Рамка произвольной формы задается последовательной фиксацией левой кнопкой мыши точек перелома области отсечения фрагмента. Замыкание области, т.е. соединение первой и последней точки выполняется автоматически после двойного щелчка левой кнопкой мыши. Очевидно, что область отсечения должна включать не менее трех точек перелома. После установки рамки все попавшие внутрь области отсечения элементы и узлы будут выделены зеленым цветом. Если фрагмент выбран правильно, то подтверждение  выполняется нажатием зеленой кнопки . В случае ошибки следует нажать красную кнопку  – отказ от фрагментации.

Рис. 8.1.3. Фрагментация прямоугольным окном

Рис. 8.1.4. Фрагментация окном произвольной формы

Если при настройке режимов работы с курсорами в диалоговом окне Выбор узлов и элементов установлена опция Немедленное выполнение, то подтверждения фрагментации не требуется и фрагмент будет выделен сразу после замыкания рамки.

В фрагмент попадут только те элементы, все узлы которых находятся внутри области рамки, а также отдельные узлы, попавшие в эту область. Если ни один элемент не попал во фрагмент, то на экране будут только узлы, увидеть которые можно после нажатия кнопки  – отображение узлов на панели фильтров.

Чтобы вернуться к изображению полной схемы, следует нажать на кнопку  – восстановление исходного вида.

Отсечение на проекциях

Рис. 8.1.5. Окна с проекциями расчетной схемы

Эта функция позволяет выделить фрагмент расчетной схемы путем последовательного отсечения рамкой области на проекциях схемы на координатные плоскости. После инициализации этой функции на экран выводится четыре окна, в трех из которых проекции схемы на плоскости XoZ, XoY и YoZ, а в четвертом – общий вид схемы и меню управления отсечением (рис. 8.1.5).

Правила работы с этой функцией:

- окна проекций независимы и любое из них может быть увеличено или уменьшено;

- отсечение можно выполнять в любом порядке, многократно и в любом из окон;

- установка курсора-рамки (прямоугольной или произвольной формы) и работа с курсорами аналогичны функции выделения фрагмента с помощью рамки;

- часть расчетной схемы, попавшая во фрагмент, выделяется зеленым цветом;

- режим отсечения может быть инверсным, в этом случае во фрагмент попадет все, что не вошло в выделенную область;

- прямое отсечение и инверсное могут многократно чередоваться;

- установка режимов отсечения и выход из функции выполняется с помощью меню, установленного в окне с общим видом схемы.

Меню управления отсечением (рис. 8.1.6) позволяет установить режимы инвертирования выбора и отображения узлов, отказаться от сделанного отсечения или вывести на главный экран полученный фрагмент.

Выход из режима отсечения на проекциях осуществляется в меню обращением к пункту Выход с сохранением выделения.

Чтобы вернуться к изображению полной схемы, следует нажать кнопку  – восстановление исходного вида.

Рис. 8.1.6. Меню управления отсечением

Крупный план

Функция Крупный    план позволяет увеличить изображение расчетной схемы до любого размера. В отличие от функций фрагментации, где на экран выводится только выделенная часть схемы, эта функция дает доступ ко всей схеме или фрагменту. Масштаб изображения схемы изменяется таким образом, что ее выделенная часть занимает все поле экрана, а доступ к остальной, невидимой части, осуществляется через полосы прокрутки, расположенные в правой и нижней частях экрана (рис. 8.1.7). То есть появляется возможность перемещать изображение на экране, делая видимым и доступным для работы нужную часть схемы. После инициализации функции нажатием соответствующей кнопки установка крупного плана выполняется аналогично выделению прямоугольного фрагмента схемы. Если пропорции прямоугольника близки к пропорциям окна (соотношение высоты и ширины), то полученное изображение части схемы будет соответствовать фрагменту, попавшему в рамку. В противном случае на экран выведется фрагмент несколько больший ожидаемого.

На крупном плане, как и на любом другом фрагменте, отображается вся информация о схеме. Если включены несколько фильтров одновременно, или, например, отображаются все нагрузки, приложенные к узлам и элементам схемы, то перемещение большой схемы по экрану может осуществляться достаточно медленно. Для больших схем рекомендуется перед установкой крупного плана или перемещением изображения с помощью полос прокрутки отключить все или часть фильтров. Для отказа от крупного плана используется кнопка .

Рис. 8.1.7. Крупный план

Полноэкранный режим работы

Функция Полноэкранный режим работы позволяет при работе с большими расчетными схемами увеличить площадь рабочего поля за счет временного отказа от визуализации Панели задач Windows, меню и заголовка окна. При этом изображение занимает весь физический экран. Повторное нажатие соответствующей кнопки возвращает окно в исходное состояние. Очевидно, что работает эта функция только при максимальных размерах окна. Если окно не максимального размера, то активизация функции приводит к максимизации окна.

Изменение масштаба изображения

С помощью этой функции можно изменить масштаб изображения расчетной схемы таким образом, что схема будет занимать всю область рабочего поля. При этом не соблюдаются исходные пропорции схемы.

Фрагментация на координационных (разбивочных) осях

Рис. 8.1.8. Диалоговое окно Фрагментация на разбивочных осях

Если в процессе формирования расчетной схемы заданы координационные (разбивочные) оси, то выделение фрагмента можно выполнить, назначив область отсечения, границами которой будут указанные марки осей и/или отметки уровня. Выбор области отсечения выполняется в диалоговом окне Фрагментация на разбивочных осях (рис. 8.1.8). Для того чтобы выделить нужный участок схемы, следует в левых списках установить марку оси и/или отметку начала, а в правых – марку или отметку конца. Если фрагмент плоский, то в правом и левом списках должна быть выбрана одинаковая марка оси или отметки уровня.

Настройка инструментальной панели Визуализация

Рис. 8.1.9. Диалоговое окно 
Customize Toolbar (Настройка)

Если при работе с расчетной схемой не используется часть функций панели Визуализация, то их кнопки можно удалить или перенести в другое место на панели. Для этого используется стандартное диалоговое окно Customize Toolbar (Настройка), которое вызывается двойным щелчком мыши по незанятой кнопкой области панели или активизацией пункта Настройка панели визуализации в разделе меню Опции (рис. 8.1.9). Окно включает два списка пиктограмм с изображениями кнопок вызова функций инструментальной панели. В правом списке находятся активные (находящиеся на панели) кнопки. В левом – пассивные, не установленные на панели кнопки. Между списками находятся две кнопки управления: Add –> (Добавить) и <-Remove (Исключить).

Для включения кнопки в состав активных следует выбрать строку с ее изображением в левом списке и нажать кнопку Add –>. Для исключения кнопки – отметить соответствующую строку в правом списке и нажать кнопку <-Remove.

Изменение положения кнопки на инструментальной панели выполняется с помощью операций Move Up (Переместить вверх) и Move Down (Переместить вниз). Для переноса следует выбрать в правом списке нужную строку и нажатием на кнопку передвинуть ее в списке.

Для переноса кнопки из левого списка в правый можно воспользоваться технологией “потянуть и бросить” (Drag and drop). В этом случае надо установить курсор на кнопку в левом списке, нажать левую кнопку мыши и, не отпуская ее, потянуть пиктограмму в правый список. Положение кнопки в правом списке указывается стрелкой, которая появляется между пиктограммами списка.

Результаты настройки можно просмотреть не выходя из окна настройки, нажав кнопку Reset (Переустановить). Выход из окна выполняется нажатием кнопки Close (Закрыть).

8.2 Отображение информации на расчетной схеме

Управление отображением информации на расчетной схеме выполняется с помощью фильтров. Они позволяют установить не только вид отображаемой информации, но и правила отображения. Управление фильтрами сосредоточено в перемещаемой инструментальной панели Фильтры отображения (рис. 8.2.1).

При выводе схемы на печать (или, как говорят, получении твердой копии) все сделанные с помощью фильтров установки учитываются и полученное на бумаге изображение схемы будет включать ту же информацию, что и на экране. Фильтры могут включаться как по одному, так и несколько одновременно.

Кроме функций управления отображением на панели фильтров установлены кнопоки, функции которых часто используются при работе со схемой. К ним относятся, например, получение информации о конкретном узле или элементе, отмена выбора всех объектов на схеме, определение  расстояния между заданными узлами и др.

Рис. 8.2.1. Панель Фильтры отображения

Фильтры отображения элементов

Эти кнопки фильтров предназначены для включения или отключения отображения элементов определенного вида – стержней, пластин, объемных или специальных. В исходном состоянии все четыре кнопки активны, т.е. на схеме будут показаны все виды элементов.  При отключении одной или нескольких из этих кнопок соответствующие виды элементов на схеме показаны не будут.

Более детальная настройка фильтров выполняется в многостраничном диалоговом  окне Настройка фильтров отображения информации (рис. 8.2.2). Для вызова этого окна следует установить курсор в любую точку панели Фильтры отображения и нажать правую кнопку мыши.

Почти каждому фильтру в этом окне выделена одноименная страница, с помощью управляющих элементов которой можно настроить фильтр на отображение только заданного вида информации.

Для фильтров Стержни и Пластины можно установить правила отображения, в соответствии с которыми будут показаны элементы, занимающие в схеме определенное положение (например, только стержни, расположенные горизонтально, или пластины, лежащие в плоскости XoZ).

Активизировать фильтр можно, нажав кнопку инструментальной панели или кнопку активизации на странице настройки. Во втором случае есть возможность активизировать одновременно несколько фильтров, обращаясь к соответствующим страницам диалогового окна настройки фильтров.

Рис. 8.2.2. Диалоговое окно 
Настройка фильтров отображения информации (страница Стержни)

Вывод номеров элементов

Рис. 8.2.3. Страница 
Номера элементов

Управление выводом номеров элементов находится на странице Номера элементов окна Настройка фильтров отображения информации (рис. 8.2.3). С помощью элементов управления этой страницы можно назначить отображение на схеме номеров элементов как в зависимости от определенного вида элементов, так и от положения элементов в схеме.

Для настройки фильтра предусмотрены три группы кнопок. Кнопки первой группы предназначены для работы со стержневыми элементами, позволяют назначить вывод информации на изображение стержней в зависимости от их положения в схеме. Кнопки второй группы служат для назначения правил вывода на пластинчатые элементы в зависимости от принадлежности последних координатным плоскостям. Третья группа - две кнопки для включения или отключения отображения информации об объемных и специальных элементах.

Назначение вида, цвета и размера шрифта выполняется в диалоговом окне Установка шрифта, которое вызывается из пункта Установка экранных шрифтов в разделе меню Опции.

Вывод номеров узлов

С помощью этого фильтра на расчетную схему выводятся номера узлов. Фильтр не имеет специальных настроек.

Назначение вида, цвета и размера шрифта выполняется так же, как и для вывода номеров элементов.

Вывод типов элементов

Управление фильтром вывода типов элементов находится на странице Типы элементов окна Настройка фильтров отображения информации (рис. 8.2.4). С помощью функций управления этой страницы можно установить правила отображения информации в зависимости от вида элементов и их положения в схеме. Кроме того есть возможность использовать цвет для индикации на схеме различных элементов по их типу или виду.

Рис. 8.2.4. Страница Типы элементов

Для настройки фильтра предусмотрены четыре группы кнопок. Первые три группы кнопок позволяют настроить фильтры аналогично фильтру номеров элементов. Кнопки четвертой группы определяют правила цветовой индикации.

В режиме цветовой индикации (активна опция Цветовое отображение КЭ) есть возможность присвоить каждому типу конечного элемента свой цвет (опция По типам элементов) или разделить элементы по цветам в зависимости от их вида (опция По виду элементов). В первом случае выводится окно Типы КЭ с цветовой шкалой (рис. 8.2.5).

Рис. 8.2.5. Цветовая шкала индикации типов элементов

Элементы управления окна позволяют выполнить следующие операции:

- включить или выключить все кнопки активизации цветовой шкалы (кнопка Выкл./Вкл.);

- применить на схеме установленную комбинацию кнопок цветовой шкалы (кнопка Применить);

- фрагментировать схему таким образом, что на ней останутся только элементы, тип которых совпадает с активными кнопками цветовой шкалы (кнопка Фрагментировать);

- отключить режим цветовой индикации (кнопка Закрыть).

Смена цветов в шкале выполняется указанием курсора на цветовое поле с последующим выбором нового цвета в  стандартном окне среды Windows.

При выполнении цветовой индикации по видам элементов элементы каждого вида (стержни, пластины, объемные элементы) окрашиваются в свой цвет. Цветовая шкала в этом режиме не выводится.

При отображении номеров типов элементов в числовой форме назначение вида, цвета и размера шрифта выполняется в диалоговом окне Установка шрифта, которое вызывается из пункта Установка экранных шрифтов в разделе меню Опции.

Для других фильтров управление цветовой шкалой выполняется аналогично.

Вывод номеров типов жесткости

Рис. 8.2.6. Страница Типы жесткости

Настройка фильтра отображения типов жесткости выполняется на странице Типы жесткости (рис. 8.2.6) аналогично настройке фильтра типов элементов.  Но в этом режиме реализованы дополнительные возможности при работе с цветовой шкалой (рис. 8.2.7).

Кроме традиционных кнопок управления в диалоговое окно введены кнопки, пиктограммы которых характеризуют вид или сечение элементов, имеющих данный тип жесткости.

Например, стержневые элементы, жесткость которых задана через характеристики параметрических сечений, будут иметь пиктограммы в соответствии с типом сечения – ,    и т.п. Сечения из базы металлопроката отображаются “своими” пиктограммами: , ,…  Если жесткости описаны численно, а также для специальных конечных элементов кнопка будет иметь вид .  Для всех типов пластинчатых элементов используется общий символ – , а объемных – . При использовании численно-параметрического описания жесткостей на пиктограммах одновременно присутствуют изображения сечения и значок численного описания – . Нажатием этих кнопок вызываются диалоговые окна описания жесткостных характеристик, в которых можно выполнить корректировку параметров соответствующего типа жесткости.

Обратите внимание, что в этом режиме нельзя ввести новый тип жесткости, для этого предусмотрены специальные функции в разделе Назначение инструментальной панели. В диалоговых окнах с описанием жесткостных характеристик отсутствует кнопка ОК и фиксация новых параметров выполняется кнопкой Заменить.

Для того чтобы выделить элементы, жесткостные характеристики которых не заданы, используется цветовая кнопка, помеченная символом

Рис. 8.2.7. Цветовая шкала индикации номеров типов жесткости

Корректировка жесткостей специальных элементов

Рис. 8.2.8. Диалоговое окно 
Связи конечной жесткости

Жесткости специальных конечных элементов (связи конечной жесткости, упругие связи, нуль-элементы) могут быть откорректированы путем вызова из цветовой шкалы диалоговых окон с характеристиками жесткости специальных элементов (рис. 8.2.8 – 8.2.10). После ввода новых данных в окне следует нажать кнопку Заменить.

При отображении номеров типов жесткости в числовой форме назначение вида, цвета и размера шрифта выполняется в диалоговом окне Установка шрифта, которое вызывается из пункта Установка экранных шрифтов в разделе меню Опции.

Рис. 8.2.9.  Диалоговое окно
 Упругие связи

Рис. 8.2.10.  Диалоговое окно 
Характеристики нуль-элемента

Визуализация атрибутов элементов

Рис. 8.2.11. Положение атрибутов в стержневых и пластинчатых элементах

Если активизировать фильтры с атрибутами элементов, то заказанная информация  будет выведена в соответствие со схемой, изображенной на рис. 8.2.11. “Читабельность” информации будет во многом зависеть от размеров элементов на экране. При малых размерах возможны случаи, когда часть атрибутов не попадет в поле “своей” пластины или стержня. В этих случаях рекомендуется выделить фрагмент с нужным участком схемы или установить режим Крупный план.

Текущая настройка фильтров сохраняется до завершения сеанса работы или ее отмены. В исходном состоянии (по умолчанию) информация выводится в числовом виде на все узлы и элементы схемы.

Отображение узловых нагрузок

Рис. 8.2.12. Страница

Узловые нагрузки

Для управления отображением узловых нагрузок используется страница Узловые нагрузки (рис. 8.2.12). Элементы управления этой страницы позволяют выбрать для отображения нагрузки по их виду (силы, моменты) и направлению действия. Кроме того на странице расположен список со значениями нагрузок. Если в списке отметить строки со значениями нагрузок, то только эти нагрузки будут показаны на схеме (если они заданы в текущем, т.е. активном загружении).

В список выводятся значения всех нагрузок рассматриваемого загружения независимо от их вида. Это связано с тем, что разные нагрузки могут ссылаться на одну и ту же строку списка, если  их величины совпадают.

Узловые нагрузки отображаются:

- силы – в виде стрелки вдоль соответствующей оси;

- моменты – в виде двойной стрелки вдоль оси, вокруг которой действует момент.

В обоих случаях направление стрелок определяется знаком силы или момента.

Напомним, что сила положительна, если она направлена против возрастания соответствующей координаты (действует против оси), а момент - если его вектор, определенный по правилу правого винта, действует против оси. Последнее означает, что если смотреть с конца оси на круговую стрелку, соответствующую положительному моменту, то она будет вращаться по часовой стрелке.

Силы отображаются красными, а моменты – зелеными стрелками.

Отображение местных сосредоточенных нагрузок

Для управления отображением нагрузок используется страница Сосредоточенные нагрузки (рис. 8.2.13). Элементы управления этой страницы позволяют выбрать для отображения нагрузки по их виду (силы, моменты), направлению действия и системе координат, в которых они приложены (местная, общая). Кроме того на странице расположен список со значениями нагрузок, аналогичный странице Узловые нагрузки.

Рис. 8.2.13. Страница

Сосредоточенные нагрузки

Сосредоточенные нагрузки отображаются:

- силы – в виде стрелки вдоль соответствующей оси выбранной системы координат, в которой приложена сила;

- моменты – в виде двойной стрелки вдоль оси, вокруг которой действует момент, в выбранной системе координат.

Правило знаков совпадает с описанным для узловых нагрузок, но с учетом системы координат (местная или общая), в которой приложены нагрузки.

Отображение местных распределенных нагрузок

Рис. 8.2.14. Страница

Распределенные нагрузки

Для управления отображением нагрузок используется страница Распределенные нагрузки (рис. 8.2.14). Элементы управления этой страницы позволяют выбрать для отображения нагрузки по их виду (равномерно распределенные и трапециевидные, моменты), направлению действия и системе координат, в которых они приложены (местная, общая). Кроме того на странице расположен список со значениями нагрузок аналогичный странице Узловые нагрузки.

Равномерно распределенные нагрузки отображаются таким образом:

на стержневых элементах

- силы – в виде связанной пары стрелок, приложенных к узлам элемента вдоль соответствующей оси выбранной системы координат;

- моменты – в виде связанной пары двойных стрелок, приложенных к узлам элемента вдоль соответствующей оси, вокруг которой действует момент, в выбранной системе координат.

на пластинчатых элементах

- силы – в виде связанной тройки или четверки (в зависимости от количества узлов в элементе) стрелок, приложенных к узлам элемента вдоль соответствующей оси выбранной системы координат;

- моменты – в виде связанной тройки или четверки двойных стрелок, приложенных к узлам элемента вдоль соответствующей оси, вокруг которой действует момент, в выбранной системе координат.

Трапециевидные нагрузки отображаются таким образом:

на стержневых элементах

- силы – в виде связанной пары стрелок, приложенных к  элементу вдоль соответствующей оси выбранной системы координат;

- моменты – в виде связанной пары двойных стрелок, приложенных к элементу вдоль соответствующей оси, вокруг которой действует момент, в выбранной системе координат.

на пластинчатых элементах

- силы – в виде связанной тройки или четверки (в зависимости от количества узлов в элементе) стрелок, приложенных к узлам элемента вдоль соответствующей оси выбранной системы координат;

- моменты – в виде связанной тройки или четверки двойных стрелок, приложенных к узлам элемента вдоль соответствующей оси, вокруг которой действует момент, в выбранной системе координат.

В отличие от сил, моменты отображаются двойными зелеными стрелками. Правило знаков совпадает с описанным для узловых нагрузок, но с учетом системы координат (местная или общая), в которой приложены нагрузки.

Отображение температурных нагрузок

Температурные нагрузки отображаются волнистыми стрелками, приложенными к центрам элементов, для которых задан этот вид нагрузки.

Настройка отображения этого вида нагрузок не предусмотрена.

Отображение масс

Для управления отображением масс используется страница Массы (рис. 8.2.15). Элементы управления этой страницы позволяют выбрать для отображения массы по направлению действия. Кроме того на странице расположен список со значениями масс. Если в списке отметить строки с нужными значениями, то только эти массы будут показаны на схеме (если они заданы в текущем, т.е. активном загружении).

Массы отображаются на схеме в виде линий без стрелок (не имеют знака) вдоль соответствующей оси.

Рис. 8.2.15. Страница Массы

Вывод значений нагрузок

Значения нагрузок выводятся по следующим правилам:

- для узловых и сосредоточенных нагрузок – рядом со стрелкой, отображающей нагрузку;

- для равномерно распределенных нагрузок на стержнях – в центре области, ограниченной парой стрелок;

- для равномерно распределенных нагрузок на пластинах – в центре элемента;

- для трапециевидных нагрузок – значения нагрузки рядом со стрелками;

- для масс – аналогично узловым нагрузкам (перед значением массы стоит буква D).

Вид, цвет и размер шрифта для указания величины нагрузки могут быть изменены с помощью функций настройки комплекса (пункт Установка экранных шрифтов в разделе меню Опции).

При выводе нагрузок их изображение масштабируется в соотетствии с величиной значения нагрузки. Масштабирование выполняется отдельно для сил и моментов.

Отображение связей

Рис. 8.2.16. Страница Связи

Связи в узлах расчетной схемы отображаются прямоугольниками. На странице настройки фильтров Связи (рис. 8.2.16) можно назначить размер прямоугольников в долях от максимально допустимого. Управление фильтром позволяет также показать на схеме связи только по указанным направлениям, а также вывести прямоугольники с цветовыми полями, цвет которых указывает на направление наложенных связей. Верхние три цветовых поля в прямоугольниках соответствуют связям по линейным направлениям, а нижние – по угловым.

Настройка цветовой шкалы выполняется в диалоговом окне Цветовая шкала для отображения связей (рис. 8.2.17), которое вызывается нажатием кнопки Настройка цветов отображения связей. Для изменения цвета следует указать курсором на цветовое поле и выбрать новый цвет в стандартном окне среды Windows.

Рис. 8.2.17.  Диалоговое окно

Цветовая шкала для отображения связей

Отображение координационных осей

Если для расчетной схемы заданы координационные (разбивочные) оси и отметки уровней, то они могут отображаться целиком или фрагментироваться. Управление отображением координационных осей выполняется на одноименной странице настройки фильтров (рис. 8.2.23). Здесь можно установить режим отображения всех заданных осей и отметок уровней или только в заданном интервале по каждому направлению, включить режим отображение сетки, изменить цвет осей и шрифт надписей.

Для фрагментации осей по каждому направлению используются два списка. В верхнем списке устанавливается марка (отметка) первой оси области фрагментации, а в нижнем – последней. Если область фрагментации плоская, то для оси, определяющей плоскость фрагментации, информация о марках осей (отметок) в списках совпадает.

Рис. 8.2.23. Страница

Координационные оси

Отображение групп объединения перемещений

Рис. 8.2.18. Цветовая шкала режима отображения объединения 
перемещений

Активизация этого фильтра вызывает цветовую шкалу (рис. 8.2.18) , в которой каждой группе узлов с объединенными перемещениями соответствует свой цвет и строка с указанием направлений, по которым выполнено объединение. Работа с цветовой шкалой выполняется по описанным выше правилам. На расчетной схеме узлы, входящие в группы, маркируются прямоугольниками соответствующего цвета.

Отображение направлений выдачи усилий в пластинчатых элементах

Этот фильтр используется для отображения направлений выдачи усилий в пластинчатых элементах. После активизации фильтра в центре каждого элемента выводится стрелка, направление которой совпадает с заданным для него направлением выдачи усилий.

Вывод значений на изолиниях, изополях и эпюрах

Этот фильтр доступен в режиме графического анализа результатов и работает только “поверх” цветового отображения исследуемого фактора (изолинии, изополя и т.п.) или эпюр. Он позволяет вывести полученные в результате расчета значения в центрах элементов и/или узлах. Если необходимо отобразить на схеме только численные значения фактора, то следует после вывода, например, изолиний отключить все активные позиции на соответствующей цветовой шкале (воспользоваться кнопкой Выкл.).

Назначение вида, цвета и размера шрифта выполняется в диалоговом окне Установка шрифта, которое вызывается из пункта Установка экранных шрифтов в разделе меню Опции.

Отображение жестких вставок

Жесткие вставки отображаются на расчетной схеме в масштабе и по заданным для них направлениям. Обратим внимание на то, что при отключенном фильтре отображения жестких вставок на схеме показан не элемент, а линия, соединяющая узлы. Эта линия может не соответствовать действительному положению элемента в схеме.

При отображении схемы с удаленными линиями невидимого контура и объемным изображением сечений стержневых элементов жесткие вставки не показываются, но  положение упругой части элементов отображается с их учетом.

Настройка этого фильтра не предусмотрена.

Отображение шарниров

Независимо от заданного направления шарниры отображаются на схеме в виде колец в концах гибкой части стержневых элементов. При малых длинах элементов шарниры не выводятся. Для того чтобы их увидеть, следует выполнить фрагментацию или установить Крупный план.

Настройка этого фильтра не предусмотрена.

Отображение узлов

Узлы отображаются на расчетной схеме в виде окаймленных квадратов, цвет которых зависит от выполняемой операции. По умолчанию приняты следующие цвета маркировки узлов:

- исходный вид – синий;

- выбранный узел в режимах назначения параметров – красный;

- выбранный узел в режимах фрагментации – зеленый;

- удаленный узел и совпадающие – желтый.

В некоторых режимах работы, например, сборке схемы из подсхем, вводе узлов, фрагментации и других этот фильтр активизируется автоматически, но может быть отключен пользователем.

Настройка этого фильтра не предусмотрена.

Отображение удаленных узлов

Если не выполнялась функция упаковки данных, т.е. в схеме в скрытом виде присутствуют удаленные узлы и элементы, то с помощью этого фильтра можно “высветить” удаленные узлы. При необходимости восстановление узлов выполняется соответствующей функцией раздела Узлы и Элементы.

Настройка этого фильтра не предусмотрена.

Отображение совпадающих узлов

После активизации этого фильтра выполняется поиск совпадающих узлов, которые маркируются на схеме желтым цветом. Напомним, что под совпадающими понимаются такие узлы, расстояние между которыми меньше значения, определенного в режиме настройки графической среды.

Учитывая значительное время поиска совпадающих узлов, фильтр становится пассивным сразу после выполнения функции поиска. Отменить маркировку узлов можно кнопкой фильтров .

Отображение совпадающих элементов

После активизации этого фильтра выполняется поиск совпадающих элементов, которые маркируются на схеме желтым цветом. Напомним, что под совпадающими понимаются такие элементы, у которых совпадают все узлы.

Учитывая значительное время поиска совпадающих элементов, фильтр становится пассивным сразу после выполнения функции поиска. Отменить маркировку элементов можно кнопкой фильтров .

Отображение направления местных осей элементов

Местные оси элементов отображаются в виде цветной тройки осей, расположенной в центре элемента. Кроме того для пластинчатых элементов предусмотрена возможность окраски элементов в зависимости от направления местной оси Z1. Настройка фильтра выполняется на странице Местные оси (рис. 8.2.19).

После активизации фильтра при установленном признаке цветной маркировки пластин появляется диалоговое окно Направление осей Z1 (рис. 8.2.20). С помощью элементов управления этого окна можно выделить фрагмент схемы, включающий только пластины с заданным направлением оси. Правила работы в этом окне такие же, как и для цветовой шкалы.

Рис. 8.2.19. Страница Местные оси

Рис. 8.2.20 Диалоговое окно 
Направление осей Z1

Отображение общей системы координат

Если этот фильтр активен, то на схеме будет отображаться текущее положение осей общей системы координат. В режимах Визуализации Крупный план и Отсечение на проекциях фильтр автоматически отключается.

Настройка этого фильтра не предусмотрена.

Вывод размерных линий

Рис. 8.2.21. Страница  Размерные линии

С помощью этого фильтра на экран выводятся линейки с размерными линиями. Они установлены по нижней и левой кромкам рабочего окна. Настройка фильтра выполняется на странице Размерные линии (рис. 8.2.21) и позволяет активизировать отображение сетки. Размерные линии и сетка выводятся только в том случае, если фрагмент или вся схема спроецированы на одну из плоскостей системы координат (рис. 8.2.22).

Рис. 8.2.22. Пример вывода размерных линий и сетки

Удаление линий невидимого контура

Рис. 8.2.23. Страница

Невидимые линии

На странице настройки Невидимые линии (рис. 8.2.23) можно установить следующие режимы отображения расчетной схемы:

- удаление линий невидимого контура без объемного отображения профиля стержневых элементов;

- удаление линий невидимого контура с объемным отображением профиля стержневых элементов;

- удаление линий невидимого контура с объемным отображением профиля стержневых элементов и с учетом освещенности (рис. 8.2.24).

Рис. 8.2.24. Пример удаления линий невидимого контура c отображением профилей стержневых элементов

При активизации этого фильтра следует учитывать, что:

- время удаления линий невидимого контура зависит от размеров расчетной схемы и для схем, включающих более 5000 элементов, может занимать больше 10 минут. Особенно вырастает время удаления при активном режиме отображения профилей элементов;

- в диалоговом окне Настройка графической среды есть возможность установить разрыв между стержневыми элементами (группа кнопок Отступы при отображении профилей); разрыв необходим для корректного определения факта пересечения элементов при объемном отображении профилей;

- разрыв определяет расстояние от конца стержня до узла в долях от размеров сечения; если разрыв задан нулевым, то пересечение стержней, приходящих в один узел, непредсказуемо, и время удаления может увеличиться в несколько раз;

- для коротких стержней, чья длина соизмерима с размером их поперечного сечения, вывод профилей не выполняется;

на схеме с удаленными линиями невидимого контура не выполняется вывод силовых факторов, нагрузок и размерных линий.

Цветовая индикация групп узлов и элементов

а                                 б

Рис. 8.2.25. Цветовые шкалы

Группы узлов (а) и Группы элементов (б)

Активизация этих фильтров вызывает соответствующую цветовую шкалу (рис. 8.2.25) , в которой каждой группе узлов или элементов соответствует свой цвет и строка с наименованием группы. При работе с цветовой шкалой групп элементов доступна операция фрагментации, в результате выполнения которой будут показаны только группы, помеченные как активные. Полученный фрагмент сохраняется и после отключения фильтра. Для активизации группы следует нажать кнопку, стоящую слева от цветового маркера. С узлами и элементами групп, попавшими во фрагмент, могут выполняться любые операции корректировки, назначения и визуализации. Эти группы могут быть записаны в качестве самостоятельных схем (кнопка   в разделе  Управление). Для того чтобы поменять состав активных групп, следует переустановить кнопки активизации групп и нажать кнопку Фрагментировать.

Для того чтобы вернуться к отображению полной схемы, следует активизировать все группы в диалоговом окне и нажать кнопку Фрагментировать или нажать кнопку восстановления исходного вида   фильтров визуализации.

Следует помнить, что цветовая индикация групп не будет работать на схемах с удаленными линиями невидимого контура и при активном режиме отображения результатов в виде изополей и изолиний.

Информация об узле

Рис. 8.2.26.  Диалоговое окно

Информация об узле

Фильтр Информация об узле позволяет получить полную информацию о координатах, связях, нагрузках, а в режиме графического анализа – о перемещениях в указанном узле. Управление этими операциями сосредоточено в диалоговом окне Информация об узле (рис. 8.2.26).

Для получения информации следует нажать кнопку фильтров и установить в диалоговом окне способ поиска узла. Для поиска  нужного узла можно указать его номер в поле Номер узла и нажать кнопку Поиск. Кроме того узел может быть указан на схеме курсором, если предварительно была нажата кнопка Указание на схеме. Выбранный узел маркируется на схеме зеленым кружком и информация о нем попадает в окно.

В поле Координаты выводятся координаты узлов; в поле Связи – направления связей в узле; в поле Перемещения – значения перемещений (только в режиме анализа результатов).

В режиме формирования расчетной схемы координаты узла и направления связей могут быть изменены. Внесенные изменения фиксируются нажатием кнопки Применить.

Рис. 8.2.27. Диалоговое окно

Узловые нагрузки

С помощью кнопки Нагрузки можно вызвать диалоговое окно Узловые нагрузки (рис. 8.2.27) с информацией о всех нагрузках, приложенных к узлу в каждом загружении. В этом режиме есть возможность выборочного удаления нагрузок из текущего (активного) загружения. Для этого нужно выбрать в списке строку с удаляемой нагрузкой, имеющую признак Текущее (загружение), и нажать кнопку Удалить нагрузку. Величина выбранной в списке нагрузки выводится в одноименное информационное окно. Факт удаления нагрузок будет зафиксирован только в том случае, если загружение сохранить, т.е. воспользоваться кнопкой  в разделе Загружения.

При необходимости анализируемый узел может быть удален или маркирован как выбранный. Для выполнения этих операций используются соответствующие кнопки.

Диалоговое окно Информация об узле может занимать любое место на экране (и вне рабочего поля SCAD). Его можно не закрывать при выполнении операций назначения или корректировки геометрии схемы.

Информация об элементе

Фильтр Информация об элементе позволяет получить информацию о типе конечного элемента, количестве сечений выдачи усилий, жесткостях, приложенных  нагрузках, углах ориентации местных осей инерции, шарнирах, жестких вставках, а в режиме анализа результатов – для стержневых элементов – эпюры прогибов и усилий, а также результаты подбора арматуры. Управление этими операциями сосредоточено в диалоговом окне Информация об элементе (рис. 8.2.28).

Рис. 8.2.28.  Диалоговое окно

Информация об элементе

Для получения информации следует нажать кнопку фильтров и установить в диалоговом окне способ поиска элемента. Для поиска элемента можно указать его номер в поле Номер элемента и нажать кнопку Поиск. Кроме того элемент может быть указан на схеме курсором, если предварительно была нажата кнопка Указание на схеме.

Выбранный элемент маркируется на схеме зеленым кружком, и информация о нем попадает в окно. В поле Тип элемента будет выведен тип конечного элемента и краткое описание типа, в поле Тип жесткости – номер типа жесткости, в поле Количество сечений для стержневых элементов выводится количество промежуточных сечений, в которых вычисляются усилия.

Кнопкой Нагрузки вызывается диалоговое окно Нагрузки на элемент (рис. 8.2.29) с информацией о нагрузках, приложенных к элементу в каждом загружении. В этом режиме есть возможность выборочного удаления нагрузок из текущего (активного) загружения. Для этого нужно выбрать в списке строку с удаляемой нагрузкой, имеющую признак Текущее (загружение), и нажать кнопку Удалить нагрузку. Величина выбранной в списке нагрузки выводится в одноименное информационное окно. Факт удаления нагрузок будет зафиксирован только в том случае, если загружение сохранить, т.е. воспользоваться кнопкой  в разделе Загружения.

Рис. 8.2.29.  Диалоговое окно

Нагрузки на элемент

Кнопкой Жесткости вызывается диалоговое окно с жесткостными характеристиками элемента, которые могут быть откорректированы. Главное, что нужно помнить при использовании этой функции, – изменены будут только характеристики анализируемого элемента, что соответствует созданию нового типа жесткости. Если требуется изменить жесткостные характеристики определенного типа жесткости, эту операцию следует выполнить, вызвав  соответствующую функцию из раздела Назначение.

Кнопкой Местные оси для стержневых элементов вызывается диалоговое окно Ориентация местных осей инерции, а для пластин – окно индикации направления местной оси Z1. Эти параметры могут быть откорректированы.

Для стержневых элементов кнопкой Шарниры вызывается диалоговое окно Условия примыкания стержневых элементов, в котором могут быть откорректированы ранее заданные условия.

Для стержневых элементов кнопкой Жесткие вставки вызывается одноименное диалоговое окно, в котором могут быть изменены характеристики жестких вставок.

Следует напомнить, что модификация ранее заданных характеристик элементов доступна только в препроцессоре. Обращение к описанным выше функциям в режиме анализа результатов носит чисто информационный характер.

В режиме анализа результатов для стержневых элементов возможно получение схемы со значениями площади подобранной арматуры.

Рис. 8.2.30. Эпюры перемещений (прогибов)

Рис. 8.2.31. Эпюры усилий

Для стержневых элементов могут быть получены эпюры прогибов или усилий. Вызов окон с отображением эпюр (рис. 8.2.30 и 8.2.31)  выполняется одноименными кнопками. Полученные эпюры можно вывести на печать обращением к соответствующей функции в меню Файл.

При необходимости анализируемый элемент может быть удален или маркирован как выбранный. Для выполнения этих операций используются кнопки Удалить элемент и Выбрать.

Диалоговое окно Информация об элементе может занимать любое место в рабочем поле или размещаться вне его. Его можно не закрывать при выполнении операций назначения или корректировки геометрии схемы.

Отображение прогибов в стержнях

В режиме графического анализа результатов расчета с помощью этого фильтра можно получить отображение деформированной схемы с учетом перемещений в промежуточных точках стержня. Фильтр может быть включен в режиме анимации или формирования видеоклипов (AVI – файлов).

Следует учитывать, что при включенном режиме отображения прогибов время формирования деформированной схемы несколько увеличивается.

Определение расстояния между узлами

Рис. 8.2.32. Диалоговое окно

Расстояние между узлами

С помощью этой операции можно определить расстояние между двумя узлами расчетной схемы. После активизации фильтра появляется диалоговое окно Расстояние между узлами (рис. 8.2.32), в котором отображаются результаты выполнения операции. Для определения расстояния следует выбрать на схеме первый узел (назовем его базовым), который маркируется желтым кольцом, а затем второй (он маркируется сиреневым кольцом). В соответствующих полях ввода отображаются координаты выбранных узлов, а также смещения между узлами по трем координатам и расстояние между ними.

Для определения расстояния между базовым узлом и другим узлом расчетной схемы достаточно выбрать на схеме этот узел, не активизируя повторно фильтр. Для смены базового узла используется одноименная кнопка в диалоговом окне. После ее нажатия можно назначить новый базовый узел.

В режиме ввода исходных данных возможна корректировка координат узлов, т.е. перенос его в точку с другими координатами. Для ее выполнения следует ввести в поля ввода координат новые значения и нажать кнопку Применить. Если результаты переноса узла требуется отменить, то нажимается кнопка Отмена переноса.

Отмена выбора узлов и элементов

Формально эта операция не относится к фильтрам отображения, но она достаточно часто может использоваться при работе со схемой и по этой причине попала на инструментальную панель фильтров.

После нажатия этой кнопки будет снята маркировка со всех выбранных или маркированных элементов и узлов.

Навигатор

Навигатор позволяет определить положение видимой части расчетной схемы после выполнения операций фрагментации рамкой и отсечения на проекциях. После активизации навигатора появляется окно с изображением расчетной схемы, в котором ее видимая часть рисуется красным цветом.

Начальная установка фильтров

Если в процессе работы возникает необходимость отменить все сделанные ранее настройки фильтров, можно воспользоваться кнопкой  Восстановить исходное состояние фильтров отображения.

После нажатия этой кнопки все фильтры отключаются, а их настройка переводится в состояние, установленное для них по умолчанию.

Общие замечания по отображению информации на расчетной схеме

Необходимо обратить внимание на некоторые временные аспекты визуализации, связанные с настройкой фильтров. Чем больше комбинаций настройки будет установлено для различных фильтров, тем дольше будут выполняться функции вывода схемы на экран, так как каждый выводимый фактор будет многократно (для каждого узла или элемента) анализироваться на предмет необходимости его отображения.

Для небольших расчетных схем, содержащих до 3000 узлов и элементов, время вывода увеличится незначительно. Но если схема значительно больше, то пользователю придется набраться терпения, прежде чем она будет выведена на экран с учетом всех установок.

Настройка вывода цифровой информации

Рис. 8.2.33. Диалоговое окно 
Установка шрифта

Рис. 8.2.34. Диалоговое окно Font

Вид, размер, стиль и цвет шрифта цифровой информации на расчетной схеме назначается в диалоговом окне Установка шрифта (рис. 8.2.33), которое вызывается из пункта Установка экранных шрифтов раздела меню Опции.

Кнопками левого ряда выбирается вид информации, для которой корректируются установки шрифта. При нажатии этих кнопок вызывается стандартное диалоговое окно среды Windows Шрифт (Font). В этом окне (рис. 8.2.34) устанавливаются параметры шрифта. Назначенный шрифт отображается в информационном поле окна Установка шрифта. Если нажать кнопку Применить, то информация на схеме будет выведена в выбранном стиле.

Печать расчетной схемы

Любое установленное на экране отображение расчетной схемы (кроме крупного плана) может быть выведено на печать. Кнопки вызова режима печати находятся в разделе Управление инструментальной панели и на панели Визуализация. В диалоговом окне Текст комментариев для печати (рис. 8.2.35), которое появляется после активизации режима, можно ввести информацию, попадающую в специальное поле печатаемого документа.

Настройка принтера выполняется в диалоговых окнах программ-драйверов, поставляемых производителями оборудования вместе с принтерами. Следует обратить внимание на такие параметры настройки, как расположение изображения на бумаге:  Книжный формат (по вертикали) или Альбомный (по горизонтали), а также на управление цветом и разрешающей способностью. Если на цветной принтер выводится черно-белое (монохромное) изображение, то признак этого режима должен быть установлен при настройке явно. При выводе изополей признак “монохром” выставлять не следует, так как в этом случае цветные изополя будут выведены в градациях серого цвета. При выводе на цветной принтер изополя и изолинии выводятся в назначенных на экране цветах.

Рис. 8.2.35. Диалоговое окно 
Текст комментариев для печати

При цветной печати обратите особое внимание на цвет текстовой информации (номера узлов и элементов, типы жесткости, значения перемещений и т.п.). Светлые цвета (белый, желтый, светлосерый и др.) на бумаге не видны. Следует назначить такой цвет шрифта, который будет виден на бумаге, а не на экране.

8.3 Настройка графической среды

Настройка графической среды выполняется путем вызова многостраничного диалогового окна с параметрами настройки из одноименного пункта меню раздела. Окно содержит четыре страницы: Расчетная схема, Результаты, Управление анимацией, Управление генерацией отчетов и Пользовательский интерфейс.

Страница Расчетная схема (рис. 8.3.1а) включает такие элементы управления отображением:

- установку функции раздельного отображения пластин, при выполнении которой пластинчатые элементы отображаются с интервалом, разделяющим соприкасающиеся элементы (рис. 8.3.2). Этот вид отображения позволяет контролировать положение стержневых элементов, расположенных между пластинами;

- назначение функции “заливки” распределенных нагрузок на стержневые элементы, что позволяет визуально разделить нагрузки на стержни и  пластины (рис. 8.3.3);

- установить величину отступа от узлов при объемном отображении стержневых элементов, что позволяет избежать неточностей при отображении нескольких стержневых элементов, приходящих в один узел;

- назначение точности оценки совпадения координат узлов, необходимой при выполнении многих функций синтеза расчетной схемы, включая удаление совпадающих узлов, ввод стержневых элементов через группу узлов, лежащих на одной прямой и т.п.;

- назначение количества сечений в стержневых элементах для вычисления усилий;

- включение режима автоматического сохранения результатов работы и задание временного интервала между операциями сохранения;

- включение режима автоматического открытия последнего проекта при старте SCAD.

- Страница Результаты (рис. 8.3.1б) содержит следующие элементы управления отображением:

- включение режима выдачи значений силовых факторов в узлах для пластинчатых элементов;

- назначение количества значащих цифр при отображении результатов расчета;

- назначения критерия пологости оболочки (косинус угла между соприкасающимися участками расчетной схемы), служащего для определения связности по направлению силовых факторов соприкасающихся участков расчетной схемы;

- выбор текстового редактора, в который будут экспортироваться таблицы с результатами расчета.

Рис. 8.3.1а. Страница Расчетная схема  окна Настройка графической среды

Страница Анимация (рис. 8.3.1в) служит для назначение параметров управления анимацией в режимах анализа перемещений для статических и динамических загружений.

Рис. 8.3.1б. Страница Результаты

окна Настройка графической среды

Страница Управление генерацией отчетов (рис. 8.3.1г) служит для назначение параметров генеракции отчетов при

анализе несущей способности сечений стальных конструкций. К ним относятся:

- вид сообщений в отчете - сокращенные или полные;

- направление выдачи отчета - непосредственно на печать или загрузить текстовый редактор для корректировки;

- тип отчета - версия текстового редактора Word 7 (WordPad) или Word 97;

- размер бумаги при печати;

- наименование файла и директория, в которой хранятся колоннтитулы.

Страница Пользовательский интерфейс (рис. 8.3.1д) содержит следующие элементы управления отображением:

- установка режима отображения инструментальной панели в два ряда кнопок, что позволяет работать со всеми элементами управления при малой разрешающей способности экрана;

- установка режима отображения “плоских кнопок”, принятого в последних версиях Windows 95/NT (рис. 8.3.4).

Большинство факторов настройки могут неоднократно меняться в течение одного сеанса работы с расчетной схемой. Исключение составляют режимы перехода от “плоских” кнопок к “выпуклым” и наоборот и отображения инструментальной панели с двумя рядами кнопок. Их инициализация должна выполняться в окне управления проектом до перехода в режимы формирования расчетной схемы или графического анализа  результатов.

Установленное количество значащих цифр отображения результатов распространяется и на вывод

значений нагрузок.

ис. 8.3.1в. Страница Анимация  окна Настройка графической среды

Рис. 8.3.1г. Страница

Управление генерацией отчетов

окна Настройка графической среды

Рис. 8.3.1д. Страница Пользовательский интерфейс

окна Настройка графической среды

Рис. 8.3.2. Расчетной схемы с раздельным отображением пластин

Рис. 8.3.3. Отображение равномерно распределенных нагрузок на стержневых и пластинчатых элементах

Рис. 8.3.4. Панель фильтров при включенной опции 
“Плоские кнопки”

8.4 Дополнительные возможности управления комплексом

Рис. 8.4.1. Диалоговое окно

Текст комментариев для печати

В разделе Управление инструментальной панели доступны операции, расширяющие возможности управления комплексом. К ним относятся: операция сохранения текущего образа экрана в формате метафайла –  и операция записи в качестве отдельной схемы фрагмента исходной схемы – . Последняя операция доступна только из препроцессора.

С помощью операции формирования метафайла (расширение WMF) можно сохранить в векторном формате текущий образ схемы для его последующего включения в отчет, например, при подготовке результатов расчета в Документаторе или в редакторе Word.

Следует отметить, что в среде Windows существует ограничение, которое не всегда позволяет использовать комментарии, введенные на русском языке. В обход этих ограничений такая возможность предусмотрена в комплексе SCAD. В диалоговом окне Текст комментариев для печати (рис. 8.4.1) вводится необходимый текст, который рассматривается Документатором как комментарий к иллюстрации. (Документатор - модуль SCAD, речь о котором пойдет в разделе 9.2)

После выхода из окна ввода комментариев появляется диалоговое окно Сохранение образа экрана (рис. 8.4.2), в котором следует установить имя метафайла и наименование каталога, в который он записывается (по умолчанию запись производится в рабочий каталог). Изображение в метафайле может быть сформировано цветным или монохромным. Цвет изображения назначается пользователем как ответ на запрос программы. Если схема отображалась на экране в режиме удаления невидимых линий, то в монохромном изображении серый цвет пластинчатых элементов заменяется на белый.

Операция записи фрагмента позволяет сохранить любой видимый на экране фрагмент расчетной схемы (например, выделенный с помощью “окна”) как отдельную схему. При этом новая схема будет включать все атрибуты фрагмента (жесткости, связи, нагрузки и т.п.).

Рис. 8.4.2. Диалоговое окно

Сохранение образа экрана

Импорт исходных данных, подготовленных в виде текстового описания

Рис. 8.4.3 Диалоговое окно

Импорт исходных данных

Для обеспечения совместимости с DOS-версией SCAD предусмотрена возможность импорта файлов исходных данных, подготовленных в текстовом формате, во внутренние форматы Windows-версии. Это позволяет использовать ранее подготовленные исходные данные, а для тех, кто предпочитает текстовое описание - готовить часть данных или все данные в виде текстового описания, доводя их до полной готовности средствами графического препроцессора. Кроме того, импорт исходных данных обеспечивает совместимость с вычислительными комплексами МИРАЖ и Лира, а также другими программами, совпадающими с ними по входному языку описания данных.

Для импорта исходных данных не обязательно наличие в них всех разделов описания схемы. Достаточно только геометрических характеристик (в понятиях входного языка первого и четвертого документов). И даже эта информация может быть неполной. Ее корректировка и дополнение может выполняться средствами графического препроцессора.

Импорт данных выполняется из раздела меню Проект операцией Прочитать проект из текстового формата. Так как кодировки в текстовом формате DOS и Windows отличаются, в меню предусмотрены две операции. Выбор операции осуществляется в зависимости от того, в какой среде подготовлены исходные данные.

После активизации нужной операции выполняется импорт, результаты которого помещаются в диалоговое окно Импорт исходных данных (рис. 8.4.3). В окне сообщается об ошибках и неточностях в данных, приводятся сообщения с описанием ошибок. Текст сообщений может быть распечатан для последующего анализа.

Если ошибки не критичны для задачи, то после нажатия кнопки Загрузить данные выполняется преобразование текстового описания в форматы проекта, и задача становится доступной для работы. В противном случае следует нажать кнопку Отказ.

Экспорт данных из формата проекта в текстовое описание

В комплексе предусмотрен и обратный процесс - экспорт данных, т.е. преобразование из формата проекта в текстовое описание в кодировке Windows. Эта операция называется Сохранить данные в виде текста и доступна из раздела меню Проект. Очевидно, что обратной совместимости полученного описания задачи с DOS версией не гарантируется.

8.5 Специальные функции раздела меню Сервис

В разделе меню Сервис предусмотрено обращение к специальным функциям, в число которых входит вызов стандартного калькулятора среды Windows, а также калькуляторы для расчета по формуле и преобразования единиц измерения. Кроме того из этого раздела меню можно вызвать справочные таблицы с характеристиками бетона и арматуры и функции расчета коэффициентов упругого основания и деформативности основания.

Калькулятор для расчета по формулам

Рис. 8.5.1. Диалоговое окно

Расчет по формуле

Калькулятор (рис. 8.5.1) предназначен для проведения вычислений по формулам, которые задаются в окне ввода. При вводе формул следует соблюдать следующие правила:

- наименования функций вводятся строчными буквами латинского алфавита;

- разделителем дробной и целой частей числа является точка;

- арифметические операции задаются символами +, (, *, /, возведение в степень ** (например, 2.5*2.5*2.5 записывается как 2.5**3).

При записи формул используют следующие функции:

floor – наибольшее целое число, не превышающее заданное;

tan – тангенс;

sin – синус;

cos – косинус;

asin – арксинус;

acos – арккосинус;

atan – арктангенс;

exp – экспонента;

ceil – наименьшее целое число, превышающее заданное;

tanh – тангенс гиперболический;

sinh – синус гиперболический;

cosh – косинус гиперболический;

log – натуральный логарифм;

log10 – десятичный логарифм;

abs – абсолютное значение;

sqrt – корень квадратный.

В зависимости от состояния переключателя Градусы/Радианы аргументы тригонометрических функий (sin, cos, tan) и результаты обратных тригонометрических функий (asin,acos,atan) приводятся в градусах или радианах соответственно. Допускается использование только круглых скобок при произвольной глубине вложенности.

Пример

Формула должна быть записана следующим образом:

1.2+sin(0.43)+6.7*sqrt(6.8)-0.003**0.2.

Если активизировать кнопку Переменные, появляется дополнительная возможность использовать в формуле три независимые переменные x, y, z. При этом сами значения переменных задаются в соответствующих полях ввода. Это позволяет проводить серию однотипных вычислений при различных значениях параметров. Например, в этом режиме следующая формула должна быть записана в виде

1.2+sin(x)+6.7*sqrt(6.8)-y**0.2.

Для проведения вычислений следует нажать кнопку Вычислить. Перенос результата в буфер обмена выполняется  кнопкой Копировать.

Калькулятор для преобразования единиц измерения

Рис. 8.5.2. Диалоговое окно Преобразование единиц измерения

Предназначен для преобразования данных заданных в различных единицах измерения. Многостраничное диалоговое окно Преобразование единиц измерения (рис. 8.5.2) содержит семь страниц: Длина, Площадь, Объем, Сила, Угол, Давление, Момент силы.

Для преобразования данных следует установить закладку с наименованием единиц измерения, ввести в соответствующее поле ввода значение и нажать кнопку Enter на клавиатуре. В результате будут получены значения во всех остальных единицах измерения.

Характеристики бетона

Рис. 8.5.3. Диалоговое окно Характеристики бетона

Диалоговое окно Характеристики бетона (рис. 8.5.3) содержит две страницы. На первой странице приведены нормативные сопротивления бетона Rbn, Rbtn и расчетные сопротивления бетона для предельных состояний второй группы Rb,ser и Rbt,ser при классе бетона по прочности на сжатие. На второй - соответственно расчетные сопротивления бетона для предельных состояний первой группы Rb и Rbt при классе бетона по прочности на сжатие. Данные приводятся в МПа и могут быть переведены в установленные для текущего проекта единицы измерения включением опции Использовать установленные единицы измерения.

Характеристики арматуры

Рис. 8.5.4. Диалоговое окно Характеристики арматуры

Диалоговое окно Характеристики арматуры (рис. 8.5.4) содержит две страницы. На первой странице приведены расчетные и нормативные сопротивления сжатию и растяжению продольной и поперечной  арматуры по предельным сосотояниям первой группы, а также нормативные и расчетные сопротивления растяжению по предельным состояниям второй группы. На второй - приводятся данные по сортаменту арматуры. В левую часть таблицы включены расчетные площади поперечных сечений для различного количества арматурных стержней. В правой части таблицы находится информация по диаметрам арматуры различного класса.

Расчет коэффициентов упругого основания

Рис. 8.5.5. Диалоговое окно

Расчет коэффициентов упругого основания

В этом режиме реализована одна из методик расчета коэффициентов упругого основания, разработанная под руководством проф. В.Г. Пискунова*. Подготовка данных для расчета и расчет выполняются в диалоговом окне Расчет коэффициентов упругого основания (рис. 8.5.5).

Рекомендуется следующий порядок выполнения операций:

- нажать кнопку Новый слой;

- ввести толщину слоя грунта;

- активизировать опцию, определяющую способ задания характеристик грунта (численное описание или путем назначения конкретного вида грунта и его свойств);

- если задается несколько слоев грунта, то повторить предыдущие операции для каждого слоя;

- нажать кнопку Расчет.

В информационных полях С1 и С2 появятся значения коэффициентов постели.

При необходимости можно удалить любой из заданных слоев. Для этого следует выбрать его номер в списке Номер слоя и нажать кнопку Удалить слой.

Расчет коэффициентов деформативности основания

Рис. 8.5.6. Диалоговое окно

Расчет коэффициентов деформативности основания

Правила работы в этом режиме и методика расчета аналогичны описанным выше. Отличие заключается в том, что в случае расчета коэффициентов деформативности К1 и К2 необходимо дополнительно задать фактическую площадь опирания сооружения.

# Footnotes

* Пискунов В.Г., Федоренко Ю.М. Динамический метод контроля состояния слоистых плит на упругом основании. Архитектура и строительство Беларуси, №5-6, 1994, с.19-22