# Text boxes

Уніфікований ключ роликового типу:

а- конструкція; б- схематичне зображення; 1- корпус; 2- важіль; 3- вісь важеля; 4- ручка важеля; 5- ролик; 6- вісь ролика; 7- гвинт; 8- ізоляційні прокладки; 9,10- контактні пружини

Телефонні ключі призначені для різних перемикань в схемах комутаторів.

В середньому положенні важеля замкнуті пружини 1-2, 4-5 і 13-14.

Якщо перевести важіль «на себе» (ОПИТУВАННЯ), замикаються пружини 6-7, 8-9 і 15-16.

При переводі важеля «від себе» (ВИКЛИК),  пружини 1-2, 4-5 і 13-14 розмикаються, а пружини 3-4, 10-11 і 12-13 замикаються.

В середньому положенні і в положенні ОПИТУВАННЯ важіль ключа фіксується; при переводі в положення ВИКЛИК важіль не фіксується і під дією пружності пружин повертається у вихідний стан, як тільки телефоніст відпустить його ручку.