Комплекс ультразвуковой защиты помещений Завеса

Перейти в Прайслист

Нарушение работоспособности (подавление) различных микрофонных устройств, предназначенных для несанкционированного перехвата акустической информации (диктофонов, закладных устройств).

Комплекс предназначен для работы в замкнутом пространстве (помещении) и обеспечивает защиту, в зависимости от необходимости, какой-либо локальной области или помещения в целом, используя многоканальную версию комплекса.

Минимальная конфигурация комплекса - двухканальная. При необходимости комплекс имеет возможность наращивания до 4-х, 6-ти, 8-ми и т. д. канальных версий.

2-х канальная система обеспечивает защиту в объеме 27 куб. м.

Отличительной особенностью комплекса является воздействие на микрофонное устройство и его усилитель достаточно мощным ультразвуковым сигналом (группой сигналов), вызывающее блокирование усилителя или возникновение значительных нелинейных искажений, приводящих в конечном счете к нарушению работоспособности микрофонного устройства (его подавлению).

Поскольку воздействие осуществляется по каналу восприятия акустического сигнала, то совершенно не важны дальнейшие трансформация, способы и каналы передачи перехваченной акустической информации (они могут быть сколь угодно сложными), так как информационный акустический сигнал подавляется на этапе восприятия его. Все это делает комплекс достаточно универсальным по сравнению с существующими комплексами и средствами активной защиты акустической информации от утечки по техническим каналам.

В последнее время вопросом «Как защититься от прослушивания?», задаются не только представители служб безопасности, но и политики, бизнесмены, да и простые граждане. Слишком велика бывает цена от потери информации, составляющей какую-либо тайну, и слишком часто в прессе и на телевидении появляются сообщения о подслушивании.

Самый простой способ себя обезопасить - это не говорить по телефону на конфиденциальные темы, но уж если это невозможно, необходимо позаботиться о защите переговоров.

Защита переговоров

Прежде чем приступить к выбору методов и средств защиты, необходимо определиться от кого придется защищаться, какими возможностями и главное средствами обладает предполагаемый противник.

Способы съема информации могут включать прямое подключение к каналу на телефонной станции с записью переговоров на магнитофон, либо съем сигнала с линии контактными или бесконтактными способами с последующей его передачей по радиоканалу заказчику. Все это требует определенных затрат, поэтому для выбора методов и средств защиты необходимо реально оценить возможности подслушивающей стороны. Контролировать несанкционированный доступ к линии между абонентами дело дорогое, неблагодарное, да и практически нереализуемое, поэтому обеспечить полную безопасность переговоров без применения специальных устройств защиты, просто невозможно. Эти устройства работают по принципу преобразования речевого сигнала, поступающего в линию, до неузнаваемости и обычно бывают выполнены в виде телефонных аппаратов, либо в виде приставок к ним. Пройдя всю линию в измененном (защищенном) виде, сигнал доходит до абонента, где преобразуется в узнаваемую речь. В этом случае методы прослушивания просто оказываются неэффективными, правда приходится закупать соответствующую аппаратуру для каждого абонента с кем требуется вести конфиденциальные переговоры. Как правило, эти устройства работают и в открытом режиме с любыми абонентами, оснащенными обычными телефонами.

Существуют два подхода при защите переговоров, основанные на передаче речевого сигнала по каналу в аналоговом, либо цифровом виде посредством модема. Как правило, в каждом из подходов для защиты применяется шифрование, определяющее в первом случае динамику речевых преобразований, а во втором - непосредственную защиту цифрового потока в канале. С точки зрения защитных свойств, аппаратура, использующая передачу сигнала в аналоговом виде, относится к классу временной стойкости, а использующая передачу в цифровом виде - к классу гарантированной стойкости.

К аппаратуре временной стойкости относятся всевозможные скремблеры и маскираторы, использующие для защиты частотно-временные преобразования речевого сигнала. Подходы для их дешифрования строятся на основе имеющихся долговременных корреляционных свойств параметров речевого сигнала, позволяющих восстанавливать исходный сигнал из зашифрованного автоматическими и полуавтоматическими методами. На рис.1 а, б представлены сонограммы (частотно-временные представления) исходного и зашифрованного речевого сигнала для типовых скремблерных преобразований. Из рисунка 1б становится понятно, что процесс бесключевого дешифрования напоминает сбор картинки в детских кубиках и естественно никто не может дать гарантий, что он не завершится успешно.

Аппаратуру гарантированной стойкости, использующую передачу речевого сигнала по каналу в цифровом виде, часто называют вокодерами - от английского "voice coder". Количество информации, требуемое для высококачественного представления речи в цифровом виде, соответствует скорости передачи порядка 64 Kbps, поэтому обязательной составляющей вокодеров является предварительное сжатие речи для представления ее в диапазоне 2400-9600 bps, что соответствует реальным скоростям передачи по коммутируемым каналам через телефонную сеть общего пользования. Сонограмма защищенного сигнала в канале связи при цифровой передаче при помощи модема с протоколом V.34 показана на рис 1в. Сигнал в канале носит шумовой характер, и при применении стойких шифраторов, соответственно, имеет гарантированную стойкость к дешифрованию.

Одной из характеристик аппаратуры для защиты переговоров является качество речи, достигаемое после засекречивающих преобразований. Качество речи в скремблерах зависит от сложности самих преобразований, а также от характеристик канала связи. При хорошем канале в скремблерах сохраняется узнаваемость говорящего и обеспечивается слоговая разборчивость более 90%. Оценка качества многих скремблеров, полученная на основе метода мнений по пятибалльной шкале лежит между 3 и 4,5. При плохом канале разборчивость и качество речи после скремблеров резко ухудшаются.

Качество речи при цифровых преобразованиях зависит от применяемых алгоритмов сжатия речи и от скорости ее передачи по каналу связи. При использовании алгоритмов на основе анализа через синтез таких как CELP на скоростях 4800 и 9600 bps качество сравнимо с качеством речи в обычном телефонном канале (слоговая разборчивость 92-96% и оценка по методу мнений - 4-4,5). На скоростях 2400 bps при применении алгоритмов на основе линейного предсказания, типа LPC-10 с оптимизацией сигнала возбуждения, слоговая разборчивость составляет порядка 86%, а оценка качества около 3,5 баллов. Особенностью цифровой передачи речи является то, что качество сигнала при прохождении канала связи практически не меняется, т.к. борьбу с помехами ведет модем. Более того, на практике, при большом уровне затухания абонентской линии, качество речи при использовании вокодерных систем в защищенном режиме неоднократно признавалось более высоким, нежели при обычной телефонной связи.

Несмотря на множество различных характеристик у аппаратуры для защиты переговоров, выбор конкретного ее типа производится на основе той степени защищенности, которую она обеспечивает, и ценности той информации, которую предстоит защитить. При этом существует правило, согласно которому затраты на защиту не должны превышать убытков от возможной потери информации.

Устройства для защиты переговоров, ведущихся по сотовому телефону.

Скремблер

Скремблер - это устройство, осуществляющее шифрование передаваемой по каналам связи речи. Речь идет, конечно же, не о криптографии, используемой в сотовых сетях, а о действительно надежной защите. Скремблер присоединяется прямо к телефону и в выключенном состоянии никак себя не проявляет. Но стоит владельцу аппарата включить его, как он тут же начинает принимать все сигналы, идущие с микрофона, шифровать их и только после этого отсылать на выход. Декодирование речи происходит в обратном порядке. Сигналы с антенны подаются в скремблер, а уже оттуда - на динамик.

Основным достоинством скремблеров является высокая надежность защиты. В современных устройствах реализованы криптоалгоритмы, отвечающие всем требованиям. Кроме того, скремблеры позволяют защититься от любого способа прослушивания сотовых телефонов, в том числе и от специального оборудования, установленного у оператора. К сожалению, есть у этой технологии и недостатки. И самый главный из них - необходимость обоим абонентам иметь совместимые устройства для проведения приватной беседы. А если учесть число компаний, работающих в этой области, то становится понятно, что для защиты разговоров людям придется заранее договариваться о выборе той или иной разработки. Естественно, это существенно сужает область использования скремблеров: никто не будет покупать дорогое устройство ради одного-двух звонков. Так что скремблеры в первую очередь будут полезны деловым людям, постоянно ведущим переговоры друг с другом, то есть партнерам по бизнесу или руководителям высшего звена какой-либо компании.

На сегодняшний день на рынке представлено немало скремблеров для сотовых телефонов. Примечательно, что цена на них колеблется в очень широких пределах - от 500 до 2000 долларов. Впрочем, если приглядеться, то такой разброс становится вполне понятным. Стоимость зависит от надежности реализованной в устройстве защиты. Самые дешевые аппараты используют простые алгоритмы шифрования, которые могут быть взломаны при помощи специального оборудования. Кроме того, их разработчики зачастую даже не сообщают, какие технологии они использовали в своих продуктах и каковы их характеристики. Впрочем, если вашими переговорами не будут интересоваться спецслужбы, крупные преступные формирования или большие компании, то скремблера из этой группы будет вполне достаточно для защиты.

Более дорогие устройства используют хорошие алгоритмы, но с недостаточной на сегодняшний день длиной ключа (128 бит). Ну, а если человеку нужна действительно надежная защита, то ему придется обратить свое внимание на устройства, отвечающие самым современным требованиям и прошедшие сертификацию в соответствующих органах. Правда, за каждый аппарат, удовлетворяющий этим условиям, придется выложить не менее 1800 долларов.

Криптофон

Криптофоны появились в продаже совсем недавно. Они представляют собой обычные смартфоны с дополнительным программным обеспечением. Россиянам доступно только одно из подобных устройств, являющееся разработкой немецкой компании Cryptophone. В принципе, суть криптофона ничем не отличается от принципа работы скремблеров. Точно также сигналы с микрофона оцифровываются, кодируются и отправляются в сеть сотовой связи в зашифрованном виде. Вся разница заключается в способе реализации этой технологии.

Главным преимуществом немецкого криптофона является то, что при его разработке были использованы два широко известных алгоритма шифрования: Advanced Encryption Standard (AES) и Twofish, оба с ключами длиной 256 бит, распределяемыми по системе Диффи-Хелмана (с собственным ключом длиной 4096 бит). Все это говорит об исключительной надежности защиты, устанавливаемой этим устройством. Кроме того, представители Cryptophone особо подчеркивают тот факт, что их компания является исключительно коммерческой организацией и не имеет никаких связей с государственными структурами. Так что их клиенты могут не опасаться, что у спецслужб будут какие-то "закладки", позволяющие легко прослушивать разговоры, которые ведутся с помощью криптофонов. В Германии появление этого устройства спровоцировало даже серьезные дискуссии по поводу того, стоит ли вообще разрешать свободную продажу аппаратов, которые позволяют вести неконтролируемые переговоры.

В общем, люди, которым нужна действительно безопасная связь, вполне могут обратить свое внимание на криптофоны. Немецкая компания продает их через свой интернет-магазин и обещает отослать в любую страну мира. Правда, стоит это удовольствие весьма и весьма недешево. Комплект из двух криптофонов обойдется покупателю примерно в 3500 евро. Правда, за эти деньги он получит не только безопасную связь, но и карманный компьютер, который может служить переводчиком и органайзером, на котором можно играть и создавать документы. Впрочем, все эти возможности нужны немногим людям. Большая часть предпочтет относительно большому смартфону миниатюрный сотовый телефон, пользоваться которым гораздо удобней. Так что в этом плане скремблеры оказываются предпочтительней. Тем более что они позволяют делать защищенные звонки не только на мобильные, но и на обычные, стационарные телефоны (если, конечно, последние оборудованы скремблерами того же производителя).

Маскиратор

Маскираторы речи работают по совершенно иному принципу, нежели скремблеры и криптофоны. Вообще-то, эта технология предназначена для стационарных телефонов, именно к ним и подключаются сами устройства. Но они позволяют защищать все разговоры, в котором участвует данные аппараты и любые другие, в том числе и сотовые, абоненты. Происходит это следующим образом. После включения защиты маскиратор подает в линию специальным образом сгенерированный шум, который распространяется по всему каналу связи. Таким образом, злоумышленник, пытающийся прослушать разговор, получит только беспорядочный набор звуков. Ну а маскиратор "знает" характеристики созданных им помех. И он накладывает на сигналы специальный фильтр, который компенсирует шум, вычленяя из них речь абонента.

Однако и этот тип устройств обладает своими недостатками. Речь идет о том, что эти устройства могут устанавливать только одностороннюю защиту. Ведь на сотовом телефоне нет компенсатора помех. А это значит, что на него нужно присылать нормальные, "незашумленные" сигналы, которые злоумышленники могут перехватить. Так что закрытыми от прослушивания оказывается только речь абонента с сотовым телефоном, реплики же владельца стационарного аппарата с установленной защитой оказываются незащищенными. Это, конечно же, очень большой минус рассматриваемой технологии. Однако данный недостаток может компенсироваться возможностью вести защищенные разговоры со всеми людьми независимо от типа их телефонов и без необходимости установки средств защиты у абонентов.

Разброс цен маскираторов речи от различных производителей достаточно большой. За самые дешевые устройства покупателям придется заплатить всего 100 - 150 долларов. Такие аппараты используют шумы, сгенерированные случайным образом. В принципе, они поддаются дешифровке, хотя это и требует специальных технических средств и серьезных знаний. Другие маскираторы имеют цену в пределах 700 - 800 долларов. Они для защиты смыслового сигнала используют речеподобные шумы. Таким образом, анализ перехваченного трафика становится практически невыполнимым. Маскираторы речи - достаточно привлекательные устройства для многих компаний. Ведь для того, чтобы принимать закрытые сообщения от любых, в том числе и сотовых, абонентов необходимо установить защиту всего лишь на один офисный телефон. Правда, они не могут помочь в ведении деловых переговоров, поскольку в этом случае одной из сторон вряд ли удастся использовать в беседе только