Мова опису апаратних засобів комп’ютера - VHDL. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Tеорія і проектування комп’ютерів, комплексів, систем та мереж” для студентів спеціальності 7.091501 “Комп’ютерні та інтелектуальні системи та мережі” /Укл. А.О. Мельник, О.М.Почаєвець. Львів, ДУ “ЛП”, 1997.

Система Автоматизованого Проектування НВІС Alliance. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Tеорія і проектування комп’ютерів, комплексів, систем та мереж” для студентів спеціальності 7.091501 “Комп’ютерні та інтелектуальні системи та мережі” /Укл. А.О. Мельник, О.М.Почаєвець. Львів, ДУ “ЛП”, 1997.

Укладачі: А.О. Мельник, доктор технічних наук, професор.

О.М. Почаєвець, асистент.

Редакція: С.В. Хомич, асистент.

Відповідальний за випуск: А.О. Мельник, доктор технічних наук, професор.

Рецензенти: В.В. Троценко, кандидат технічних наук, доцент.

Л.О. Лукащук, кандидат технічних наук, доцент.

ЗМІСТ

I. VHDL - МОВА ОПИСУ АПАРАТНИХ ЗАСОБІВ КОМП'ЮТЕРА

1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

1.1. ПРОЦЕС ПРОЕКТУВАННЯ ЦИФРОВИХ СХЕМ

1.2. РІВНІ ОПИСУ АПАРАТНИХ ЗАСОБІВ

1.2.1. ІНТЕРФЕЙСНИЙ ОПИС

1.2.2. АРХІТЕКТУРНИЙ ОПИС

1.2.2.1. Архітектурний опис на структурному рівні

1.2.2.2. Архітектурний опис на поведінковому рівні

1.2.2.3. Архітекрурний опис на рівні часової діаграми

2. ІЛЮСТРАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ VHDL ДЛЯ ОПИСУ  ЦИФРОВИХ СИСТЕМ

2.1. СХЕМА ПРИСТРОЮ

2.2. ІНТЕРФЕЙСНИЙ ОПИС

2.3. АРХІТЕКТУРНИЙ ОПИС

II. ПРИКЛАД ОПИСУ МОВОЮ VHDL

3.VHDL ЯК МОВА ПРОГРАМУВАННЯ

3.1.ЛЕКСЕМИ

3.1.1. КОМЕНТАРІ

3.1.2. ІДЕНТИФІКАТОРИ

3.1.3. ЧИСЛОВІ КОНСТАНТИ

3.1.4. СИМВОЛИ

3.1.5. РЯДКИ

3.1.6. БІТОВІ РЯДКИ

3.2. ТИПИ ДАНИХ ТА ОБ’ЄКТИ

3.2.1. ЦІЛОЧИСЕЛЬНІ ТИПИ

3.2.2. ТИПИ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН

3.2.3. ТИП З РУХОМОЮ КРАПКОЮ

3.2.4. ПЕРЕЛІЧУВАЛЬНІ ТИПИ

3.2.5. МАСИВИ

3.2.6. ЗАПИСИ

3.2.7. ПІДТИПИ

3.2.8. ОБ’ЄКТИ

3.2.9. АТРИБУТИ

3.3. ВИРАЗИ ТА ОПЕРАТОРИ

3.4. КОНСТРУКЦІЇ

3.4.1. ПРИСВОЄННЯ ЗНАЧЕНЬ ЗМІННИМ

3.4.2. УМОВНА КОНСТРУКЦІЯ IF

3.4.3. УМОВНА КОНСТРУКЦІЯ CASE

3.4.4. КОНСТРУКЦІЯ ЦИКЛУ LOOP

3.4.5. ПОРОЖНЯ КОНСТРУКЦІЯ

3.4.6. КОНСТРУКЦІЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ

3.5. ПІДПРОГРАМИ ТА ПАКЕТИ

3.5.1. ПРОЦЕДУРИ ТА ФУНКЦІЇ

3.5.2. ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ ПІДПРОГРАМ

3.5.3. ПАКЕТИ ТА ДЕКЛАРУВАННЯ ТІЛА ПАКЕТУ

3.5.4. ВИКОРИСТАННЯ ПАКЕТІВ ТА ВИДИМІСТЬ ІМЕН

4. СТРУКТУРНИЙ ОПИС МОВОЮ VHDL

4.1. ДЕКЛАРУВАННЯ ЕЛЕМЕНТА

4.2. ДЕКЛАРУВАННЯ АРХІТЕКТУРИ ЕЛЕМЕНТА

4.2.1. ДЕКЛАРУВАННЯ СИГНАЛІВ

4.2.2. БЛОКИ

4.2.3. ДЕКЛАРУВАННЯ КОМПОНЕНТІВ

4.2.4. ВИКОРИСТАННЯ КОМПОНЕНТІВ

5. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ОПИС МОВОЮ VHDL

5.1. ПРИСВОЄННЯ ЗНАЧЕНЬ СИГНАЛАМ

5.2. ПРОЦЕСИ ТА ДИРЕКТИВА WAIT

5.3. АЛЬТЕРНАТИВНІ ПРИСВОЄННЯ ЗНАЧЕНЬ СИГНАЛАМ

5.3.1. УМОВНЕ ПРИВОЄННЯ ЗНАЧЕНЬ СИГНАЛАМ

5.3.2. ВИБІРКОВЕ ПРИСВОЄННЯ ЗНАЧЕНЬ СИГНАЛАМ

5.4. ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ МІЖ СИСТЕМАМИ НА ШИНІ

5.5. НУЛЬОВА ТРАНЗАКЦІЯ

5.6. ДИРЕКТИВА GENERATE

III. СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ НВІС ALLIANCE

6. ЕТАПИ ПРОЕКТУВАННЯ В СИСТЕМІ ALLIANCE

6.1. СИМУЛЯЦІЯ НА ФУНКЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

6.2. РОЗРОБКА НА СТРУКТУРНОМУ РІВНІ

6.3. ПРОЕКТУВАННЯ НА ФІЗИЧНОМУ РІВНІ

6.4. ВЕРИФІКАЦІЯ

6.5. ОТРИМАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ФАЙЛУ

7. ГОЛОВНІ ПРОГРАМИ СИСТЕМИ ALLIANCE

8. БІБЛІОТЕКИ ЕЛЕМЕНТІВ КРИСТАЛУ ТА ПАРАМЕТРИЧНІ ГЕНЕРАТОРИ

8.1. СТАНДАРТНІ БІБЛІОТЕКИ

8.2. ПАРАМЕТРИЧНІ ГЕНЕРАТОРИ

9. ПРИКЛАД СИНТЕЗУ КРИСТАЛУ ЗА ДОПОМОГОЮ ПАКЕТУ ПРОГРАМ ALLIANCE

9.1. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ПАКЕТУ ALLIANCE

9.2. ПРИНЦИПОВА ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА ДЛЯ СИНТЕЗУ КРИСТАЛУ

9.3. МЕТОДИКА ПРОЕКТУВАННЯ

9.4. ВСТАНОВЛЕННЯ ДОДАТКОВИХ ЗМІННИХ ОТОЧЕННЯ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ

9.5. СИМУЛЯЦІЯ НА ФУНКЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

9.6. РОЗРОБКА НА СТРУКТУРНОМУ РІВНІ

9.7. ПРОЕКТУВАННЯ НА ФІЗИЧНОМУ РІВНІ

9.8. ВЕРИФІКАЦІЯ

9.9. ОТРИМАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ФАЙЛУ

I. VHDL - МОВА ОПИСУ АПАРАТНИХ ЗАСОБІВ КОМП'ЮТЕРА

VHDL є мовою для опису цифрових електронних систем. Вона з’вилась в результаті виконання програми Уряду США по створенню надшвидкісних інтегральних схем НШІС (Very High Speed Integrated Circuits), яка була ініційована в 1980 році. В ході виконання цієї програми виникла необхідність в стандартній мові для опису структур і функцій інтегральних схем (ІС). В результаті аналізу вже існуючих мов опису апаратних засобів AHPL, CDL, CONLAN, IDL, ISPS, TEGAS, HDL, ZEUS, використовуваних провідними фірмами комп’ютерного профілю, була розроблена мова VHDL (VHSIC Hardware Description Language). В 1987 році ця мова була адаптована в якості стандарту в США інститутом інженерів-електриків та електроніків (IEEE).

VHDL спроектована для всього спектру потреб, які виникають в процесі проектування. По перше, вона дозволяє описати структуру проекту, тобто його поділ на складові частини та їх взаємозв’язок. По друге, вона дозволяє описати функцію проекту використовуючи подібні до мови програмування форми. По третє, як результат, вона дозволяє відмоделювати проект перед початком виготовлення, так що проектувальники можуть швидко порівняти альтернативи та перевірити правильність функціонування без затримки та витрат на апаратне макетування.

Метою цієї роботи є надання можливості швидкого вникнення в суть VHDL шляхом розгляду її загальної структури та базових концепцій. Для цього використовується неформальний опис засобів на мові з наданням прикладів для їх ілюстрації. Ця робота не описує всіх аспектів мови. Для отримання більш детальної інформації можна скористатись стандартом “IEEE Standard VHDL Language Reference Manual”. Однак слід застерегти, що стандарт подібний юридичному документу і є дуже важким для читання на етапі початкового ознайомлення з мовою. Для користування роботою передбачається наявність знань про те, як писати комп’ютерні програми, використовуючи стандартні мови програмування, такі як Pascal, C або Ada. В роботі синтаксні особливості мови представляються в формі Наура-Бекуса (ФНБ). Синтаксні специфікації взяті з IEEE VHDL-стандарту. Приводяться також конкретні ілюстрації для показу особливостей мови.

1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

1.1. ПРОЦЕС ПРОЕКТУВАННЯ ЦИФРОВИХ СХЕМ

В найбільш спрощеному вигляді процес проектування цифрових систем можна представити в вигляді наступної схеми (рис.1.1).

Як видно, засоби моделювання використовуються на всіх етапах для перевірки результатів розробки та проведення відповідних змін, доробок, уточнень.

| ЗАСОБИ МОДЕЛЮВАННЯ | ЕТАПИ ПРОЕКТУВАННЯ | ОТРИМУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ |
| --- | --- | --- |
| Симулятор поведінки | Ідея - Проект - Моделювання роботи | Потоковий граф, коди, та ін. |
| Симулятор потоків даних | Розробка функціональної схеми | Функціональна схема на регістровому рівні |
| Симулятор роботи на вентильному рівні | Логічне проектування | Схема електрична принципова |
| Симулятор пристрою | Фізичне проектування | Інформаційний файл для виготовлення |
| Тестування пристрою | Виготовлення | Кристал або плата |
| Рис.1.1. Процес проектування цифрових систем. |

1.2. РІВНІ ОПИСУ АПАРАТНИХ ЗАСОБІВ

1.2.1. ІНТЕРФЕЙСНИЙ ОПИС

Мова VHDL використовується для опису апаратних засобів комп’ютера. Для цього вона має спеціальні засоби. В найбільш спрощеній формі опис апаратних компонентів на VHDL включає інтерфейсну і архітектурну специфікації. Як показано на рис.1.2, інтерфейсний опис починається з ключового слова ENTITY і включає вхідні та вихідні порти компоненти. Інші зовнішні параметри компоненти, такі як часові і температурні залежності, також можуть бути включені в її інтерфейсний опис. Ім’я компоненти стоїть після ключового слова ENTITY і супроводжується іншим ключовим словом IS. Інтерфейсний опис закінчується ключовим словом END, яке супроводжується ім’ям компоненти.

ENTITY ім’я_компоненти IS

вхідні і вихідні порти,

фізичні і інші параметри.

END ім’я_компоненти;

Рис.1.2. Інтерфейсний опис.

1.2.2. АРХІТЕКТУРНИЙ ОПИС

Архітектурний опис починається з ключового слова ARCHITECTURE, яке описує функціональне призначення компоненти. Виконувані компонентою функції залежать від значень вхідних сигналів і інших параметрів, що вказуються в інтерфейсному описі. Як показано на рис.1.3, заголовок архітектурного опису включає ідентифікатор і ім’я компоненти.

ARCHITECTURE ідентифікатор OF ім’я_компоненти IS

декларація

BEGIN

опис виконуваних компонентою функцій

через її входи та виходи з врахуванням

впливу фізичних та інших параметрів.

END ідентифікатор;

Рис.1.3. Архітектурний опис.

Опис виконуваних компонентою функцій починається з ключового слова BEGIN. Хоча VHDL не є чутливою до розміру букв, в більшості випадків для ясності представлення ключових слів і стандартних визначень використовуються великі букви.

Для однієї компоненти із заданим інтерфейсним описом може бути декілька архітектурних описів з різними ідентифікаторами. Наприклад, компонента може мати один архітектурний опис на рівні поведінки (behavioral), а інший на рівні структури (structural) чи зв’язків вентилів (dataflow). Архітектурний опис на рівні поведінки використовується для тестування виконуваних компонентою функцій. Архітектурний опис на рівні структури використовується для оцінки часових параметрів компоненти. Ця ситуація показана на рис.1.4, де компонента_i має декілька архітектурних описів.

Три перших описи компоненти_i відрізняються ідентифікаторами behavioral, dataflow, structural, які не є частиною мови і використовуються для опису рівнів абстракції в VHDL описах. Розглянемо ці три описи більш детально.

ENTITY компонента_i IS PORT(...)

ARCHITECTURE behavioral OF компонента_i IS ...

ARCHITECTURE dataflow OF компонента_i IS ...

ARCHITECTURE structural OF компонента_i IS ...

інші

ARCHITECTURE для компонента_i IS ...

Рис.1.4. Множина архітектурних описів.

1.2.2.1. Архітектурний опис на структурному рівні

Цифрова електронна система може бути описана як модуль з входами і/або виходами. Електричні значення на виходах є деякою функцією від значень на входах. На рис.1.5(а) показано приклад цього типу цифрової системи. Модуль F має два входи, A і B, і вихід Y. Використовуючи VHDL-термінологію ми називаємо модуль F об’єктом проектування (компонентою), а входи і виходи - портами.

Одним з шляхів опису функції модуля є опис його побудови із субмодулів. Кожний із субмодулів є складовою компоненти, а порти складових об’єднуються використовуючи сигнали. На рис.1.5(b) показано, як компонента F може бути побудована із складових - об’єктів G, H та I. Цей тип опису називається структурним описом. Зауважимо, що кожний із об'єктів G, H та I повинен також мати структурний опис.

(a) (b)

Рис.1.5. Архітектурний опис на структурному рівні.

1.2.2.2. Архітектурний опис на поведінковому рівні

В багатьох випадках структурний опис модуля не підходить. Одним з таких випадків є модуль, який є останній в ієрархії декількох інших структурних описів. Наприклад, якщо ви проектуєте систему, використовуючи корпусовані ІС, вам не потрібно описувати внутрішню структуру ІС. В таких випадках необхідний опис виконуваної модулем функції, без розкриття його внутрішньої структури. Такий опис названо функціональним або поведінковим описом.

Для ілюстрації цього приймемо, що функція компоненти F на рис.1.1(а) є функцією “виключаюче АБО”. Тоді поведінковий опис F може бути булевою функцією

.

Більш складні поведінки не можуть бути описані тільки функцією від входів. В системах з оберненими зв’язками виходи є також функцією від часу. VHDL розв’язує цю проблему, допускаючи опис роботи в формі виконуваної програми.

1.2.2.3. Архітекрурний опис на рівні часової діаграми

Коли структура і виконувані функції модуля визначені, стає можливим моделювання його часової діаграми роботи. Це робиться шляхом моделювання його роботи по ходу часу дискретними кроками. В деякий час моделювання вхід модуля може стимулюватись зміною значення на вхідному порті. Модуль реагує зміною коду його поведійного опису і планує нові значення сигналів на вихідних портах в дещо пізніший час моделювання. Це називається плануванням реакції на сигнал. Якщо нове значення відрізняється від попереднього, то і інші модулі, вхідні порти яких під’єднані до виходу цього, можуть активуватися.

Моделювання починається з фази ініціалізації, а в подальшому відбувається повторення двохстадійного циклу моделювання. На фазі ініціалізації всі сигнали отримують початкові значення, час моделювання встановлюється в нуль і виконується програма поведінки кожного модуля.

2. ІЛЮСТРАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ VHDL ДЛЯ ОПИСУ 
ЦИФРОВИХ СИСТЕМ

2.1. СХЕМА ПРИСТРОЮ

Для іллюстрації інтерфейсного і архітуктурного опису проведемо моделювання на VHDL послідовного детектора, схема якого приведена на рис. 2.1.

|  | ГЕНЕРАТОР |
| --- | --- |
| en | ТАКТОВИХ | clk | ЦИФРОВИЙ |
| ІМПУЛЬСІВ |
|  | АВТОМАТ | z |
| x |
| CLOCK | y |
| SM |
| Рис.2.1. Схема послідовного детектора. |

Послідовний детектор складається із двох блоків - генератора тактових імпульсів (ГТІ) та цифрового автомата (ЦА). Будемо їх позначати на VHDL як clock_component і sm_component відповідно. Приймемо що сlock_component є вже закінченою схемою (наприклад це є окрема мікросхема), і не будемо описувати її в деталях. З іншого боку sm_component опишемо детально на рівні логічних вентилів та тригерів. Схема ЦА на цьому рівні показана на рис.2.2. Вона складається з вентилів І, АБО, НІ, а також спрацьовуючих по передньому фронту тригерів.

Рис.2.2. Схема цифрового автомата на вентильному рівні

2.2. ІНТЕРФЕЙСНИЙ ОПИС

На верхньому рівні система може бути описана через її інтерфейсний опис. На цьому рівні специфікуються вхідні і вихідні порти системи. Інтерфейсний опис для послідовного детектора (sequence_detector) приведений на рис.2.3.

ENTITY sequence_detector IS

PORT (x_in, y_in, enable : IN bit;

z_out : OUT bit);

END sequence_detector;

Рис.2.3. Інтерфейсний опис для послідовного детектора.

Тут перший рядок специфікує ім’я компоненти. Наступним є ключове слово PORT з іменами портів в дужках. Це є три входи з іменами x_in, y_in, enable та один вихід схеми з іменем z_out. Ключові слова IN та OUT специфікують види портів. Слово BIT описує тип вхідних та вихідних сигналів.

Як видно з рис.2.1, до складу послідовного детектора входять генератор тактових імпульсів та цифровий автомат. Рис.2.4 ілюструє інтерфейсний опис цих компонент. Використовуваний синтаксис є подібний до описаного вище.

ENTITY sm_component IS

PORT (x, y, clk : IN bit;

z : OUT bit);

END sm_component;

ENTITY clock_component IS

PORT (en : IN bit;

clk : OUT bit);

END clock_component;

Рис.2.4. Інтерфейсний опис для генератора тактових імпульсів та цифрового автомата.

Імена вхідних та вихідних портів цих компонент є незалежними від імен вхідних та вихідних портів послідовного детектора. Хоча вхід послідовного детектора x_in є теж саме, що і вхід x цифрового автомата, це не є очевидним з імен сигналів. Їх взаємозв’язок буде визначено пізніше в архітектурному описі сигналів.

На рис.2.2 показано як на вентильному рівні реалізації цифровий автомат ділиться на ще менші компоненти: комбінаційні схеми та пам’ять. Пам’ять memory_part складається з двох тригерів, а комбінаційна схема logical_part - з вентилів І, АБО, НІ. На рис.2.5 показаний інтерфейсний опис цих частин.

ENTITY logical_part IS

PORT (in0, in1, q0, q1 : IN bit;

d0, d1, out1 : OUT bit);

END logical_part;

ENTITY memory_part IS

PORT (d_in0, d_in1, clocking : IN bit;

d_out0, d_out1 : OUT bit);

END memory_part;

Рис.2.5. Інтерфейсний опис комбінаційної схеми та пам’яті цифрового автомата.

Блок-схема цифрового автомата, що відповідає приведеному опису, показана на рис.2.6.

|  | clk |
| --- | --- |
| clocking |
| MEMORY_PART |
|  | d0 | is3 | d_in0 | d_out1 | is2 |
|  | LOGICAL_PART | d1 | is4 | d_in1 | d_out0 | is1 |
| x | in0 | q0 |
| q1 |
| y | in1 | out1 |
| z |
|  | Рис.2.6. Внутрішня блок-схема цифрового автомата. |

Як вже зазначалось, імена вхідних та вихідних портів цих компонент є незалежними від імен вхідних та вихідних портів цифрового автомата. Їх імена вибираються в залежності від їх функцій.

2.3. АРХІТЕКТУРНИЙ ОПИС

Через архітектурний опис VHDL розкриває функціонування компоненти. Цей опис може бути зроблений через інші компоненти або в формі визначень, що описують значення вихідних сигналів через вхідні. Можливе також об’єднання цих двох форм опису.

Опис послідовного детектора виконується відповідно до дерева, що описує його структуру (рис.2.7). Опис кінцевих вузлів цього дерева є самостійним, а некінцеві вузли описуються в термінах інших компонент. Для повного VHDL-опису цього послідовного детектора всі п’ять компонент повинні бути описані на VHDL.

| sequence_detector |
| --- |
| clock_component |
|  | sm_component |
| memory_part |
|  | logical_part |
|  | Рис.2.7. Дерево опису послідовного детектора. |

На найвищому рівні послідовний детектор складається з генератора тактових імпульсів та цифрового автомата, які з’єднані між собою відповідно до рис.2.1. Ці з’єднання описує структурний опис, приведений на рис.2.8.

ARCHITECTURE structural OF sequence_detector IS

COMPONENT clock_component

PORT (en : IN bit;

clk : OUT bit);

END COMPONENT;

COMPONENT sm_component

PORT (x, y, clk : IN bit;

z : OUT bit);

END COMPONENT;

SIGNAL internal_line : bit;

BEGIN

c1 : clock_component PORT MAP

( enable => en,

internal_line => clk);

c2 : sm_component PORT MAP

( x_in => x,

y_in => y,

internal_line => clk,

z_out => z);

END structural;

Рис.2.8. Зв’язки основних компонент послідовного детектора.

VHDL-опис починається з ключового слова ARCHITECTURE. Далі описується компонента, яка знаходиться всередині цієї архітектури. Опис компоненти включає її ім’я та порти. Після ключового слова SIGNAL описується сигнал переносу internal_line виходу компоненти clock_component на вхід компоненти sm_component.

Ключовим словом BEGIN починається тіло опису, в якому описується відповідність виходів обох компонент. Cимволами с1 та с2 позначені номери компонент. Після цих символів стоїть ім’я компоненти та, після ключових слів PORT MAP, описується відповідність між іменами портів даної компоненти та компоненти, в яку вона входить.

Таким чином ми описали верхній вузол дерева, показаного на рис.2.7. Спустимось на один рівень нижче і опишемо компоненти clock_component і sm_component. Як вже вказувалось, sm_component може бути описана на структурному рівні, а clock_component - на рівні функціонального опису. Рис.2.9 відображає структурний опис sm_component, тобто специфікує зв’язки між комбінаційною частиною і пам’яттю у відповідності до рис.2.6.

ARCHITECTURE structural OF sm_component IS

COMPONENT logical_part

PORT (in0, in1, q0, q1 : IN bit;

d0, d1, out1 : OUT bit);

END COMPONENT;

COMPONENT memory_part

PORT (d_in0, d_in1, clocking : IN bit;

d_out0, d_out1 : OUT bit);

END COMPONENT;

SIGNAL is1, is2, is3, is4 : bit; -- intermediate signals

BEGIN

c1 : logical_part PORT MAP

( x => in0,

y => in1,

is1 => q0,

is2 => q1,

is3 => d0,

is4 => d1

z => out1);

c2 : memory_part PORT MAP

( is1 => d_out0,

is2 => d_out1,

is3 => d_in0,

is4 => d_in1

clk => clocking);

END structural;

Рис.2.9. Зв’язки основних компонент цифрового автомата.

В декларативній частині описуються комбінаційна схема та пам’ять, а також чотири проміжних сигнали типу bit. В тілі архітектурного опису має місце опис відповідності назв портів. Сигнали is1, is2, is3 та is4 використовуються як переносні для зв’язку вхідних та вихідних портів обох компонент.

На рис.2.10 приведений опис поведінки генератора тактових імпульсів.

ARCHITECTURE behavioral OF clock_component IS

BEGIN

PROCESS

VARIABLE periodic : bit := ‘1’;

BEGIN

IF en = '1' THEN

periodic := NOT periodic;

END IF;

clk := periodic;

WAIT FOR 1MKS;

END PROCESS;

END behavioral;

Рис.2.10. Опис поведінки генератора тактових імпульсів

Ця компонента має тільки один вхід en та один вихід clk. Опис починається ключовим словом ARCHITECTURE, після якого стоїть ідентифікатор типу опису та назва компоненти. Опис поведінки компоненти починається з ключового слова PROCESS. Cинтаксис мовної конструкції тут подібний до опису змінних процесу в більшості мов програмування високого рівня. Тут також можуть використовуватись такі конструкції, як цикл та розгалуження. Спочатку локальній змінній periodic присвоюється значення ‘1’. Далі виконується тіло процесу, яке повторюється через кожну мікросекунду. Таким чином генерується періодичний сигнал.

Змінні можуть бути декларовані та використовуватись всередині процесу, але вони не можуть бути декларовані глобально. Інформація між процесами може бути передана тільки через сигнали. Символ := використовується для присвоєння значення змінній, а символ <= використовується для присвоєння значення сигналу. Подібно до сигналів змінні не мають прямого апаратного змісту, тобто це не є реальні сигнали, які асоціюються з часом.

Рухаючись ще на один рівень вниз по дереву на рис.2.7, вийдемо на найнижчий рівень, описуючи на VHDL комбінаційну схему та пам’ять. Комбінаційна частина опишеться на рівні потоків даних як це показано на рис.2.11.

ARCHITECTURE dataflow OF logical_part IS

BEGIN

d0 <= (in0 AND q0) OR (in0 AND q1) AFTER 12NS;

d1 <= (NOT q0) AND (NOT q1) AND in0 AFTER 14NS;

out1 <= (NOT in0) AND (NOT in1) AND q0 AFTER 14NS;

END dataflow;

Рис.2.11. Опис комбінаційної схеми на рівні потоків даних.

Як видно з рисунку, цей опис складається з трьох булевих рівнянь, які визначають залежність виходів комбінаційної схеми від її входів. Часові затримки після слова AFTER використовуються для підрахунку загальної затримки схеми. Описи всіх трьох сигналів в цій схемі є паралельними і завжди активними, як і реальні цифрові схеми.

Опис на рівні потоків даних може бути використаний і для моделювання роботи пам’яті, як це показано на рис.2.12.

ARCHITECTURE dataflow OF memory_part IS

BEGIN

BLOCK (clocking = ‘1’ AND clocking EVENT)

BEGIN

d_out0 <= GUARDED d_in0 AFTER 11NS;

d_out1 <= GUARDED d_in1 AFTER 11NS;

END BLOCK;

END dataflow;

Рис.2.12. Опис пам’яті на рівні потоків даних.

Тут описана робота тригерів. Вираз в дужках після ключового слова BLOCK є вхідним. Коли тактовий імпульс clocking рівний ‘1’ і відбулась зміна на цьому сигналі (EVENT) то вхідний вираз прийме значення true. Ця ситуація можлива, коли значення тактового імпульса переходить із ’0’ в ‘1’. Ключове слово GUARDED з правого боку від знаку присвоєння здійснює присвоєння тільки у випадку, коли вираз в дужках має значення true. Значенням входів d_in0 та d_in1 присвоюється значення відповідно виходів d_out0 та d_out1 тільки в випадку, коли значення тактового імпульса переходить із ‘0’ в ‘1’. В усіх інших випадках ці виходи зберігають попередні значення незалежно від зміни сигналів на інформаційних входах.

Присвоєння сигналу, як видно з рисунка, триває 11 наносекунд після переходу значення тактового імпульса із ‘0’ в ‘1’. Це внутрішня затримка тригера.

Таким чином, описавши всі п’ять компонент послідовного детектора, ми завершили його VHDL-опис. Далі необхідно проводити моделювання та тестування роботи схеми.

II. ПРИКЛАД ОПИСУ МОВОЮ VHDL

Будемо описувати двохрозрядний лічильник:

Починаємо з опису зовнішнього інтерфейсу, що включає опис портів лічильника:

ENTITY count2 is

GENERIC (prop_delay:Time:=10ns);

PORT (clock: IN bit;

q1,q0: OUT bit);

END count2;

Цей опис вказує, що елемент count2 має один вхід і два виходи, кожен з яких може приймати бітове значення: ‘0’ чи ‘1’. Він також визначає константу prop_delay - час затримки елемента. Якщо значення не буде задано явно, то буде прийматись значення за замовчуванням.

Функціональні можливості елемента описуються в тілі оператора ARCHITECTURE. Елемент може мати кілька “архітектурних” описів, кожен з яких описує функціональні можливості з іншої “точки зору” на елемент. Ось опис двійкового лічильника:

ARCHITECTURE behaviour OF count2 IS

BEGIN

count_up : PROCESS (clock)

VARIABLE count_value: natural:=0;

BEGIN

IF clock =’1’ THEN

count_value:=(count_value + 1) MOD 4;

q0<=bit’val(count_value MOD ) AFTER prop_delay;

q1<=bit’val( count_value/2) AFTER prop_delay;

END IF;

END PROCESS count_up;

END behaviour;

У цьому описі лічильника його поведінка характеризується процесом count_up, що є чутливим до входу clock. Тіло цього процесу буде виконуватись щоразу, коли значення на вході clock змінюється. Процес має змінну count_value для збереження поточного стану лічильника. Змінна ініціалізується нулем на початку симуляції та утримує своє значення між активаціями процесу. Якщо вхід clock змінюється з ‘0’ в ’1’, змінна count_value збільшується на одиницю, і виходи отримують нові значення із затримкою prop_delay. Коли виконання тіла процесу добігає до кінця, процес деактивізується до моменту наступної зміни на вході clock.

З іншого боку, двохрозрядний лічильник може бути описаний як схема з двох однорозрядних тригерів (T_flip_flop) та інвертора, як показано на рисунку:

Наступний опис відповідає рисунку

ARCHITECTURE structure OF count2 IS

COMPONENT t_flip_flop

PORT (clk: IN bit ; q: OUT bit);

END COMPONENT;

COMPONENT inverter

PORT (a: IN bit; y: OUT bit);

END COMPONENT;

SIGNAL ff0, ff1, inv_ff0: bit;

BEGIN

bit_0: t_flipflop PORT MAP (clk=>clock, q=>ff0);

inv : inverter PORT MAP (a=>ff0, y=>inv_ff0);

bit_1: t_flipflop PORT MAP (ck=>inv_ff0, q=>ff1);

q0<=ff0;

q1<=ff1;

END STRUCTURE;

У вищенаведеній архітектурі декларовано два типи компонентів: тригер (t_flipflop), інвертор (inverter) та внутрішні сигнали. Далі описуються відображення (mapping) портів на сигнали. Присвоєння значень двом останнім сигналам модифікує значення на вихідних портах незалежно від зміни значень внутрішніх сигналів.

3.VHDL ЯК МОВА ПРОГРАМУВАННЯ

3.1.ЛЕКСЕМИ

3.1.1. КОМЕНТАРІ

Коментар в VHDL - це рядок, що починається з двох коротких тире (‘--’).

3.1.2. ІДЕНТИФІКАТОРИ

Ідентифікатори в VHDL - це резервовані слова та визначені програмістом імена. Їх опис повинен задовільняти правилу:

<ідентифікатор>::=<літера>{<літера>|<цифра>|<знак_підкреслення>}

Мова VHDL нечутлива до регістру літер.

3.1.3. ЧИСЛОВІ КОНСТАНТИ

Числа можуть виражатись в десятковій формі або в системі числення від 2 до 16. Якщо число у свому записі містить крапку, воно представляє число з рухомою крапкою (float), інакше воно представляє ціле (integer).

Числа в десятковій формі запису:

<число>::=<ціле>[.<ціле>][<експонента>]

<ціле>::=<число> {<знак_підкреслення>|<число>}

<експонента>::=Е[<+>|<->]

ПРИКЛАДИ запису цілих:

0, 1, 123_456_789, 987E6.

ПРИКЛАДИ запису чисел з рухомою крапкою:

0.0, 0.5, 2.718_28, 12.4E-9

Числа,що записані в системі числення з певною основою:

<число_в_системі_числення>::=<десяткове_ціле_як_основа_системи_числення>#<число>

Основа системи числення та експонента записуються десятковим числом. Літери від A до F означають відповідно числа від 10 до 15.

ПРИКЛАДИ:

2#1100_0100#, 16#C4#  4#301#E1 =(196)

2#1.1111_1111_111#E+11, 16#F.FF#E2 =(4095.0)

3.1.4. СИМВОЛИ

Символьні літерали представляються як символ ASCII в одиночних лапках.

ПРИКЛАДИ:

‘A’, ’*’, ’’’, ’ ‘.

3.1.5. РЯДКИ

Рядкові літерали - це набір символів ASCII в подвійних лапках. Щоби представити знак подвійних лапок в рядковому літералі, потрібно повторити його двічі. Рядок також може розглядатись як масив символів.

ПРИКЛАДИ:

“A string  in a string:” “A string” “.”

3.1.6. БІТОВІ РЯДКИ

Описують послідовність бітів:

<бітовий_рядок>::=<основа>“<значення>”

<основа>::=В|О|Х відповідно для двійкових, вісімкових та шістнадцяткових значень.

<значення>::=<число>

ПРИКЛАДИ:

B”1010110” - довжина 7

О”126”        - довжина 9 =В”001_010_110”

Х“56”          - довжина 8 =B”0101_0110”

3.2. ТИПИ ДАНИХ ТА ОБ’ЄКТИ

VHDL надає велику кількість головних типів (скалярних типів) та засоби для утворення складених типів. Скалярні типи включають числові, фізичні величини та перелічувальні типи. Є також велика кількість наперед визначених стандартних типів.

Складені типи включають масиви та записи. VHDL також має тип покажчика (access) та файловий тип (files).

Визначення типу проводиться директивою TYPE:

TYPE<ідентифікатор> IS <опис_типу>;

3.2.1. ЦІЛОЧИСЕЛЬНІ ТИПИ

Це типи, для яких задається діапазон значень:

TYPE <ідентифікатор> IS RANGE <значення_від> TO|DOWNTO <значення_до>;

Максимальний діапазон від -2147483647 до +2147483647 визначений як тип integer.

ПРИКЛАДИ:

TYPE byte_int IS RANGE 0 to 255;

TYPE signed_word_int IS RANGE -32768 TO 32767;

TYPE bit_index IS RANGE 31 DOWNTO 0;

3.2.2. ТИПИ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН

Це числові типи, які описують якусь фізичну величину, таку як маса, довжина, час, напруга тощо. Опис такого типу дуже схожий на опис цілочисельного типу, в якому задаються базові одиниці, що утворюються множенням коефіцієнту на базові одиниці.

TYPE <ідентифікатор> IS RANGE <значення_від> TO|DOWNTO <значення_до>

UNITS

<базова_одиниця_виміру>;

{<похідна_одиниця>;}

END UNITS;

ПРИКЛАДИ:

TYPE length IS RANGE 0 TO 1E9

UNITS

um;

mm=1000um;

cm=10mm;

m=1000mm;

in=25.4mm

ft=12in;

yd=3ft;

rod=198in;

chain=22yd;

furlong=10chain;

END UNITS;

TYPE resistance IS RANGE 0 TO 1E8

UNITS

ohms;

kohms=1000 ohms;

Mohms=1E6 ohms;

END UNITS;

Важливим наперед визначеним типом в VHDL є час. Він використовується при описі затримок часу, що є необхідним для процесу симуляцій.

TYPE time IS RANGE <залежно_від_реалізації>

UNITS

fs;

ps=1000fs;

ns=1000ps;

us=1000ns;

ms=1000us;

sec=1000ms;

min=60sec;

hr=60min;

END UNITS;

Для запису значення типу фізичної величини потрібно вказати числове значення та одиниці виміру.

ПРИКЛАДИ:

10mm, 1rod, 1200ohm, 23ns.

3.2.3. ТИП З РУХОМОЮ КРАПКОЮ

Цей тип є дискретним наближенням до множини чисел з рухомою крапкою у вказаному інтервалі. Точність наближення не вказується в стандарті VHDL, але вона має бути хоча б 1E-6. VHDL має наперед визначений тип real в діапазоні від -1Е-38 до +1Е38.

Опис типу з рухомою крапкою такий самий як і опис цілочисельного типу.

ПРИКЛАДИ:

TYPE signal_level IS RANGE -10.00 TO +10.00;

TYPE probability IS RANGE 0.0 TO 1.0;

3.2.4. ПЕРЕЛІЧУВАЛЬНІ ТИПИ

Перелічувальний тип - це впорядкований набір ідентифікаторів або символів. В межах цього набору ідентифікатори та символи повинні відрізнятись:

TYPE <ідентифікатор_перелічувального_типу> IS ({<ідентифікатор>|<символ>,});

ПРИКЛАДИ:

TYPE logic_level IS (unknown, low, high);

TYPE alu_function IS (disable, pass, add, subtract, multiply, divide);

TYPE octal_digit IS (’0’,’1’,’2’,’3’,’4’,’5’,’6’,’7’);

VHDL має кілька наперед визначених перелічувальних типів:

ПРИКЛАДИ:

TYPE severity_level IS (note, warning, error, failure);

TYPE boolean IS (false, true);

TYPE bit is (’0’,’1’);

TYPE character IS (... koi-7...);

ЗАУВАЖЕННЯ: символи ‘0’ та ‘1’ є одночасно членами типів bit та character. VHDL сам визначає тип ‘0’ та ‘1’ в залежності від контексту, де вони використовуються.

3.2.5. МАСИВИ

Масив у мові VHDL - це набір індексованих елементів одного типу. Масиви можуть бути одновимірні (з одним індексом) та багатовимірні (з багатьма індексами). Масиви також можуть бути обмеженими та необмеженими.

Декларування типу масив:

TYPE <ідентифікатор_масиву> IS ARRAY <межі_для_індексів> | RANGE <> OF <тип>;

ПРИКЛАДИ:

TYPE word IS ARRAY (31DOWNTO 0) OF bit;

TYPE memory IS ARRAY (address) OF word;

TYPE transform IS ARRAY (1 TO 4,1 TO 4) OF real;

TYPE register_bank IS ARRAY (byte RANGE 0 TO 132) OF integer;

TYPE vector IS ARRAY (integer RANGE <>) OF real;

Останній приклад показує опис необмеженого масиву.Символ ’<>‘ може розумітись як місце для інтервалу індексів, який буде заповнено пізніше при використанні цього типу.

Наприклад, об’єкт vector з 20 елементів може бути декларований згодом, як:

vector (1 TO 20);

VHDL має два наперед визначені типи масивів, що є необмежені:

TYPE string IS ARRAY(positive RANGE <>) OF character;

TYPE bit_vector IS ARRAY(natural RANGE <>) OF bit;

Індекси для посилання на елементи масиву вказуються в круглих дужках.

ПРИКЛАДИ:

a(1); b(1,2).

Крім цього, неперервна за індексами частина одновимірного масиву може вказуватись за інтервалом індексів.

ПРИКЛАД:

а(8 TO 15) - це восьми-елементний масив, що є частиною масиву а.

Присвоювати значення елементам масиву зручно за допомогою масивних агрегатів (array aggregate).

ПРИКЛАД:

маємо масив 	TYPE a IS ARRAY(1 TO 4) OF characters;

Для того,щоб присвоїти елементам масиву відповідні значення ‘f’, ‘0’, ‘0’, ‘d’, використовуємо агрегат з позиційною асоціацією: (‘f’, ‘0’, ‘0’, ‘d’).

Можна також використати агрегат з іменованою асоціацією: (1=>‘f’,3=>‘0’,4=>‘d’,2=>‘0’);

В такому випадку порядок елементів може бути довільним. Крім цього, позиційна та іменована асоціації можуть змішуватись, а також для присвоєння значення решта елементам масиву можна використовувати ідентифікатор OTHERS: (‘f’, 4=>‘d’, OTHERS =>‘0’);

3.2.6. ЗАПИСИ

Запис є набором іменованих елементів однакового або різних типів:

TYPE <ідентифікатор_запису> IS RECORD <елемент>{,<елемент>} END RECORD;

ПРИКЛАД:

TYPE instruction IS RECORD

op_code:processor_op;

address_mode:mode;

operand1,operand2:integer RANGE 0 TO 15;

END RECORD;

При посиланні на поля ім’я запису та ім‘я поля відокремлюються крапкою.

ПРИКЛАД:

2.f - це поле (елемент) f запису 2.

Позиційні та іменовані агрегати, що використовувались у масивах, можуть також використовуватись для присвоєння значень елементам записів. При цьому індекси заміняються назвами полів записів.

3.2.7. ПІДТИПИ

Підтипи використовуються для декларування ідентифікатора як підмножини деякого базового типу:

SUBTYPE <новий_тип> IS <базовий_тип><межі>;

ПРИКЛАДИ:

1.) Обмеження значень на деякому інтервалі від базового скалярного типу:

SUBTYPE pin_count IS integer RANGE 0 TO 400;

SUBTYPE digits IS character RANGE ‘0’ TO ‘9’;

2.) Обмеження значень від базового типу необмежених масивів:

SUBTYPE id IS string (1 TO 20);

SUBTYPE word IS bit_vector (31 DOWNTO 0);

VHDL має два наперед визначених підтипи:

SUBTYPE natural IS integer RANGE 0 TO <max>;

SUBTYPE positive IS integer RANGE 1 TO <max>;

3.2.8. ОБ’ЄКТИ

Об’єкт - це спеціальний тип в VHDL. Є три класи об’єктів: константи, змінні та сигнали. Розглянемо два перших, третій розглянемо згодом.

Декларування та використання констант та змінних дуже схоже на їх використання в мовах програмування.

Константа - це об’єкт, що ініціалізується вказаним значенням в момент створення. Далі це значення не змінюється.

CONSTANT <ідентифікатор>:<тип>[:=<значення>];

Константи без присвоєного їм значення використовуються при декларуванні пакетів. Це значення буде присвоюватись у відповідному тілі пакета.

ПРИКЛАДИ:

CONSTANT e: real:=2.71828;

CONSTANT delay: Time:=5ns;

CONSTANT max_size: natural;

Змінна - це об’єкт, значення якого може змінюватись після його створення.

VARIABLE <ідентифікатор>:<тип>[:=<значення>];

Якщо присвоюване значення відсутнє при декларації змінної, то змінна набуває значення за замовчуванням. Якщо тип змінної скалярний, то цим значенням буде найменше з допустимих значень, або перший елемент списку перелічуваного типу, або найменше значення із зростаючого діапазону TO, або найбільше значення із спадаючого діапазону DOWNTO. Якщо тип змінної складений, то значення за замовчуванням присвоюється кожному елементу складеного типу окремо у відповідності із його базовим типом.

ПРИКЛАДИ:

VARIABLE count : natural:=0;

VARIABLE trace : trace_array;

Якщо тип trace_array є масивом з boolean, то всі елементи масиву trace_array отримають значення false.

Якщо об’єкт створено, то є можливість надати альтернативне ім’я йому або його частині. Це досягається за допомогою декларування синонімів (aliases):

ALIAS <ідентифікатор>: <тип> IS <ім’я>;

ПРИКЛАДИ:

VARIABLE instr: bit_vector (31 DOWNTO 0);

ALIAS op_code: bit_vector (7 DOWNTO 0) IS instr (31 DOWNTO 24);

| 7 instr 0 |
| --- |
|  | 31 24 | bit_vector 0 |

3.2.9. АТРИБУТИ

Типи та об’єкти, що декларовані в VHDL, можуть мати додаткову інформацію, що називається атрибутами. Є велика кількість стандартних наперед визначених атрибутів для типів та масивів. Посилання на атрибут виконується за допомогою одиночних лапок.

ПРИКЛАДИ:

thing’attr - атрибут attr об’єкта thing;

1) Для будь-якого скалярного типу або підтипу Т можна використовувати наступні атрибути:

T’left			- ліва межа Т;

T’right			- права межа Т;

T’low			- нижня межа Т;

T’high			- верхня межа Т;

Для зростаючого діапазону Т’left=T’low, T’rigth=T’high.

Для спадаючого діапазону  Т’left=T’high, Tright=T’low.

2) Для будь- яких дискретних типів фізичної величини або підтипів Т, де Х - є членом Т, а N - integer, можна використовувати наступні атрибути:

T’pos(X)			- позиція Х в Т;

T’val(N)			- значення позиції N в Т;

T’leftof(X)		- значення позиції зліва від Х в Т;

T’rightof(X)		 - значення позиції справа від Х в Т;

T’pred(X)		- значення позиції нижче від Х в Т;

T’succ(X)		- значення позиції вище від Х в Т;

Для зростаючого діапазону Т’leftof(X)=T’pred(X), T’rightof(X)=T’succ(X).

Для спадаючого діапазону Т’leftof(X)=T’succ(X), T’rightof(X)=T’pred(X).

Для будь-яких типів масивів чи об’єктів масивів А, де N - integer від 1 до значення кількості вимірів масиву А, можна використовувати наступні атрибути:

A’left(N)			- ліва межа індексу вимірності N масиву А;

A‘right(N)		- права межа індексу вимірності N масиву А;

A‘low(N)		- нижня межа індексу вимірності N масивуА;

A‘high(N)		- верхня межа індексу вимірності N масивуА;

A‘range(N)		- діапазон індексів вимірності N масиву А;

A’reverse_range(N)	- реверсія індексів вимірності N масиву А;

A’length(N)		- довжина діапазону індексів вимірності N масиву A.

3.3. ВИРАЗИ ТА ОПЕРАТОРИ

Вирази в VHDL, як і в більшості мов програмування, включають імена об’єктів, літералів, оператори, виклики функцій та операції з дужками.

VHDL має наступні оператори (в порядку зменшення приоритету):

**		ABS		NOT

*		/		MOD		REM

+(sign)	-(sign)

+		-		&

=		/=		<		<=		>		>=

AND		OR		NAND		NOR		XOR

Логічні оператори AND, OR, NAND, NOR, XOR і NOT працюють над значеннями типу bit або boolean, а також одновимірний масив з елементів вказаних типів. Для операндів-масивів операція виконується над відповідними елементами масивів.

Розмірність вхідних та вихідного масивів однакова. AND, OR, NAND використовують свій другий операнд, якщо перший операнд не визначає результату. Так AND і NAND використовує другий операнд, якщо перший дорівнює true (‘1’), а OR та NOR використовує другий операнд, якщо перший дорівнює false (‘0’).

Операції порівняння =, /=, <, <=, > та >=  повинні мати два оператори однакового типу. Тип результату порівняння завжди boolean. Оператори еквівалентності (= та /=) можуть мати операнди будь-якого типу. Два складених типи вважаються однаковими, якщо однаковими є усі відповідні елементи. Решта операторів порівняння вимагають, щоб їх операнди були скалярного типу або одновимірного масиву.

Знакові оператори (+ та -), а також оператори додавання (+) та віднімання (-) опрацьовують числові операнди.

Оператор конкатенації (&) опрацьовує одновимірні масиви та дає результат - масив, що складається з елементів першого, за яким слідують елементи другого. Він може також під’єднати один новий елемент до масиву або два незалежних елементи об’єднати в масив. Найчастіше цей оператор використовується з рядками.

Оператори множення (*) та ділення (/) працюють над цілими числами, числами з рухомою крапкою та з типами фізичних величин. Операції ділення без остачі (MOD) та остача від ділення (REM) працюють лише з цілими.

Операція абсолютного значення (ABS) працює лише з числовими типами.

І нарешті, піднесення до степеню (**) може мати цілочисельний або тип з рухомою крапкою першого операнду та цілочисельній тип другого операнду. Від’ємний другий операнд дозволяється лише за умови, коли перший операнд є число з рухомою крапкою.

3.4. КОНСТРУКЦІЇ

Мова VHDL містить спеціальні контрукції, які дозволяють змінювати стан об’єктів та контролювати потік виконання моделі.

3.4.1. ПРИСВОЄННЯ ЗНАЧЕНЬ ЗМІННИМ

Змінна набуває нового значення за допомогою конструкції присвоєння:

<ім’я_об’єкту> | <агрегат> := <вираз>;

Об’єкт та вираз повинні бути однакового типу.

Якщо нового значення набуває агрегат, то результат виразу повинен бути складеного типу, як і сам агрегат. Алгоритм виконання такого присвоєння наступний: спочатку обраховуються значення елементів агрегату та значення виразу, а далі відбувається присвоєння  значення виразу агрегату.

ПРИКЛАД:

Нехай 2 - це список з полями а та b, тоді обмін значень полів можна записати:

(a=>2.b, b=>2.a):=2; - паралельне присвоєння.

3.4.2. УМОВНА КОНСТРУКЦІЯ IF

Дозволяє виконання інструкцій в залежності від виконання умов.

IF <умова> THEN

<послідовність_конструкцій>

{ ELSE IF <умова> THEN <послідовність_конструкцій> }

[ ELSE <послідовність_конструкцій>]

END IF;

Умовою є вираз, що дає результат типу boolean.

3.4.3. УМОВНА КОНСТРУКЦІЯ CASE

Дозволяє виконати послідовність конструкцій в одній з гілок.

CASE <вираз> IS

{ WHEN <вибір> { |<вибір> } | OTHERS =>

<послідовність_конструкцій>

}

END CASE;

<Вираз> та <вибір> мають бути виразами дискретного типу або одновимірними масивами символів.

Всі значення <вибір> мають буті різними. OTHERS повинна включатись як остання альтернатива. Якщо результат виразу - масив, то <вибір> має бути рядком або бітовим рядком.

ПРИКЛАДИ:

CASE element_color IS

WHEN red => <statement_for_red>;

WHEN green|blue => <statement_for_green_or_blue>;

WHEN orange to turquoise => <statement_for_these_colors>;

END CASE;

CASE opcode OF

WHEN X”00” =>perform_add;

WHEN X”01” =>perform_subtract;

WHEN others =>signal_illegal_opcode;

END CASE;

3.4.4. КОНСТРУКЦІЯ ЦИКЛУ LOOP

VHDL має базову конструкцію LOOP, яка може бути у формі WHILE чи у формі FOR. Це дві, так звані, ітераційні схеми.

[<мітка>:]

[<схема_while>|<схема_for>] LOOP

[<послідовність_конструкцій>];

[NEXT [<мітка>] [WHEN <умова>];

[EXIT [<мітка>] [WHEN <умова>];

END LOOP [<мітка>];

Якщо ітераційна схема пропущена, то отримаємо нескінчний цикл:

ПРИКЛАД:

LOOP

do_something;

END LOOP;

Ітераційна схема WHILE тестує умову, що обчислюється перед кожною ітерацією.

ПРИКЛАД:

WHILE index /=‘<length and str(index)>’

LOOP

index:=index+1;

END LOOP;

Ітераційна схема FOR вводить змінну циклу, яка приймає послідовні значення у вказаних межах. У тілі циклу  ця змінна розглядається як костанта (їй не можна присвоювати значення). Після закінчення циклу значення цієї змінної не існує.

ПРИКЛАД:

FOR I IN 1 TO max_str_len LOOP

a(i):= buf(i);

EXIT WHEN buf(i)=NUL;

END LOOP;

outer_loop: LOOP

inner_loop: LOOP

do_samething;

NEXT outer_loop WHEN temp=0;

do_samething_else;

END LOOP inner_loop;

END LOOP outer_loop;

3.4.5. ПОРОЖНЯ КОНСТРУКЦІЯ

Не виконує ніяких дій. Використовується лише у випадках, коли необхідно явно вказати, що ніяка дія не виконується. Найчастіше застосовується в конструкції CASE у гілці, при виборі якої не віконується жодна дія.

ПРИКЛАД:

CASE controller_command IS

WHEN forward => engage_motor_forward;

WHEN reverse => engage_motor_reverse;

WHEN idle => NULL;

END CASE;

3.4.6. КОНСТРУКЦІЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ

Конструкція підтвердження використовується для перевірки певних умов і для видачі певного повідомлення в разі, коли ці умови заборонені.

ASSERT <умова>

[REPORT <вираз>]

[SEVERITY <вираз>];

Якщо присутній REPORT, результат виразу повинен бути рядковим. Це буде повідомлення, якщо умова є хибною. Якщо REPORT відсутній, то повідомлення за замовчуванням буде “Assertion violation”. Якщо присутній SEVERITY, вираз повинен мати тип severity_level; якщо його нема, то значення за замовчуванням є error. Симулятор може закінчити своє виконання, якщо умова не виконалась і значення SEVERITY є більшим за якесь порогове значення, величина якого залежить від реалізації. Як правило, величина порогового значення регулюється користувачем.

3.5. ПІДПРОГРАМИ ТА ПАКЕТИ

Як і інші мови програмування, VHDL підтрімує підпрограми у формі процедур та функцій. VHDL також підтримує пакети для групування декларувань та об’єктів в окремі модулі. Пакети також забезпечують деяку абстракцію даних та приховування певних блоків інформації.

3.5.1. ПРОЦЕДУРИ ТА ФУНКЦІЇ

Декларування функцій та процедур відбувається за такими правилами:

PROCEDURE [<список_формальних_параметрів>]

|FUNCTION [<список_формальних_параметрів>]

RETURN <тип_значення>;

Для функцій також вказується тип результату, що буде повертатись коли функція виконається. Така форма декларування підпрограм (не вказуючи їх тіла) часто використовується в пакетах, де тіло підпрограми дається в тілі пакету, а також при визначенні взаємно рекурсивних процедур.

В списку формальних параметрів можуть бути константи, змінні та сигнали.

1) Найпростіший приклад:

PROCEDURE reset;

Тут визначається процедура reset без параметрів. Її тіло буде визначене далі в програмі VHDL. Виклик процедури буде таким:

reset;

2) Визначення процедури з параметрами:

PROCEDURE increment_reg (VARIABLE reg: INOUT word_32; CONSTANT incr: IN integer:=1);

В цьому прикладі процедура increment_reg має два параметри (reg та incr).

reg - це параметр-змінна, що означає, що в тілі процедури reg проводить себе як змінна, що може приймати нові значення. Це, в свою чергу означає, що при виклику цієї процедури дійсний параметр також повинен бути змінною. Режим reg є INOUT. Це дозволяє читати значення з reg та присвоювати йому нові значення. Іншими можливими режимами для параметрів підпрограм є IN та OUT. IN-параметри можуть лише читатись, а OUT параметрам можна лише присвоювати значення. Якщо режим параметра є INOUT або OUT, то слово VARIABLE може бути пропущене.

Другий параметр incr є параметром-константою. Тобто в тілі підпрограми він розглядається як константа, яку можна лише читати. Дійсний параметр, що асоціюється з incr, повинен бути виразом. Якщо режим параметру IN, то слово CONSTANT є необов’язковим.

Додаткове присвоювання (:=1) буде значенням цього параметру за замовчуванням в разі, коли у виклику процедури не буде дійсного параметру. Виклик підпрограми включає список дійсних параметрів, що асоціюються з формальними. Ця асоціація може бути позиційною, або іменованою, або їх комбінацією, так як розглядалось в агрегатах. При позиційній асоціації список дійсних параметрів дається у тому ж порядку, що й формальні параметри.

Приклади виклику процедури increment_reg:

increment_reg (incr => offset-2, reg => index_reg);

increment_reg (reg => prog_counter);

3) Визначення функції:

FUNCTION byte_to_int (byte:word_8) RETURN integer;

Функція має один параметр. Для функції режим параметрів має бути IN, що можна і не вказувати. Якщо клас параметра не вказується, то він приймається константою.

Значення, що повертається тілом цієї функції має бути integer.

Коли потрібно вказати тіло підпрограми, то це робиться за наступним правилом:

<декларація_програми> IS

<локальна_декларація>

BEGIN

<тіло>;

[RETURN [<вираз>]];

END <ім’я>;

Локальна декларація визначає речі, що будуть локальними в тілі цієї підпрограми. Імена цієї секції є недоступними поза межами тіла підпрограми. Крім цього, вони заміняють такі ж імена, якщо вони є зовні.

При виклику підпрограми виконується її тіло до моменту RETURN або END. RETURN в тілі процедури не повинен включати виразу. В тілі функції повинен бути хоча б один RETURN, і він повинен мати вираз. Функція повинна закінчуватись виконанням RETURN, значення якого повертається викликом функції. Треба також слідкувати за тим, щоб функція не мала побічних ефектів, тобто щоб функція не змінювала зовнішні змінні.

ПРИКЛАД:

FUNCTION byte_to_int (byte:word_8) RETURN integer IS

VARIABLE result: integer:=0;

BEGIN

FOR index IN 0 TO 7 LOOP

result:= result*2+bit’pos(byte(index));

END LOOP;

RETURN result;

END byte_to_int;

3.5.2. ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ ПІДПРОГРАМ

VHDL дозволяє двом підпрограмам мати однакове ім’я з різними типами параметрів. Тоді кажуть, що ім’я підпрограми перевантажене. Коли викликається перевантажена підпрограма, тоді кількість дійсних параметрів, їх порядок та базові типи, а також імена формальних параметрів використовуються для визначення того, яка з підпрограм мається на увазі. Коли викликається функція, то тип результату також береться до уваги.

ПРИКЛАД:

FUNCTION check_limit (value: integer) RETURN boolean;

FUNCTION check_limit (value: word_32) RETURN boolean;

test:= check_limit (4095); - виклик першої функції.

test:= check_limit (X”0000_0FFF”)- виклик другої функції.

Перевантажувати також можна всі стандартні оператори, подаючи їх ім’я, як рядок символів.

ПРИКЛАД:

перевантаження оператору додавання для типу word_32;

FUNCTION “+” (a,b: word_32) RETURN word_32 IS

BEGIN

RETURN int_to_word_32 (word_32_to_int(a)+word_32_to_int(b));

END “+”;

В середині тіла цієї функції операція додавання виконується над цілими. Але у виразі X”1000_0010”+X”0000_FFD0” викликається нова перевантажена функція.

ЗАУВАЖЕННЯ: оператори можна також використовувати у префіксній формі, що є стандартним для виклику підпрограм: “+” (X”1000_0010”, X”0000_FFD0”);

3.5.3. ПАКЕТИ ТА ДЕКЛАРУВАННЯ ТІЛА ПАКЕТУ

Пакет - це набір типів, констант, підпрограм та ін., що можуть бути об’єднані користувачем за будь-якими логічними ознаками. Крім цього самі описи констант та функцій можуть бути прихованими від тих, хто користується пакетом. Користувачі пакета мають доступ лише до його інтерфейсної частини. Пакет розбивається на дві частини: інтерфейсна частина, де знаходяться всі декларації, та тіло пакета, в якому є детальні описи того, що є у інтерфейсній частині. Тіло пакета може бути пропущено.

Інтерфейсна частина пакета записується так:

PACKAGE <ідентифікатор> IS

{<декларації>};

END <ідентифікатор>;

Декларації, що розміщуються тут, є доступними як користувачів пакету, так і для тіла самого пакету.

ПРИКЛАД:

PACKAGE data_types IS

SUBTYPE address IS bit_vector (24 DOWNTO 0);

SUBTYPE data IS bit_vector (15 DOWNTO 0);

CONSTANT vectoe_table_loc: address;

FUNCTION data_to_int (value: data) RETURN integer;

FUNCTION int_to_data (value: integer) RETURN data;

END data_types;

Для цього прикладу необхідно мати тіло пакету, де були б вказані константа та тіла для функцій.

Синтаксис для запису тіла пакету:

PACKAGE body data_types IS

CONSTANT vector_table_loc: address:=X”FFFF00”;

FUNCTION data_to_int (value: data) RETURN integer IS

<тіло>;

END data_to_int;

FUNCTION int_to_data (value: integer) RETURN data IS

<тіло>;

END int_to_data;

END data_types;

3.5.4. ВИКОРИСТАННЯ ПАКЕТІВ ТА ВИДИМІСТЬ ІМЕН

Якщо є декларований пакет, то декларовані в ньому пункти можуть використовуватись з префіксом назви пакету.

ПРИКЛАД:

використовуючи пакет, описаний в попередньому пункті, можна записати:

VARIABLE PC: data_types.address;

int_vector_loc:=data_types.vector_table_loc+4*int_level;

offset:=data_types.data_to_int (offset_reg);

Для того, щоб не вказувати кожний раз ім’я пакету, можна виконати директиву USE:

USE <префікс>.<суфікс> {,<префікс>.<суфікс>};

<префікс> - це ім’я пакету, а <суфікс> - це ім’я змінної, що надалі буде вживатись із іменем пакету. Існує також універсальний суфікс all для всіх змінних.

ПРИКЛАД:

USE data_types.all;

4. СТРУКТУРНИЙ ОПИС МОВОЮ VHDL

4.1. ДЕКЛАРУВАННЯ ЕЛЕМЕНТА

Цифрова схема проектується, як правило, ієрархічним набором елементів. Кожен елемент має набір портів для реалізації інтерфейсу із зовнішним світом. При цьому кожен елемент в свою чергу може складатись з інших елементів.

Синтаксис декларації елемента наступний:

ENTITY <ім’я> IS

<заголовок>;

BEGIN

<тіло>;

END <ім’я>;

Заголовок елементу може використовуватись для декларування речей, які потім будуть використовуватись у тілі елемента. В заголовку також можуть записуватись спеціальні пункти, що допомогають при симуляції.

Тут можуть вказуватись константи, що описують поведінку елемента GENERIC CONSTANT, та канали вводу/виводу PORT.

GENERIC CONSTANT описуються так само, як і декларація підпрограм. Всі вони повинні мати клас констант. Дійсні значення констант передаються тоді, коли елемент буде використано. PORTS описуються так само, як і GENERIC CONSTANT, але їх клас повинен бути SIGNAL. Це є новий клас, тому покажемо його синтаксис:

SIGNAL <список_ідентифікаторів>:[<режим>] <тип> [BUS] [:=<статистичний вираз>]

Так, як клас повинен бути SIGNAL за замовчуванням, слово SIGNAL може бути пропущене.

Слово BUS (шина) показує, що порт буде під’єднано до кількох виходів.

ПРИКЛАД:

ENTITY processor IS

GENERIC (max_clock_freq: frequency:=30MHz);

PORT (clock: IN bit;

address: OUT integer;

data: INOUT word_32;

control: OUT proc_control;

ready: IN bit);

END processor;

У цьому випадку константа max_clock_freq вказує на часові характеристики елемента. Тіло, що буде описувати функціональні можливості цього елемента, повинне використовувати це значення при зміні значень сигналів.

ПРИКЛАД:

показує, як константи GENERIC, впливають на структуру елемента:

ENTITY ROM IS

GENERIC (width,depth:positive);

PORT (enable: IN bit;

address: IN bit_vector (depth -1 DOWNTO 0);

data: OUT bit_vector (width -1 DOWNTO 0));

END ROM;

Тут дві константи використовуються для того, щоб вказати розрядність даних та розрядність адресного простору ПЗП відповідно. Для цих констант не вказано значення за замовчуванням, отже, при використанні елементу ці значення обов’язково мають бути вказані.

ПРИКЛАД:

елемент без констант GENERIC та портів.

ENTITY test_bench IS

END test_bench;

Це є загальний приклад використання елементів. DUT (design under test) - це пристрій, що проектується, а GT (generate test) - це пристрій, що генерує тестові набори.

Сигнали можна побачити за допомогою трасування в програмі-симуляторі. Додаткових зовнішних з’єднань не потрібно.

4.2. ДЕКЛАРУВАННЯ АРХІТЕКТУРИ ЕЛЕМЕНТА

Після того, як елемент було декларовано за допомогою ENTITY, потрібно описати його архітектуру в розділі ARCHITECTURE. Кожен елемент може мати кілька таких описів.

ARCHITECTURE <ідентифікатор> OF <ім’я> IS

<заголовок>;

BEGIN

<тіло>;

END <ідентифікатор>;

В тілі архітектури вказуються пункти, що описують елемент конструктивно.

4.2.1. ДЕКЛАРУВАННЯ СИГНАЛІВ

Сигнали використовуються для з’єднання піделементів між собою. Вони описуються за наступним синтаксисом:

SIGNAL <список_ідентифікаторів>:<тип>[REGISTER | BUS] [:=<вираз>];

Значення виразу в декларуванні сигналу використовується для надання сигналу початкового значення під час фази ініціалізації при моделюванні. Якщо вираз не вказано, то буде використовуватись значення за замовчуванням. Порти елемента слід розуміти як сигнали в межах цього елементу.

4.2.2. БЛОКИ

Піделементи в межах тіла архітектури можуть бути описані як блоки. Блоки є окремою структурною одиницею з власним інтерфейсом портів та сигналів.

Синтаксис опису блоку такий:

<мітка>: BLOCK

<заголовок>;

BEGIN

<тіло>;

END <мітка>;

Заголовок блоку визначає інтерфейс блоку так, як заголовок елементу визначає його інтерфейс. Він може складатись з двох різновидів описів:

GENERIC MAP (<асоціативний_список>);

PORT MAP (<асоціативний_список>);

Список GENERIC вказує значення для констант GENERIC. Список PORT вказує, які з дійсних сигналів або портів із включених блоків або опису архітектури будуть під’єднані до портів блока. Блоки також можуть включати описи підблоків.

Опишемо для прикладу архітектуру на структурному рівні процесора з розділу 2.1. Розділемо процесор на керуючий автомат та операційний пристрій, і опишемо його як сукупність двох з’єднаних між собою блоків.

ARCHITECTURE block_strukture OF processor IS

TYPE data_path_control IS . . . ;

SIGNAL internal_control : data-path-control;

BEGIN

control_unit : BLOCK

PORT (clk : IN bit;

bus_control: OUT proc_control;

bus-ready: IN bit;

control: OUT data-path_control);

PORT MAP (clk => clock;

bus_control => control;

bus_ready => ready;

control => internal_control);

<declaration_for_control_unit>;

BEGIN

<statements_for_control_unit>;

END block control_unit;

data_path: BLOCK

PORT (address: OUT integer;

data: INOUT word_32;

control: IN data_path_control);

PORT MAP( address => address;

data => data;

control => internal_control);

<declarations_for_data_path>;

BEGIN

<statesment_for_data_path>;

END block data_path;

END block_structure;

4.2.3. ДЕКЛАРУВАННЯ КОМПОНЕНТІВ

В тілі архітектури дозволяється описувати окремі елементи та поміщати їх до бібліотек для подальшого використання. Для цього в тілі архітектури потрібно декларувати компоненту. Її можна розуміти як тимчасове в межах даної архітектури визначення віртуального елементу.

COMPONENT <ідентифікатор>

[GENERIC (. . .)];

[PORT (. . .);

END COMPONENT;

ПРИКЛАДИ:

COMPONENT nand3

GENERIC (Tpd: Time:=1ns);

PORT (a,b,c: IN logic_level;

y: OUT llogic_level);

END COMPONENT;

COMPONENT read_only_memory

GENERIC (data_bits, addr_bits: positive);

PORT (en: IN bit;

addr: IN bit_vector (depth -1 DOWNTO 0);

data: OUT bit_vector (width -1 DOWNTO 0));

END COMPONENT;

Перший приклад описує трьох-входовий компонент із заданою за замовчуванням затримкою в часі. Пізніше, використовуючи цей опис як прототип, можна створювати різні трьох-входові елементи з різним часом затримки. Другий приклад описує прототип ПЗП із заданими розрядністю даних та розрядністю адресного простору, що залежить від констант depth та width.

4.2.4. ВИКОРИСТАННЯ КОМПОНЕНТІВ

<мітка>: <ім’я_компоненту>

[<дійсний_generic_map>]

[<дійсний_port_map>];

Для декларованих в попередній секції компонентів приклад їх застосування може бути наступним:

enable_data: nand3

PORT MAP (a =>en1, b =>en2, c => int_reg, y => interupt);

parametr_rom: read_only_memory

GENERIC MAP (data_bits =>16, addr_bits =>8);

PORT MAP (en =>rom_sel, data =>param, addr =>a (7 DOWNTO 0));

5. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ОПИС МОВОЮ VHDL

Функціональний опис передбачає запис засобами мови програмування VHDL законів зміни сигналів.

5.1. ПРИСВОЄННЯ ЗНАЧЕНЬ СИГНАЛАМ

Присвоєння значень сигналам диспетчеризує одну або кілька транзакцій на сигнал (або порт) в наступний спосіб:

<сигнал> | <агрегат> <= [TRANSPORT]

<значення> [AFTER | NULL]<час>{, . . . };

Цільовий сигнал може бути представлений агрегатом сигналів. Якщо час пропущений, то за замовчуванням береться затримка 0fs. Це означає, що транзакція буде диспетчеризована в той самий час, коли відбулось присвоєння, але в наступний цикл симуляції.

Кожен сигнал асоціюється з хвильовою проекцією виходу (далі проекція). Це є фактично перелік транзакцій майбутніх значень сигналу. Кожне присвоєння сигналу додає транзакцію до проекції.

ПРИКЛАД:

S <= ‘0’ AFTER 10ns;

Присвоєння надасть сигналу S значення 0 через 10ns після того, як відбулось присвоєння. Проекцію можна представити графічно, зобразивши транзакції вздовж часової вісі. Якщо присвоєння відбувається в момент часу 5ns, то для нашого прикладу проекція буде мати вигляд:

|  | 15ns |
| --- | --- |
|  |  | “0” |

Коли час симуляції досягне значення 15ns, відбудеться транзакція, яка модифікує в ‘0’ значення сигналу S.

Нехай в момент симуляційного часу 16ns відбулось присвоєння:

S <= ‘1’ AFTER 4ns, ‘0’ AFTER 20ns;

До проекції додаються дві транзакції:

|  | 20 ns |
| --- | --- |
| 36 ns |
|  |  | “1” |
| “0” |

ЗАУВАЖЕННЯ: якщо сигналу присвоюються кілька транзакцій, то затримки, що перераховуються, мають бути у зростаючому порядку.

Якщо йде присвоєння сигналу транзакцій, а проекція сигналу містить старі транзакції, то є можливість вилучити їх перед новим присвоєнням. Для цього треба помістити слово TRANSPORT.

Тоді всі старі транзакції, які мали б відбутись після першої нової, будуть вилучені з проекції.

ПРИКЛАД:

В момент часу 18ns відбувається присвоєння:

S <= TRANSPORT ‘Z’ AFTER 10 ns;

Попередньо запланована транзакція на момент часу 36ns вилучається, і результуюча проекція набуває вигляду:

|  | 20 ns |
| --- | --- |
| 28 ns |
|  |  | “1” |
| “z” |

Наступний вид затримки - це інерційна затримка. Вона використовуєься для моделювання пристроїв, які не реагують на вхідний імпульс, що є менш тривалим ніж вихідна затримка самого пристрою. Інерційна затримка задається без ключового слова TRANSPORT. Спочатку старі транзакції вилучаються з проекції, та додаються нові, як це робиться при транспортній затримці. Далі вилучені старі транзакції аналізуються. Якщо серед них є транзакції з іншими значеннями сигналу ніж в нової транзакції, то вони вилучаються, решта залишається.

ПРИКЛАД:

Нехай на момент часу 0ns проекція сигналу S була:

|  | 10 ns |
| --- | --- |
| 15 ns |
| 20 ns |
| 30 ns |
|  |  | “1” |
| “0” |
| “1” |
| “z” |

В той самий момент 0ns відбувається нове присвоєння 	S <= ‘1’ AFTER 25ns;

Результуюча проекція буде:

|  | 20 ns |
| --- | --- |
| 25 ns |
| “1” |
| “1” |

Якщо в одному присвоєнні сигналу є кілька транзакцій з інерційною затримкою, тоді лише перша транзакція використовує інерційну затримку, решта транзакцій відпрацюють як транспортні.

5.2. ПРОЦЕСИ ТА ДИРЕКТИВА WAIT

Первинна одиниця функціонального опису VHDL - це процес.

Процес - це послідовний код, який активізується зміною станів сигналів, до яких він чутливий. Якщо в один момент часу активізується більше ніж один процес, то ці процеси виконуються паралельно.

Синтаксис опису поцесу наступний:

<мітка>: PROCESS [(<список_сигналів>)]

<заголовок>;

BEGIN

<тіло>;

END PROCESS [<мітка>];

Опис процесів може знаходитись в тілі архітектури або блоку. Різні декларування можуть локально розміщуватись в тілі процесу. Змінні, що визначаються тут, використовуються для збереження станів моделі.

Процес може включати певну кількість присвоєнь сигналу. Фактично процес формує драйвер для даного сигналу. Нормальним є, коли для сигналу існує один драйвер, тобто один процес.

Початково процес активізується під час фази ініціалізації симулятора. Процес може зависати в стані чекання, зустрівши директиву WAIT:

WAIT [ON <список_сигналів>] [UNTIL<умова>] [FOR <час>];

Список сигналів - це перелік сигналів, до яких процес є чутливим. Коли стан цих сигналів змінюється, процес виходить із стану зависання та починає розглядати умову. Якщо вона істинна, або відсутня, виконання продовжується далі, інакше процес знову зависає. Якщо список сигналів відсутній, тоді процес є чутливим до всіх сигналів, які присутні в умові. Час має бути достатньою величиною, що вказує максимальний час сну процесу. Якщо час не вказаний, процес може зависати на невизначений час.

Якщо список сигналів вказується в директиві PROCESS, тоді це рівнозначно присутності директиви WAIT в кінці тіла процесу. В такому випадку тіло процесу може не вимагати додаткової директиви WAIT.

ПРИКЛАД:

PROCESS (reset, clock)

VARIABLE state: bit:= false;

BEGIN

IF reset THEN

state:= false;

ELSIF clock= true THEN

state:= NOT state;

END IF;

q <= state AFTER prop_delay;

WAIT ON reset, clock;

END PROCESS;

Під час фази ініціалізації симулятора процес ініціалізується та надає початкового значення сигналу q. Далі він зависає та чекає на зміну сигналів reset та clock. Якщо ці сигнали зміняться, процес виконається від початку.

ПРИКЛАД:

опишемо асинхронний логічний елемент Muller-C.

Початкове вихідне значення є ‘0’. У цьому стані елемент перебуває, поки на двох його входах не буде ‘1’. Тоді вихід зміниться на ‘1’. Одиниця на виході протримається поки на двох входах не будуть ‘0’.

muller_c_2: PROCESS

BEGIN

WAIT UNTIL a=‘1’ AND b=‘1’;

q<=‘0’;

END PROCESS muller_c_2;

5.3. АЛЬТЕРНАТИВНІ ПРИСВОЄННЯ ЗНАЧЕНЬ СИГНАЛАМ

Дуже часто процеси, що описують драйвери для сигналів, присвоюють значення одному сигналу. Для таких випадків VHDL має зручний засіб - альтернативне присвоєння, що заміняє в даному випадку процес.

Є два різновиди такого присвоєння, що можуть заміняти один одного: умовне присвоєння та вибіркове присвоєння значень сигналам.

5.3.1. УМОВНЕ ПРИВОЄННЯ ЗНАЧЕНЬ СИГНАЛАМ

Таке альтернативне присвоєння заміняє процес, що присвоює значення сигналу за допомогою директиви IF:

<сигнал> <= [TRANSPORT] <значення>

WHEN <умова> ELSE . . .;

Якщо присутнє слово TRANSPORT, то таке присвоєння значення сигналу еквівалентне процесу, що використовує транспортну затримку.

ПРИКЛАД:

нехай маємо таке умовне присвоєння:

S <= waveform_1 WHEN condition_1 ELSE

waveform_2 WHEN condition_2 ELSE

. . . . . . .

waveform_n;

еквівалентний процес буде мати вигляд:

PROCESS

IF condition_1 THEN

S <= waveform-1;

ELSIF condition_2 THEN

S <= waveform_2;

ELSIF . . . . . .

ELSE

S <= waveform_n;

WAIT [<sensitivity_clause>];

END PROCESS;

Якщо тіло процесу не має жодного посилання на сигнали, зміну яких потрібно відслідковувати то директива WAIT не потрібна. Це буде означати, що після того, як процес виконав присвоєння, він зависає на невизначений час.

ПРИКЛАД:

reset <= ‘1’,’0’ AFTER 10ns WHEN

short_pulse_required ELSE ‘1’,’0’ AFTER 50ns;

Сигнал reset отримає проекцію з двох транзакцій, та зависне до кінця симуляції.

З іншого боку, якщо тіло процесу має посилання на сигнали, зміну яких потрібно відслідковувати, то директива WAIT повинна включати перелік всіх сигналів, на які було зроблене посилання.

ПРИКЛАД:

max-out <= ‘Z’ AFTER Tpd WHEN en=‘0’

ELSE in_0 AFTER Tpd WHEN sel=‘0’

ELSE in_1 AFTER Tpd;

Таке присвоєння чутливе до сигналів en та sel. Такий процес виконається при ініціалізації симулятора, а далі буде чекати на зміну цих сигналів.

Частковий випадок умовного присвоєння без умовної частини еквівалентний процесу, що складається лише з одного присвоєння.

ПРИКЛАД:

S <= waveform;

еквівалентний процес буде:

PROCESS

S <= waveform;

WAIT [<sensitivity_clause>];

END PROCESS;

5.3.2. ВИБІРКОВЕ ПРИСВОЄННЯ ЗНАЧЕНЬ СИГНАЛАМ

Таке альтернативне присвоєння заміняє процес, що присвоює значення сигналу за допомогою директиви CASE:

WITH <вираз> SELECT

<сигнал> <= [TRANSPORT] <значення>

WHEN <умова>, . . . ;

Якщо присутнє слово TRANSPORT, то таке присвоєння значення сигналу еквівалентне процесу, що використовує транспортну затримку.

ПРИКЛАД:

нехай маємо таке вибіркове присвоєння:

WITH experssion SELECT

S <= waveform_1 WHEN choice_list_1,

waveform_2 WHEN choice_list_2,

. . . . . .

waveform_n WHEN choice-list_n;

еквівалентний процес буде мати вилляд:

PROCESS

CASE exspression IS

WHEN choice_list_1 => S <= waveform_1;

WHEN choice_list_2 => S <= waveform-2;

. . . . .

WHEN choice_list_n => S <= waveform_n;

END CASE;

Правила для директиви WAIT такі ж, як і в пункті 5.1.1.

ПРИКЛАД:

WITH alu_function SELECT

alu_result <= op1+op2 WHEN alu_add|alu_incr,

op1-op2 WHEN alu_subtract,

op1 AND op2 WHEN alu_and;

op1 OR op2 WHEN alu_or,

op1 AND NOT op2 WHEN alu_musk;

В цьому прикладі значення сигналу alu_function використовується для вибору присвоєння сигналу alu_result.

5.4. ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ МІЖ СИСТЕМАМИ НА ШИНІ

В багатьох цифрових системах використовуються шини, в яких часто кілька вихідних сигналів об’єднуються в один загальний вхідний. Це так звані схеми з третім станом (із станом високого імпедансу).

VHDL нормально дозволяє використання одного драйверу для сигналу. Для використання моделей з кількома драйверами для сигналу вводиться поняття розв’язаного типу для сигналу.

Розв’язаний тип включає визначення спеціальної розв’язувальної функції, яка бере всі значення, що повертаються драйверами сигналу, та повертає якесь результуюче значення для цього сигналу.

В таких випадках вхідні значення для розв’язувальної функції зручно передавати у вигляді необмеженого масиву.

ПРИКЛАД:

TYPE logic_level IS (L,Z,H);

TYPE logic_array IS ARRAY (integer RANGE <>) OF logic_level;

FUNCTION resolve_logic (drivers: IN logic_array) RETURN logic_level;

SUBTYPE resolved_level IS resolve_logic logic_level;

FUNCTION resolve_logic (drivers: IN logic_array) RETURN logic_level;

BEGIN

FOR index IN drivers’range LOOP

IF drivers (index) =L THEN RETURN L;

END IF;

END LOOP;

RETURN H;

END resolve_logic;

У цьому прикладі тип logic_level представлений трьома можливими сигналами для цифрового сигналу: низький рівень (L), високий імпеданс (Z) та високий рівень (H). Підтип resolved_level може використовуватись для розв’язаних сигналів цього типу.

Розв’язувальна функція resolved_logic переглядає масив драйверів, і, якщо серед них є хоча б один сигнал низького рівня, функція повертає низький рівень результуючого сигналу. Інакше функція повертає високий рівень сигналу. В цій функції також можна було б передбачити реакцію на порожній масив вхідних параметрів.

5.5. НУЛЬОВА ТРАНЗАКЦІЯ

VHDL дає змогу моделювати вихідний сигнал в стані відключення (в моделях з логікою трьох станів). Є можливість призначити сигналу таке значення, яке б означало його відключення. Це робиться за допомогою опції NULL.

ПРИКЛАД:

d_out <= NULL AFTER Toz;

Для випадку, коли всі драйвери сигналу видають стан відключення, питання про результуюче значення сигналу стає дуже актуальним. VHDL передбачає дві можливості вирішення цього питання в залежності від того, як був описаний цей сигнал: REGISTER чи BUS. Для сигналів різновиду REGISTER результуючим значенням сигналу буде його попереднє значення. Це зручно для моделювання вузлів MOS-логіки. Для сигналів різновиду BUS завдання про результуючий сигнал покладається на розв’язувальну функцію.

5.6. ДИРЕКТИВА GENERATE

VHDL має додаткову можливість, яка може використовуватись при моделюванні регулярних структур, таких як масиви блоків.

Синтаксис:

<мітка>:

FOR <параметри> | IF <умова> GENERATE

<тіло>;

END GENERATE [<мітка>];

Фактично директива GENERATE повторює своє тіло.

ПРИКЛАД:

нехай потрібно описати багаторозрядний суматор, що складається з окремих однорозрядних суматорів.

схема суматора розрядності width має вигляд ланцюжка однорозрядних суматорів, наймолодшим з яких є напівсуматор (без вхідного сигналу переносу), решта однорозрядних суматорів є повні. Сигнал переносу від найстаршого суматора передається на вихід carry.

adder: FOR I IN 0 TO width-1 GENERATE

ls_bit: IF I=0 GENERATE

ls_cell: half_adder PORT MAP (a(0), b(0), sum(0), c_in(1));

END GENERATE ls_bit;

middle_bit: IF I>0 AND <width-1 GENERATE

middle_cell: full_adder PORT MAP (a(i), b(i), c_in(i), sum(i), c_in(i+1));

END GENERATE middle_bit;

ms_bit: IF i=width-1 GENERATE

ms_cell: full_adder PORT MAP (a(i), b(i), c_in(i), sum(i), carry);

END GENERATE ms_bit;

END GENERATE adder;

III. СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ НВІС ALLIANCE

Alliance - це набір програм, що реалізують повний САПР НВІС. Вхідною інформацією є VHDL-опис мікросхеми, на виході отримаємо закінчений технологічний файл, за яким виробники мікросхем можуть створити кристал. Пакет Alliance в першу чергу зорієнтований на технології КМДН (CMOS), але за допомогою нового підходу символьного представлення проміжних форматів проектування досягається незалежність проектувальника від виробника та переносимість результатів проміжних рівнів проектування між існуючими САПР.

Alliance - це результат 10 років роботи лабораторії MASI університету Марії Кюрі (UPMC) в Парижі. Пакет розрахований на роботу під керуванням операційної системи UNIX. Його графічна частина вимагає X Windows та Motif-середовище. Вихідні тексти програм Alliance (500.000 рядків (120MB текстів) мовою С) є доступними в глобальній мережі Internet. Системний адміністратор може скомпілювати їх та встановити на UNIX-машині будь-якої архітектури, зокрема і386, Sparc Stations, DEC Stations та ін. Робота із системою Alliance ведеться за текстовими терміналами (окрім завершального етапу відображення на Х-терміналах). Довідкова інформація по кожній з програм надається у вигляді стандартних UNIX план-текстів (більш ніж 6000 сторінок).

Програми пакету Alliance можуть працювати окремо одна від одної, а можуть об’єднуватись разом, утворюючи середовище розробника НВІС.

Пропонована система Alliance за своїми характеристиками не поступається, а за деякими параметрами випереджує існуючі комерційні системи проектування НВІС. За її допомогою легко моделюються та готуються до виготовлення кристали класу Intel i8086...i80386, Motorola MC6800, RISC DLX та інші.

6. ЕТАПИ ПРОЕКТУВАННЯ В СИСТЕМІ ALLIANCE

До складу системи Alliance входять окремі програми (редактор модулів, автоматичний компонувальник, автоматичний трасувальник), засоби верифікації для кожного з етапів проектування (rule_ckecker, formal_proof) та CMOS-бібліотеки елементів кристалу (технології 2мкм.ES2, 1.5мкм.ES2, 1.2мкм.ES2, 1.0мкм.Philips).

Спроектувати кристал в системі Alliance означає послідовно пройти через усі етапи проектування. Цих етапів є п’ять:

1). Симуляція на функціональному рівні.

2). Розробка на структурному рівні.

3). Проектування на фізичному рівні.

4). Верифікація.

5). Отримання технологічного файлу.

Якщо на деякому з етапів проектування виникає помилка, то проектувальник може повертатись на попередні рівні. Наступний рисунок показує потік проектування, що зображає програми та обмін даними між ними. (Програми мінімізації, що можуть бути присутніми в потоці проектування, на рисунку не показані):

6.1. СИМУЛЯЦІЯ НА ФУНКЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Проектування кристалу починається з його функціонального опису на мові VHDL. Отже, за допомогою текстового редактора створюється файл, в якому описується VHDL-модель майбутнього кристалу. Часові затримки не вказуються - це, так звана, функціональна часово-незалежна VHDL-модель.

На цьому етапі також створюється файл з тестовими наборами для перевірки правильності роботи описаної моделі. Цей файл можна створити за допомогою текстового редактора, або за допомогою спеціальної програми-генератора GENPAT. Далі за допомогою VHDL-симулятора ASIMUT перевіряється робота тестових наборів на функціональній VHDL-моделі проектованого кристалу. При наявності помилок слід перевірити правильність моделі та тестових наборів.

6.2. РОЗРОБКА НА СТРУКТУРНОМУ РІВНІ

На цьому етапі переходять від функціонального опису кристалу до структурного. Тут кристал розбивається на два конструктиви:

1). Безпосередньо схема кристалу (core).

2). Зовнішні корпусні контактні майданчики (pads).

Структурний рівень передбачає опис цих двох конструктивів мовою структурного опису VHDL.

Відмінність структурного опису VHDL від функціонального полягає в тому, що в структурному описі оперують реальними бібліотечними елементами кристалу.

Створити структурний опис, який за обсягом на кілька порядків більший за функціональний, важко. Тому пакет Alliance передбачає два незалежних способи автоматизоавного отримання структурного опису для core та pads:

1) За допомогою текстового редактора створюється файл мовою С. Цей файл є проміжним форматом для створення структурного опису. У ньому за допомогою викликів спеціальних функцій формується виборка необхідних елементів з бібліотеки кристалу. Далі програмою-компілятором GENLIB проміжний С-файл переводять у необхідний структурний опис. У системі Alliance цей спосіб є рекомендованим.

2) Другий спосіб не вимагає додаткового набору інформації. Достатньо скористатись програмою-генератором LOGIC, на вхід якої задають функціональний VHDL-опис, а на виході отримують структурний VHDL-опис. Виборка бібліотечних елементів кристалу відбувається автоматично.

Після отримання структурних описів для core та pads, виконується симуляція на структурному рівні. Користуючись симулятором ASIMUT, перевіряють роботу тестових наборів на структурній VHDL-моделі безпосередньо схеми кристалу core. При виникненні помилки слід повернутись на попередні рівні. Симуляція для структурного опису зовнішніх корпусних контактних майданчиків pads не потрібна, оскільки цей опис не містить логічних перетворень сигналів.

6.3. ПРОЕКТУВАННЯ НА ФІЗИЧНОМУ РІВНІ

На цьому етапі створюється готова топологія кристалу. Спочатку на основі функціонального VHDL-опису кристалу та структурного VHDL-опису безпосередньо схеми кристалу core, автоматизований компанувальник та трасувальник SCR створює відтрасований шар елементів на підкладинці кристалу.

Далі, маючи структурний опис зовнішніх корпусних контактних майданчиків pads, за допомогою трасувальника зовнішніх зв’язків RING отримують файл з готовою топологією кристалу.

6.4. ВЕРИФІКАЦІЯ

Етап варифікації є не менш важливим за інші. Тому пакет Alliance передбачає набір потужних засобів перевірки.

1). Утіліта DRUC перевіряє готову топологію кристалу на відповідність правилам проектування (Design Rule Checker). Перевірка базується на швидких алгоритмах.

2). Утіліта LVX перевіряє відповідність двох структурних VHDL-описів одного і того ж пристрою.

У пропонованій схемі проектування перший структурний опис отримується на етапі розробки на структурному рівні, а другий - генерується утілітою LYNX з відтрасованого шару елементів на підкладинці кристалу. Структурний опис, отриманий утілітою LYNX, має транзисторний рівень. Отже, необхідно перевірити на відповідність два структурних описи на рівні бібліотечних елементів кристалу та на рівні транзисторів.

3). Утіліта DESB є функціональним абстрактором, що створює функціональний VHDL-опис із структурного опису на транзисторному рівні. При такій трансляції відбувається перевірка ряду умов, а результуючий функціональний опис використовується при подальших перевірках утілітами ASIMUT та PROOF.

При виявленні помилок на етапі верифікації відбувається повернення на попередні рівні проектування.

4) Завершальне тестування на цьому етапі проводить утіліта PROOF. Вона порівнює вхідний функціональний VHDL-опис кристалу з отриманим із структурного транзисторного рівня утілітою DESB. Якщо помилок не виявлено і повернення на попередні етапи проектування не потрібне, то можна перейти до завершення проектування.

6.5. ОТРИМАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ФАЙЛУ

При завершенні проектування отримують технологічний файл за допомогою кремнієвого компілятора S2R та можливість візуально переглянути вихідний кристал утілітою GRAAL в середовищі X-Windows. Для цього використовується готова топологія кристалу.

7. ГОЛОВНІ ПРОГРАМИ СИСТЕМИ ALLIANCE

Файли даних в системі Alliance можуть містити опис НВІС на одному з трьох рівнів:

1). Функціональний рівень (Behavional view).

2). Структурний рівень (Structural view).

3). Фізичний рівень (Physical view).

Кожна програма системи Alliance передбачає простий та прозорий інтерфейс для обміну даними з іншими програмами та для забезпечення потоку проектування, запропонованого в розділі 6.

Крім цього, кожна програма може використовуватись незалежно завдяки підтримці великої кількості стандартних форматів:

|  | Формати даних |
| --- | --- |
| Функціональний рівень | Структурний рівень | Фізичний рівень |
| VHDL |

ALLIANCE

EDIF

COMPASS

SPICE

HILO

ALLIANCE

COMPASS

GDSII

CIF

Програми в системі Alliance групуються навколо функціонального, структурного та фізичного рівнів даних наступним чином:

Наведемо короткий перелік головних утіліт (є ще багато допоміжних):

ASIMUT	- VHDL-симулятор. Дозволяє симуляцію на функціональному та структурному рівнях (без часової інформації).

GENPART	- мова-інтерпретатор для ефективної генерації тестових наборів. Ці набори можуть транслюватись в MSA-формат для тестера Tektronics LV500.

LOGIC	- Логічний синтезатор. Переводить функціональний VHDL-oпис в структурний, підключаючи бібліотечні елементи. Програма може також працювати без зовнішніх бібліотек завдяки вбудованому компілятору стандартних комірок.

GENLIB	- Інтерпретатор процедурної мови із синтаксисом мови С. Дає змогу описати схему у термах (бібліотечних елементах), щоб отримати структурний VHDL-опис. Використовується також для побудови параметричних генераторів.

GENVIEW	- Це GENLIB та додатковий графічний відлагоджувач. Працює в стандартному X-Motif оточенні.

SCR	- Автоматичний компанувальник та трасувальник. Він створює відтрасований шар елементів на підкладинці кристалу (кремнієвий компілятор).

RING	- Трасувальник зовнішніх зв’язків. Він поєднує відтрасовану топологію кристалу із зовнішніми корпусними контактними майданчиками, враховуючи аспекти мінімізації.

VERSATIL/DRUC - Контрольна утіліта. Перевіряє готову топологію кристалу на відповідність правилам проектування за відомими стандартами. Тут використовується спеціальний віконний алгоритм для підвищення продуктивності.

LYNX	- Декомпілятор відтрасованого шару елементів на підкладинці кристалу. На виході отримують структурний опис на транзисторному рівні з врахуванням паразитних ємностей.

LVX	- Утіліта порівняння. Порівнює два структурних VHDL-описи одного і того ж пристрою на їх логічну однаковість.

DESB	- Функціональний абстрактний дизасемблер для CMOS інтегральних схем. Він створює функціональний VHDL-опис схеми за його структурним описом на транзисторному рівні. Відмінність від комерційного абстрактора полягає в тому, що DESB не вимагає наперед визначеної бібліотеки.

PROOF	- Утіліта порівняння. Порівнює два функціональних VHDL-описи одного і того ж пристрою на їх логічну ідентичність.

S2R	- Утіліта заключного етапу проектування кристалу. Переводить символьне представлення топології кристалу в технологічний файл (Symbolic to Real). Технологічний файл містить повну інформацію, що є достатня для виготовлення кристалу на технологічній лінії. S2R для цього використовує вхідний параметричний файл, що залежить від технології виготовлення кристалу.

EXTASE/TAS	- Аналізатори часових характеристик. EXTASE відображає часові діаграми кристалу, працюючи в стандартному X-Modif-оточенні. TAS відображає часові характеристики в текстовій формі.

GRAAL/ALC	- Редактор готової топології кристалу. Дозволяє переглядати або редагувати топологію кристалу в стандартному X-Modif-оточенні.

MBK2PS	- Конвертер. Переводить файл з описом топології кристалу в стандартний Adobe PostScript файл для роздруку.

8. БІБЛІОТЕКИ ЕЛЕМЕНТІВ КРИСТАЛУ ТА ПАРАМЕТРИЧНІ ГЕНЕРАТОРИ

Пакет програм Alliance передбачає два шляхи проектування кристалів: за допомогою стандартних бібліотек елементів та за допомогою власних створених елементів.

| Проектування за допомогою стандартних бібліотек елементів | Проектування за допомогою власних створених елементів |
| --- | --- |
| * Невисока технологічність кристалу | * Висока технологічність кристалу |
| * Швидке проектування | * Повільне проектування |

8.1. СТАНДАРТНІ БІБЛІОТЕКИ

Пакет Alliance має потужну бібліотеку елементів кристалу (понад 600 елементів). Для спрощення переносимості та сумісності бібліотек поміж різних технологій виготовлення кристалів кожен елемент має три види описів:

1). Символьний опис технології комірки.

2). Опис термів транзисторних міжз’єднань.

3). Функціональний VHDL-опис.

Технологічно залежними елементи стають лише на завершальному етапі, коли утіліта S2R робить трансляцію символьних описів в технологічний файл в залежності від параметричного файлу конкретної технології виготовлення кристалу. Дослідження показали, що створена бібліотека системи Alliance добре оптимізована. Вона дає лише 10% - 20% втрат площі кристалу в порівнянні з бібліотечними технологіями синтезу кристалів.

Alliance розрізняє два різновиди стандартних бібліотек: статичні та динамічні.

Cтатичні бібліотеки SCLIB складаються з комірок логічних функцій, буферів, мультиплексорів, тригерів та ін. Всі комірки мають однакову висоту, однакове розміщення земляної шини та шини живлення. Однаковим є також двохстороннє розміщення металізованих контактних майданчиків зовнішніх виводів. Такі комірки легко компонуються та трасуються на поверхні підкладинки кристалу кремнієвим компілятором SCR.

Динамічні бібліотеки DPLIB складаються з комірок щільного монтажу. Переважно вони призначені для логічного та арифметичного опрацювання сигналів. Розміри комірок та розміщення металізованих зовнішніх виводів відрізняються. Трасування таких комірок складне. Воно здійснюється за допомогою компілятора FITPATH.

8.2. ПАРАМЕТРИЧНІ ГЕНЕРАТОРИ

Параметричні генератори - це програми генерації функціональних VHDL-описів або бібліотечних комірок типу DPLIB за певними параметрами, що вказуються на вході. Система Alliance має набір стандартних параметричних генераторів та надає можливість створення своїх власних за допомогою утіліти GENLIB.

Стандатні параметричні генератори:

RSA	- швидкий суматор із часом затримки log2nb. Може мати дві або три вхідні шини, якщо потрібно - вхід переносу від попереднього розряду. Може використовуватись як суматор або віднімач;

nb - розрядність (3..128) bit;

cin - наявність входу переносу;

csa - наявність третього входу;

ovr - наявність прапорця переповнення.

RFG	- генератор статичного регістрового файлу. Він має одну адресу для запису і одну або дві адреси для читання;

nb - розрядність (2..64) bit;

nw - кількість слів (2..256);

bus - кількість шин для читання (1/2).

low_power - зменшене споживання.

BSG	- Barrel Shifter, що виконує операції логічного, арифметичного та кільцевого зсувів вправо та вліво;

nb - розрядність (3..64) bit;

AMG	- Швидкий матричний перемножувач двох чисел; схема може бути конвейєризованою;

nx - розрядність x операнду (8..64) bit;

ny - розрядність y операнду (8..64) bit;

ps - число сходинок конвейєра (0..min(nx/2, ny/2)-1).

GROG	- Генератор ПЗП; інтерфейс включає шину адреси, синхронізацію, дозвіл виходу, вихідну шину даних; вміст комірок постійної пам’яті задається VHDL-описом;

nb - розрядність (1..64) bit;

nw - число слів (64..n*512);

hz - вихід з третім станом.

RAGE	- Генератор ОЗП; інтерфейс включає шину адреси, шину даних, синхронізацію, сигнали на запис/читання;

nb - розрядність (2..128) bit;

nw - число слів (128..4096);

aspect - густина монтажу;

nd - об’єднання входу/виходу даних.

9. ПРИКЛАД СИНТЕЗУ КРИСТАЛУ ЗА ДОПОМОГОЮ ПАКЕТУ ПРОГРАМ ALLIANCE

9.1. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ПАКЕТУ ALLIANCE

Стандартне місце знаходження пакету Alliance у файловій системі Unix: /usr/alliance.

Змінна оточення ТОР повинна вказувати на цей каталог:

для Cshell:

> setenv TOP /usr/alliance

для Bash:

> TOP=/usr/alliance; export TOP

Виконавчі програми пакету Alliance знаходяться в каталозі, ім’я якого залежить від архітектури комп’ютера:

/usr/alliance/archi/pc/bin

де pc - для архітектури РС і386.

Змінна оточення MACHINE повинна містити назву архітектури комп’ютера:

для Cshell:

> setenv MACHINE pc

для Bash:

> MACHINE = pc; export MACHINE

Щоб викликати утіліти Alliance, знаходячись у довільному каталозі, потрібно вказати шлях доступу до них:

для Cshell:

> setenv PATH $TOP/archi/$MACHINE/bin:$PATH

для Bash:

> PATH = $TOP /apchi/$MACHINE/bin:$PATH; export PATH

Для користування довідковою інформацією системи Alliance необхідно зробити відповідну модифікацію змінної оточення MANPATH:

для Cshell:

> setenv MANPATH $TOP/man:$MANPATH

для Bash:

> MANPATH = $TOP/man:$MANPATH; export MANPATH

Надалі усі операції над змінними оточення будуть наводитись для Bash.

9.2. ПРИНЦИПОВА ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА ДЛЯ СИНТЕЗУ КРИСТАЛУ

Будемо розглядати схему чотирьох-розрядного накопичуючого суматора, що зображений на рисунку:

Схема виконує додавання b[3:0] та a[3:0], якщо sel=0, або додавання b[3:0] та outreg, якщо sel=1. Вміст регістру переписується результатом суматора за додатнім перепадом сигналу clk. Чотирьох-розрядний суматор розглядається як послідовне включення чотирьох однорозрядних суматорів.

9.3. МЕТОДИКА ПРОЕКТУВАННЯ

Будемо проводити проектування кристалу в п’ять етапів, як описано в розділі 6.

1). Симуляція на функціональному рівні.

2). Проектування на структурному рівні.

3). Проектування на фізичному рівні.

4). Верифікація.

5). Отримання технологічного файлу.

Етапи 2 та 3 будемо використовувати окремо безпосередньо для схеми кристалу (core) та для зовнішніх корпусних контактних майданчиків (addaccu).

Отже, ієрархія складових частин кристалу addaccu буде мати вигляд:

Кристал addaccu складається з власне схеми кристалу core та бібліотечних контактних майданчиків pads. В свою чергу власне схема кристалу core складається з набору бібліотечних елементів standard cells.

9.4. ВСТАНОВЛЕННЯ ДОДАТКОВИХ ЗМІННИХ ОТОЧЕННЯ, 
НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ

Програми пакету Alliance отримують більшу частину своїх вхідних параметрів через змінні оточення, за допомогою яких вказуються шлях до бібліотеки елементів кристалу, робочий каталог, формати даних файлів та інше.

У нашому прикладі будуть використовуватись бібліотеки /cells/scr та cells/ring. Для цього потрібно встановити змінну оточення MBK_CATA_LIB:

> MBK_CATA_LIB = $TOP/cells/ scr $$TOP/cells/ring; export MBK_CATA_LIB

Робочим каталогом, як правило, є поточний каталог. За це відповідає змінна оточення MBK_WORK_LIB:

> MBK_WORK_LIB =. ; export MBK_WORK_LIB

Серед великої кількості форматів даних, що розуміють програми пакету Alliance, є рекомендовані. Так, для структурного VHDL-опису слід використовувати формат vst, для функціонального VHDL-опису - vbe, для файлу топології кристалу - al і т.д.

ПРИКЛАД:

> MBK_OUT_LO = vst; export MBK_OUT_LO

В подальшому перед викликом кожної з програм пакету Alliance будемо вказувати необхідні змінні оточення.

9.5. СИМУЛЯЦІЯ НА ФУНКЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

За допомогою текстового редактора створимо файл addaccu.vbe, в якому дамо функціональний VHDL-опис наведеної схеми накопичуючого суматора:

ENTITY addaccu IS

PORT(

a	: IN BIT_VECTOR(0 TO 3);

b	: IN BIT_VECTOR(0 TO 3);

sel	: IN BIT ;

ck	: IN BIT ;

s	: OUT BIT_VECTOR(0 TO 3);

vdd, vss, vdde, vsse : IN BIT

);

END addaccu;

ARCHITECTURE functional OF addaccu IS

SIGNAL outmux, outreg, sum	: BIT_VECTOR(0 TO 3) ;

SIGNAL carry			: BIT_VECTOR(0 TO 2) ;

SIGNAL reg			: REG_VECTOR(0 TO 3) REGISTER;

BEGIN

-- Живлення

ASSERT(vdd = '1' AND vss = '0')

REPORT "Wrong power supplies"

SEVERITY WARNING;

ASSERT(vdde = '1' AND vsse = '0')

REPORT “Wrong power external supplies”

SEVERITY WARNING;

-- Мультиплексор

WITH sel SELECT

outmux <= a WHEN '0', outreg WHEN '1';

-- Суматор

sum(0) <= outmux(0) XOR b(0);

carry(0) <= outmux(0) AND b(0);

sum(1) <= outmux(1) XOR b(1) XOR carry(0);

carry(1) <= (outmux(1) AND b(1)) OR (outmux(1) AND carry(0)) OR (b(1) AND carry(0));

sum(2) <= outmux(2) XOR b(2) XOR carry(1);

carry(2) <= (outmux(2) AND b(2)) OR (outmux(2) AND carry(1)) OR (b(2) AND carry(1)) ;

sum(3) <= outmux(3) XOR b(3) XOR carry(2) ;

s <= sum;

-- Регістр з інвертором

L0 : BLOCK ((ck = '0') AND NOT ck'STABLE)

BEGIN

reg <= GUARDED NOT sum;

END BLOCK ;

outreg <=NOT reg;

END;

Для перевірки правильності функціонального опису VHDL-симулятор запускається в спеціальному режимі без симуляції:

> asimut -b -c addaccu  [0]

addaccu.vbe - розширення в програмах пакету Alliance не вказуються (використовуються змінні оточення)

лише компіляція без симуляції (для симуляції необхідні тестові набори)

функціональний опис (behavioural description)

VHDL-симулятор

Для симуляції спочатку необхідно створити файл з тестовими наборами. Отже за допомогою текстового редактора створюємо файл addaccu.pat з наступним вмістом:

IN vdde;   #- вхідні терми

IN vsse;

IN vdd;

IN vss;

IN a(3 to 0);

IN b(3 to 0);

IN sel;;

IN ck;;;

OUT s(3 to 0);  # - вихідний терм

BEGIN

# a=0, b=3, sel=direct input, we expect value 3 on s

pat_1 : 1 0 1 0  0000  0011  0 0  ?0011 ;

# a=1, b=3, sel=direct input, we expect value 4 on s

pat_2 : 1 0 1 0  0001  0011  0 0  ?0100 ;

# a=7, b=3, sel=direct input, we expect value bin 1010 on s

pat_3 : 1 0 1 0  0111  0011  0 0  ?1010 ;

# a=7, b=3, sel=direct input, we set ck to 1, we still expect bin 1010 on s

pat_4 : 1 0 1 0  0111  0011  0 1  ?1010 ;

# when ck falls to 0, the computed value (7+3=bin 1010) is stored in accu

pat_5 : 1 0 1 0  0111  0011  0 0  ?1010 ;

# if we choose sel=accu output, we expect value bin 1010 + 4= bin 1110 on s

# even if a=1111

pat_6 : 1 0 1 0  1111  0100  1 0  ?1110 ;

# back to normal mode, 5+4=9

pat_7 : 1 0 1 0  0101  0100  0 0  **** ;

END;

Формат файлу дуже простий. В ньому задаються вхідні двійкові комбінації, які порівнюються з вихідними. Для двійкової інформації про формат файлу задайте команду:

> man 5 pat

Тепер ми можемо просимулювати роботу нашої схеми накопичуючого суматора на тестових наборах:

# ###-------------------------------------------------------------------------###

# check the correctness of specifications (Data-FLow VHDL)      #

# running the logic simulation                                                       #

# ###------------------------------------------------------------------------###

asimut -b addaccu addaccu specifications                          [1]

Вихідний файл з результатами тестування

addaccu.pat

addaccu.vbe

Функціональний опис, симуляція на функціональному рівні

VHDL-симулятор

Задаючи різні тестові комбінації, можна симулювати роботу схеми у різних режимах. Повний набір тестових комбінацій можна отримати за допомогою програми GENPAT.

Отже, на етапі симуляції на функціональному рівні потрібно відлагодити функціональний опис схеми та сформулювати правильний та достатній набір тестових комбінацій.

ЗАУВАЖЕННЯ: Довідкову інформацію про програми та формати файлів системи Alliance можна отримати, запускаючи програму з опцією -- help:

><ім’я_програми> -- help

або викликаючи утіліту man:

>man <ім’я_програми>.

9.6. РОЗРОБКА НА СТРУКТУРНОМУ РІВНІ

Розробку структурного опису проводимо в три кроки:

1). Описуємо на проміжній структурній мові власне схему кристалу core.c.

2). Описуємо на проміжній структурній мові зовнішні корпусні контактні майданчики addaccu.c.

3). Отримуємо результуючий структурний VHDL-опис за допомогою компілятора GENLIB.

Опис на проміжній структурній мові включає підключення стандартних бібліотечних елементів, логічні функції яких є необхідні для реалізації схеми. Проміжна мова - це мова С з викликами спеціальних функцій, головні з яких DEF_LOFIG, LOCON та LOINS. Для їх використання необхідно підключити хедер-файл genlib.h:

#include <genlib.h>

DEF_LOFIG	- визначає ім’я результуючого структурного VHDL-опису;

LOCON		- включає новий елемент;

LOINS		- включає наперед визначений блок.

Для детальної інформації потрібно користуватись командою man для кожної з функцій.

С-файли компілюються утілітою GENLIB. Змінні оточення MBK_IN_LO та MBK_OUT_LO повинні вказувати на тип формату структурного VHDL-опису. Рекомендованим є формат vst на відміну від al (al-формат може включати такі елементи, як конденсатори, які неможливо описати мовою VHDL.)

Отже, створюємо за допомогою текстового редактора наступний проміжний структурний опис для core.c:

/*

genlib.h is required for all genlib programs.

it defines the set of functions we will use for schematic capture

*/

#include <genlib.h>

/*

core.c is to become the `core' executable program. So we must

define a main procedure main()

*/

main()

{

int i; /* We will build regular structure using a loop,  i is its index */

/*

When executed,  the addaccu program opens the netlist view

"core". Operations performed after opening "accu" are

taken into account.

*/

DEF_LOFIG("core");

/*

The description of the addaccu netlist begins with the

instanciation of input/output terminals

*/

/*

We start with the input terminals.

Note that ‘a[0:3]’ defines a[0],  a[1],  a[2] and a[3] as if three

calls to `LOCON' had been performed.

Only signals and connectors can be vectorized.

*/

LOCON("a[0:3]",   IN,  "a[0:3]"); 	/* input bus a       */

LOCON("b[0:3]",   IN,  "b[0:3]"); 	/* input bus b       */

LOCON("sel",      IN,  "sel"   ); 	/* selection switch */

LOCON("ck",       IN,  "ck"    ); 	/* clock                 */

/*

Then, the output terminals.

*/

LOCON("s[0:3]", INOUT, "s[0:3]"); /* output bus       */

/*

Then the supplies.

They are inputs, but we like them better at the end of the

description.

*/

LOCON("vdd",      IN,  "vdd"   );  /* power supply     */

LOCON("vss",      IN,  "vss"   );  /* ground           */

/*

Now we describe the circuit's schematic in instanciating

standard cells.

*/

/*

bit 0

*/

LOINS("xr2_y", "xr0",

"mux[0]", "b[0]", "s[0]",

"vdd", "vss", 0);  /* S(0)<= mux(0) XOR b(0);*/

LOINS("a2_y", "an0",

"mux[0]", "b[0]", "carry[0]",

"vdd", "vss", 0);    /* carry(0) <= mux(0) AND b(0);*/

/*

bit 1

*/

LOINS("xr2_y", "xr1",

"mux[1]", "b[1]", "int[1]",

"vdd", "vss", 0);    /* int(1) <= mux(1) XOR b(1);*/

LOINS("xr2_y", "xr2",

"int[1]", "carry[0]", "s[1]",

"vdd", "vss", 0);    /* S(1) <= int(1) XOR carry (0);*/

LOINS("a2_y",  "an1",

"mux[1]", "b[1]", "int[2]",

"vdd", "vss", 0);    /* int(2) <= mux(1) AND b(1);*/

LOINS("a2_y",  "an2",

"mux[1]", "carry[0]", "int[3]",

"vdd", "vss", 0);    /* int(3) <= mux(1) AND carry(0);*/

LOINS("a2_y",  "an3",

"b[1]", "carry[0]", "int[4]",

"vdd", "vss", 0);    /* int(4) <= b(1) AND carry(0); */

LOINS("o3_y",  "an4",

"int[2]", "int[3]", "int[4]", "carry[1]",

"vdd", "vss", 0);    /* carry(1) <= int(2) OR int(3) OR int(4);*/

/*

bit 2

*/

LOINS("xr2_y", "xr3",

"mux[2]", "b[2]", "int[5]",

"vdd", "vss", 0);    /* int(5) <= mux(2) XOR b(2);*/

LOINS("xr2_y", "xr4",

"int[5]", "carry[1]", "s[2]",

"vdd", "vss", 0);    /* S(2) <= int(5) XOR carry(1);*/

LOINS("a2_y",  "an5",

"mux[2]", "b[2]", "int[6]",

"vdd", "vss", 0);    /* int(6) <= mux(2) AND b(2);*/

LOINS("a2_y",  "an6",

"mux[2]", "carry[1]", "int[7]",

"vdd", "vss", 0);    /* int(7) <= mux(2) AND carry(1);*/

LOINS("a2_y",  "an7",

"b[2]", "carry[1]", "int[8]",

"vdd", "vss", 0);    /* int(80 <= b(2) AND carry(1);*/

LOINS("o3_y",  "an8",

"int[6]", "int[7]", "int[8]", "carry[2]",

"vdd", "vss", 0);    /* carry(2) <= int(6) OR int(7) OR int(8);*/

/*

bit 3

*/

LOINS("xr2_y", "xr5",

"mux[3]", "b[3]", "int[9]",

"vdd", "vss", 0);    /* int(9) <= mux(3) XOR b(3);*/

LOINS("xr2_y", "xr6",

"int[9]", "carry[2]", "s[3]",

"vdd", "vss", 0);    /* S(3) <= int(9) XOR carry(2);*/

/*

mux 2 to 1

*/

LOINS("n1_y",  "n10", "sel", "nsel", "vdd", "vss", 0);

/* nsel <= NOT sel;*/

/*

The `NAME' function allows to indice a name automatically

*/

for (i = 0; i < 4; i++) {

LOINS("mx2_y", NAME("mux%d", i),

NAME("a[%d]", i), "nsel", NAME("regout[%d]", i),

"sel", NAME("mux[%d]", i),

"vdd", "vss", 0);

/*

*/

LOINS("ms_y",  NAME("l%d", i),

NAME("s[%d]", i), "ck", NAME("regout[%d]", i),

"vdd", "vss", 0);

}

/*

*/

SAVE_LOFIG();

exit(0); /* necessary for the proper run of the Makefile */

}

Перетворюємо проміжний структурний опис core.c в структурний VHDL-опис core.vst за допомогою компілятора GENLIB:

# ###--------------------------------------------------------------------------###

# generate structural description of the circuit's core                       #

# core.c is the schematic capture of the core, using                          #

# the genlib language                                                                       #

# the environment variable specify the structural VHDL format     #

# ###--------------------------------------------------------------------------###

MBK_IN_LO=vst ;\

MBK_OUT_LO=vst ;\

MBK_CATA_LIB=$TOP/cells/scr ;\

export MBK_IN_LO MBK_OUT_LO MBK_CATA_LIB ;\

genlib core                                                                              [2]

core.c --> core.vst

Отримуємо наступний структурний VHDL-опис core.vst:

-- VHDL structural description generated from `core`

--		date : Thu Feb 13 14:19:08 1997

-- Entity Declaration

ENTITY core IS

PORT (

a : IN BIT_VECTOR(0 TO 3);	-- a

b : IN BIT_VECTOR(0 TO 3);	-- b

sel : IN BIT;	-- sel

ck : IN BIT;	-- ck

s : INOUT BIT_VECTOR(0 TO 3);	-- s

vdd : IN BIT;	-- vdd

vss : IN BIT	-- vss

);

END core;

-- Architecture Declaration

ARCHITECTURE structural_view OF core IS

COMPONENT a2_y

port (

i0 : IN BIT;		-- i0

i1 : IN BIT;		-- i1

t : OUT BIT;		-- t

vdd : IN BIT;		-- vdd

vss : IN BIT		-- vss

);

END COMPONENT;

-- t <= (i0 and i1);

COMPONENT o3_y

PORT (

i0 : IN BIT;		-- i0

i1 : IN BIT;		-- i1

i2 : IN BIT;		-- i2

t : OUT BIT;		-- t

vdd : IN BIT;		-- vdd

vss : IN BIT		-- vss

);

END COMPONENT;

-- t <= ((i0 OR i1) OR i2);

COMPONENT xr2_y

PORT (

i0 : IN BIT;		-- i0

i1 : IN BIT;		-- i1

t : OUT BIT;		-- t

vdd : IN BIT;		-- vdd

vss : IN BIT		-- vss

);

END COMPONENT;

-- t <= (I0 XOR I1);

COMPONENT n1_y

PORT (

i : IN BIT;		-- i

f : OUT BIT;		-- f

vdd : IN BIT;		-- vdd

vss : IN BIT		-- vss

);

END COMPONENT;

-- f <= NOT I;

COMPONENT mx2_y

PORT (

i0 : IN BIT;		-- i0

l0 : IN BIT;		-- l0

i1 : IN BIT;		-- i1

l1 : IN BIT;		-- l1

t : OUT BIT;		-- t

vdd : IN BIT;		-- vdd

vss : IN BIT		-- vss

);

END COMPONENT;

-- t <= ((i1 AND l1) OR (i0 AND l0));

--

-- IF l1 THEN t=i1 ELSE t=i2

COMPONENT ms_y

PORT (

i : IN BIT;		-- i

l : IN BIT;		-- l

t : OUT BIT;		-- t

vdd : IN BIT;		-- vdd

vss : IN BIT		-- vss

);

END COMPONENT;

-- label0:

--  BLOCK ((NOT l AND NOT l’stable)=‘1’)

--   BEGIN

--    dff_s <= quarded NOT i;

--  END BLOCK;

-- t<= NOT dff_s;

SIGNAL carry_0 : BIT;

SIGNAL carry_1 : BIT;

SIGNAL carry_2 : BIT;

SIGNAL int_1 : BIT;

SIGNAL int_2 : BIT;

SIGNAL int_3 : BIT;

SIGNAL int_4 : BIT;

SIGNAL int_5 : BIT;

SIGNAL int_6 : BIT;

SIGNAL int_7 : BIT;

SIGNAL int_8 : BIT;

SIGNAL int_9 : BIT;

SIGNAL mux_0 : BIT;

SIGNAL mux_1 : BIT;

SIGNAL mux_2 : BIT;

SIGNAL mux_3 : BIT;

SIGNAL nsel : BIT;

SIGNAL regout_0 : BIT;

SIGNAL regout_1 : BIT;

SIGNAL regout_2 : BIT;

SIGNAL regout_3 : BIT;

BEGIN

-- carry 0

-- carry 1

-- carry 2

-- int 1

-- int 2

-- int 3

-- int 4

-- int 5

-- int 6

-- int 7

-- int 8

-- int 9

-- mux 0

-- mux 1

-- mux 2

-- mux 3

-- nsel

-- regout 0

-- regout 1

-- regout 2

-- regout 3

xr0 : xr2_y

PORT MAP (

vss => vss,

vdd => vdd,

t => s(0),

i1 => b(0),

i0 => mux_0);

-- s(0)<= b(0) XOR mux_0;

an0 : a2_y

PORT MAP (

vss => vss,

vdd => vdd,

t => carry_0,

i1 => b(0),

i0 => mux_0);

-- carry_0<= b(0) AND mux_0;

xr1 : xr2_y

PORT MAP (

vss => vss,

vdd => vdd,

t => int_1,

i1 => b(1),

i0 => mux_1);

-- int_1<= b(1) XOR mux_1;

xr2 : xr2_y

PORT MAP (

vss => vss,

vdd => vdd,

t => s(1),

i1 => carry_0,

i0 => int_1);

-- s(1)<= carry(0) XOR int_1;

an1 : a2_y

PORT MAP (

vss => vss,

vdd => vdd,

t => int_2,

i1 => b(1),

i0 => mux_1);

-- int_2<= b(1) AND mux_1;

an2 : a2_y

PORT MAP (

vss => vss,

vdd => vdd,

t => int_3,

i1 => carry_0,

i0 => mux_1);

-- int_3<= carry_0 AND mux_1;

an3 : a2_y

PORT MAP (

vss => vss,

vdd => vdd,

t => int_4,

i1 => carry_0,

i0 => b(1));

-- int_4<= carry_0 AND b(1);

an4 : o3_y

PORT MAP (

vss => vss,

vdd => vdd,

t => carry_1,

i2 => int_4,

i1 => int_3,

i0 => int_2);

-- carry_1<= int_4 OR int_3 OR int_2;

xr3 : xr2_y

PORT MAP (

vss => vss,

vdd => vdd,

t => int_5,

i1 => b(2),

i0 => mux_2);

-- int_5<= b(2) XOR mux_2;

xr4 : xr2_y

PORT MAP (

vss => vss,

vdd => vdd,

t => s(2),

i1 => carry_1,

i0 => int_5);

-- s(2)<= carry_1 XOR int_5;

an5 : a2_y

PORT MAP (

vss => vss,

vdd => vdd,

t => int_6,

i1 => b(2),

i0 => mux_2);

-- int_6<= b(2) AND mux_2;

an6 : a2_y

PORT MAP (

vss => vss,

vdd => vdd,

t => int_7,

i1 => carry_1,

i0 => mux_2);

-- int_7<= carry_1 AND mux_2;

an7 : a2_y

PORT MAP (

vss => vss,

vdd => vdd,

t => int_8,

i1 => carry_1,

i0 => b(2));

-- int_8<= carry_1 AND b(2);

an8 : o3_y

PORT MAP (

vss => vss,

vdd => vdd,

t => carry_2,

i2 => int_8,

i1 => int_7,

i0 => int_6);

-- carry-2<= int_8 OR int-7 OR int_6;

xr5 : xr2_y

PORT MAP (

vss => vss,

vdd => vdd,

t => int_9,

i1 => b(3),

i0 => mux_3);

-- int_3<= b(3) XOR mux_3;

xr6 : xr2_y

PORT MAP (

vss => vss,

vdd => vdd,

t => s(3),

i1 => carry_2,

i0 => int_9);

-- s(3)<= carry_2 XOR int_9;

n10 : n1_y

PORT MAP (

vss => vss,

vdd => vdd,

f => nsel,

i => sel);

-- nsel<= NOT sel;

mux0 : mx2_y

PORT MAP (

vss => vss,

vdd => vdd,

t => mux_0,

l1 => sel,

i1 => regout_0,

l0 => nsel,

i0 => a(0));

-- mux_0<= IF sel a(0); ELSE regout_0;

l0 : ms_y

PORT MAP (

vss => vss,

vdd => vdd,

t => regout_0,

l => ck,

i => s(0));

-- regout_0<= s(0) IF ck;

mux1 : mx2_y

PORT MAP (

vss => vss,;

vdd => vdd,

t => mux_1,

l1 => sel,

i1 => regout_1,

l0 => nsel,

i0 => a(1));

-- mux_1 <= IF sel a(1); ELSE regout_1

l1 : ms_y

PORT MAP (

vss => vss,

vdd => vdd,

t => regout_1,

l => ck,

i => s(1));

-- regout_1<= s(1) IF ck;

mux2 : mx2_y

PORT MAP (

vss => vss,

vdd => vdd,

t => mux_2,

l1 => sel,

i1 => regout_2,

l0 => nsel,

i0 => a(2));

-- mux_2<= IF sel a(2); ELSE regout_2;

l2 : ms_y

PORT MAP (

vss => vss,

vdd => vdd,

t => regout_2,

l => ck,

i => s(2));

-- regout_2<= s(2) IF ck;

mux3 : mx2_y

PORT MAP (

vss => vss,

vdd => vdd,

t => mux_3,

l1 => sel,

i1 => regout_3,

l0 => nsel,

i0 => a(3));

-- mux_2<= IF sel a(3); ELSE regout_3;

l3 : ms_y

PORT MAP (

vss => vss,

vdd => vdd,

t => regout_3,

l => ck,

i => s(3));

-- regout_3<= s(3) IF ck;

END structural_view;

Далі за допомогою текстового редактора створюємо наступний проміжний структурний опис для addaccu.c:

#include <genlib.h>

main()

{

int i;

DEF_LOFIG("addaccu");

LOCON("a[0:3]",  IN,  "a[0:3]"); 	/* input bus a 		*/

LOCON("b[0:3]",  IN,  "b[0:3]"); 	/* input bus b 		*/

LOCON("sel",     IN,  "sel"   ); 	/* selection switch 	*/

LOCON("ck",      IN,  "ck"    ); 	/* clock 		*/

LOCON("vdd",     IN,  "vdd"   ); 	/* core power supply 	*/

LOCON("vss",     IN,  "vss"   ); 	/* core ground 		*/

LOCON("vdde",    IN,  "vdde"  ); 	/* pads power supply 	*/

LOCON("vsse",    IN,  "vsse"  ); 	/* pads ground 	*/

LOCON("s[0:3]",  OUT, "s[0:3]"); 	/* output 		*/

/*

power supplies:

pxxxe_p are external power supplies, ie used only by the buffers

inside the pads.

pxxxi_p are internal power supplies, for core logic only.

*/

LOINS ("pvsse_sp", "p15", "cki", "vdde", "vdd", "vsse", "vss", 0);

LOINS ("pvsse_sp", "p16", "cki", "vdde", "vdd", "vsse", "vss", 0);

LOINS ("pvdde_sp", "p17", "cki", "vdde", "vdd", "vsse", "vss", 0);

LOINS ("pvssi_sp", "p18", "cki", "vdde", "vdd", "vsse", "vss", 0);

LOINS ("pvddi_sp", "p19", "cki", "vdde", "vdd", "vsse", "vss", 0);

/* have not logic functions;*/

/*

core to pads connections are point to point connections in the case

of this circuit, because no three state ouput pads are used.

We use a loop to avoid copy/paste kind of things that may lead to

errors easilly.

*/

for (i = 0; i < 4; i++)

LOINS("pi_sp", NAME("p%d", i),         /* pi: a[i]<= ad[i];*/

NAME("a[%d]", i), NAME("aa[%d]", i),

"cki", "vdde", "vdd", "vsse", "vss", 0);

for (i = 0; i < 4; i++)

LOINS("pi_sp", NAME("p%d", i + 4),     /* pi+4: b[i]<= bb[i];*/

NAME("b[%d]", i), NAME("bb[%d]", i),

"cki", "vdde", "vdd", "vsse", "vss", 0);

for (i = 0; i < 4; i++)

LOINS("po_sp", NAME("p%d", i + 8),     /* pi+8: s[i]<= ss[i];*/

NAME("ss[%d]", i), NAME("s[%d]", i),

"cki", "vdde", "vdd", "vsse", "vss", 0);

LOINS("pi_sp", "p12",

"sel", "selsel",                                 /* p12: sel<= selsel;*/

"cki", "vdde", "vdd", "vsse", "vss", 0);

LOINS("pi_sp", "p13",

"ck", "clock",                                /* p13: ck<=clock;*/

"cki", "vdde", "vdd", "vsse", "vss", 0);

LOINS("core", "core",

"aa[0:3]", "bb[0:3]", "selsel", "clock", "ss[0:3]",

"vdd", "vss", 0);                          /* a[i]<=aa[i]; b[i]<=bb[i];

sel<= selsel; ck<= clock;

s[i]<= ss[i];*/

SAVE_LOFIG();

exit(0); /* necessary for the proper run of the Makefile */

}

Перетворюємо проміжні структурні описи addaccu.c та core.c, які включаються в addaccu.c, в результуючий структурний VHDL-опис addaccu.vst за допомогою компілятора GENLIB:

# ###--------------------------------------------------------------------------###

# generate structural description of the complete circuit                  #

# addaccu.c is the schematic capture of the circuit, using                #

# the genlib language                                                                       #

# the circuit can be generated only if the core is generated              #

# the environment variable specify the structural VHDL format     #

# ###--------------------------------------------------------------------------###

MBK_IN_LO=vst ;\

MBK_OUT_LO=vst ;\

MBK_CATA_LIB=$TOP/cells/scr:$TOP/cells/ring ;\

export MBK_IN_LO MBK_OUT_LO MBK_CATA_LIB ;\

genlib addaccu                                                     [3]

addaccu.c --> addaccu.vst

Для отримання результуючого структурного VHDL-опису є і іншій шлях. Можна за допомогою утіліти LOGIC отримати структурний VHDL-опис із функціонального VHDL-опису (.vbe --> .vst). При цьому проміжний структурний опис є зайвим. Крім цього утіліта LOGIC дозволяє провести глобальну оптимізацію схеми:

>MBK_IN_LO = vst; export MBK_IN_LO

>MBK_OUT_LO = vst; export MBK_OUT_LO

>MBK_WORK_LIB = . ; export MBK_WORK_LIB

>MBK_TARGET_LIB = $TOP/cells/scr;export MBK_TARGET_LIB

#бібліотека елементів кристалу, що використовується

> logic -0 addaccu addaccuo

вихідний оптимізований функціональний VHDL-опис addaccuo.vbe

вхідний функціональний VHDL-опис addaccu.vbe

включення оптимізатора функціонального рівня

> logic -s addaccu  core              [2a]

результуючий структурний VHDL-опис core.vst

вхідний оптимізований функціональний VHDL-опис addaccuo.vbe

включення автоматичного підключення описів із стандартної бібліотеки

Останньою дією, що проводиться на етапі розробки на структурному рівні, є симуляція на структурному рівні з використанням тестових наборів:

# ###---------------------------------------------------------###

# check the correctness of the generated structural     #

# description running the logic simulation                  #

# ###---------------------------------------------------------###

MBK_IN_LO=vst ;\

MBK_CATA_LIB=$TOP/cells/scr:$TOP/cells/ring ;\

export MBK_IN_LO MBK_CATA_LIB ;\

asimut addaccu addaccu schema                                          [4]

вихідний файл з результатами тестування

addaccu.pat

addaccu.vst

Виникнення помилки на цьому етапі означає повернення на попередні рівні.

9.7. ПРОЕКТУВАННЯ НА ФІЗИЧНОМУ РІВНІ

Hа цьому етапі за допомогою автоматизованого компанувальника SCR створюємо відтрасований шар елементів на підкладинці кристалу (core.vst --> core.ap). Далі за допомогою трасувальника зовнішніх зв’язків RING пов’язуємо відтрасований шар елементів із зовнішніми корпусними контактними майданчиками і отримуємо файл з готовою топологією кристалу (core.ap+addaccu.vst --> addaccu.ap).

# ###---------------------------------------------------------###

# place and route the circuit's core                              #

# ###---------------------------------------------------------###

MBK_IN_LO=vst ;\

MBK_IN_PH=ap ;\

MBK_OUT_PH=ap ;\

MBK_CATA_LIB=$TOP/cells/scr:$TOP/cells/ring ;\

export MBK_IN_LO MBK_IN_PH MBK_OUT_PH MBK_CATA_LIB ;\

scr -p -r core                                                               [5]

core.vst --> core.ap

aвтоматичне трасування (routing)

автоматичне компанування (placement)

Для трасувальника зовнішніх зв’язків RING можна створити допоміжний файл addaccu.rin, в якому вказується товщина провідників живлення та розміщення контактів по сторонам підкладинки кристалу:

width (vdd 20 vss 20) 		товщина провідників живлення

west (p0 p1 p2 p3 p4) 		контакти по правій стороні

north (p5 p6 p7 p8 p9) 		контакти по верхній стороні

east (p10 p11 p12 p13) 		контакти по лівій стороні

south (p15 p16 p18 p19 p17) 	контакти по нижній стороні

# ###------------------------------------------------------------------###

# place and route the circuit (core and pads)                         #

# this can be done only if the extracted netlist is correct        #

# ###------------------------------------------------------------------###

MBK_IN_LO=vst ;\

MBK_IN_PH=ap ;\

MBK_OUT_PH=ap ;\

MBK_CATA_LIB=$TOP/cells/scr:$TOP/cells/ring ;\

export MBK_IN_PH MBK_OUT_PH MBK_IN_LO MBK_CATA_LIB ;\

ring addaccu addaccu                                                             [6]

addaccu.rin

core.ap + addaccu.vst --> addaccu.ap

9.8. ВЕРИФІКАЦІЯ

На цьому етапі проводиться перевірка отриманого кристалу. Перевірка має три незалежних гілки. При виявленні помилки відбувається повернення на попередні рівні проектування.

ПЕРША ГІЛКА ПЕРЕВІРКИ:

Використовуємо пару утіліт LYNX та LVX. LYNX отримує структурний опис з топології кристалу на транзисторному рівні, використовуючи технологічний файл (.ap --> .al). LVX порівнює отриманий структурний опис транзисторного рівня з початковим структурним описом (.al ?? .vst).

Проводимо перевірку (LYNX + LVX) для відтрасованого шару елементів на підкладинці кристалу (core.ap):

# ###---------------------------------------------------------###

# extract net-list from symbolic layout for the core    #

# ###---------------------------------------------------------###

MBK_IN_PH=ap ;\

MBK_OUT_LO=al ;\

RDS_TECHNO_NAME=$TOP/etc/cmos_5.rds ;\

MBK_CATA_LIB=$TOP/cells/scr:$TOP/cells/ring ;\

export MBK_IN_PH MBK_OUT_LO RDS_TECHNO_NAME MBK_CATA_LIB ;\

lynx -v core core                                                                                   [7]

core.ap --> core.al

# ###-----------------------------------------------------------------------###

# compare extracted net-list and structural description               #

# to check that the standard cell router performed correctly       #

# ###-----------------------------------------------------------------------###

MBK_CATA_LIB=$TOP/cells/scr:$TOP/cells/ring ;\

export MBK_CATA_LIB ;\

lvx vst al core core -f                                                   [8]

робити порівняння у термах

core.vst ?? core.al

Проводимо перевірку (LYNX + LVX) для готової топології кристалу (addaccu.ap).

# ###------------------------------------------------------------###

# extract net-list from symbolic layout for the circuit     #

# ###------------------------------------------------------------###

MBK_IN_PH=ap ;\

MBK_OUT_LO=al ;\

RDS_TECHNO_NAME=$TOP/etc/cmos_5.rds ;\

MBK_CATA_LIB=$TOP/cells/scr:$TOP/cells/ring ;\

export MBK_IN_PH  MBK_OUT_LO RDS_TECHNO_NAME MBK_CATA_LIB ;\

lynx -v addaccu addaccu                                                            [9]

addaccu.ap --> addaccu.al

# ###---------------------------------------------------------------###

# compare extracted net-list and structural description      #

# to check that the ring router performed correctly            #

# ###---------------------------------------------------------------###

lvx vst al addaccu                                                                     [10]

addaccu.vst ?? addaccu.al

Проводимо симуляцію на структурному транзисторному рівні з використанням тестових наборів:

# ###---------------------------------------------------------###

# simulate the extracted net-list                                  #

# ###---------------------------------------------------------###

MBK_IN_LO=al ;\

MBK_CATA_LIB=$TOP/cells/scr:$TOP/cells/ring ;\

export MBK_IN_LO MBK_CATA_LIB ;\

asimut addaccu addaccu extracted                                                [11]

вихідний файл з результатами тестування

addaccu.pat

addaccu.al

ДРУГА ГІЛКА ПЕРЕВІРКИ:

Тут за допомогою утіліти DRUC перевіряється топологія кристалу на рівні транзисторів у відповідності технологічних правил проектування. Враховуються також паразитні ємності. Така перевірка може вимагати багато машинного часу:

# ###---------------------------------------------------------###

# check design rules                                                    #

# ###---------------------------------------------------------###

MBK_IN_PH=ap ;\

RDS_OUT=cif  ;\

RDS_TECHNO_NAME=$TOP/etc/cmos_5.rds ;\

MBK_CATA_LIB=$TOP/cells/scr:$TOP/cells/ring ;\

export MBK_IN_PH RDS_OUT RDS_TECHNO_NAME MBK_CATA_LIB ;\

druc addaccu                                                               [12]

addaccu.ap

ТРЕТЯ ГІЛКА ПЕРЕВІРКИ:

Метою третьої гілки перевірки є відпрацювання утіліти PROOF, яка порівнює два функціональних VHDL-описи: вихідний та отриманий шляхом дизасемблювання утілітою DESB.

Отже, спочатку за допомогою LYNX отримуємо структурний опис транзисторного рівня з готової топології кристалу (addaccu.ap --> addaccue.al). Далі дизасемблюємо його утілітою DESB до функціонального рівня (addaccue.al --> addaccue.vbe). Тестуємо отриманий функціональний опис утілітою ASIMUT, а далі порівнюємо вихідний та отриманий функціональні описи на логічну ідентичність утілітою PROOF (addaccu.vbe ?? addaccue.vbe):

# ###------------------------------------------------------------------------###

# generate a Data-Flow description from the transistor level       #

# extracted net-list                                                                        #

# ###-----------------------------------------------------------------------###

MBK_IN_PH=ap ;\

MBK_IN_LO=al ;\

MBK_OUT_LO=al ;\

RDS_TECHNO_NAME=$TOP/etc/cmos_5.rds ;\

MBK_CATA_LIB=$TOP/cells/scr:$TOP/cells/ring ;\

export MBK_IN_PH MBK_IN_LO MBK_OUT_LO RDS_TECHNO_NAME MBK_CATA_LIB ;\

lynx -v -t addaccu addaccue ;\                                              [13]

desb addaccue -i -v

addaccu.ap --> addaccue.al

використовується файл addaccue.inf

addaccue.al --> addaccue.vbe

Файл addaccue.inf може використовуватись для переіменовування термів, щоби забезпечити строгу відповідність між початковим функціональним VHDL-описом та отриманим утілітою DESB.

rename

core.l0.dff_s : reg(0) ;

core.l1.dff_s : reg(1) ;

core.l2.dff_s : reg(2) ;

core.l3.dff_s : reg(3) ;

end

DESB переіменовує терми core.l* в структурному VHDL-описі транзисторного рівня в терми reg(*) - як вони описані у початковому функціональному VHDL-описі.

Проводимо симуляцію отриманого функціонального VHDL-описа. Використовуємо тестові набори, на яких перевіряємо роботу схеми:

# ###---------------------------------------------------------###

# simulate the extracted data_flow description           #

# ###---------------------------------------------------------###

asimut -b addaccue addaccu abstracted                                             [14]

вихідний файл з результатами тестування

addaccu.ap

addaccue.vbe

симуляція на функціональному рівні (Behavioral)

Порівняння двох функціональних VHDL-описів:

# ###---------------------------------------------------------###

# check the correctness of the extracted data_flow     #

# description running the formal proover                   #

# ###---------------------------------------------------------###

proof -d addaccue addaccu                                 [15]

addaccu.vbe

addaccue.vbe

Показувати логічні функції в порядку їх обробки.

9.9. ОТРИМАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ФАЙЛУ

Вихідний технологічний файл отримуємо за допомогою утіліти S2R. Формат вихідного файлу cif. Вхідними даними є готова топологія кристалу:

# ###---------------------------------------------------------###

# generates CIF description for 1.0 um process          #

# ###---------------------------------------------------------###

MBK_IN_PH=ap ;\

MBK_CATA_LIB=$TOP/cells/scr:$TOP/cells/ring ;\

RDS_TECHNO_NAME=$TOP/etc/prol10.rds ;\

RDS_OUT=cif ;\

RDS_IN=cif ;\

export MBK_IN_PH RDS_IN RDS_OUT RDS_TECHNO_NAME MBK_CATA_LIB;\

s2r -v addaccu                                                                    [16]

addaccu.ap --> addaccu.cif

На цьому етапі можемо також візуально переглянути готову топологію кристалу за допомогою графічного редактора GRAAL:

# ###---------------------------------------------------------###

# look at the circuit under graal                                 #

# ###---------------------------------------------------------###

GRAAL_TECHNO_NAME = $TOP/etc/cmos_5.graal

DREAL_TECHNO_NAME = $TOP/etc/cmos_5.dreal

export. . .

MBK_IN_PH=ap ;\

RDS_TECHNO_NAME=$TOP/etc/cmos_5.rds ;\

GRAAL_TECHNO_NAME=$TOP/etc/cmos_5.graal ;\

DREAL_TECHNO_NAME=$TOP/etc/cmos_5.dreal ;\

MBK_CATA_LIB=$TOP/cells/scr:$TOP/cells/ring ;\

export MBK_IN_PH RDS_TECHNO_NAME GRAAL_TECHNO_NAME DREAL_TECHNO_NAME \

MBK_CATA_LIB ;\

graal -l addaccu                                                               [17]

addaccu.ap

... graal -l core         [18]

core.ap