# Таблица 12

| Параметры | Тип сканера |
| --- | --- |
|  | Тантал 1000 | Uniden 120 | Yupiteru MVT-7100 | ICOM IC-R1 | AR-3000 | AR-8000 |
| Диапазон частот, МГц | 20-1000 | 29-512 | 0,1-1650 | 0,1-1300 | 0,1-2036 | 0,5-1900 |
| Разрывность диапазона частот | нет | есть | нет | нет | нет | нет |
| Чувствительность, мкВ | 0,3-1,8 | 0,15-0,25 | 0,5-10 | 0,32-6,3 | 0,25-3,0 | 0,25-3,0 |
| Виды демодуляторов | AM, ЧМ, ШЧМ | AM, ЧМ | AM, ЧМ, ШЧМ, ОБП | AM, ЧМ, ШЧМ | AM, ОБП, ЧМ, ШЧМ АМПН | AM, ОБП, ЧМ, ШЧМ, АМПН |
| Скорость сканирования, канал/сек | 14 (50) | 100-300 | 30 | 10-20 | 30-50 | 30 |
| Шаг перестройки по частоте, кГц | 10-50 | 5-12,5 | 1-100 | 0,5-50 | 0,05-999,95 | 0,05-999,95 |
| Количество программируемых каналов | 16 | 100 | 1000 | 100 | 400+400 | 1000+1000 |
| Габариты, мм | 200х138х75 | 150х60х40 | 155х65х38 | 102х55х49 | 200х138х80 | 160х65х40 |