Міністерство освіти і науки України

Національний університет “Львівська політехніка”

# Дослідження картографічної

проекції за виглядом її сітки

## Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу

### “Основи картографії”

для студентів базового напряму

6.0709 – “Геодезія, картографія та землевпорядкування”

та з курсу “ Основи картографії ”

для курсантів військово-облікової спеціальності

151002 “Застосування топографічних підрозділів і частин”

Затверджено на засіданні кафедри

фотограмметрії та геоінформатики,

протокол №7(388) від 11 травня 2006 р.

Львів – 2006

## Львів, НУ “Львівська політехніка”

“Дослідження картографічної проекції за виглядом її сітки”

## Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу “Основи картографії” для студентів базового напряму 6.0709 – “Геодезія, картографія та землевпорядкування” та з курсу “Основи картографії” для курсантів військово-облікової спеціальності 151002 “Застосування топографічних підрозділів і частин”,

## (укладачі О.М.Іванчук, М.Т. Процик).

#### Укладачі: О.М.Іванчук, к.т.н., доцент,

М.Т. Процик, ст. викладач.

Відповідальний за випуск: О.Л.Дорожинський, д.т.н., професор

Рецензенти: Д.М.Турук, к.т.н., доцент,

Ю.П. Дейнека, к.т.н., доцент,

# Мета роботи

Метою лабораторної роботи “Дослідження картографічної проекції за виглядом її сітки” є необхідність закріплення теоретичного матеріалу розділу “Математична картографія“ та набуття студентами практичних навичок подібних досліджень.

На виконання роботи відводиться 6 годин. За цей час студенти повинні виконати необхідні графічні побудови і розрахунки, внаслідок яких визначити параметри спотворень даної проекції (кутів, площ, масштабів довжин), встановити до якого класу (виду) вона відноситься та графічно відобразити ці величини у вигляді індикатрис (еліпсів) спотворень масштабів довжин і ізокол спотворень кутів чи площ.

До виконання лабораторної роботи допускаються студенти, які вивчили теоретичний матеріал даної теми, та дали письмові відповіді на контрольні запитання.

Послідовність виконання завдання

- Вивчити теоретичний матеріал за наступними джерелами:

[1], с.11-78, [2], с. 12-103.

2. Дати відповіді на контрольні запитання.

3. Виконати завдання у відповідності зі змістом.

###### Література

- Вахрамеева Л.А. Картография.-М.: Недра.-1981. 224 с.

- Вахрамеева Л.А., Бугаевский Л.М., Казакова З.Л. Математическая картография.-М.:Недра.-1986.

- Методические указания к лабораторной работе «Исследование проекции карты». Сост. А.С. Лисичанский.-Львов: ЛПИ.-1980. 16 с.

- Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу «Картографія» «Дослідження картографічної проекції за виглядом її сітки з використанням ЕОМ «Іскра-1256». Укл. І.М. Гудз.-Львів: ЛПІ.-1986. 20 с.

- Атлас для выбора картографических проекций. Г.А. Гинзбург, Т.Д. Салманова. Труды ЦНИИГАиК, вып. 110.-М.-1957.

###### Контрольні запитання

- Що таке ізоколи і для зображення яких спотворень проекції вони використовуються.

- Що таке індикатриси (еліпси) спотворень і для показу яких спотворень проекції вони застосовуються.

- За якими величинами і в якій послідовності будуються індикатриси (еліпси) спотворень

- Ізоколи яких величин необхідно будувати, якщо проекція за характером спотворень: а). рівнокутова (конформна), б). рівновелика (еквівалентна), в). рівнопроміжна, г) довільна.

- Які величини свідчать про те до якого виду за характером спотворень відноситься проекція.

- Чи перпендикулярність меридіанів і паралелей є достатньою умовою для рівнокутових (конформних) за характером спотворень проекцій.

- Для картографування яких територій земної поверхні у дрібних масштабах доцільно застосовувати циліндричні, конічні або азимутальні проекції і чому.

###### Зміст лабораторного завдання

Виконання даної лабораторної роботи проводиться у 5 етапів:

- Загальне ознайомлення з картою і її картографічною сіткою. Нанесення на проекцію заданих вузлових точок, в межах яких необхідно виконати дослідження. Для виконання цього завдання найбільш доцільними і зручними є контурні карти півкуль земної поверхні.

- Виконання необхідних для дослідження побудов і вимірів (кутів, довжин відрізків) на карті, а також виписка з картографічних таблиць відповідних величин на земному еліпсоїді для подальших обчислень параметрів проекції.

- Обчислення числових величин головних характеристик проекції за результатами її вимірів у заданих вузлових точках проекції.

- Побудова на карті індикатрис (еліпсів)  спотворень у заданих вузлових точках проекції та ізокол відповідних спотворень за результатами обчислень.

- Аналіз отриманих результатів та написання висновків.

Позначення, що використовуються для виконання роботи

μ0 – головний (загальний) масштаб карти;

Θ – кут між меридіаном і паралеллю на карті (Θ > 90°);

γ – зближення меридіанів;

β – кут нахилу паралелі;

ε – відхилення кута Θ від 90°;

S΄m , S΄n – довжини виміряних відрізків меридіана і паралелі на карті, мм;

sm , sn - довжини тих же відрізків на еліпсоїді, км;

Sm , Sn – довжини тих же відрізків, приведені до масштабу карти, мм;

m, n – масштаби (збільшення) довжин вздовж меридіана і паралелі;

р – масштаб (збільшення) площ;

А, В – допоміжні величини;

a, b - екстремальні масштаби (збільшення) довжин: a – max, b – min;

W - коефіцієнт деформації;

ώ - максимальне спотворення кутів;

ρ – комплексний показник спотворень форм і площ (сумарно);

ά1 , A1 – азимути першого головного напряму на еліпсоїді і карті;

а1 , b1 - допоміжні величини;

δ - показник характеру спотворень;

v1 , v2 – спотворення довжин вздовж головних напрямів;

vW , vp – спотворення форм і площ;

Rm, Rn - радіуси кривизни (мм) меридіана і паралелі на карті;

km, kn- кривизна меридіана і паралелі на карті;

d, q1, q2 - довжини відрізків, які вимірюються для визначення кривизни меридіана і паралелі на карті.

Формули, які застосовуються при дослідженні проекції карти

Вимірювання на карті

Послідовність вимірювань на карті наступна:

- Провести олівцем на карті дотичні до меридіану і паралелі у всіх 4-5 заданих вузлових точках (див. рис.1).

- В цих же точках олівцем провести дві взаємно перпендикулярні лінії, паралельні, відповідно, до екватора і осьового (середнього) меридіану проекції (карти).

- Транспортиром виміряти зовнішні кути Θ (Θ >90°) між дотичними до меридіану і паралелі з точністю до 0,°5 і записати в таблицю 1 (стрічка 3).

- Аналогічно виміряти кути γ (зближення меридіанів) між дотичною до меридіану і лінією, паралельною до осьового (середнього) меридіану, а також кути β (кут нахилу паралелі) між дотичною до паралелі і прямою, паралельною до екватора проекції (карти). Занести результати вимірів у стрічки 4,5 таблиці 1. Контроль: ε = Θ-90° і ε = γ – β. Допустиме розходження 0,°5.

- Виміряти лінійкою хорди S΄m , S΄n – довжини відрізків вздовж меридіана і паралелі на карті між, відповідно, сусідніми від вузлової точки дугами паралелей і меридіанів (з точністю до 0,1 мм на око). Результати вимірів занести у стрічки 7,8 табл. 1.

- За допомогою даних таблиці 2 знайти значення відповідних виміряним на карті довжини дуг sm , sn меридіана і паралелі на еліпсоїді (в км). Наприклад, для вузлової точки з широтою φ = 70° пн. ш. необхідно взяти різницю довжин дуг на еліпсоїді вздовж меридіану від екватора до паралелей, відповідно, з широтами 80° і 60°, тобто в нашому випадку sm = 8885,3 - 6654,2 = 2231,1 км. Стосовно ж довжини дуги sn вздовж паралелі то її значення отримуємо помноживши на два значення 10° дуги паралелі на широті 70° (див. табл. 2). В нашому випадку sn= 381,0 х 2 = 762,0 км. Отримані дані записати у стрічки 9,10 табл. 1.

- Значення Sm , Sn – довжини відрізків меридіана і паралелі, приведених до масштабу карти, необхідно отримати, розділивши значення дуг sm , sn на знаменник масштабу карти, яка видана для досліджень (див. формулу 3). Для навчальних досліджень доцільно використовувати контурні карти півкуль земної поверхні, які друкують, як правило, в масштабі 1:90000000. В нашому випадку значення довжин дуг sm , sn необхідно розділити на 90. Результати обчислень записати у стрічки 11,12 табл. 1.

- Виконати наступні обчислення за формулами (2,4-11) і занести їх у табл. 1.

##### Рис. 1.

##### Рис. 2.

Побудова індикатрис (еліпсів) спотворень масштабів довжин

і ізокол на карті

Індикатриси (еліпси) графічно ілюструють спотворення екстремальних масштабів довжин а і b. Велика піввісь еліпса характеризує максимальне спотворення масштабу довжини в даному напрямі у відповідній вузловій точці проекції, а мала – мінімальне. Для їх побудови спочатку необхідно провести циркулем у всіх 4-5 вузлових точках кола радіусом 10 мм. Радіус 10 мм тут умовно відповідає неспотвореному масштабу довжин, рівному 1. Відповідно велика піввісь еліпсів буде рівна максимальному масштабу довжин а помноженому на 10, а мала – значенню b помноженому на 10. У приведеному прикладі для точки 1 (табл. 1) півосі еліпса складуть: а = 13,7 мм, b = 7,4 мм. Орієнтувати велику піввісь еліпса (1-й головний напрям) необхідно за обчисленим азимутом A1 , який відкладають від дотичної до меридіана у бік гострого кута між дотичними до меридіана і паралелі у вузловій точці. Вздовж цього напряму в обидва боки від вузлової точки необхідно відкласти значення великої півосі еліпса. Відповідно, малі півосі відкладають в напрямах перпендикулярних до 1-го головного напряму. Після цих побудов необхідно у всіх обраних для дослідження 4-5 вузлових точках намалювати олівцем еліпси. Для кращої наочності ті ділянки еліпсів, які виходять за межі одиничного кола слід замалювати червоним кольором, а внутрішні сектори між одиничним колом і еліпсом – у синій колір (рис. 2). Всередині кола необхідно позначити номер точки і привести значення максимального спотворення кута ώ у цій точці.

Ізоколи (лінії однакових максимальних спотворень кутів ώ чи масштабів площ р) будують за обчисленими значеннями ώ і р у вузлових точках методом інтерполювання. У випадку використання для досліджень карти півкуль (проекція Ламберта), яка за характером спотворень є рівновеликою (р = 1), ізоколи максимальних спотворень кутів ώ будуть мати вигляд концентричних кіл з центром у точці перетину середніх меридіанів півкуль з екватором, де ώ = 0°. Для наочності їх необхідно намалювати штрихпунктирними лініями червоного кольору з кроком 5° і в розривах ізокол підписати їх числові значення (5°, 10°, 15° і т.д.).

Результати вимірів та обчислень

Таблиця 1

| № дій | Елементи формул | Номери точок | № дій | Елементи формул | Номери точок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | і т.д. |  |  | 1 | і т.д. |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | φ λ Θ γ β ε S΄m S΄n sm sn Sm Sn m n Cos ε m·n p m2 n2 2p A2 B2 A B a b | 70° пд.ш. 30° зах.д. 105,°0 65,°0 50,°0 15,°0 33,5 6,6 2231,1 762,0 27,79 8,47 1,3514 0,7792 0,9659 1,0530 1,0171 1,8262 0,6072 2,0342 4,4676 0,3992 2,1137 0,6319 1,3728 0,7409 |  | 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 | W a1 b2 a12-1 1-b12 tq2 ά1 tq ά1 tq A1 A1 Sin ώ/2 ώ/2 ώ° vW vp vW2 vp2 ρ2 ρ tq δ δ v1% v2% vp% km , Rm kn , Rn | 1,8529 1,0158 0,5482 0,0318 0,6994 0,0455 0,2132 0,1151 6,°6 0,2990 17,°4 34,°8 0,8529 0,0171 0,7274 0,0003 0,7277 0,8531 49,88 88,°9 37,3 -25,9 1,7 0,01;100 0,02; 50 |  |

Таблиця довжин дуг меридіанів і паралелей

для еліпсоїда Красовського (в км)

Таблиця 2

| Широта | Довжина дуги мери-діана від екватора | Довжина 10° дуги паралелі | Широта | Довжина дуги мери-діана від екватора | Довжина 10° дуги паралелі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0° 10° 20° 30° 40° | 0 1105,9 2212,4 3320,2 4429,6 | 1113,2 1096,4 1046,5 964,9 854,0 | 50° 60° 70° 80° 90° | 5540,9 6654,2 7769,1 8885,3 10002,1 | 717,0 558,0 381,0 193,9 0 |

Висновки

Висновки за результатами обчислень повинні дати вичерпну характеристику проекції, взятої для дослідження, тобто дати відповідь на наступні питання:

- До якого класу за характером спотворень відноситься дана проекція. Якщо масштаби площ р даної проекції близькі до одиниці, а максимальні спотворення кутів ώ значні, то очевидно, що дана проекція є рівновеликою (еквівалентною) або близькою до неї. Коли ж максимальні спотворення кутів ώ близькі до нуля, масштаби площ р не рівні одиниці, то очевидно, що дана проекція є рівно кутовою (конформною) за характером спотворень. Якщо ж проекції притаманні і значні спотворення кутів і масштабів площ, вона є довільною за характером спотворень.

- В яких вузлових точках і в яких ділянках проекції величини спотворень досягають найбільших значень, зокрема спотворення масштабів довжин (v1%, v2%), площ (vp%), максимальні спотворення кутів ώ, а також ряд показників проекції, зокрема, W і ρ.

- Якою є закономірність та напрям змін спотворень в межах проекції, як вони розподіляються на площі карти.

- Для картографування яких територій і в яких масштабах доцільно використовувати дану проекцію. Які картометричні виміри на ній можна виконувати.