Міністерство освіти і науки України

Національний університет „Львівська політехніка”

Побудова локсодромії і ортодромії

на картографічних сітках

деяких картографічних проекцій

Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу

„Основи картографії”

для студентів базового напряму

6.0709 „Геодезія, картографія та землевпорядкування”

Затверджено на засіданні кафедри

фотограмметрії та геоінформатики,

протокол №7(388) від 11 травня 2006 року

Львів-2006

Львів: видавництво НУ „Львівська політехніка”

Побудова локсодромії і ортодромії на картографічних сітках деяких картографічних проекцій

Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу „Основи картографії” для студентів базового напряму 6.0709 „Геодезія, картографія та землевпорядкування” (укл. Іванчук О.М., Процик М.Т.)

Укладачі: к.т.н., доцент Іванчук О.М.

ст. викл. Процик М.Т.

Відповідальний за випуск: д.т.н., професор Дорожинський О.Л.

Рецензенти: к.т.н., доцент Турук Д.М.,

к.т.н., доцент Дейнека Ю.П.

Мета цих методичних вказівок – допомогти студентам закріпити теоретичні знання з курсу „Основи картографії” за темою „Побудова локсодромії і ортодромії для різних картографічних проекцій”.

Послідовність виконання роботи

- Розгляд загальних положень: визначення ортодромії і локсодромії, їх графічне зображення і побудова на різних картографічних проекціях.

- Обчислення проміжних точок ортодромії та локсодромії, азимутів цих ліній і ортодромічної поправки.

- Визначення віддалі між пунктами вздовж ортодромії та локсодромії.

- Побудова на картографічній сітці ортодромії та локсодромії.

Список літератури

- Вахрамеева Л.А. Картография.- М.:Недра, 1981.

- Вахрамеева Л.А., Бугаевский Л.М., Казакова З.Л. Математическая картография.- М.:Недра, 1986.

- Методические указания к выполнению лабораторних работ по курсу „Картография”. Сост. А.С. Лисичанский.- Киев: КИСИ, 1984.

Контрольні запитання.

- Дайте визначення локсодромії.

- Що таке ортодромія?

- Яке практичне застосування локсодромії і ортодромії?

- Як зображуються локсодромія і ортодромія в рівнокутній циліндричній проекції Меркатора?

- Як зображуються локсодромія і ортодромія в центральній (гномонічній) перспективній проекції?

- Загальні положення

Локсодромія – лінія, що перетинає меридіани в проекції під одним і тим же кутом. На картографічних сітках різних проекцій лінія локсодромії зображується по-різному. Так, наприклад, у рівнокутній циліндричній проекції, де меридіани і паралелі на карті зображуються взаємно перпендикулярними лініями, локсодромія є прямою лінією, що перетинає меридіани під одним і тим же кутом. Проекції, в яких локсодромія зображується прямою лінією, ще називають локсодромічними.

Для нанесення локсодромії на карту, побудовану у рівнокутній циліндричній проекції, досить з’єднати початкову (пункт А) і кінцеву (пункт В) точки. Це зручне і очевидне прокладання шляху прямою лінією обумовило застосування карт, побудованих у цій проекції, в морській навігації та авіації. У разі необхідності прокладки локсодромії на картах іншої проекції координати її проміжних точок знімають з карти рівнокутної циліндричної проекції.

Ортодромія – це найкоротша віддаль між пунктами. На картографічних сітках різних проекцій ортодромія зображується по-різному. Зокрема, на картах, побудованих у рівнокутній циліндричній проекції ортодромія зображується у вигляді складної трансцендентної кривої. На картах, побудованих у перспективній проекції з центром проектування, що знаходиться в центрі земної кулі, ортодромія зображується у вигляді прямої лінії. Ці проекції мають назву гномонічних чи центральних проекцій і вони є частковим випадком азимутальних проекцій.

Лінії локсодромії та ортодромії називають лініями положення. Їх використовують для розв’язання практичних задач на картах.

  - Побудова на карті ортодромії і локсодромії.

    - Побудова ортодромії.

На картах, побудованих у перспективній центральній (поперечній гномонічній) проекції ортодромію отримують, з’єднавши прямою лінією два пункти, задані географічними координатами φ і λ. Якщо прийняти земну поверхню умовно за кулю, то ортодромія в проекції є зображенням дуги великого кола на кулі.

Для карти, побудованій в іншій проекції (зокрема в циліндричній) послідовність нанесення ортодромії наступна:

- визначають географічні координати ряду точок ортодромії, що лежать на дузі великого кола, яка з’єднує задані точки А і В. Кількість проміжних точок залежить від потреб точності побудови ортодромії та практичних задач;

- за отриманими географічними координатами ці точки переносять на карту і з’єднують плавною кривою.

    - Побудова локсодромії.

Нанесення локсодромії на карту, яка побудована в прямій рівнокутній циліндричній проекції (проекції Меркатора) аналогічне нанесенню ортодромії на карту, побудовану у центральній (гномонічній) перспективній проекції. На картографічну сітку проекції Меркатора за географічними координатами φ, λ наносять пункти А і В та з’єднують їх прямою лінією, що дає зображення локсодромії.

Для карт, складених в інших проекціях (зокрема в азимутальній чи конічній) послідовність нанесення локсодромії наступна:

- визначають географічні координати проміжних точок локсодромії між пунктами А і В;

- переносять отримані проміжні точки на картографічну сітку даної карти і з’єднують їх плавною кривою.

- Обчислення проміжних точок ортодромії і локсодромії, азимутів цих ліній та ортодромічної поправки.

Виконаємо обчислення проміжних точок ортодромії і локсодромії, азимутів цих ліній та ортодромічної поправки на контрольному прикладі.

Контрольний приклад.

Обчислити широти точок перетину ортодромії та локсодромії, що проходять через початковий і кінцевий пункти (А і В) з проміжними меридіанами. Нехай пункт А знаходиться в околицях Львова, а пункт В в районі м. Норильська (Росія).

Координати пунктів: φА = 50°, λА = 24°, φВ = 69°, λВ = 88°.°

2.1. Обчислення широт проміжних точок ортодромії і азимута в її початковій точці (А).

Для обчислень скористаємося формулами:

tg φi = tg φA · cosec(u) · sin [(u – λA) +λi],		(1)

де	ctg u = ctg φA · tg φB · cosec (λB – λA) – ctg (λB – λA),     (2)

ctg άopm = ctg u · sin φA .				(3)

| sin φA | 0,766044 | λB – λA | 64,0˚ |
| --- | --- | --- | --- |
| tg φA | 1,191754 | cosec (λB – λA) | 1,112602 |
| сtg φA | 0,839100 | ctg (λB – λA) | 0,487733 |
| tg φB | 2,605089 | ctg u | 1,944337 |
|  |  | u, градус | 27,2174˚ |
|  |  | ctg άopm | 1,489448 |
|  |  | άopm , градус | 33,88˚ |

cosec(u) = 2.186423

| λі , градус | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (u – λA) +λi), | 33,217 | 43,217 | 53,217 | 63,217 | 73,217 | 83,217 |
| sin [(u – λA) +λi)] | 0,5478 | 0,6848 | 0,8009 | 0,8927 | 0,9574 | 0,9930 |
| tg φі | 1,4274 | 1,7843 | 2,0869 | 2,3261 | 2,4947 | 2,5874 |
| φі , градус | 55,0 | 60,7 | 64,4 | 66,7 | 68,2 | 68,9 |

2.2. Обчислення широт проміжних точок локсодромії і її азимута άлок .

Обчислення виконуються за формулами:

tg άлок = (λB – λA) / (DB – DA) = 3840΄/ 2316,2΄ = 1,65789 ,

άлок = 58,9˚ ,

Di = DA + (λi – λA) · ctg άлок ,					(4)

DA = 3456,8΄; 	 ctg άлок = 0,60324 .

D , хвил. – меридіональні частини (див. додаток 9 [1] ).

Значення широт точок локсодромії φі визначаються за допомогою таблиці (додаток 9 [1]) за знайденими значеннями D΄.

| λi , градус | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (λi – λA), хвил. | 360 | 960 | 1560 | 2160 | 2760 | 3360 |
| (λi – λA)·ctg άлок | 217 | 579 | 941 | 1303 | 1665 | 2027 |
| Di , хвил. | 3674 | 4036 | 4398 | 4760 | 5122 | 5484 |
| φі градус | 52,3 | 55,8 | 59,1 | 62,0 | 64,7 | 67,2 |

2.3. Визначення кута між локсодромією і ортодромією (ортодромічна поправка) в проекції Меркатора.

Ортодромічна поправка для початкового пункту ортодромії обчислюється за формулою:

δ = (λB – λA) · sin φm / 2 ,					(5)

де 			φm = (φА + φВ) / 2 = 59,5˚ ;

δ=64˚ · 0,4308 = 27,6˚.

Тоді азимут ортодромії в початковому пункті А:

άopm = άлок – δ = 58,9˚ - 27,6˚ = 31,3˚

- Визначення віддалей між пунктами вздовж ортодромії і локсодромії.

  - Визначення віддалі між пунктами вдовж ортодромії.

Віддаль вздовж ортодромії  σ  для поверхні кулі спочатку обчислюється в хвилинах дуги за формулою:

cos σ = sin φA  · sin φB + cos φA  · cos φB · cos (λB – λA),		(6)

а потім переводиться в кілометри за формулою:

Sopm = R · σ / ρ΄ ,				 (7)

де середній радіус кривизни земної поверхні R вибирають з додатку 1 [1] для середнього значення широт пунктів А і В.

Для нашого прикладу φср = (φА + φВ)/2 = 59,5˚, а R = 6388,61 км.

| sin φA | 0,766044 | cos σ | 0,816144 |
| --- | --- | --- | --- |
| cos φA | 0,642788 | σ΄ | 2118΄ |
| sin φB | 0,933580 | 1/ρ΄ | 0,00029 |
| cos φB | 0,358368 | R , км | 6388,61 |
| cos (λB – λA) | 0,438371 | Sopm , км | 3935,7 |

  - Обчислення віддалі вздовж локсодромії.

Для поверхні еліпсоїда її визначають за формулою:

Sлок = (SB – SA) · sec άлок ,			(8)

де SA , SB – довжини дуг меридіанів від екватора до паралелей з широтами φА , φВ (їх вибирають з додатку 6 [1]).

Для поверхні кулі віддаль вздовж локсодромії визначають за формулою:

Sлок = R · sec άлок · (φB – φA) / ρ˚.				(9)

| SB , км | 7657,56 | R, км | 6388,6 |
| --- | --- | --- | --- |
| SA , км | 5540,94 | άлок | 58,9˚ |
| άлок | 58,9˚ | (φB – φA) | 19,0˚ |
| Sлок , км | 4097,7 | 1 / ρ˚ | 0,01745 |
|  |  | Sлок , км | 4101,4 |

В проекції Меркатора Sлок визначають за формулами:

Sлок = (хВ - хА) · sec άлок = (уВ - уА) · cosec άлок ,	   	(10)

де хА , хВ – абсциси, які в проекції Меркатора називають меридіональ-ними частинами D і визначають за формулою:

х = D = (rk/Моd) · lg tg(45˚+φ/2) = (rk /Моd) · lg U.  	  (11)

Тут rk – радіус кулі на широті φk головної паралелі, де масштаб довжин в проекції Меркатора рівний одиниці; Моd = 0,43429448 – коефіцієнт (модуль) переходу від натуральних логарифмів до десяткових, а lg U вибирають з таблиць (додаток 3 [1]) за значеннями широт пунктів А і В. Для широти φk = ± 60° з додатку 4 [1] радіус паралелі рівний rk = 3197,158 км.

Ординати уА , уВ визначають за формулою:

y = (rk / ρ˚) · λ˚.						(12)

| rk / Мod | 7361,728 | rk / ρ˚ | 55,8009 |
| --- | --- | --- | --- |
| lgUB | 0,729314 | уВ , км | 4910,5 |
| lgUA | 0,436704 | уА , км | 1339,2 |
| хВ , км | 5369,0 | άлок | 58,9˚ |
| хА , км | 3214,9 | Sлок , км | 4170,8 |
| άлок | 58,9˚ |  |  |
| Sлок , км | 4170,3 |  |  |

  - Визначення віддалей вздовж ортодромії і локсодромії шляхом вимірювань по карті.

Для нормальної рівнокутної циліндричної проекції Меркатора ці віддалі визначають з врахуванням часткових масштабів довжин для кожної виміряної ділянки ортодромії і локсодромії.

Виконані виміри за даними контрольного прикладу дали наступні результати:

Sopm = ∑ (∆Sopm)/[(μo·106)·m] = 3950 км,

Sлок = ∑ (∆Sлок)/[(μo·106)·m] = 4115 км,

де ∆Sopm , ∆Sлок (мм) – виміряні відрізки ортодромії і локсодромії;

m – масштаб довжин, який відповідає середній широті кожного відрізка.

Виміри на карті, побудованій в нормальній рівнокутній конічній проекції (без врахування часткових масштабів довжин) дали наступні результати:

Sopm = 3980 км, Sлок = 4150 км.

З цього прикладу видно, що останні виміри дали більшу похибку, ніж виміри з врахуванням часткових масштабів довжин, які були виконані на карті, побудованій в проекції Меркатора і значення яких близькі до теоретичних величин, обчислених в п.п. 3.1. і 3.2.

- Побудова локсодромії та ортодромії.

На рис.1 приведений приклад побудови локсодромії і ортодромії для нормальної рівнокутної циліндричної проекції Меркатора з двома головними паралелями φk = ±60˚, а на рис.2 – для нормальної рівнокутної конічної проекції з двома головними паралелями φ1 = 50˚, φ2 = 70˚.

# Рис.1						Рис.2