2. АРИФМЕТИЧНІ ВИРАЗИ І ОПЕРАТОРИ ПРИСВОЄННЯ

2.1. Оператори описання типу

Раніше були введені імена цілого і дійсного типів. Іменами вказаних типів можна обмежитися при розв’язуванні багатьох задач. Однак деякі задачі потребують використання імен інших типів. Така необхідність виникає, наприклад, при використанні комплексних чисел і величин з подвійною точністю. Крім того, бажано мати можливість переводити у інший тип імена, тип яких заданий неявно початковими буквами (наприклад, імена, які починаються з букв I, J, K, L, M, N, робити дійсними). Так, силу струму в електротехніці прийнято позначати іменем І, яке у фортранівських програмах повинно представляти дійсну змінну. Виконання цих вимог можливе з допомогою операторів описання типу.

Крім неявного способу задавання типу у мові ФОРТРАН існує ще явний. Для цього використовують оператори описання типу. Це невиконувані оператори шести типів, які призначені для описання змінних, масивів і функції й починаються із одного з наступних символів:

INTEGER – для цілого типу;

REAL – для дійсного типу;

DOUBLE PRECISION – для дійсного типу з подвійною точністю;

COMPLEX – для комплексного типу;

LOGICAL – для логічного типу;

CHARACTER – для текстового типу.

Слідом за символом описання типу через кому записують імена змінних, масивів чи функцій, а також описання розмірності масивів. Імена функцій та описання розмірності масивів будуть розглянуті нижче.

Оператори описання типу перевизначають тип, який був установлений неявним описанням. Очевидно, що одне і те ж ім’я не може зустрічатися одночасно в обох операторах описання типу.

Приклади операторів описання типу:

INTEGER  A, Z17, B

REAL  I, J2B, K

DOUBLE PRECISION  R, S, TUR

COMPLEX  UAD, V

LOGICAL  N, T

CHARACTER  TX, ZM

Дані кожного типу характеризуються довжиною. Стандартні довжини даних типу INTEGER, REAL, LOGICAL – 4 байти (байт – 8 біт, тобто 8 двійкових розрядів), дані типу DOUBLE PRECISION– 8 байт (подвоєна кількість розрядів), дані типу COMPLEX – 8 байт (для даних комплексного типу дійсна і комплексна частини по 4 байти), дані типу CHARACTER – 1 байт. Довжина даних типу може бути змінена. Для цього після символу описання типу записують його довжину у вигляді “*n”, де число n вказує кількість байт. Для оператора типу INTEGER крім стандартної довжини (4 байти) існує довжина 2 байти, для оператора типу REAL – довжина 8 і 16 байт, для оператора типу COMPLEX – 16 і 32 байти, для оператора типу LOGICAL –1 байт і для оператора типу CHARACTER – від 1 до 32767 байт.

Приклади операторів описання типу нестандартної довжини:

INTEGER*2 A1, Z, N1

REAL*8 М

COMPLEX*16 UV, ALPHA

LOGICAL*1 КМ

CHARACTER*27 TEXT

Крім наведених вище операторів описання типу існує оператор IMPLICIT, який визначає тип імені за його першим символом. Наприклад, оператор

IMPLICIT  REAL*8 (A)

забезпечує для всіх змінних, імена яких починаються з букви А, довжину 8 байт.

2.2. Цілі та дійсні константи

Значення змінних може змінюватися в час роботи програми. Константи ж залишаються постійними. Аналогічно до цілих та дійсних змінних відповідно існують цілі та дійсні константи. Цілі константи записуються у вигляді цілих чисел із знаком. Наприклад, –1, 125, –753, 0, 97. Ціла константа має тип INTEGER і займає комірку пам’яті, розміром 4 байти.

У записі дійсної константи повинна бути присутня десяткова крапка (на місці коми), яка відділяє цілу й дробову частину числа, або (і) буква Е, яка відіграє роль основи 10. Наявність хоча б одного із вказаних символів є обов’язковою. Запис zEn (де z – ціле чи десяткове дробове число, n – ціле число) тотожний записові . Слід зауважити, що z не може містити символу Е. Дійсна константа має тип REAL і теж займає комірку пам’яті розміром 4 байти.

Приклади запису дійсних констант:

| Звичайний запис | Запис мовою ФОРТРАН | Звичайний запис | Запис мовою ФОРТРАН |
| --- | --- | --- | --- |
| –125 | –125. | 1200 | 12Е+2 |
| 1 | 1.0 чи 1. | 1021 | 1.0Е+21 |
| 0,1 | 0.1 чи .1 | 10–5 | 0.1Е–4 |
| 0 | 0.0; 0. чи .0 | –107 | –1Е7 |

Приклади невірного запису дійсних констант:

| Запис | Пояснення |
| --- | --- |
| 1,0 | Повинна використовуватися крапка, а не кома. |
| 1.7.0 | Повинна використовуватися лише одна крапка. |
| –1.2+3 | Константа повинна містити лише один знак; очевидно тут пропущений символ Е. |
| 77 | Дійсна константа повинна містити десяткову крапку чи символ Е. |
| 27.3А | Букву А не можна використовувати при записі дійсних констант. |
| –12.7Е–7.2 | При записі дійсної константи після Е повинна міститися ціла константа. |

Змінні з подвійною точністю у порівнянні з дійсними змінними мають більше значущих цифр у мантисі.

Константа з подвійною точністю має вигляд zDn. Тут z – дійсне чи ціле число, буква D – є основою, n – показник степеня, виражений цілим числом. Основа D ніколи не опускається, вона служить ознакою константи з подвійною точністю.

Приклади запису констант з подвійною точністю:

| Звичайний запис | Запис мовою ФОРТРАН | Звичайний запис | Запис мовою ФОРТРАН |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0D0 | 47,5 | 4.75D1 |
| 0 | 0.0D–1 | –12,3 | –0.123D2 |
| 0 | +0.0D+1 | 0,002 | 0.2D–2 |
| 1 | 1.0D0 | число π з точністю до 15 значущих цифр | 3.14159265358979D0 |
| 30000 | 3D+4 |  |  |

Приклади невірного запису констант з подвійною точністю:

| Запис | Пояснення |
| --- | --- |
| 3 | Ціла константа. |
| 2.7D–1.5 | Показник степеня повинен бути цілим числом. |
| –1.2+3 | Відсутність букви D (очевидно тут вона пропущена). |
| –2.7D–1D7 | Присутність двох букв D. |

2.3. Цілі та дійсні вирази

Вирази у мові ФОРТРАН аналогічні до математичних формул. Вони дають можливість обчислити значення змінних.

Вирази складаються із операндів, з’єднаних знаками арифметичних операцій. Операндами можуть служити: константи, змінні, вирази у дужках, елементи масивів і функції.

У мові ФОТРАН використовуються наступні знаки математичних операцій: + (додавання); – (віднімання); * (множення); / (ділення); ** (піднесення до степеня). У противагу до звичайних методів запису математичних формул оператор множення у ФОТРАНі опускати не можна. Зліва і справа від знаку математичної операції повинні стояти операнди. Тому запис A*–I є невірним; можливо, мався на увазі вираз A*(–I). Ліві операнди відсутні, коли символи + і – використовуються лише для формування знаку операнда. Наприклад, у виразах

–7*А

(С+В)/(–L)

правомірно відсутні операнди зліва від знаку мінус.

Порядок дій визначається дужками. Обчислення виразів відбувається у звичайній послідовності, яка прийнята в математиці: піднесення до степеня; множення і ділення; додавання і віднімання. Вираз I/J/N обчислюється зліва направо, тобто він еквівалентний виразу (I/J)/N.

Особливості запису та обчислення цілих виразів наступні.

Насамперед це стосується операції ділення.

Увага! Результат ділення двох цілих операндів завжди є цілим – отримана дробова частина числа відкидається. Тому значення виразів 10/3 і 11/3 дорівнює 3.

Піднесення до степеня I**J при цілих операндах I і J може бути пояснено наступним чином:

Вираз I ** J ** K у ФОРТРАНі недопустимий. Він повинен містити дужки. Цей вираз можна записати так: (I ** J) ** K, що означає , чи так: I ** (J * K), що означає .

Приклади запису цілих виразів:

| Звичайний запис | Запис на Фортрані |
| --- | --- |
| I + 5 – K | I + 5 – K |
| (J + M) · N – I5F | (J + M) * N – I5F |
| – (N13 + M) + 8 · (NN – 3) | – (N13 + M) + 8 * (NN – 3) |
|  | (J2 + 1) ** 3 |
|  | (I **J) ** K |

Приклади невірного запису цілих виразів:

| Запис | Пояснення |
| --- | --- |
| 5N | Між операндами повинен стояти знак арифметичної операції. |
| L5 * – 3 | Два знаки арифметичних операцій не можуть стояти поряд. |

Вирази дійсного типу утворюються так само, як і вирази цілого типу, тобто із знаків арифметичних операцій і операндів. Операндами, як і у випадку виразів цілого типу, можуть служити: константи, змінні, вирази у дужках, елементи масивів, функції, а також стандартні функції, про що буде мова у наступному параграфі.

Степінь з цілим показником J обчислюється за наступним правилом:

а з дійсним показником B – за наступним правилом:

Для обчислення  доцільно записати вираз А ** 2 (чи А * А) замість А ** 2.0, оскільки значення останнього виразу обчислюється значно довше.

Приклади запису дійсних виразів:

| Звичайний запис | Запис на Фортрані |
| --- | --- |
|  | А/(B + C) |
|  | (X + 5) ** 3 – P |
|  | – (C + D – H) * E – 7 |
|  | (В2 + 1.0) ** 3.2 |
|  | (С**J) ** K |

Приклади невірного запису дійсних виразів:

| Запис | Пояснення |
| --- | --- |
| 5.7А | Між операндами повинен стояти знак арифметичної операції. |
| (–3.0)**С | При дійсному показнику степеня основа повинна бути додатною. |

Вирази з подвійною точністю, як і дійсні вирази, утворюються із знаків арифметичних дій і операндів. Правила об’єднання знаків та операндів, а також послідовність виконання операцій та ж, що і для дійсних виразів. При обчисленнях з подвійною точністю можуть використовуватися стандартні функції з подвійною точністю, про що буде йти мова у наступному параграфі.

2.4. Стандартні функції

Для обчислення математичних функцій, які часто зустрічаються, у ФОТРАНі є набір стандартних функцій. Вони використовуються як операнди. За іменем стандартної функції у дужках записуються параметри. Вони відокремлюються один від одного комами і беруться у дужки. Параметри повинні задаватися як дійсні змінні чи вирази, значення функції завжди отримується у вигляді дійсного числа. У табл. 1 наведені найчастіше вживані стандартні функції.

Як уже говорилося вище, у ФОРТРАНі використовуватися стандартні функції з подвійною точністю. Найчастіше вживані з них наведені у табл. 2. Зауважимо, що у даному випадку параметрами повинні бути змінні чи вирази з подвійною точністю. Очевидно, що значення функції також обчислюється з подвійною точністю.

Таблиця 1. Стандартні функції

| Звичайний запис | Запис мовою ФОРТРАН | Звичайний запис | Запис мовою ФОРТРАН |
| --- | --- | --- | --- |
| sinx | SIN(X) | shx | SINH(X) |
| cosx | COS(X) | chx | COSH(X) |
| tgx | TAN(X) | lnx | ALOG(X) |
| arctgx | ATAN(X) | lgx | ALOG10(X) |
| thx | TANH(X) | ¦x¦ | ABS(X) |
| ex | EXP(X) |  | SQRT(X) |

Таблиця 2. Стандартні функції з подвійною точністю

| Звичайний запис | Запис мовою ФОРТРАН | Звичайний запис | Запис мовою ФОРТРАН |
| --- | --- | --- | --- |
| siny | DSIN(Y) | shy | DSINH(Y) |
| cosy | DCOS(Y) | chy | DCOSH(Y) |
| tgy | DTAN(Y) | lny | DLOG(Y) |
| arctgy | DATAN(Y) | lgy | DLOG10(Y) |
| thy | DTANH(Y) | ¦y¦ | DABS(Y) |
| ey | DEXP(Y) |  | DSQRT(Y) |

Приклади запису арифметичних виразів, які містять стандартні функції (три останніх приклади відносяться до стандартних функцій з подвійною точністю, тут змінні R, S і D є змінними з подвійною точністю):

| Звичайний запис | Запис на Фортрані |
| --- | --- |
| 2sinx | 2 * SIN(X) |
| C + Dcos(F2 – G2) | C + D * COS(F ** 2 – G ** 2) |
| –3 + 7arctg(2 +C) | – 3.0 + 7 * ATAN(2.0 + C) |
| e(X– 5) | EXP(X – 5.0) |
|  | DSQRT(R ** 2 – 4.0) |
| ·10–3 | 2 * DABS(3 * S + D) * 1.D – 3 |

Приклади невірного запису стандартних функцій (тут зміна Y є змінною з подвійною точністю, а змінна Х – ні):

| Запис | Пояснення |
| --- | --- |
| С + В * EXP(2) | Параметр повинен бути дійсним. |
| D – LOG(2 * F + G) | Серед стандартних функцій відсутнє фортранівське ім’я LOG. |
| SIN X | Параметр повинен бути охоплений дужками. |
| DTAN(X) | Змінна Х не є змінною з подвійною точністю. |
| DALOG(Y) | Серед стандартних функцій з подвійною точністю відсутнє фортранівське ім’я DALOG. Очевидно, малася на увазі стандартна функція DLOG. |

2.5. Оператори присвоєння

У загальному вигляді оператор присвоєння записується наступним чином:

v = a

Тут a – вираз, v – змінна чи елемент масиву, символ “=” – символ присвоєння. При виконанні оператора присвоєння спочатку обчислюється значення виразу a, після чого це значення присвоюється змінній чи елементу масиву v. Тобто, оператор присвоювання не є рівністю у математичному розумінні. Оператор

І = І + 1

записаний вірно. Тут виконується додавання величини І з константою 1 і результат знову присвоюється змінній І.

Тип змінної, яка стоїть зліва від символу присвоювання, може не співпадати з типом виразу, який стоїть справа від цього символу. Значення дійсного виразу можна присвоїти цілій змінній, і навпаки. Перед присвоюванням відбувається так зване перетворення типів. Наприклад,

С = І + 7

Значення цілого виразу присвоюється дійсній змінній. Якщо І має значення 5, то, відповідно до оператора присвоєння, змінна С прийме значення 12,0. При перетворенні дійсного числа у ціле відкидається його десяткова частина. Тобто, частина інформації втрачається. Наприклад,

N = F + 8.7

Значення дійсного виразу присвоюється цілій змінній. Якщо F має значення 5,2, то, відповідно до оператора присвоєння, змінна N приймає значення 13.

Приклади операторів присвоєння:

J = M – 1

K = 5 * C – 17

Y = (C – D) * (2. + SIN(X))

Z = 1.2 + A / (B + C) ** 2 – SQRT(D)

N = G + 2.37

Приклади невірного запису операторів присвоєння:

| Запис | Пояснення |
| --- | --- |
| I: = J – 1 | Символ присвоєння має вигляд “=”, а не “:=”. |
| I = J = K + 2 | Не можна присвоювати значення виразу відразу декільком змінним. |
| С + В = D + H COS(X) = 2.3 * F – I = M + N | У лівій частині оператора присвоєння може бути лише змінна чи елемент масиву. |

Оператор присвоєння, який використовує змінні з подвійною точністю, записується аналогічно. В цьому операторі присвоєння можуть бути присутніми вирази з подвійною точністю, а також дійсні та цілі вирази. Проілюструємо це конкретними прикладами, вважаючи, що X і Y – змінні з подвійною точністю:

| Оператор присвоєння | Перетворення типу |
| --- | --- |
| X = Y – 3.D – 4 | Перетворення не виконується. |
| J7 = X + 2 * Y | Перед перетворенням значення виразу з подвійною точністю перетворюється до цілого типу. |
| Z = (X – 5.0)/(2.3 + Y) | Перед перетворенням значення виразу з подвійною точністю перетворюється до дійсного типу. |
| X = 5.7 * D | Перед перетворенням значення дійсного виразу перетворюється до типу з подвійною точністю. |
| Y = K – 5 | Перед перетворенням значення цілого виразу перетворюється до типу з подвійною точністю. |

2.6. Комплексні вирази;

оператор присвоєння, який використовує вирази комплексного типу

Поряд з арифметикою цілого та дійсного типів, а також арифметикою з подвійною точністю, ФОРТРАН має арифметику комплексного типу.

Комплексна константа – це пара дійсних констант, які поміщені у дужки. Перша константа є дійсною частиною, а друга – уявною частиною комплексного числа; при записі між ними ставиться кома.

Приклади комплексних констант:

| Звичайний запис | Запис на Фортрані |
| --- | --- |
| 1 + і | (1.0, 1.0) |
| і | (0.0, 1.0) |
| –3,25 + 7,37і | (–3.25, 7.37) |
| –0,1 – 0,1і | (–0.1, –0.1) |

Приклади помилкових записів комплексних констант:

| Запис | Пояснення |
| --- | --- |
| (5, 1.7) | Дійсна частина комплексного числа має недійсний тип. |
| (–5.7, 1.D + 3) | Уявна частина комплексного числа має недійсний тип. |
| (7, 5) | Дійсна і уявна частини комплексного числа мають недійсний тип. |

Комплексні вирази, так як і вирази інших типів, утворюються з операндів та знаків арифметичних дій. Допустимими є ті ж види операндів, що і у дійсних виразах. Правила розташування знаків арифметичних дій та послідовність виконання комплексного виразу аналогічні до відповідних правил та послідовностей для дійсних виразів. Тип операндів у комплексних виразах повинен бути комплексним чи дійсним. Показник степеня в комплексних виразах повинен бути цілим.

Проілюструємо це конкретними прикладами, вважаючи, що А, В і С – змінні комплексного типу:

| Звичайний запис | Запис на Фортрані |
| --- | --- |
| (А + В – С)·(5 + 1,7і) | (А + В – С) * (5.0, 1.7) |
| (1 + і)·(1 – і) | (1.0, 1.0) * (1.0, – 1.0) |
|  | (А **2 – В + 2 * С)/(A – C) |
|  | C/B – 43.5 * (A + C) |

У наведеній нижче таблиці подані помилкові записи комплексних виразів, які містять змінні X, Y і Z комплексного типу:

| Запис | Пояснення |
| --- | --- |
| X ** (2.5, 5.7) | Комплексний показник степеня недопустимий. |
| Y ** 1.D 3 – Z | Показник степеня з подвійною точністю недопустимий. |

У ФОРТРАНі є комплексні стандартні функції, які наведені у табл. 3. Вони використовуються у комплексних виразах як операнди. При цьому після імені функції у лапках записується параметр, який мусить бути комплексною змінною чи комплексним виразом. Значенням комплексної стандартної функції є комплексне число. Виняток складає комплексна функція CABC, яка хоча має комплексний аргумент, однак приймає дійсне значення.

Таблиця 3. Комплексні стандартні функції

| Звичайний запис | Запис мовою ФОРТРАН | Звичайний запис | Запис мовою ФОРТРАН |
| --- | --- | --- | --- |
| sinz | СSIN(Z) | lnz | СLOG(Z) |
| cosz | СCOS(Z) | ¦z¦ | СABS(Z) |
| ez | СEXP(Z) |  | СSQRT(Z) |

Оператори присвоєння, які використовують вирази комплексного типу, записуються аналогічно. Приклади їх запису з використанням стандартних функцій (тут F і G – комплексні змінні):

| Звичайний запис | Запис на Фортрані |
| --- | --- |
| F = F – Gsin((1 + і)/G + F) | F = F – G * CSIN((1.0, 1.0)/G + F) |
|  | G = (F – 5.9)/(F + 4.0) **3 * CSQRT(F + 0.5) |