ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СУДНЕ

Тип и назначение: Большой морозильный рыболовный траулер с кормовым слипом, одновинтовой, дизельный. Предназначен для лова рыбы, выработки филе, производства консервов и вытопки рыбьего жира. производства полуфабрикатов рыбной муки.

Место постройки : ПНР

Район плавания: Неограниченный в любое время года

ГЛАВНЫЕ РАЗМЕРЕНИЯ И Х АРАКТЕРИСТИКИ

Длина между перпендикулярами L=75 м

Ширина борта на миделе    В= 13.8м

Коэффициент полноты водоизмещения б = 0.592

Суммарная длина скуловых килей    Iск = 80 м

Ширина скулового киля bск = 0.35 м

График критических аппликат центра тяжести построен без учета влияния свободных поверхностей жидких грузов в цистернах в условиях обледенения.

При расчете плеч статической остойчивости с помощью "пантокарен" применить выражение:

Lct = Lv - Zg sin О

При необходимости балластировки рекомендуемые цистерны даны в таблице 12.