ПОСТРОЕНИЕ ДИАГРАММЫ СТАТИЧЕСКОЙ  ОСТОИЧИВОСТИ

Графическая зависимость плеча статической остойчивости или восстанавливающего момента от угла крена называется диаграммой статической остойчивости или диаграммой Рида. По горизонтальной оси диаграммы откладывают углы крена через 10 градусов, а по вертикальной оси - плечи статической остойчивости или величину восстанавливающего момента. Диаграмма статической остойчивости позволяет решать такие задачи, как возможность накренения судна для оголения трещины или кингстона, определение пределов применимости формул начальной остойчивости при данной загрузке судна, а также ряд других задач, связанных с большими накренениями судна.

Касательная в начале координат к диаграмме статической остойчивости отсекает на перпендикуляре в 1 радиан (57.3 градуса) значение начальной мета-центрической высоты h.

Построение диаграммы статической остойчивости производим по точкам, используя зависимость, приведенную в задании или "Информации капитану об остойчивости".

Плечи статической остойчивости рассчитываем по формуле:

Lcт= Lv - Zg Sin 0,  где

Lv - плечи остойчивости формы, выбираемые с "пантокарен", графика на рис.42 в зависимости от объемного водоизмещения.

Значение плеч статической остойчивости сводим в таблицу. Таблица и

график ДСО приведены в приложении  2                        С диаграммы статической остойчивости снимаем:

значение поперечной метацентрической высоты h =0.4 м         угол максимума    0max = 50 угол заката диаграммы составляет около 81 градуса

максимальное плечо остойчивости Lст max=0.63 м