Министерство образования Украины.

Одесский 	 национальный	  политехнический 	университет.

Институт радиоэлектроники и телекоммуникаций.

Кафедра РТС.

## Комплексное задание

"Энергетический расчет спутниковой линии связи для передачи телевизионных сигналов"

Выполнил: ст. гр. РС-971

Cмысл В. Н.

Проверил:  доцент кафедры РТС

Мамочка А.Д.

# ОДЕССА 2002

Требуется рассчитать линию связи "Исскуственный спутник Земли (ИСЗ) - Земля" и определить мощность бортового передатчика, необходимую для передачи телевизионного сигнала в системе непосредственного телевизионного вещания.

Исходные данные:

- Орбита спутника - геостационарная

- Ширина диаграммы направленности бортовой антенны -

- КПД Антенно-Волнового Тракта (АВТ) -

1) Земная станция - 0,9 (- 0,5 дБ)

2) Бортовая станция - 0,8 (- 1 дБ)

- Метод модуляции - Частотная Модуляция (ЧМ)

- Высшая частота ЧМ сигнала - 6 МГц

- Отношение сигнал/шум на выходе приемника - (46 дБ)

- Процент времени, в течение которого нарушается норма в          отношении  - 0.1 %

- Визометрический коэффициент - ВВ = 27 (14 дБ).

Этот коэффициент учитывает особенности восприятия шумов на телевизионном изображении зрительным аппаратом человека.

- Координаты Земной станции  -

1) Широта -

2) Долгота -

- Долгота под спутниковой точки (TeleX) -

- Диаметр антенны Земных станций -

- Частота излучения "вниз" - МГц (12 ГГц диапазон)

- Дальность от ИСЗ до Земли – H = 42170км

- Выигрыш за счет введения предыскажений - ( = 1,4

1. Расчет угла места ( и азимута А антенны Земной станции

(1.1)

(1.2)

2.Рассчёт дальности от ИСЗ до Земли

,          (2.1)

где R=6831 км-радиус Земли

H=42170 км-расстояние от центра Земли до ИСЗ

Подставив численные значения в выражение (1.3) получим, что

3. Расчет требуемого отношения на входе приемника Земной станции

Отношение сигнал/шум на выходе приемника в случае телевизионных ЧМ сигналов связано с входным отношением сигнал/шум соотношением:

(3.1)

где А - коэффициент, учитывающий методику оценки взвешенного    шума (А = 8), а    В(ЧМ) - выигрыш в отношении сигнал/шум за счет частотной модуляции.

,                                                   (3.2)

где - эффективная (энергетическая) полоса частотного канала приемника.

,                                                      (3.3)

где ( - коэффициент, учитывающий большую энергетическую полосу шума приемного тракта по отношению к полосе пропускания по уровню 0,7                    (( = 1,1 .. 1,2), а - девиация частоты от пика до пика (от "черного" до "белого").

Таким образом, получим:

(3.4)

Зададимся стандартным значением частоты девиации = 6 МГц.

МГц

= 17.5 дБ

4.Расчет высокочастотной части линии ИСЗ-Земля

4.1 Рассчитаем дополнительные потери, обусловленные прохождением сигнала через атмосферу. Эти затухания обусловлены поглощением энергии молекулами кислорода и водяных паров, рефракцией волн (рассогласование диаграмм направленности антенн), неидеальностью поляризации, деполяризацией электро-магнитных волн при прохождении через тропосферу, а также наличием осадков.

,                                         (4.1)

где Lдоп_11,5 - дополнительные потери на частоте 11,5 ГГц, обусловленные углом места и процентом времени, в течение которого нарушается норма в отношении , а f - частота излучения "вниз" в ГГц.

Из таблицы получим Lдоп_11,5 = 4,8 дБ, и тогда:

дБ(3,069раз)

4.2  Определим суммарную эквивалентную шумовую температуру:

,                                               (4.2)

где ТА - эквивалентная шумовая температура антенны

Т0 - номинальное значение (290( К);

Тпр - эквивалентная шумовая температура приемника;

( - КПД АВТ Земной станции.

Используя в приемной цепи транзисторный малошумящий усилитель, получим,что Тпр ( 250( К.

Шумовая температура антенны, в свою очередь, складывается из нескольких составляющих:

,                                                  (4.3)

где Тк - температура обусловленная космическими излучениями;

Татм - температура обусловленная атмосферными излучениями;

Тз - температура Земли;

с - коэффициент, учитывающий долю энергии излучения принятую по боковым лепесткам диаграммы направленности.

Тк также зависит от излучения галактик, излучения солнца и излучений луны и планет. Однако, на столь высоких частотах, влияние излучения галактик и планет ничтожно мало и ими можно пренебречь. Учитывая, что антенна спутника направлена соотвествующим образом,  излучением солнца можно также пренебречь. По таблице определяем Татм для наихудших метеоусловий. Температура Земли приблизительно равна 260( К.

Итак:

Татм = 120( К

Тз = 260( К

с ( 0,2

К

и

К

4.3  Расчитаем коэффициенты усиления антенн приемника и передатчика. Существует две взаимосвязанные формулы для расчета коэффициентов усиления, поэтому воспользуемся обеими в зависимости от заданных величин:

1) Земная станция

,                                                                (4.4)

где q - коэффициент использования поверхности зеркала (КИП), q ( 0,5;

Da - диаметр антенны;

( - длина волны, ( = 26,9 мм.

2) Бортовая станция

(4.5)

5. Расчет мощности передатчика

,                                           (5.1)

где Рш - полная мощность шумов на входе приемника.

,                                                          (5.2)

где k - постоянная Больцмана: .

Вт

Вывод:

В данной работе был проведен расчет спутниковой связи для передачи телевизионных сигналов на отрезке ИСЗ-Земля. Полученное значение мощности передатчика требует определенной коррекции в связи с несколькими допущениями, принятыми для простоты расчета. Остальные параметры удовлетворительны.