Государственный комитет Российской Федерации
по высшему образованию

Московский государственный открытый университет

Курсовая работа 
	Радиотехнические цепи и сигналы

Студента 2 курса заочного отделения  ФАРЭ

1998г.

Содержание

1. Задание по курсовой работе

2. Расчет и построение амплитудного и фазового спектра сигнала

Расчет и построение АЧХ и ФЧХ цепи

Автокорреляционная функция входного сигнала

Список литературы

Задание по курсовой работе.

На цепь, схема которой показана на рис.1, подается импульс, изображенный на рис.2. Параметры импульса и параметры цепи приведены в  таблице 1.

Схема цепи

Рисунок 1

Taблица 1

| (B) |  | (мкС) | 2R (кОм) | С (мкФ) | L (мкГн) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5*=0,5 | 4 | 4,1*1 =4.1 | 2*0,6 =1,2 | 17 | 24 |

Форма  входного импульса определяемая аналитическим выражением:

Рисунок 2

2. Определение спектральных характеристик сигнала

Переодическое колебание сложной формы u(t) с периодом повторения Т может быть представлено в виде суммы гармонических составляющих с частотами , амплитудами  и начальными фазами  в виде:

, где

- частота первой гармоники совпадающая с частотой повторения импульсов, а n=1,2,3... - номера гармоник;

- постоянная составляющая;

- амплитуда гармоники;

- начальная фаза гармоники.

По условию варианта u(t) - четная функция. Тогда для четных гармоник: ;

;	;	;

Найдем :

Так как , тога: (В).

Найдем :

так как , тогда: , где , получим

.

Так как (В) и , тогда   - выражение для расчета амплитудного спектра.

Составим таблицу для построения и  спектральных диаграмм переодического сигнала.

Таблица 2

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (В) | 2 | 0,794 | 0 | 0,089 | 0 | 0,032 | 0 | 0,016 |
| (рад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Амплитудная спектральная диаграмма

Рисунок 3

Фазовая спектральная диаграмма

Рисунок 4

3. Расчет и построение амплитудного и фазового спектра сигнала

Заданную цепь представленную на рис. 1 можно представить в виде линейной цепи представленной на рис. 5.

Рисунок 5

;		;		;

Подставляя заданные значения получим:

Сделав подстановку  получим:

Отсюда АЧХ имеет вид:

.

Выражение ФЧХ имеет вид:

Составим таблицу для построения ФЧХ и АЧХ, для циклической частоты (Гц).

Таблица 3

| (Гц) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К(f) | 0 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,1 |
| (град) | -1,5 | 1,325 | 1,107 | 0,927 | 0,785 | 0,674 | 0,587 | 0,519 | 0,463 | 0,418 | 0,38 |

Рисунок 6

Рисунок 7

Из построенных АЧХ и ФЧХ следует, что при  заданная схема приобретает вид показанный на рисунке 8, и модуль коэффициента передачи равен 1.

Рисунок 8

При , емкостное сопротивление бесконечно велико, а индуктивное равно нулю, и схема имеет чисто резистивный характер; так как напряжение на выходе снимается с индуктивности, то оно опережает на +90 град.

При , заданная схема приобретает вид показанный на рисунке 9,

Рисунок 9

модуль коэффициента передачи равен:

При , емкостное сопротивление равно нулю, а индуктивное равно бесконечности, следовательно схема имеет чисто резистивный характер, средний угол равен нулю.

Автокорреляционная функция входного сигнала

Импульсная характеристика  является оригиналом передаточной функции .

По таблице перехода получим:

;	;

Переходная характеристика связана с передаточной функцией в виде:

Для построения графиков   составим таблицу

Таблица 4

| 10-3t (C) | 0 | 6 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h(t)*10-9 | 0,5*109 | -14,4 | -10,7 | 0.18 | -6 | -4,4 | -3,2 | -2,4 | -1,8* | -1,3 |
| g(t) |

-1,25

| *107 | 0,443 | 0,243 | 0,18 | 0,133 | 0,09 | 0,073 | 0,054 | 0,04 | 0028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Автокорреляционная функция входного сигнала имеет вид:

В области имеем.

. Построим нормированную по максимальному значению автокорреляционную функцию

Среднюю мощность периодического сигнала определим как:

Список литературы

1. Веселовский О. Н.,Браслмский Л.М. Основы электротехники и электротехнические устройства радиоэлектронной аппаратуры.— М., 1977.

2. Общая электротехника / Под ред. А. Т. Блажкина.- Л„ 1979.

3. Основы промышленной электроники/ Под ред. В. Г. Герасимова. — М., 1978.

4. Зевеке Г. В., Ионкин П. А., Нетушил А. В., Страхов С. В. Основы теории цепей—М., 1975.

5. Дьяконов В. П. Справочник по алгоритмам и программам на языке Бейсик для персональных ЭВМ.— М., 1987.