Парова турбіна

Парова турбіна – це перший паровий двигун  з робітничим органом, який повертається і працює безперервно.  Він потрібен для перетворення теплової енергії  пара водяного  в механічну роботу. Парова турбіна використовує не потенційну енергію, а кінетичну енергію пара.

Спроби створити парову турбіну тривали дуже довго. Відомий опис примітивної парової турбіни, зроблений Героном Олександрійським (1 в. До н.е.). Але тільки в кінці 19 в., коли машинобудівля і металургія досягли достатнього рівня, К. Г. П. Лаваль (Швеція) та Ч. А. Парсонс (Великобританія) незалежно один від одного у 1884-89 рр. створили  промислово  пригодні  парові турбіни.

Парова  турбіна  виявилась дуже зручною для  приводу ротативних механізмів (генератори електричного струму, насосу) та судових  гвинтів; вона виявилася дуже легкою, швидкісною та економічною. Розвиток парової турбіни йшло дуже швидко, як  в напрямку поліпшення економічності та підвищення одиниці потужності, так і в напрямку створення  спеціалізованих парових турбін різного напрямку.

Неможливість отримати велику агрегатну потужність і дуже велика частота обертання одноступеневої парової турбіни Лаваля (до 30000 об/хв. у перших зразків) звело  до того, що вона зберегла своє значення тільки для приводу допоміжних механізмів. Розвиток турбін дав можливість збільшити потужність,  зберігши достатню частоту обертання , необхідну для неї.

Реактивна парова турбіна Парсонса деякий час застосовувалась (на військових кораблях), але поступово поступилася місцем більш розвинутим турбінам.

В залежності від  характеру теплового процесу  парову турбіну розрізняють на 3 групи: чисто конденсаційні,  теплофікаційні та спеціального призначення.

Чисто  конденсаційні перетворюють  максимально можливу частину теплоти пара в механічну роботу. Вони можуть бути стаціонарними або транспортними. Транспортні використовують, як допоміжні двигуні на кораблях і судах.

Теплофікаційні парові турбіни служать для одночасного отримання електричної та теплової енергії. Такі парові турбіни використовують у технологічних цілях

(Наприклад опалювання).

Теплові турбіни  спеціального призначення зазвичай використовують на металургійних, машинобудівних і хімічних підприємствах.

Навідміно від інших, теплові турбіни  спеціального призначення не виготовлюють великими кількостями,  а тільки за спеціальними замовленнями.