# Лабораторна робота  №20

ВИЗНАЧЕННЯ  КОЕФІЦІЄНТА  ТЕПЛОВОГО  РОЗШИРЕННЯ

ТВЕРДОГО  ТІЛА

Мета роботи

Визначити середній коефіцієнт лінійного розширення твердого тіла.

Прилади та обладнання

Індикатор  годинникового типу, електрична піч, хромель-копелева термопара, мілівольтметр, металевий циліндр .

Опис вимірювального пристрою

Вимірювальний пристрій (Рис.1) складається з прикріплених до підставки електричної печі 1 і мілівольтметра 2. У піч поміщують досліджуваний зразок (металевий циліндр) 3. Температуру зразка контролюють термопарою 4 і мілівольтметром 2; абсолютне видовження зразка вимірюють індикатором годинникового типу 5, закріпленого на кронштейні над зразком.

##### При підготовці до виконання роботи використати:

Теоретична частина. Розділ 5.

## Послідовність виконання роботи

- Увімкнути піч у мережу з напругою 220 В, при цьому загориться

сигнальна лампочка.

2. Поворотом шкали індикатора виставити велику стрілку приладу на нульову позначку.

3. Нагріваючи зразок, через кожні 0,5 мВ вимірювати його абсолютні видовження; отримані числові дані заносити в таблицю.

Температура зразка не повинна перевищувати 200 (С.

4. Використавши таблицю ґрадуювання термопари, (Додаток 3) визначити відповідні температури і побудувати ґрафік залежності

.

5. Використовуючи формулу , визначити середнє значення  для всього діапазону зміни температури.

6.  Визначити з ґрафіка кутовий коефіцієнт нахилу прямої .

7.  Визначити середнє значення ( за формулою  .

8.  Порівняти результати, отримані в пунктах 5, 7; зробити висновок про їх точність.

Довжина зразка L подана на підставці вимірювального пристрою.

| ( | При розрахунках перевести результати вимірювань всіх величин в одиниці СІ. |
| --- | --- |

### Таблиця результатів вимірювань

| V, мВ | вимір | вимір | вимір | вимір | вимір | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, (С | табл. | табл. | табл. | табл. | табл. | ( |
| T, К | розрах. | розрах. | розрах. | розрах. | розрах. | ( |
| , мм | вимір | вимір | вимір | вимір | вимір | ( |

Контрольні запитання

- У чому різниця між істинним і середнім коефіцієнтом лінійного

розширення?

- Що є причиною теплового розширення твердих тіл?

- Що розуміємо під термінами гармонічний і ангармонічний

осцилятор?

Рекомендована література

- Курс фізики / За редакцією І.Є.Лопатинського.

– Львів: Вид. «Бескид Біт», 2002.

2.  Трофимова Т.И.  Курс физики.– М.: Высшая школа, 1990.

3.  Савельев И. В.  Курс общей физики, т.1 –М.: Наука, 1982.

# Text boxes

Рис.1