# НУ”Львівська політехніка”

# Кафедра АСУ

Звіт

про виконання лабораторної роботи № 4-5

Назва роботи:Генератори імпульсів прямокутної форми: одно- і мультивібратори

# Львів 2003

# Мета: Вивчення принципів роботи й дослідження формувачів управляючих сигналів, виконаних на інтегральних логічних елементах із використанням додаткових ємностей і резисторів.

# Короткі теоретичні відомості:

# Для отримання імпульсів прямокутної форми широко використовують релаксаційні автогенератори (мультивібратори), побудовані на основі підсилювачів із додатнім зворотнім зв’язком.

# Автогенератор – пристрій, що генерує незатухаючі коливання без будь-якого запуску із-зовні і немає стійких станів рівноваги.

# Мультивібратори – релаксаційні генератори, у яких позитивний звортній зв’язок створюється за допомогою кіл.

# Релаксаційні генератори можуть працювати у двох режимах: автоколивному (мультивібратор) та чекаючому (одновібратор).

# В автоколивному режимі схема має два квазістійких стани, тривалість кожного з яких визначається часовизначною ланкою.

# У чекаючому режимі схема має один стійкий стан, у якому може знаходитись необмеженого довго. Під дією короткого запускаючого зовнішнього імпульса схема стрибком переходить в квазістійкий стан, а потім самостійно повертається у початковий стан, формуючи імпульс заданої тривалості.

# При проектуванні одно- та мультивібраторів у якості елементної бази використовують біполярні і цифрові мікросхеми.

# Етапи виконання:

# Мультивібратори: статика і динаміка;

# Одновібратори: статика і динаміка.

# Виконання роботи:

# Мультивібратори:

# а) Статика:

# Мультивібратор на логічних елементах І-НЕ

# Даний мультивібратор складається з елементів DD1.1 i DD1.2 з перехресними додатніми зворотніми зв’язками через конденсатори С1 і С2 та двох елементів DD1.3 i DD1.4, які служать для забезпечення режиму м’якого самозбудження коливань у схемі. При включенні живлення і можливій появі на обох виходах елементів DD1.1 i DD1.2 сигналів логічної одиниці спрацьовують елементи DD1.3 i DD1.4. На вхід DD1.2 поступає високий рівень напруги, що викликає перемикання DD1.2 у стан логічного нуля на виході і приводить до виникнення режиму автоколивань.

# Характеристики досліджуваної схеми:

# б) Динаміка:

# 2) Одновібратори:

# а) Статика:

# Одновібратор на логічних елементах І-НЕ

# Даний одновібратор складається з резистора R, конденсатора С та елементів DD1.1 i DD1.2. При подачі в момент часу t на вхід елементу DD1.2 запускаючого імпульсу мікросхема DD1.2 переходить у стан логічної одиниці. Стрибок напруги Uлог. передається через конденсатор С на вхід логічного елемента DD1.1, який переходить у стан логічного нуля. Після моменту t конденсатор заряджається, а напруга Uвх1 падає з тієюж постійною часу. Одновібратор знаходиться у квазістійкому стані. В наступний момент часу, коли напруга Uвх1 досягає порогового рівня відбувається перемикання елемента DD1.1 і відповідно елемента DD1.2. Одновібратор повертається у початковий стан.

# Характеристики досліджуваної схеми:

# б) Динаміка:

# Висновок: При виконанні лабораторної роботи я ознайомився з принципами роботи генераторів імпульсів прямокутної форми на інтегральних логічних елементах І-НЕ із використанням додаткових ємностей і резисторів.

# Мультивібратори на основі логічних інтегральних мікросхем застосовують у цифровій апаратурі, бо при цьому найбільш повно забезпечується уніфікація елементної бази.

# Одновібратори (чекаючі мультивібратори) використовують в якості формувачів управляючих сигналів (генераторів одиночних імпульсів) для вироблення синхроімпульсів і тактових сигналів запису та зчитування інформації.