Завдання

Розрахувати теплообмінник-випаровувач з паровим простором, для пропанової газофракціонуючої колони використовуючи наступні вихідні дані: продуктивність теплообмінника по сировині G=150 000 тон./рік, тиск внизу колони Р=1.47 Па, молярна маса сировини 59.016. Склад сировини колони у % мас. наведений у табл.1. Кількість, склад і температури потоків, які заходять і виходять з теплообмінника наведені в табл.2.

Таблиця 1

| Компонент | СН4 | С2Н6 | С3Н8 | і-С4Н10 | н-С2Н6 | С5+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість, % мас. | --- | 0.9 | 16.2 | 30.5 | 44.5 | 7.9 |

Таблиця 2

| Потік | Позначення | Склад | Т,К. | Кмоль/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | компоненти | мольна частка |  |  |
| Флегма з колони у теплообмінник | R+VR | С3Н8 і-С4Н10 н-С2Н6 С5+ | 0.00527 0.36816 0.54819 0.07838 | 378 | 8.165 |
| Нижній продукт з колони (залишок) | R | С3Н8 і-С4Н10 н-С2Н6 С5+ | 0.00321 0.32871 0.55261 0.11547 | 383 | 3.266ь |
| Пари з теплообмінника в колону | VR | С3Н8 і-С4Н10 н-С2Н6 С5+ | 0.00269 0.31200 0.55475 0.13056 | 383 | 4.899 |

Вступ

Кожухотрубні теплообмінні апарати можуть використовуватися як теплообмінники, холодильники, конденсатори і випарники.

Теплообмінники призначені для нагріву і охолодження, а холодильники-для охолодження (водою або іншими нетоксичними, пожежо – і вибухобезпечними холодоагентами ) рідких і пароподібних середовищ.

Конденсатори призначені для конденсації парів в між-трубному просторі, а також для нагрівання рідин і газів за рахунок теплоти конденсації пари.

Кожухотрубні випарники з трубними пучками з U-подібних труб чи з плавачою головкою мають паровий простір над киплячою в кожусі рідиною. В цих апаратах, завжди розташованих горизонтально, гарячий теплоносій ( в ролі якого можуть використовуватися гази, рідини або пара ) рухається по трубах. Згідно ГОСТ 14248-79, кожухотрубні випарники  можуть бути з конічним днищем діаметром 800-1600 мм, а також з еліптичним днищем діаметром 2400-2800 мм. Останні можуть мати два або три трубні пучки. Допустимий тиск в трубах складає 1.6 – 4.0 МПа, в кожусі – 1.0-2.5 МПа при робочих температурах від -30 до 450 . Випарники з паровим простором виготовляють тільки двоходовими з довжиною труб 6.0 м, діаметром 252 мм.

Технологічний розрахунок

1.Теплове навантаження теплообмінника-випаровувача

Ця величина визначається з рівняння теплового балансу випарника:

,

де: - витрата тепла у випарнику (теплове навантаженя), кДж/год.;  і - кількість потоків, кмоль/год. (табл.2.); , , - ентальпії потоків при відповідних температурах, кДж/моль.

Попередньо знайдемо середні молярні маси потоків:

По таблицях знаходимо ентальпії потоків при відповідних температурах:

кДж/моль;

кДж/моль;

кДж/моль;

Тоді знаходимо розхід тепла в теплообміннику за одну годину:

кДж/кг;

кДж/кг = 24016 кВт = 24015878.25 Вт;

2.Витрата граючої пари

В якості гарячого теплоносія у випарнику використовується водяна пара. Флегма, яка поступає у випарник нагрівається від Т1=378 К до Т2=383 К і частково випаровується за рахунок тепла конденсації водяної пари. На основі даних промислової експлуатації аналогічних випарників і з метою забезпечення достатньго температурного напору при теплопередачі від водяної пари, яка конденсується, до киплячої флегми, приймаємо наступні параметри гріючої пари: тиск Р=785 Па, температура =443 К, теплота конденсації r = 2049.5 кДж/кг.

Витрату пари визначаємо з наступного рівняння:

кг/год.,

де: - витрата гріючої пари, кг/год; - коефіцієнт утримання тепла ( в середньому для теплообмінників = 0.95 ).

3.Температурний напір по поверхні нагріву теплообмінника-випаровувача

Температура гарячого теплоносія, водяної пари, яка конденсується, залишається незмінною і дорівнює =443 К. А отже, температурний напір у випарнику буде однаковим по всій його поверхні і дорівнює:

К.

4.Коефіцієнт тепловіддачі  зі сторони киплячої флегми

Для бульбашкового режиму кипіння рідини у великому об’ємі  ( у Вт/К ) можна визначити використовуючи наступну залежність:

,

де: ,  - відповідно густина парової і рідкої фази, кг/; - теплота пароутворення, Дж/кг; - поверхневий натяг на границі розділу між рідиною і парою, Н/м або кг/; - теплопровідність рідини, Вт/(мК); - коефіцієнт динамічної в’язкозті рідини, Пас; - теплоємність рідини, Дж/(кгК); - температура кипіння флегми, К; - теплонавантаження поверхні нагріву, Вт/.

Всі фізичні параметри у даній формулі визначаються при температурі кипіння флегми ==383 К.

Густину парової фази визначаємо за рівнянням Клапейрона – Мендєлєєва:

,

де: - густина пари при нормальних умовах, кг/; - 273 К; =1.47 Па – тиск у випарнику; =98.1 Па;

Густина пари при нормальних умовах:

кг/;

Після підстановки всіх величин у формулу, для визначення густини парової фази отримаємо:

кг/;

Відносну густину рідини можна визначити використовуючи наступну формулу:

,

де: = 59.790 ( визначена вище).

Після цього використовуючи відомі графіки чи формули знаходимо густину залишку при наступних температурах:

= 383 К   кг/;

К   кг/;

Теплоту пароутворення знаходимо як різницю ентальпій парової і рідкої фаз:

кДж/кг = 267.9 Дж/кг;

Поверхневий натяг ( в Н/м ) на границі розділу пара – рідина визначаємо по наступній формулі:

,

де: - середня молярна маса залишку; - густина залишку при температурі 383 К, кг/; - критична температура залишку, К; ==383 К; - стала величина, яка дорівнює 7 К;

Знайдемо критичну температуру залишку використовуючи критичні температури компонентів і їх мольні частки в залишку:

К,

де: = 368.6 К ( С3Н8 ); = 420.7 К ( і-С4Н10 ); = 432.5 К (н-С4Н10 ); = 470.2 К ( С5+); , , , - значення мольних часток компонентів в залишку ( наведені в табл.2 ).

Підставивши знайдені величини у вище наведену формулу отримаємо:

Н/м;

Коефіцієнт теплопровідності рідини (залишку) рахуємо по такій формулі:

Вт/мК;

Коефіцієнт динамічної в’язкості рідини (залишку) можна визначити використовуючи формулу:

,

де: ,,,- коефіцієнти динамічної в’язкості компонентів рідини (залишку).

Попередньо знайдемо для кожного з компонентів залишку значення  при 383 К.

По графіку визначаємо для пропану (С3Н8) при двох довільно вибраних температурах:

К   Пас;

К  Пас;

Для подальших розрахунків використаємо наступну формулу:

,

де: С- деяка стала величина, яку можна легко визначити з даного рівняння:

;

Використовуючи цю ж  формулу, визначаємо  при = 383 К:

;

Звідки  Пас;

Аналогічно проводимо розрахунок і використовуючи то й же графік і ту ж формулу:

Для бутану (і-С4Н10 і н- С4Н10):

при 290 К Пас;

при 310 К Пас;

;

;

Звідки  Пас;

Приймаємо, що =.

Для пентану (С5Н12):

при 290 К Пас;

при 308 К Пас;

;

Звідки = Пас;

Тепер за формулою, наведеною вище, знайдемо коефіцієнт динамічної в’язкості для рідкого залишку у випарнику при Т2 = 383 К:

;

Пас;

Теплоємність рідкої фази знаходимо за формулою;

кДж/кгК = 2680 Дж/кгК;

Підставивши всі знайдені вище величини у формулу для , отримаємо:

;

Таким чином, залежно від теплового навантаження поверхні нагріву випарника, коефіцієнт тепловіддачі ( у Вт/К ) зі сторони флегми буде виражатися формулою:

;

Вище, при визначенні значення коефіцієнта тепловіддачі в якості рідкої фази усюди приймаємо залишок (R), а не флегму (R+VR), оскільки при температурі у випарнику Т2= 383 К саме залишок (R) знаходиться у рівновазі з парою (VR).

5.Коефіцієнт тепловіддачі  зі сторони водяної пари, яка конденсується

У випадку конденсації водяної пари всередині горизонтальних труб використаємо наступне рівняння:

Яке в робочому вигляді записується так:

,

де: - коефіцієнт, який залежить від середньої температури конденсату і визначається по графіку; - теплове навантаження поверхні нагріву випарника, ; - довжина труби, м; - внутрішній діаметр труби, м;

Середня температура конденсату дорівнює:

,

де: - температура насиченої пари, К; - температура стінки зі сторони пари, яка конденсується, К.

Температура , як правило, мало відрізняється від , тому можна приймати .

По графіку, при =443 К,  А=6.2. Тоді:

, ;

6.Коефіцієнт теплопередачі

З врахуванням теплового опору стінки і забруднення її внутрішньої і зовнішньої поверхні коефіцієнт теплопередачі визначаємо по формулі:

,

де: = 0.0025 м – товщина стінки труби; =33.53 Вт/мК – коефіцієнт теплопровідності матеріалу стінки труби; =0.000215  - тепловий опір забруднення внутрішньої поверхні труб, - приймається як середнє значення для водяної пари і м’ягкої води; =0.0006  - тепловий опір забруднення зовнішньої поверхні труби, - приймаємо як для світлого нафтопродукту.

Тоді:

Так як  і  є функціями теплового навантаження , величина якого невідома, то знаходження k ведемо методом поступового наближення. Задаємось різними значеннями q і для кожного з них знаходимо , , k і . Результати розрахунків подані в табл. 3.

Таблиця 3

| Величини | Результати розрахунків |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| q, (приймаємо) | 30000 | 50000 | 70000 |
| , | 7275 | 9392 | 11112 |
| , | 5759 | 8234 | 10421 |
| k, | 833 | 893 | 929 |
| , | 36 | 56 | 75 |

;

;

;

Використовуючи дані табл.3 будуємо графік залежності , який називається складною характеристикою випарника. Знаючи, що в даному випарнику середній температурний напір = 60  ( пункт 3 )знаходимо по графіку відповідне теплове навантаження поверхні нагріву – q = 54350 .

Тоді коефіцієнт теплопередачі у випарнику:

, ;

На цій сторінці вставити графік!!!!

7.Поверхня теплообміну випарника

Розрахунок площі теплообміну:

, ;

8.Температура на внутрішній поверхні труб

Цю температуру можна визначити з наступного рівняння:

Тут:

= 443 К;

, ;

=0.000215 /;

Тоді:

, К

Відповідно, середня температура конденсату:

, К;

При визначенні коефіцієнта тепловіддачі  значення параметра А взято при = 443 К. Як видно  менше ніж  приблизно на 2%, що знаходиться в допустимих межах точності технічного розрахунку.

Вибір теплообмінника

Використовуючи каталог “Кожухотрубчатые теплообменные аппараты общего и специального назначения “ ВНИИНЕФТМАШа приймаємо випарник з паровим простором типу 1800 ПП . Шифр апарату означає: випарник з паровим простором, діаметр кожуха 1800 мм, умовний тиск в кожусі 1.6 МПа, в трубках 2.5 МПа.

Даний апарат це-теплообмінник з U-подібними трубками, який має поверхню теплообміну F = 477, кількість ходів по трубах – 2, довжина теплообмінних труб – 6000 мм, діаметр однієї трубки - 202, труби виконані зі сталі 10.

Експлікація

Таблиця 4

| позначення | назва | кількість |
| --- | --- | --- |
| 1 | кожух | 1 |
| 2 | теплообмінна труба | 2 |
| 3 | стяжка | 2 |
| 4 | трубна решітка | 2 |
| 5 | розподільча камера | 2 |
| 6 | опора | 2 |

Література

- Кузнєцов А.А. Расчеты процессов и аппаратов нефтеперерабатывающей промышленности.: Изд. 2-е, переработанное и дополненное. – Ленинградское отделение.: Химия, 1974.

- Кожухотрубчатые теплообменные аппараты общего и специального назначения.: Каталог. – М.: ЦИНТИХМИНЕФТЕМАШ, 1991.

- Технологія первинної переробки нафти та газу: Методичні вказівки/укладачі П.І.Топільницький, О.М.Мацяк, В.Я.Максимик. – Л: НУЛП, 2004.

- Основные процессы и аппараты химической технологии.: Пособие по проектированию. Издание 2-е, переработанное и дополненное/под ред. Ю. И. Дытнерского.- М.: Химия, 1991.

Зміст

1. Завдання……………………………………………………………….……1.

2. Вступ…………………………………………………………………..……2.

3. Тухнологічний розрахунок……………………………………..……3 – 12.

4. Вибір теплообмінника…………………………………………………....13.

5. Експлікайія………………………………………………………………..14.

6. Література…………………………………………………………………15.