Глава 9.

МЕТОДЫ АНАЛИЗА И СИНТЕЗА ЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕКТРОННЫХ СХЕМ

9.1. Логические операторы электронных схем или цепей

Логической схемой называется совокупность логических электронных элементов, соединенных между собой таким образом, чтобы выполнялся заданный закон функционирования схемы, иначе говоря, - выполнялась заданная логическая функция.

По зависимости выходного сигнала от входного все электронные логи-ческие схемы можно условно разбить на:

схемы первого рода, т.е. комбинационные схемы, выходной сигнал которых зависит только от состояния входных синалов в каждый момент времени;

схемы второго рода или накапливающие схемы (схемы последова-тельностные), содержащие накапливающие схемы (элементы с памятью), выходной сигнал которых зависит как от входных сигналов, так и от состояния схемы в предыдущие моменты времени.

По количеству входов и выходов схемы бывают: с одним входом и одним выходом, с несколькими входами и одним выходом, с одним входом и несколькими выходами, с несколькими входами и выходами.

По способу осуществления синхронизации схемы бывают с внешней синхронизацией (синхронные автоматы), с внутренней синхронизацией (асинхронные автоматы являются их частным случаем).

Практически любой компьютер состоит из комбинации схем первого и второго родов разной сложности. Таким образом, основой любого цифрового автомата, обрабатывающего цифровую информацию, являются электронные элементы двух типов: логические или комбинационные и запоминающие. Логические элементы выполняют простейшие логические операции над цифровой информацией, а запоминающие служат для ее хранения. Как мы уже знаем, логическая операция состоит в преобразовании по определенным правилам входной цифровой информации в выходную.

Как уже отмечалось простые (элементарные) логические функции аппаратно реализуются при помощи соответствующих комбинационных электронных логических элементов - вентилей. Можно считать, что эти элементарные логические функции являются логическими операторами упомянутых электронных элементов, т.е. схем. Каждая такая схема обозначается определенным графическим символом, который может быть ориентированный или же неориентированный. Приведем примеры графического обозначения этих схем.

Схема, реализующая элементарную логическую функцию НЕ:

x                   y =(x   или    x                          y =(x

Схема, реализующая элементарную логическую функцию ИЛИ:

x1

x2                    y = (x1 ( x2) = ((x1(x2 )   или

Схема, реализующая элементарную логическую функцию ИЛИ-НЕ

(стрелка Пирса):

x1

x2                  y = (x1 ( x2) = ((x1 ((x2)  или

Схема, реализующая логическую функцию И:

x1

x2                 y = (x1 ( x2) = ((x1 +(x2 )    или

Схема, реализующая логическую функцию И-НЕ (штрих Шеффера):

x1

x2                  y = (x1 ( x2) = ((x1 +(x2)    или

Схема, реализующая логическую функцию Исключающее ИЛИ, то есть формирующая сумму по модулю 2:

x1

x2                   y = (x1 ( x2) =((x2x1 +(x1x2)    или

При анализе или синтезе логических цепей надо учитывать следующее обстоятельство.

Осуществить логические функции на практике позволяют различные, так называемые логические (цифровые) полупроводниковые схемы - вентили, выходные сигналы которых однозначно определяются комбинациями уровней сигналов на входах этих схем. Причем, как входные, так и выходные сигналы этих вентилей могут быть импульсными или потенциальными и имеют два фиксированных значения: высокий (H) или низкий (L) уровень. Когда логической "1" соответствует высокий уровень, тогда логическому "0" - низкий.

Если логической "1" соответствует наличие сигнала (высокого или низкого уровня), то в таком случае говорят, что логические схемы работают в положительной логике. Если же логической "1" соответствует отсутствие сигнала, то считается, что схемы работают в отрицательной логике. Существует также и смешанная логика, то есть когда в рассматриваемом электронном узле одни вентили работают в положительной логике, а другие - в отрицательной.

Отсюда следует, что, согласно уже известному нам свойству двойст-венности логических функций, один и тот же вентиль, который в поло-жительной логике реализует функцию, например, И-НЕ (или ИЛИ-НЕ), в отрицательной логике будет выполнять логическую функцию ИЛИ-НЕ (или И-НЕ). Например, вентиль, реализующий функцию И-НЕ в положительной логике, как уже отмечалось, изображается следующим образом:

A

B                    C = A&B   (или(C = A&B )

Логически эквивалентная форма этого же вентиля при отрицательной логике представляется таким образом:

(A

(B                   C=A+B

Из этих чертежей видно, что там, где логической "1" соответствует отсутствие сигнала, а логическому "0" - наличие сигнала, на схеме принято чертить кружок. Иначе говоря, можно считать, что кружок означает, что на соответствующий вход логического элемента подается инверсия логической переменной, а с выхода - выводится инверсное значение переменной или логической функции.

Все это позволяет абстрагироваться от физических характеристик сигналов и считать, что на входах и выходах вентилей да и других компонент логической схемы появляются непосредственно логические значения. Поэтому можно прийти к заключению, что различные вентили или их комбинации на логическом уровне могут быть описаны с помощью логических операторов. Такое операторное описание вентилей позволяет отвлекаться (абстрагироваться) от физической природы конкретных вентилей и других электронных элементов и осуществлять анализ соответсвующих электронных схем. При этом оказывается, что для анализа совсем не обязательно иметь саму схему. Для того, чтобы получить значение функции на выходе какой-либо схемы, достаточно записать эту зависимость в виде логических операторов, связанных между собой в соответствии с выполняемой функцией.

9.1.1. Задачи анализа и синтеза электронных схем

Для анализа электронных схем с помощью аппарата алгебры логики нужно найти логическую функцию, описывающую работу заданной схемы. При этом исходят из того, что каждому функциональному элементу электронной схемы можно поставить в соответствие логический оператор. Этим самым устанавливается однозначное соответствие между элементами схемы и ее математическим описанием.

Анализ электронной схемы проводится в три этапа:

1) из принципиальной схемы удаляются все несущественные вспомо-гательные элементы, которые не влияют на логику работы схемы;

2) через логические операторы выражают все электронные элементы, получая логическое уравнение, которое является моделью функции, выполняемой заданной схемой;

3) любым способом получают МНКФ и МНДФ этого уравнения и тем самым выявляют лишние части анализируемой схемы, если конечно они в ней есть.

Изъятие лишних частей упрощает схему и тем самым улучшает ее технические характеристики.

Задачу синтеза электронных схем можно сформулировать следующим образом: при заданных входных переменных и известной выходной функции спроектировать логическое устройство, которое реализует эту функцию. Следовательно, в результате решения задачи синтеза возникает логическая схема, воспроизводящая заданную функцию.

Обычно, решая задачи анализа и синтеза, используют полные базисы логических функций. При этом каждую логическую функцию, входящую в базис, сопоставляют с некоторым физическим электронным элементом, что позволяет логическую схему заменить структурной схемой, состоящей из электронных элементов.

Таким образом, удается соединить математическую задачу синтеза логической схемы с инженерной задачей проектирования электронной схемы. При разработке электронной схемы за основные критерии принимают минимум аппаратуры, минимум типов применяемых элементов, максимум быстродействия и надежности .

С точки зрения математической логики задача синтеза решается при обеспечении минимального числа логических операторов, минимального количества типов логических операторов. Можно сформулировать после-довательно решаемые задачи при синтезе электронной схемы:

- составление математического описания (системы логических уравнений), адекватно отображающего процессы, происходящие в схеме;

- анализ логических уравнений и получение минимальной формы для каждого из них в заданном базисе;

- переход от логических уравнений к логической (структурной) схеме посредством применения логических операторов.

Таким образом, синтез электронных схем начинается с задания входных переменных и выходной функции или выходных функций. Очевидно, что все это может быть заданно или соответствующей таблицей истинности, или же аналитически. В любом случае следующим этапом синтеза является процедура получения любым методом МНДФ и МНКФ соответствующего логического уравнения или уравнений

Далее на основании полученных МНДФ и МНКФ синтезируются структурные или функциональные схемы нескольких вариантов синтезируемой электронной схемы с использованием различных базисов. После этого выбирается в качестве окончательного варианта та структурная схема, которая имеет минимальное число логических электронных элементов, минимальное количество типов этих элементов и минимальную "глубину" синтезируемой схемы.

Под термином "глубина" в данном случае понимается число логических элементов на пути сигнала от входа в схему до выхода. Минимальная глубина обеспечивает минимальную задержку реакции схемы на изменение сигналов на ее входах при выбранном типе (серии) электронных элементов синтезируемой схемы.

Задача синтеза, как правило, имеет различные решения в зависимости от выбранной системы логических элементов. Однако для любой заданной функции алгебры логики почти всегда можно синтезировать схему, соответствующую этой функции. Получение схемы с минимальным коли-чеством логических связок требует нахождения минимальной формы для логической функции.

9.2. Синтез логических схем с одним выходом

Перед тем как перейти к примерам синтеза композиционных логических схем рассмотрим способы использования универсальности вентилей И-НЕ и ИЛИ-НЕ.

Свойство универсальности вентиля ИЛИ-НЕ:

Свойство универсальности вентиля И-НЕ:

Схемы с одним выходом и несколькими входами относятся к наиболее простым схемам. Основная сложность при синтезе этих схем состоит в том, чтобы найти выражение для выходной функции в заданном базисе.

Рассмотрим некоторые простые примеры перехода от логических уравнений к логическим цепям, т.е. примеры синтеза простых логических цепей. В частности, рассмотрим переход от представления функции в НДФ (ДНФ) к ее реализации на элементах И-НЕ и ИЛИ-НЕ.

Пусть задана функция 4-х переменных в НДФ:

F =(CD +(A(B(D + AB(D +(AB(C + A(C(D.

Проведем ее минимизацию с помощью карты Карно:

|  | AB = 00 | AB = 01 | AB = 11 | AB = 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CD = 00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CD = 01 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CD = 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CD = 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |

Минимальная НДФ имеет вид: F = (A(B(D + AB(D + (C.

Рассмотрим реализацию этого уравнения с помощью элементов И-НЕ. В общем случае на элементах И-НЕ НДФ функция реализуется посредством двух ступеней логики. На первой ступени получаются инверсные значения логических произведений и однобуквенных членов. На второй ступени выполняются операции И-НЕ, т.е. НЕ-ИЛИ, над полученными инверсиями.

Действительно, посредством применения двойного отрицания можно привести заданную функцию к виду:

F = (A(B(D + AB(D + (C = (A(B(D ( AB(D ( C

Схема, соответствующая данному уравнению, приведена ниже.

В приведенной схеме для элементов первой и второй ступени применены различные, но эквивалентные условные обозначения. При реализации НДФ функции посредством элементов И-НЕ такой прием позволяет вести проектирование схем, пользуясь операциями И, ИЛИ и НЕ.

По рассмотреным ранее правилам из вышеприведенной карты Карно, может быть найдена минимальная НКФ заданной функции:

F = ((C +(D)(A +(B +(C)((A + B +(C)\

Отсюда, взяв двойное отрицание и применив теорему Де Моргана, получим

F = [(CD)(ABC)(ABC)]

На элементах И-НЕ КНФ функции реализуется с помощью трех ступеней (соответствующая схема приведена ниже). На первой ступени посредством операции И-НЕ над инверсными значениями переменных, входящих в КНФ, образуются логические суммы. На второй ступени выполняется операция И-НЕ над логическими суммами и однобуквенными членами (если они имеются), тем самым образуется инверсное значение функции. На третьей ступени выполняется инверсия и получается искомая функция.

При минимизации логических функций для логических схем, которые предполагается строить на базе элементов И-НЕ или ИЛИ-НЕ, необходимо кроме собственно минимизации стремиться также к тому, чтобы структурная формула была представлена в виде комбинации из элементов И-НЕ или ИЛИ-НЕ. Тогда переход от структурной формулы к функциональной схеме не будет сложным. В любом случае при построении логической схемы в базисе И-НЕ на основе логической функции, представленной в МНДФ, необходимо везде вместо элементов И и ИЛИ ставить элемент И-НЕ. При построении логической схемы в базисе ИЛИ-НЕ на основе логической функции, представленной в МНКФ, необходимо везде вместо элементов И и ИЛИ ставить элемент ИЛИ-НЕ. Однако надо учесть, что есть точка зрения, по которой считается, что наиболее удобным для решения синтеза схем цифровых автоматов является базис И, ИЛИ, НЕ.

Рассмотрим, например, выражение F = w +(y & z +(w(x + y). Применив закон де Моргана, запишем его в следующем виде:

F = {(w((yz ) [(w(x + y)]}

На основании последнего выражения реализуем эту функцию при помощи вентилей типа И-НЕ.

эта же функция, реализованная в базисе 1 будет иметь вид:

Как видим в этом случае схема реализовання в базисе 1 более компактна.

Теперь рассмотрим способы формирования схемы, реализующей функцию суммирования по модулю 2 (функция f6), в различных базисах. Логическая функция f6, как известно, в аналитическом виде представляется в виде: 
F = A(B +(AB, и имеет следующую таблицу истинности:

| A | B | F |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

В базисе И, ИЛИ, НЕ схема, реализующая функцию f6, имеет вид:

В базисе ИЛИ-НЕ:

F = (AB + A(B = A +(B +(A + B = A +(B +(A + B

В базисе И-НЕ:

F = (AB + A(B = (AB ( A(B

Более сложные схемы, имеющие несколько выходов, могут быть сведены в частном случае к набору схем с одним выходом. Тогда синтез осу-ществляется путем декомпозиции для каждой выделяемой схемы. Рас-смотрим для примера синтез одноразрядного двоичного сумматора методом декомпозиции, заданного таблично.

| A | B | Ci | S | C0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AB = 00 | AB = 01 | AB = 11 | AB = 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ci = 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ci = 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | S |
|  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  | AB = 00 | AB = 01 | AB = 11 | AB = 10 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ci = 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ci = 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

C0

На выходе S имеется результат сложения двух одноразрядных чисел - A и B - и переноса Ci предыдущего сумматора; перенос, который при этом возникает, подается на выход C0. Ситезируемую схему можно рассматривать как схему, состоящую из двух частей: схемы для получения поразрядной суммы S (полусумматор) и схемы для получения переноса C0.

Из карт Карно видно, что возможно минимизировать только функцию C0. Для составления схемы сумматора могут быть использованы частично минимизированные функции и после различных алгебраических преоб-разований можно получить следующие дизъюнктивные нормальные формы для функций S и C0:

S =(A(BCi + A(B(Ci +(AB(Ci + ABCi = (A + B + Ci)(C0 + ABCi

C0 = AB + CiA + CiB = AB + Ci(A + B)

На основании этих уравнений можно построить схему полного сумматора на элементах И, ИЛИ и НЕ.

Введем следующие обозначения: E = A ( B;       D = AB;      T = A + B.

Тогда:

S = E ( Ci;      C0 = D + ECi;       (C0 =(T + E(Ci.

Схему разряда полного двоичного сумматора построенного на элементах 
И-НЕ в соответствии с последними уравнениями можно реализовать следующим образом:

Схему сумматора можно также сформировать при помощи двух полу-сумматоров:

Ci                                                 S

A

B                                                                C0

Для полусумматора справедливы следующие уравнения:

S =(AB + A(B;      b       C0 = AB или Pi = AB.

Полусумматоры могут быть реализованы в базисе И-НЕ следующим образом:

Полусумматор в базисе И, ИЛИ, НЕ несколько компактнее:

Но на практике обычно используют готовые полусумматоры, причем также как и готовые полные сумматоры, реализованные в виде интегральных схем.

9.3. Электронные схемы с несколькими выходами

Задача синтеза схемы с n входами и k выходами отличается от задачи синтеза k схем с n входами и одним выходом тем, что при решении необ-ходимо исключить дублирование в k схемах синтезируемых функций.

Примером схем с несколькими входами и выходами может служить схема дешифратора. Принцип работы дешифратора прост: при заданном наборе входных сигналов на выходе возбуждается один выход или несколько выходов в соответствии с заданной зависимостью. Например, предположим, что необходимо синтезировать дешифратор с четырьмя входными переменными
x1 - x4, у которого, при любой комбинации значений входных переменных, должен возбудиться только один выход из десяти.

Синтез такой схемы может быть осуществлен, если рассматривать раздельно каждую выходную функцию y0 - y9|

y0 = (x1(x2(x3(x4;       y1 = x1(x2(x3(x4;        y2 = (x1x2(x3(x4;        y3 = x1x2(x3(x4;

y4 = (x1(x2x3(x4;        y5 = x1(x2x3(x4;           y6 = (x1x2x3(x4;          y7 = x1x2x3(x4;

y8 = (x1(x2(x3x4;        y9 = x1(x2(x3x4;

Реализация этих выражений в виде конъюнктора дает возможность создать логическую схему дешифратора.

Рассмотрим упрощенную схему такого дешифратора и его таблицу истинности. Здесь A0 - A3 - входные переменные. Значения (A0 -(A3 фор-мируются в самом дешифраторе после первых инверторов. Дешифратор преобразует четырехразрядный двоичный код в десятичный. На выходах дешифратора логической единице соответствует низкий уровень сигнала, а на входах - высокий.

Комбинационная таблица дешифратора выглядит следующим образом:

Т а б л и ц а   9.1.

|  | A3 | A2 | A1 | A0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | Неиспользуемые |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | комбинации |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Схему дешифратора можно реализовать, например, так:

9.4. Временные булевы функции и последовательностные автоматы

Ранее были рассмотрены способы анализа и синтеза схем первого рода (комбинационных), которые невозможно использовать при описании схем второго рода (схем с памятью). Основная особенность схем с памятью (последовательностных автоматов) состоит в том, что алгоритм их работы зависит от времени. Следовательно, в число переменных, от которых зависит выходная функция схемы с памятью, должно входить время t. Но время не является двоичной переменной. Поэтому вводится понятие автоматного времени, принимающего дискретные целочисленные значения 0, 1, 2 и т.д. это означает, что работа схемы с памятью распадается на ряд интервалов, в течение которых автоматное время условно принимает постоянное значение. эти интервалы времени формируются некоторыми тактирующими сигналами - тактами.

Временная булева функция (ВБФ) - это логическая функция 
y = ((x1, x2, ..., xn, t), принимающая значение {0,1} при 0 ( t ( s-1, где s - количество интервалов автоматного времени.

Можно утверждать, что число различных ВБФ равно . В самом деле, если функция времени принимает ы значений, т.е. t = 0, 1, 2, ..., s-1, и каждому интервалу времени соответствует 2n различных двоичных наборов, то всегда будет s2n различных наборов. Следовательно, общее количество ВБФ равно .

Любая временная булева функция может быть представлена в виде

y = ((x1, x2, ..., xn, t) = (0(0 ( (1(1 ( ( ( (s-1(s-1,                  (9.1)

где (i - конъюнктивный или дизъюнктивный терм от переменных (x1, x2, ..., xn); (i - вспомогательная функция, принимающая значение (i = {0, 1} в момент времени ti.

Приведенная форма представления временных логических функций позволяет применить к функции н все методы упрощения и минимизации, рассмотренные ранее.

Пример. Преобразовать функцию, заданную нижеследующей таблицей в вид (9.1).

| x1 | x2 | t | ((x1, x2, t) | x1 | x2 | t | ((x1, x2, t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |

Решение. Функцию y = ((x1, x2, t) представляем совокупностью трех логических функций (0(x1, x2); (1(x1, x2); (2(x1, x2), которые для таблицы имеют вид

(0(x1, x2) = x1(x2; (1(x1, x2) =(x1x2 ( x1(x2; (2(x1, x2) = x1(x2 ( x1x2 = x1.

На основании (9.1) записываем окончательный вид временной логической функции:

y = x1(x2(0 ( ((x1x2 ( x1(x2)(1 ( x1(2.

Нужно учесть, что разложение (9.1) можно применить только к периодическим временным функциям. Переход к схеме от логического выражения (9.1) можно осуществить следующим образом.

Предположим, что на выходах некоторой схемы (дешифратора) в моменты времени е появляются сигналы:

если t1 = 0 , то на выходе 1 сигнал (0 = 1, при (1 = 0, (2 = 0 ;

если t2 = 1 , то на выходе 2 сигнал (1 = 1, при (0 = 0, (2 = 0;

если t3 = 2 , то на выходе 3 сигнал (2 = 1, при (0 = 0, (1 = 0.

Для каждой функции (i строим соответствующую логическую схему, не зависящую от переменной е. После этого все схемы соединяем между собой в соответствии с (9.1).

Рекуррентная булева функия (РБФ) - логическая функция, зависящая как от текущих значений  входных переменных, так и от предшествующих значений самой функции y(t-1). Полная аналитическая запись такой функции

yt = {0, 1} при t > 0,

где -  текущие значения входных переменных; yj - значения выходных функций в момент времени j = t-1; t-2 и т.д.

Введем понятие элемента задержки (D), для которого справедливо равенство yt+1 = xi= т.е. значение выходного сигнала в момент времени t+1 равно значению входного сигнала в момент времени t. D(t) - является его логичес-ком оператором.

Теперь рассмотрим логическую схему, имеющую цепь обратной связи с включенной в нее схемой задержки

x(t)                               f(xi, yi)

y(t)

Предположим, что в качестве схемы с функцией f(x,y) взята логическая схема ИЛИ. Тогда в совокупности эта схема работает так, что

f(x,y) = xt+1 ( yt.

В этой схеме выходной сигнал зависит как от входного сигнала в данный момент времени, так и от выходного сигнала в предшествующий момент времени.

Следовательно, любая рекуррентная булева функция может быть реализована с помощью набора логических операторов функциональных элементов, представляющих обычные функции алгебры логики, и операторов схем задержки.

Как будет показано в дальнейшем, вместо схемы задержки в обратной связи может быть включен запоминающий элемент - например, триггер или группа триггеров.

Поэтому справедливо следующее утверждение:

Любую схему с памятью можно представить в виде совокупности схем одного из рассмотренных ранее базисов и триггеров.

# Text boxes

1

x1

x2

y

1

y

x2

x1

x1

1

y

x2

x1

&

y

x1

x2

&

x1

y

x2

M2

&

1

M2

F

A

B

&

HS

HS

1

S

C

C

f(x, y)

D