Використання виробничої потужності

підрпиємства і організація додаткового

виробництва продукції.

2.1. Розрахунок виробничої потужності підприємства.

Величина потужності технологічно однорідного обладнання визначається за формулою:

## (2.1)

де: n -  кількість одиниць однорідного обладнання, шт.;

КФРЧ -  корисний фонд робочого часу одиниці обладнання, год.;

Квн -  коефіцієнт виконання норм виробітку;

Тє   - трудомісткість обробки одиниці виробів, год.

Корисний фонд робочого часу одиниці обладнання залежить від режиму роботи підприємства та часу простоювання обладнання і визначається за формулою:

КФРЧ = НФРЧ - Тпрост  (2.2)

КФРЧ = 4060*0.97=3938.2  год.  (2.3)

де:  НФРЧ –  номінальний фонд робочого часу одиниці обладнання, год.;

Тпрост – час простоювання обладнання у планово-попереджувальних ремонтах, год.

Виробнича потужність підприємства по кожному виробу визначається з врахуванням наступних умов:

- по виробу № 1 провідним обладнанням є токарні верстати;

- по виробу № 3 провідним обладнанням є фрезерні верстати;

- дільниці по виробництву виробів № 2 та № 4 організовані за методом потокового виробництва.

Результати розрахунків виробничої потужності зводимо в таблицю 2.1

Таблиця 2.1

Розрахунок виробничої потужності

| Шифр | Назва обладнання | К-сть | ФРЧ | Виробнича потужність |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | НФРЧ | КФРЧ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 110 | Токарний в-т | 25 | 4060 | 3938,2 | 8991,32 |
| 111 | Свердлильний в-т | 9 | 4060 | 3938,2 | 8092,19 |
| 120 | Агрегатний в-т | 19 | 4060 | 3938,2 | 8458,99 |
| 125 | Зварювальна установа | 6 | 4060 | 3938,2 | 8882,54 |
| 128 | Зварювальний напівавтом. | 27 | 4060 | 3938,2 | 9119,91 |
| 47 | Вальці для гнуття | 11 | 4060 | 3938,2 | 24801,64 |
| 51 | Зварювальна лінія | 5 | 4060 | 3938,2 | 23343,89 |
| 54 | Прес | 9 | 4060 | 3938,2 | 24088,02 |
| 62 | Шліфувальний в-т | 19 | 4060 | 3938,2 | 23594,70 |
| 163 | Токарний напівавтомат | 8 | 4060 | 3938,2 | 4315,84 |
| 168 | Фрезерний в-т | 11 | 4060 | 3938,2 | 4720,45 |
| 174 | Продольно-строгальний | 11 | 4060 | 3938,2 | 4402,46 |
| 180 | Установка для фарби | 17 | 4060 | 3938,2 | 4133,89 |
| 77 | Горизонтально - фрезерний | 10 | 4060 | 3938,2 | 995,37 |
| 79 | Вертикально-фрезерний | 5 | 4060 | 3938,2 | 1013,51 |
| 84 | Протягувальний в-т | 15 | 4060 | 3938,2 | 1082,49 |
| 95 | Плоскошліфувальний в-т | 9 | 4060 | 3938,2 | 1113,95 |

Розрахунок виробничої потужності наведено в  таблиці 2.1.а

Таблиця 2.1а

| Те | Квн | n | Кфч | Виробнича потужність |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12,045 | 1,1 | 25 | 3938,2 | 8991,32 |
| 4,818 | 1,1 | 9 | 3938,2 | 8092,19 |
| 9,288 | 1,05 | 19 | 3938,2 | 8458,99 |
| 2,873 | 1,08 | 6 | 3938,2 | 8882,54 |
| 12,592 | 1,08 | 27 | 3938,2 | 9119,91 |
| 1,834 | 1,05 | 11 | 3938,2 | 24801,64 |
| 0,911 | 1,08 | 5 | 3938,2 | 23343,89 |
| 1,545 | 1,05 | 9 | 3938,2 | 24088,02 |
| 3,425 | 1,08 | 19 | 3938,2 | 23594,70 |
| 8,03 | 1,1 | 8 | 3938,2 | 4315,84 |
| 9,636 | 1,05 | 11 | 3938,2 | 4720,45 |
| 10,824 | 1,1 | 11 | 3938,2 | 4402,46 |
| 17,005 | 1,05 | 17 | 3938,2 | 4133,89 |
| 45,5 | 1,15 | 10 | 3938,2 | 995,37 |
| 20,4 | 1,05 | 5 | 3938,2 | 1013,51 |
| 57,3 | 1,05 | 15 | 3938,2 | 1082,49 |
| 35 | 1,1 | 9 | 3938,2 | 1113,95 |

На підставі розрахованих виробничих потужностей дільниць необхідно визначити резерв виробничих потужностей підприємства, який характеризує недовикористання потужностей різних видів обладнання по виробництву відповідної продукції (таблиця 2.2.)

Таблиця 2.2

Визначення резерву виробничої потужності

| Вид продукції | Виробнича потужність згідно паспорта підпр., шт | Виробництво продукції за проектом плану в натуральному виразі, шт | Резерв виробничої потужності шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| №1 | 8991,00 | 7040 | 1951,00 |
| №2 | 23343 | 19841 | 3502,00 |
| №3 | 4720 | 3631 | 1089,00 |
| №4 | 1547 | 865 | 682,00 |

Резерв  виробничої  потужності  визначаємо  як  різницю  між  виробничою  потужністю  згідно  паспорту  та  виробництвом  продукції  за  проектом  плану.

Виріб №1:

Резерв в-ої потужності = 8991-704=1951шт.

Розрахований резерв виробничої потужності може бути використаний під час обчислення планового обсягу виробництва продукції на підприємстві.

2.2. Визначення обсягу додаткового виробництва продукції.

В курсовій роботі моделюється ситуація визначення планового обсягу виробництва продукції підприємством. Передбачається, що на основі даних звітного року та попередніх домовленостей із замовниками в планово-економічному відділі підприємства сформований проект плану виробництва продукції, тобто прогнозований обсяг валової, продукції, яку повинно виготовити підприємство.

Але під час затвердження планових завдань на ринку відбулись зміни у попиті на продукцію даного підприємства:

- по-перше, фактично підписані угоди із замовниками на поставку продукції
підприємства дещо відрізняються від попередніх домовленостей;

- по-друге,   відповідно  до   змінених  умов   поставки   продукції  змінюються залишки незавершеного виробництва на підприємстві. Спочатку визначаємо розрахунковий обсяг валової продукції по кожному виробу в натуральному виразі:

ВПрозрах = ТПплан  +НзВ = ТПплан + (НзВкр-НзВпр)              (2.5)

де: ВПрозрах - розрахункова валова продукція підприємства за планом на рік по різних видах продукції, шт.;

ТПплан - товарна продукція підприємства за планом по відповідних видах продукції

згідно фактично підписаних угод, шт.;

НзВкр , НзВпр  - залишки незавершеного виробництва на плановий рік по різних видах продукції відповідно на кінець та на початок року, шт.

Так як на підприємстві  вже розроблений  проект  плану річного виробництва продукції, то потрібно визначити розрахунковий обсяг додаткового виробництва продукції по кожному виду виробів, необхідний для забезпечення планового обсягу товарної продукції:

ВПрозрах= ВПрозрах  - ВПпроект.пл                  (2.5)

де: ВПрозрах - розрахунковий обсяг додаткового виробництва продукції по різних видах виробів, шт.;

ВПпроект.пл  - валової продукції підприємства по відповідних видах продукції згідно з проектом плану, шт.

Результати розрахунків зводимо в табличну форму (табл.2.3).

Таблиця 2.3

Визначення розрахункового обсягу виробництва продукції

| Вид продукції | В-во продукції згідно фактичних угод, шт. | Зміна залишків НЗВ за рік, шт | Розрахункова валова продукція підпр., шт. | Розрах. додатковий обсяг в-ва продукції шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | 7770 | 610 | 8380 | 1340 |
| №2 | 22870 | 480 | 23350 | 3509 |
| №3 | 3820 | 500 | 4320 | 689 |
| №4 | 945 | -41 | 904 | 39 |

Виріб №1:

Зміна залишків НЗВ = 1775-1165=610 шт.;

ВПрозрах1 = 7770+610=8380 шт.;

- ВПрозрах1 = 8380-7040=1340 шт.

Для остаточного визначення та затвердження плану виробництва продукції а підприємстві необхідно порівняти розрахунковий обсяг додаткового виробництва редукції по кожному виду виробів з відповідним резервом виробничої потужності, при цьому можливі два випадки:

  - якщо розрахунковий обсяг додаткового виробництва продукції менше або дорівнює резерву виробничої потужності, то у річному плані виробництва продукції затверджується саме такий обсяг додаткового виробництва продукції;

  - якщо розрахунковий обсяг додаткового виробництва продукції перевищує резерв виробничої потужності, то у річному плані затверджується додатковий обсяг виробництва продукції, що дорівнює резерву виробничої потужності.

Далі необхідно визначити плановий обсяг виробництва продукції підприємством, який може бути остаточно затверджений:

ВПплан=ВПпроект.пл+ВПзатв                (2.6)

де: ВПплан — затверджений плановий обсяг валової продукції підприємства по кожному виду виробів, шт.;

ВПзатв — затверджений додатковий обсяг виробництва, продукції відповідно по виробах, шт.

Після затвердження обсягів виробництва по видах продукції в натуральному виразі необхідно розрахувати валову продукцію підприємства у вартісному виразі. Формування річного планового осягу валової продукції відображаємо в табличній формі (таблиця. 2.4)

Таблиця 2.4

Формування річного плану виробництва продукції

| Вид продукції | Резерв виробн. потуж., шт | Додатковий обсяг в-ва продукці, шт | Затверджений плановий обсяг валової продукції |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | розрахунковий | затверджений | штук | в співставних цінах | в поточних цінах |
| №1 | 1951,00 | 1340 | 1340 | 8380 | 4627436 | 5447000 |
| №2 | 3502,00 | 3509 | 3502 | 23343 | 6220909,5 | 7068260 |
| №3 | 1089,00 | 689 | 689 | 4320 | 4324320 | 5028480 |
| №4 | 682,00 | 39 | 39 | 904 | 743992 | 855636 |
| СУМА |  |  |  |  | 15916657,5 | 18399376 |

Виріб №1:

ВПплан1 = 7040+1340=8380 шт.;

В співставних цінах = 8380*552,2=4627436 тис. грн.;

В поточних цінах = 8380*650=5447000 тис. грн.

Далі у курсовій роботі необхідно оцінити, яким  чином  формування та затвердження річного планового обсягу валової продукції позначиться на рівні використання виробничої потужності підприємства. З цією метою розраховують  коефіцієнти використання паспортної потужності:

- на основі обсягів виробництва продукції відповідно проекту плану;

- на основі затвердженого планового обсягу валової продукції. Результати розрахунків відображаємо в таблиці (табл. 2.5).

Таблиця 2.5

Оцінка рівня використання виробничої потужності

Підприємства

| Вид продукції | Коефіцієнт використання вир. потужності |
| --- | --- |
|  | при в-ві продукції згідно проекту плану | при в-ві продукції згідно затвердж плану |
| №1 | 0,78 | 0,93 |
| №2 | 0,85 | 1,00 |
| №3 | 0,77 | 0,92 |
| №4 | 0,56 | 0,58 |

Коефіцієнт  використання  виробничої  потужності  згідно проекту плану  визначаємо  як  відношення  виробництва  продукції  за  проектом  плану  до  виробничої  потужності  згідно  паспорта  підприємства.

Коефіцієнт використання  виробничої  потужності  згідно затвердженого плану  визначаємо  як відношення затвердженого планового обсягу в-ва до виробничої  потужності  згідно  паспорта  підприємства.

Виріб №1:

Квп згідно проектного плану = 7040/8991=0,78;

Квп згідно затвердженого плану =8380/8991=0,93.

Якщо проаналізувати рівень використання виробничої потужності підприємства, то можна зробити відповідні висновки:

- По виробу №1 ми бачимо, що коефіцієнт використання виробничої потужності змінився від 0,78 до 0,93, а отже збільшився на 0,15, а це значить, що він збільшився на 15%.

- По виробу №2 ми бачимо, що коефіцієнт використання виробничої потужності змінився від 0,85 до 1, а отже збільшився на 0,15, а це значить, що він збільшився на 15%.

- По виробу №3 ми бачимо, що коефіцієнт використання виробничої потужності змінився від 0,92 до 0,77, а отже збільшився на 0,15, а це значить, що він збільшився на 15%.

- По виробу №4 ми бачимо, що коефіцієнт використання виробничої потужності змінився від 0,56 до 0,58, отже збільшився на 0,02, а це значить, що він збільшився на 2%.

2.3. Розрахунок забезпечення додаткового обсягу виробництва продукції трудовими та матеріальними   ресурсами.

Визначений в попередньому розділі затверджений плановий обсяг валової продукції складається з двох частин:

- випуск продукції згідно проекту плану, виробництво якої забезпечене на підприємстві необхідними ресурсами — обладнанням, матеріальними та трудовими ресурсами;

- додатковий обсяг продукції. Виробництво цього обсягу продукції, затвердженого в межах резерву виробничої потужності, забезпечене лише необхідним обладнанням.

Отже, необхідно розрахувати потребу в додаткових трудових ресурсах та потребу в додаткових матеріальних ресурсах.

Для обчислення потреби в додаткових трудових ресурсах необхідно спочатку визначити трудомісткість додаткового затвердженого обсягу виробництва продукції. Розрахунок проводимо в табличній формі (табл. 2.6).

Таблиця 2.6

Розрахунок  трудомісткості додаткового обсягу виробництва продукції

| Вид продукції | Додатковий затвердж. випуск продукції, шт. | Трудомісткість людино-годин одиниці виробу | Додатк. випуск |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1340 | 12,045 | 16140,3 |
| 2 | 3502 | 0,991 | 3470,482 |
| 3 | 689 | 9,636 | 6639,204 |
| 4 | 39 | 45,5 | 1774,5 |
| СУМА | 5570 |  | 28024,486 |

Трудомісткість  додаткового  обсягу  розраховуємо шляхом  множення  додаткового   випуску  продукції  на  трудомісткість  одиниці  виробу.

Виріб №1:

Тє дод. випуск = 1340*12,045=16140,3 людино-годин.

Корисний  фонд  робочого  часу  одного  робітника  в рік становить  2000  люд-год. Тоді  потреба  в  додатковій  чисельності  робітників  складе:

де:  ЗПр— сумарна трудомісткість додаткового обсягу виробництва продукції,

КФРЧр — корисний фонд робочого часу одного робітника в рік, год.

Необхідно також розрахувати потребу в додаткових матеріальних ресурсах, які б забезпечили виробництво запланованого обсягу продукції.

Для виготовлення продукції на підприємстві використовуються наступні
види матеріалів:

-  виріб № 1 — алюмінієвий прокат;

-  виріб №2  — алюмінієвий прокат та пиловник;

-  виріб № 3  — труби, лаки та фарби, пиловник;

-  виріб № 4  — труби, лаки та фарби.

Результати розрахунків зводимо в таблицю (табл. 2.7).

Розрахунок додаткової потреби в матеріальних ресурсах

Потребу  на  додатковий  випуск  в  алюмінієвому  прокаті  розраховуємо  як  добуток  додаткового  випуску продукції та  норми  витрат  на  одиницю  продукції.  Аналогічно  визначимо  потребу  на  додатковий  випуск  в  трубах,  лаках  та  фарбах,  пиловнику.

Виріб №1:

Потреба на дод. випуск в алюмінієвому прокаті 1340*38=50920 кг.

Визначаємо  вартість  додаткових   ресурсів  як  добуток  ціни  відповідного  матеріалу  та  сумарну  потребу  в  ньому (див. додаток).

В1= 88,7416*8300 = 736555,28 грн.

В2= 51,363*1650 = 84753,9 грн.

В3= 37,752*6 = 224,712 грн.

В4= 87699,7*120 = 10523964  грн.

Разом 11345,49789 грн.

Розділ 3. Розробка плану організаційно-технічних

заходів на підприємстві та їх вплив на показники

виробничої діяльності підприємства

3.1. Розробка плану організаційно-технічних заходів

План організаційно-технічних заходів на підприємстві розробляється  з метою:

- забезпечення планового росту продуктивності праці;

- покриття потреби в матеріальних і  трудових ресурсах для додаткового випуску продукції.

План організаційно-технічних заходів складається з 2 розділів. Впровадження заходів, передбачених розділом 1 повинно забезпечувати економію чисельності робітників в кількості, достатній для досягнення запланованого росту продуктивності праці.

Економія чисельності (умовне вивільнення) визначається за формулою:

(3.1)

(8,6*749) / (100+8,6) = 60 чол.                (3.2)

де:  - приріст продуктивності праці у плановому періоді, %

- чисельність працівників за проектом плану.

Розробка заходів у розділі 2 плану організаційно-технічних заходів повинна узгоджуватися з додатковою потребою в матеріальних ресурсах, а також з потребою в додатковій чисельності робітників, які були обгрунтовані в попередньому розділі курсової роботи.

В даній таблиці 3.1 ми підбираємо кількість заходів, необхідну для забезпечення додаткового випуску продукції та росту продуктивності праці.

Таблиця 3.1

План організаційно-технічних заходів

| Оргнанізаційно-технічні заходи | Економія чис-сті | Зниження норм витрат | Дод. капіт. вкладиня |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Алюмін прокат | Труби | Лаки та фарби | Пилов-ник |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Розділ 1. Оргнанізаційно-технічні заходи для досягнгення планового росту ПП. |
| 1. Мех-ція основного виробництва | 8 | - | - | - | - | 44 |
| 2. Впров. прог-ої технології (В1) | 5 | - | - | - | - | 34,7 |
| 3. Модернізація обладнання (В1) | 7 | - | - | - | - | 43 |
| 4. Мех-ція допоміжного в-тва | 6 | - | - | - | - | 43,4 |
| 5. Впров. групових м-ів обробки | 9 | - | - | - | - | - |
| 6. Підвищ. норм обс-ня обл-ня | 6 | - | - | - | - | - |
| 7. Скорочення витрат роб. часу | 2 | - | - | - | - | - |
| 12. Впров. нових засобів контролю | 4 | - | - | - | - | 5 |
| 13. Вдоск. оперативного планування | 3 | - | - | - | - | - |
| 14. Вдоск.організації роб. місць | 2 | - | - | - | - | - |
| 18. Ком-на мех-ція в-го процесу | 4 | - | - | - | - | 31 |
| 19. Автоматизація виробн. процесу | 4 | - | - | - | - | 47 |
| Разом по розділу 1 | 60 |  |  |  |  | 248,1 |
| Розділ 2. Оргнанізаційно-технічні заходи для забеспечення дод. випуску продукції. |
| 2. Впров. прогресивної технології (В3) | 4 | - | - | 4,7 | - | 34,8 |
| 2. Впров. прогресивної технології (В4) | 4 | - | 1 | - | - | 20,5 |
| 3. Модернізація обладнання (В4) | - | - | 1 | - | - | 3,5 |
| 3. Модернізація обладнання (В5) | - | - |  | 1 | - | 1 |
| 3. Модернізація обладнання (В6) | - | - | - | - | 1 | 4,2 |
| 8. Впров. прог-го інс-ту (В2) | 2 | - | 2 | 4 | - | - |
| 8. Впров. прог-го інс-ту (В3) | - | - | 1 | - | - | 2,8 |
| 8. Впров. прог-го інс-ту (В5) | - | - | - | - | 1 | 2,5 |
| 9. Заміна натур. матер. штуч. (В1) | - | - | - | - | 3 | - |
| 9. Заміна натур. матер. штуч. (В2) | - | 1,5 | 2,5 | - | 2 | 43,0 |
| 9. Заміна натур. матер. штуч.(В4) | - | 0,5 | - | 1 | 0,5 | 12,4 |
| 9. Заміна натур. матер. штуч.(В5) | - | - | 3 | - | - | 28,8 |
| 20. Вдоск. системи управління | 5 | - | - | - | - | 6,0 |
| 21. Покр. конструкції виробів (В3) | - | - | - | 0,5 | - | 4,4 |
| Разом по розділу 2 | 15 | 2 | 10,5 | 11,2 | 7.5 | 163.9 |
| Разом | 75 | 2 | 10,5 | 11,2 | 7.5 | 412 |

Визначення економії матеріалів, якої можна досягнути за рахунок впровадження заходів другого розділу плану, проводимо в табличній формі. При цьому необхідно пам'ятати, що впровадження заходів стосується всієї діяльності підприємства, тобто економію потрібно рахувати на весь обсяг валової продукції підприємства.

Крім того, необхідно порівняти заплановану величину економії матеріалів з додатковою потребою в матеріальних ресурсах, розраховано в таблиці 2.7. 	Економія матеріалів повинна, з однієї сторони, — досягати і перевищувати додаткову потребу, а з іншої — не перевищувати її більше, ніж на 5 - 7 %.

РОЗРАХУНОК ЕКОНОМІЇ МАТЕРІАЛІВ

Таблиця 3.2.1

Алюмінієвий  прокат

| Вид пр-ії | В-во продукції, штук | Норма витрат на од.пр-ї, кг | Ціна за 1т, грн. | Зниження норм витрат, % | Економія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на од-цю, кг | на обсяг в-ва |
|  |  |  |  |  |  | кг | тис. грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| №1 | 7041 | 38 | 8300 | 2 | 76 | 636880 | 5286,104 |
| №2 | 19843 | 10,8 | 8300 | 2 | 21,6 | 504208,8 | 4184,933 |
| Разом | - | - | - | - | - | 1141089 | 9471.37 |

Розрахунок економії матеріалів за рах.організаційно-технічних заходів здійснюємо по кожній групі матеріалів. Визначивши економію на одиницю (добуток норми витрат та зниження витрат), множимо її на затверджений план обсягу валової продукції і так визначаємо економію на обсяг.

Виріб №1:

Економія на одиницю = 38*2= 76  кг;

Економія на обсяг в-ва в кг = 7041*76=636880 кг;

Економія на обсяг в-ва в тис. грн = 6368805*8300/1млн=5286.104 тис. грн.

Таблиця 3.2.2

Труби

| Вид пр-ії | В-во продукції, штук | Норма витрат на од.пр-ї, кг | Ціна за 1т, грн. | Зниження норм витрат, % | Економія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на од-цю, кг | на обсяг в-ва |
|  |  |  |  |  |  | кг | тис. грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| №3 | 3634 | 69 | 1650 | 10 | 690 | 47610 | 78,5565 |
| №4 | 869 | 98 | 1650 | 10 | 980 | 96040 | 158,466 |
| Разом | - | - | - | - | - | 143650 | 237,0225 |

Таблиця 3.2.3

Лаки і фарби

| Вид пр-ії | В-во продукції, штук | Норма витрат на од.пр-ї, кг | Ціна за 1т, грн. | Зниження норм витрат, % | Економія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на од-цю, кг | на обсяг в-ва |
|  |  |  |  |  |  | кг | тис. грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| №3 | 3634 | 48 | 6000 | 11,2 | 537,6 | 25804,8 | 154,8288 |
| №4 | 869 | 120 | 6000 | 11,2 | 1344 | 161280 | 967,68 |
| Разом |  |  |  |  |  | 187084,8 | 1122,509 |

Таблиця 3.2.4

Пиловник

| Вид пр-ії | В-во продукції, штук | Норма вит-рат на од. продукції, м.кв | Ціна за 1м.кв., грн. | Зниження норм витрат, % | Економія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на од-цю, м.кв | на обсяг в-ва |
|  |  |  |  |  |  | м.кв | тис. грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| №2 | 19843 | 24 | 120 | 7,5 | 180 | 4320 | 518,4 |
| №3 | 3634 | 5,3 | 120 | 7,5 | 39,75 | 210,675 | 25,281 |
| Разом |  |  |  |  |  | 4530,675 | 543.681 |

Порівняння запланованої величини економії матеріалів з додатковою потребою в матеріальних ресурсах: 11374,25 / 11345,498 * 100 = 100,25%

3.2. Вплив впровадження плану організаційно-технічних заходів на показники  виробничої діяльності підприємства

Таблиця 3.3

Розрахунок економії заробітної плати за рахунок умовного вивільнення робітників для забезпечення підприємств.

| № | Показники | Значення |
| --- | --- | --- |
| 1 | Економія чисельності.за рахунок орг-тех заходів, чол. | 75 |
| 2 | Середньо-річна ЗП на 1 робітника, грн. | 1930 |
| 3 | Економія ЗП,тис.грн. | 144,750 |
| 4 | Економія ЗП з відрахуванням на соц.заходи, тис. грн | 55,005 |

Показник №3 = 75*1930=144750 грн.;

Показник №4 = 144750*0,38=55005 грн.

Таблиця 3.4

Забезпечення річного плану виробництза продукції матеріальними ресурсами.

| Вид матеріалу | Потреба на дод. випуск, т (куб.м) | Економія на обсяг в-ва за рах. орг-тех заходів, т | Перевищення (+), недостача (-), т (куб.м) |
| --- | --- | --- | --- |
| Алюмін. прокат | 88,74 | 1141,089 | 1052,349 |
| Труби | 51,363 | 143,5 | 92,137 |
| Лаки та фарби | 37,78 | 187,085 | 149,305 |
| Пиловник | 87699,7 | 4530,675 | -83169,025 |

Забезпечення річного плану виробництза продукції алюмінієм =1141.089 - 88.74=1052.349т

За результатами таблиці 3.4 визначемо:

- На яку величину (%) економія матеріальних витрат перевищує потребу на дод.випуск:

- алюмінієвий прокат: Е=1,519 / 42,240 * 100=3,6%, аналогічно:

- труби Е = 3%;

- лаки та фарби Е = 5%;

- пиловник Е = 6%.

- Вартість матеріалів, які перевищ. потребу на додатковий випуск:

- алюмінієвий прокат: В = 1052.349*8300=8734496.7 грн;

- труби В = 92.137*1650=152026.05 грн;

- лаки та фарби В = 149.305*6=895.83 грн;

- пиловник В = -83169.025*120=-9980288 грн.

Всього -1092864.42 грн.

Таблиця 3.5

Забезпеченість річного плану виробництва продукції трудовими ресурсами

| Показник | Потреба на дод. випуск продукції | Економія на обсяг вир-ва за рах. орг-тех заходів | Перевищення (+), недостача (-),(чол) |
| --- | --- | --- | --- |
| Чис-ть робітників осн. в-ва, чол. | 15 | 15 | - |

Таблиця 3.6

Розрахунок планового виробництва та реалізації продукції, тис. грн.

| № | Показники | В співставних цінах, тис.грн | В поточних цінах, тис.грн |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вир-во прод.за проектом плану: |  |  |
|  | всього |  |  |
|  | в т.ч. виріб №1 | 3887,5 | 4576 |
|  | виріб №2 | 5287,6 | 6007,85 |
|  | виріб №3 | 3634,63 | 4226,48 |
|  | виріб №4 | 712,3 | 818,72 |
| 2 | Вартість дод.випуску прод. |  |  |
|  | Всього |  |  |
|  | в т.ч. виріб №1 | 739,95 | 871 |
|  | виріб №2 | 933,3 | 1060,41 |
|  | виріб №3 | 369,7 | 802 |
|  | виріб №4 | 32,12 | 36,91 |
| 3 | Плановий обсяг вал.прод. |  |  |
|  | Всього |  |  |
|  | в т.ч. виріб №1 | 4627,44 | 5447 |
|  | виріб №2 | 6220,91 | 7068,26 |
|  | виріб №3 | 4324,32 | 5028,48 |
|  | виріб №4 | 743,99 | 855,64 |
| 4 | Обсяг товарної прод. |  |  |
|  | Всього |  |  |
|  | в т.ч. виріб №1 | 4290,59 | 5050,5 |
|  | виріб №2 | 6094,86 | 6925,04 |
|  | виріб №3 | 3823,82 | 4446,48 |
|  | виріб №4 | 778,21 | 894,44 |

Розрахунок плану вир-ва та реалізації продукції ведемо за 4-ма показниками:

- Вир-во продукції за проектом плану - добуток вир-ва продукції за проектом плану та відповідної оптової ціни одиниці продукції.

- Вартість додаткового випуску продукції - добуток затвердженого додаткового випуску продукуції та відповідної оптової ціни одиниці продукції.

- Плановий обсяг валової продукції - дані таблиці 2.4.

- Обсяг товарної продукції - добуток фактично підписаних угод на поставку продукції та відповідної оптової ціни одиниці продродукції.

Виріб №1:

Показник №1 в співставних цінах = 7040*552,2 / 1000=3887,5 тис грн;
Показник №1 в поточних цінах =7040*650 / 1000=4576 тис. грн;

Показник №2 в співставних цінах = 1340*552,2 / 1000=739,95 тис. грн;

Показник №2 в поточних цінах = 1340*650 / 1000=871 тис. грн;

Показник №4 в співставних цінах = 7770*552,2 / 1000=4290,59 тис. грн;

Показник №4 в поточних цінах = 7770*650 / 1000=5050,5 тис. грн.

Таблиця 3.7

Розрахунок чисельності промислово-виробничого персоналу

| № | Показник | Значення |
| --- | --- | --- |
| 1 | Чисельність за проектом плану, чол. | 749 |
| 2 | Додаткова чисельність, яка необхідна для випуску продукції за фактично підписаними угодами | 15 |
| 3 | Економія чисельності відповідно до плану орг-техн заходів щодо забезпечення додаткового випуску | 15 |
| 4 | Чисельність з врахуванням додаткового випуску | 749 |
| 5 | Економія чисельності відповідно до плану орг-техн заходів згідно проекту плану на рік | 60 |
| 6 | Планова чисельність промислово-виробничого персоналу за рік | 689 |

Чисельність з врахуванням додаткового випуску обраховується як сума чисельності за проектом плану та додаткової чисельності, економії чисельності відповідно до плану орг-техн заходів щодо забезпечення додаткового випуску.

Віднявши від цього показника економію чисельності відповідно до плану орг-техн заходів згідно проекту плану на рік отримаємо планову чисельність промислово-виробничого персоналу за рік.

Решта показників даної таблиці обчислені в попередніх пунктах розділу 3.

Показник №4 =749+15-15=749 чол;

Показник №6 = 749-60=689 чол.

Таблиця 3.8

Визначення планової собівартості додаткового обсягу продукції.

| Вид продукції | Затверджений дод. випуск продукції, шт. | Умовно-змінні витрати в собів-ті одиниці прод-ї, грн. | Умовно-змінна частина с/в дод.од.пр-ї, тис.грн |
| --- | --- | --- | --- |
| №1 | 1340 | 398,3 | 533,72 |
| №2 | 3502 | 173,6 | 607,95 |
| №3 | 689 | 668,5 | 460,6 |
| №4 | 39 | 533,8 | 20,82 |
| Разом |  |  | 1623,09 |

Умовно-змінну частину собівартості визначаємо як добуток затвердженого додат-кового випуску (обчилюється  у табл.2.4) і умовно-змінної собівартості одиниці прод-ї.

Виріб №1:

Умовно-змінну частину собівартості = 1340*398,3 / 1000=533,72 тис. грн.

Таблиця 3.9

Розрахунок росту продуктивності праці

| № | Показники | Значення |
| --- | --- | --- |
| 1 | Чисельність за проектом плану, чол. | 749 |
| 2 | Чисельність пром.-вир. персоналу з врахуванням дод.випуску, чол. | 749 |
| 3 | Виробіток 1 працівника (по продукції за проектом плану), грн/чол. | 20,87 |
| 4 | Виробіток 1 працівника (з врахуванням додаткового випуску), грн/чол. | 24,57 |
| 5 | Ріст продуктивності праці, % | 1,18 |
| 6 | Планова чисельність промислово-виробничого персоналу за рік, чол. | 689 |
| 7 | Плановий виробіток 1 працівника, грн/чол. | 26,70 |
| 8 | Плановий ріст продуктивності праці, % | 108,6 |

Показники чисельності за проектом плану та чисельність промислово-виробничого персоналу з врахуванням додаткового випуску продукції визначені у таблиці 3.7.

Виробіток 1 працівника (по продукції за проектом плану) обчислюється як відношення обсягу виробництва продукції за проектом плану у співставних цінах до чисельності робітників за проектом плану.

Виробіток 1 працівника (з врахуванням додаткового випуску) визначається як відношення планового обсягу валової продукції у співставних цінах до чисельності робітників з врахуванням додаткового випуску.

Ріст продуктивності праці являє собою відношення виробітку одного працівника по продукції за проектом плану до виробітком одного працівника по продукції за проектом плану.

Планова чисельність промислово-виробничого персоналу за рік визначена у таблиці 3.7.

Плановий виробіток 1 працівника  обчислюється як відношення планового обсягу валової продукції у співставних цінах до планової чисельності промислово-виробничого персоналу за рік.

Плановий ріст продуктивності праці як відношення планового виробітку одного працівника до виробітку одного працівника по продукції за проектом плану.

Показник №3 = 12170,020 / 744=16,36 тис. грн;

Показник № 4 = 13464,509 / 743=18,12 тис. грн;

Показник №5 = 18121,816 / 16358=110,79%4

Показник №7 = 13464,509 / 687= 19,60 тис. грн;

Показник №8 = 19598,995 / 18122=108,15%.

Таблиця 3.10

Розрахунок обсягу товарної продукції та прибутку

| № | Показники | Значення |
| --- | --- | --- |
| 1 | Собівартість продукції згідно проекту плану, тис.грн. | 9737,73 |
| 2 | Собівартість затвердженого додаткового випуску продукції (умовно-змінні витрати), тис.грн. | 1623,09 |
| 3 | Економія ЗП з відрахуваннями на соціальні заходи за рахунок впровадження орг-тех заходів, тис.грн. | 56,47 |
| 4 | Економія матеріальних ресурсів за рахунок орг-тех заходів, тис.грн. | -1092,86 |
| 5 | Собівартість товарної продукції, тис.грн. | 12397,31 |
| 6 | Витрати на одиницю продукції, коп. - згідно проекту плану - товарної | 0,62 0,72 |
| 7 | Зниження витрат на 1 грн. товарної продукції у порівнянні з проектом плану, % | 16,13 |
| 8 | Прибуток, тис.грн. | 4919,15 |
| 9 | Рівень рентабельності, % | 36,68 |

Собівартість продукції згідно проекту плану обраховується як сума добутків собівартості кожного товару на відповідний обсяг виробництва за проектом плану.

де: Ц - відповідна поточна ціна товару;

Р – рідповідна рентабельність товару;

К - обсяг виробництва за проектом плану.

Планова собівартість затвердженого додаткового випуску продукції ми визначили у таблиці 3.8

Економія ЗП з відрахуваннями на соціальні заходи за рахунок впровадження орг-тех заходів визначена у таблиці 3.3

Собівартість товарної продукції визначається як сума собівартості продукції згідно проекту плану та собівартості затвердженого додаткового випуску продукції за мінусом економії ЗП з відрахуваннями на соціальні заходи за рахунок впровадження орг-тех заходів та економії матеріальних ресурсів за рахунок орг-тех заходів.

Витрати на одиницю продукції визначається як співвідношення відповідної собівартості до обсягу виробництва продукції за проектом плану у співставних цінах.

Зниження витрат на 1 грн. товарної продукції у порівнянні з проектом плану обчислюється як відношення різниці витрат на одиницю товарної продукції та за проектом плану до витрат на одиницю продукції за проектом плану.

Прибуток є різниця між обсягом товарної продукції та собіварістю товарної продукції.

Рівень рентабельності визначається як відношення прибутку до собівартості товарної продукції.

## Висновки

Курсова робота на тему “Організація  виконання  плану  виробництва  продукції  на  підприємстві” виконана з метою організувати ефективне виробництво чотирьох видів виробів з найменшими витратами матеріальних і трудових ресурсів.

В розділі 2 курсової роботи ми визначили виробничу потужність різних видів обладнання і вибрали провідне обладнання по кожній групі виробів. Провідним  обладнанням  для  обробки  виробу  №1  є  токарні верстати. Провідним  обладнанням  для  обробки  виробу  №3  є  фрезерні верстати. Дільниці по виробництву виробі №2 і №4 організовані за методом потокового виробництва. Також ми визначили і затвердили додатковий випуск продукції по виробу 1 – 1340 шт., по виробу 2 – 3509 шт., по виробу 3 – 689 шт., по виробу 4 – 39 шт. Також ми затвердили плановий обсяг валової продукції в співставних – 15917,12 тис.грн. , та поточних цінах – 18399,38 тис.грн. в загальному по всіх видах виробів. Але для додаткового випуску продукції необхідна додаткова кількість працівників, що складала 15 чол., а також додаткова потреба в матеріалах, що необхідні для випуску продукції. Потреба в алюмінієвому прокаті становить 88741,6 кг., труб -  51363  кг., лаку і фарб – 37752 кг. і пиловника – 87699,7 м3. Загальна вартість додаткової потреби у вартісному виразі склала 11345,498 грн.

На підприємстві був розроблений план організаційно-технічних заходів для забезпечення планового росту продуктивності праці та для забезпечення додаткового випуску продукції.

Впровадження в дію плану ОТЗ приведе до таких наслідків: Цей план дозволить умовно вивільнити 60 чол., що призведе до економії ЗП з відрахуваннями на соціальні заходи в розмірі 56,47 тис.грн. В результаті ОТЗ плановий ріст продуктивності праці складатиме 108,6 %, тобто продуктивність праці зросте на 8,6%, при цьому також зросте виробіток одного робітника і складе 26,70 тис.грн. на чол. Економія матеріальних ресурсів за рахунок ОТЗ становитиме -1092,86 тис.грн. Також спостерігається зниження витрат на 1 грн. товарної продукції в порівнянні з проектом плану на 16,13%. При цьому прибуток підприємства складе 4919,15 тис.грн., а рівень рентабельності – 36,98%.

# Text boxes

15 чол.

2000 *0,97











Р

Р

Р

КФРЧ

ЗП

Ч

28024,48666