Розрахункова робота №1.

Спектральний аналіз заданих сигналів методом розкладу Фур’є.

- Розрахувати коефіцієнти Фур’є  і  сигналу в залежності від варінату(див. завдання). Варіанти з 14 – 26 визначаються множенням варіантів 1-13 на 10, наприклад вар.14  .

j=0,1,2,3...                                                          (1)

- На основі отриманих коефіцієнтів aj та bj записати ряд Фур’є (2)

.                                    (2)

Побудувати дискретний спектр.

- Відтворити функцію S(t), обмежившись першими 5 складовими. Побудувати графіки залежностей кожного елементу ряду та відтворену функцію S(t).

Приклад розрахунку коефіцієнтів ряду Фур’є . Для сигналу, який заданий графічно, з амплітудою 1В розрахуємо коефіцієнти Фур’є.

Оскільки сигнал описується непарною функцією S(t)  то коефіцієнти  ,  визначаються співвідношенням (1) :

де інтеграл можна розбити на два інтеграли:

.

Знаходимо інтеграли:

, підставляємо  і отримаємо

, оскільки  j може приймати значення  j=0,2,4,6…, а також j=1,3,5,7… то  може приймати значення 1 або -1. В першому випадку коли j=0,2,4,6…  , в другому випадку коли  j=1,3,5,7… .

Таким чином функцію S(t) можна представити рядом (2):

де  .

Врахуємо значення коефіцієнтів і  те що , де F- частота, яка визначається як :

Будуємо залежність коефіцієнтів від частоти F.

Складаємо схему для перших трьох елементів ряду:

Після проведення аналізу сигналу на резисторі R1 отримаємо таку залежність

Порівнюючи отриману залежність з даною у завданні залежністю робимо висновки.

Варіанти періодичних сигналів

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

# Text boxes

t

S(t)

0

0

0

0

4

0                           3