# Міністерство освіти і науки України

# Національний університет “Львівська політехніка”

# Звіт

про виконання лабораторної роботи № 13

з дисципліни: „Елементи і пристрої автоматики”

на тему: „Дослідження

# Львів 2007

Метою роботи є ознайомлення з конструкцією, принципом дії виконавчих колекторних двигунів постійного струму і дослідження основних характеристик двигунів з послідовним збудженням.

Лабораторне завдання

Теоретична частина :

- Ознайомитись з конструкцією і параметрами двигуна. Вивчити схему лабораторної установки.

- Визначити номінальні значення параметрів двигуна, не вказані у паспорт і: , , .

- Вивчити типові характеристики двигунів постійного струму.

Експериментальна частина :

- Визначити і побудувати механічну характеристику  при пониженій напрузі живлення .

- Визначити і побудувати регулювальні характеристики двигуна  при різних значеннях .

- Визначити і побудувати робочі характеристики двигуна , , ,  при .

- Визначити пусковий момент .

- Зняти експериментальну криву  і визначити електромеханічну постійну .

Порядок виконання роботи:

# Зібрати схему установки, встановити усі органи управління на мінімальні значення струмів і напруг і включити живлення.

# Зняти характеристику  при пониженій напрузі , яка при ненавактаженому роторі двигуна (), утворює номінальні оберти ротора .

# Зняти характеристики  при , .

# За експериментальними даними , , ,  визначити ,  і  за формулами і побудувати потрібні робочі характеристики.

# Пусковий момент  можна визначити, користуючись формулами з яких випливає, що , а відношення швидкостей можна приблизно замінити відношенням напруг, які відомі: . Момент  також відомий з побудови механічної характеристики.

# За формулами (10) або (10’) визначити електромеханічну постійну часу  .

# Оскільки  практично не залежить від напруги живлення, тому експерементальне визначення ,  і  можна виконатн при включенні двигуна на понижену напругу . Тоді асимтотою кривої  буде , а не , яка є небезпечною для двигунів з послідовним збудженням. Знайдену таким чином  слід порівняти з аналітичним (розрахунковим) значенням з п. 6.

# Опис лабораторної установки

Схема лабораторної установки зображена на рис. 7. Вимірювання струму І і напруги  виконують приладами магнітоелектричної системи, а числа обертів якоря - за допомогою тахогенератора ТГ.

Вимірювання і регулювання моменту навантаження здійсняється за допомого електромагнітного пристрою гальмування ЕМГ. Гальмуючий момент в ньому утворюється взаємодією вихрових струмів, які виникають у диску, що обертається, і магнітного поля електромагнітів. В усталеному режимі момент гальмування (навантаження)  дорівнює обертаючому моменту. У пристрої величина тягарця G і відстань його від осі обертання підібрані так, що гальмуючий момент  відповідає поділкам шкали у . Регулювання Мг відбувається за рахунок зміни струму електромагніту  реостатом .

Параметри досліджуваного двигуна:

номінальна напруга ;

номінальний струм при повному навантаженні двигуна 0,32 А;

номінальна частота обертів 3000 об/хв;

корисна потужність на валу Вт.

Результати експериментальних даних

пускова напруга

| , об/хв | , В |
| --- | --- |
| 750 | 30 |
| 1000 | 34 |
| 1250 | 36 |
| 1500 | 38 |
| 2000 | 43 |
| 2500 | 47 |
| 3000 | 53 |

| , об/хв | , В |
| --- | --- |
| 3000 | 53 |
| 2500 | 48 |
| 2000 | 42 |
| 1500 | 38 |
| 1250 | 35 |
| 1000 | 33 |
| 750 | 30 |

Графіки експериментальних залежностей

Регульована характеристика

Висновок: в данній лабораторній роботі я ознайомився з конструкцією, принципом дії виконавчих колекторних двигунів постійного струму. Також дослідив основні характеристики двигуна з послідовним збудженням. Зняв регульовану характеристику досліджуваного двигуна.

# Text boxes

- при спаданні напруги

- при зростанні напруги

, В

, об/хв