--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Екзаменаційний білет №1

1. Використання ПЛІС для високопродуктивної цифрової обробки сигналів та зображень – .......................................................................................................................................................20 балів 2. Аналіз паралельного інтерфейсу з DSP-процесорами: читання даних з АЦП, підключеного з відображенням в адресний простір пам'яті ..........................................................................- 20 балів 3. Визначити ширину смуги вхідного сигналу, якщо час виконання 32-х точкового ШПФ за основою 2 рівний 1,5 мкс......................................................................................………..... – 20 балів 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №1)…………………………………………………………..........…. – 40 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 100 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Екзаменаційний білет №2

1. Особливості обробки радіолокаційної інформації.........................................................…..- 20 балів 2. Підключення ЦАП і ЦАП до процесорів сімейства ADSP-21xx через паралельний інтерфейс- ......................................................................................................................................................20 балів 3. Навести графік АЧХ для: l=8, S=8, Q = ±16 ..........................................................……….. – 20 балів 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №2)………………..........……………………………………………. – 40 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 100 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Екзаменаційний білет №3

Апаратна реалізація мультипроцесорної мережі на базі TMS320C4x..........................…..- 20 балів 2. Оцінка продуктивності вузла виконання операцій ШПФ на ПЛІС …................................- 20 балів 3. Визначити час виконання 32-х точкового ШПФ, якщо ширина смуги вхідного сигналу рівна 4 МГц........................................................................................................................................ – 20 балів 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №3)……...........………………………………………………………. – 40 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 100 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Екзаменаційний білет №4

1. Основні вимоги при запису/читанні в/з периферійний пристрій через паралельний інтерфейс....................................................................................................................................- 20 балів 2. Структура потокового (ковзаючого) процесора ШПФ ……................................................- 20 балів 3. Визначити час виконання 32-х точкового ШПФ, якщо ширина смуги вхідного сигналу рівна 8 МГц........................................................................................................................................ – 20 балів 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №4)……………………….........……………………………………. – 40 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 100 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Екзаменаційний білет №5

1. Основні групи вузлів і сигналів ПОС; вимоги до них.....................................................…..- 20 балів 2. Геометричне тлумачення формування АЧХ........................................……..........................- 20 балів 3. Яку кількість операцій додавання і множення дійсних чисел необхідно виконати при обчисленні ШПФ за основою 2 при N = 256.........................................................................– 20 балів 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №5)……………..........………………………………………………. – 40 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 100 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Екзаменаційний білет №6

1. Апаратна реалізація і час виконання алгоритму обробки сигналів (на прикладі виконання алгоритму ШПФ)................................................................................................................…..- 20 балів 2. Структура цифрового вимірювального приладу...................................................................- 20 балів 3. Яку кількість операцій додавання і множення дійсних чисел необхідно виконати при обчисленні ШПФ за основою 2 при N = 4.............................................................................– 20 балів 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №6)……………….…………………………………….........………. – 40 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 100 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Екзаменаційний білет №7

1. Які перспективні шляхи реалізації ЦОС на різній елементній базі Вам відомі? .........…..- 20 балів Базова структура нейроприскорювача на основі ПОС............................….........................- 20 балів 3. Наведіть графік АЧХ для: l=16, S=12, Q від -16до +24…....................................……….. – 20 балів 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №7)………………………..........……………………………………. – 40 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 100 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Екзаменаційний білет №8

1. Напрямки розвитку обчислювальних систем з масовим паралелізмом..............................- 20 балів 2. Процес формування АЧХ цифрового фільтра (процесора/системи обробки)....................- 20 балів 3. Визначити ширину смуги вхідного сигналу, якщо час виконання 32-х точкового ШПФ за основою 2 рівний 3,0 мкс............…….....................................................……….. – 20 балів 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №8)……….........……………………………………………………. – 40 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 100 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Екзаменаційний білет №9

1. Як кінцева розрядність впливає на параметри пристроїв ЦОС? ........................................- 20 балів 2. Однокристальна реалізація ШПФ на ПЛІС..........................................……..........................- 20 балів 3. Наведіть графік АЧХ для: l=33, S=33, Q від -1…до +4 ........................................……….. – 20 балів 4. Розробіть функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №9)………….........…………………………………………………. – 40 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 100 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Екзаменаційний білет №10

1. Охарактеризуйте критерії вибору DSP............................................................................…..- 20 балів 2. Аналіз інтерфейсу між пристроями аналогового вводу-виводу, кодексами і DSP-процесорами ..................................................................................……..........................- 20 балів 3. Яку кількість операцій додавання і множення дійсних чисел необхідно виконати при обчисленні ШПФ за основою 2 при N = 64– 20 балів...........................................……….. – 20 балів 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №10)…………………….........……………………………………. – 40 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 100 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Екзаменаційний білет №11

1. Під’єднання зовнішніх пристроїв до DSP.............................................................................- 20 балів 2. Відеокомпресор на базі відеокодека ADV601......................................…….........................- 20 балів 3. Яку кількість операцій додавання і множення дійсних чисел необхідно виконати при обчисленні ШПФ за основою 2 при N = 4096...........................................................................................– 20 балів 4. Розробіть функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №11)……........………………………………………………………. – 40 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 100 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Екзаменаційний білет №12

1. Гармонійний аналіз кінцевих масивів даних і ДПФ.......................................................…..- 20 балів 2. Що таке „Операційний базис ЦОС”. Наведіть основні типи операцій ..............................- 20 балів 3. Навести графік АЧХ для: l=6, S=6, Q від -6…до +6. ...................................….............….. – 20 балів 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №12)…………………………........…………………………………. – 40 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 100 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Екзаменаційний білет №13

1. Апаратна реалізація і час виконання алгоритму обробки сигналів (на прикладі виконання алгоритму ШПФ) ........................................…...................................................................…..- 20 балів 2. Функції цифрової частини вимірювального приладу ........................……..........................- 20 балів 3. Навести графік АЧХ для: l=16, S=1, Q від 0…до +14............................................……….. – 20 балів 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №13)………………..........…………………………………………. – 40 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 100 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Екзаменаційний білет №14

1. Вимоги до перетворень, що використовуються для кодування зображень .................…..- 20 балів 2. Склад та структура зовнішньої контрольно-діагностичної апаратури процесорів та систем обробки сигналів та зображень..............................................................……..........................- 20 балів 3. Визначити ширину смуги вхідного сигналу, якщо час виконання 64-х точкового ШПФ за основою 2 рівний 0,5 мкс........................................................................................................– 20 балів 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №14)…………........…...……………………………………………. – 40 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 100 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Екзаменаційний білет №15

1. Наведіть та опишіть узагальнену архітектуру DSP ........................................................…..- 20 балів 2. Порівняльні характеристики нейроприскорювачів на базі ПОС.........................................- 20 балів 3. Визначити ширину смуги вхідного сигналу, якщо час виконання 128-ми точкового ШПФ за основою 2 рівний 4,5 мкс. .......................................................................................……….. – 20 балів 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №15)………………........……………………………………………. – 40 балів . Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 100 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Екзаменаційний білет №16

1. Апаратна реалізація і час виконання алгоритму обробки сигналів (на прикладі виконання алгоритму ШПФ).................................................................................................................…..- 20 балів 2. Принципи побудови діагностичних систем для СОС...........................................................- 20 балів 3. Яку кількість операцій додавання і множення дійсних чисел необхідно виконати при обчисленні ШПФ за основою 4 при N = 16..........................................................………... – 20 балів 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №16)…........…………………………………………………………. – 40 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 100 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Екзаменаційний білет №17

1. Основні групи сигналів DSP.......................…...................................................................…..- 20 балів 2. Обчислення продуктивності нейропроцесора на базі ПОС..................................................- 20 балів 3. Навести графік АЧХ для: l=0, S=11, Q від -32до +12….......................................……….. – 20 балів 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №17)…………………………………………………………........…. – 40 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 100 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Екзаменаційний білет №18

1. Наведіть основні типи алгоритмів, що використовуються при ЦОС ...........................…..- 20 балів 2. Схема стиску зображення з втратами ........................................................…........................- 20 балів 3. Яку кількість операцій додавання і множення дійсних чисел необхідно виконати при обчисленні ШПФ за основою 2 при N = 128....................................................................…– 20 балів 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №18)…………………........…………………………………………. – 40 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 100 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Екзаменаційний білет №19

1. Принцип роботи відеокодека ADV601.............................................................................…..- 20 балів 2. Аналіз послідовного інтерфейсу з DSP-процесорами.........................…….........................- 20 балів 3. Яку кількість операцій додавання і множення дійсних чисел необхідно виконати при обчисленні ШПФ за основою 4 при N = 256….....................................................……….. – 20 балів 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №19)……........………………………………………………………. – 40 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 100 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Екзаменаційний білет №20

1. Аналіз паралельного інтерфейсу з DSP-процесорами: запис даних з АЦП, підключеного з відображенням в адресний простір пам'яті...........................................…..- 20 балів 2. Блок-схеми стиску і відновлення зображень на відеокодеку ADV601..…..........................- 20 балів 3. Яку кількість операцій додавання і множення дійсних чисел необхідно виконати при обчисленні ШПФ за основою 2 при N = 2048…..............................................……………– 20 балів 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №20)………........……………………………………………………. – 40 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 100 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Екзаменаційний білет №21

1. Вікна та їх основні параметри...........................................................................................…..- 20 балів 2. Особливості та ієрархічність засобів діагностики та контролю процесорів та систем обробки сигналів та зображень................................................................................…..........................- 20 балів 3. Визначити ширину смуги вхідного сигналу, якщо час виконання 32-х точкового ШПФ за основою 2 рівний 12,0 мкс......................................................................................................– 20 балів 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №21)…………........…………………………………………………. – 40 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 100 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Екзаменаційний білет №22

1. Переваги і недоліки DSP з фіксованою рухомою крапкою...........................................…..- 20 балів 2. Організація паралельних обчислень в алгоритмах ШПФ на процесорі NM6403...............- 20 балів 3. Визначити ширину смуги вхідного сигналу, якщо час виконання 32-х точкового ШПФ за основою 2 рівний 6,0 мкс.........................................................................……….. – 20 балів 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №22)........……………………………………………………………. – 40 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 100 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Екзаменаційний білет №23

1. Схема стиску зображення без втрат ................................................................................…..- 20 балів 2. Наведіть характеристики системи ЦОС реального часу......................….............................- 20 балів 3. Визначити ширину смуги вхідного сигналу, якщо час виконання 32-х точкового ШПФ за основою 2 рівний 18,0 мкс.......................................................................……….. – 20 балів 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №23)……………………………………………………………. – 40 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 100 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Екзаменаційний білет №24

1. Системний інтерфейс (інтерфейс з зовнішньою пам’яттю) ..........................…..................- 20 балів 2. Блок-схема відеокодека ADV601..........................................................……..........................- 20 балів 3. Яку кількість операцій додавання і множення дійсних чисел необхідно виконати при обчисленні ШПФ за основою 2 при N = 512............................................................... – 20 балів 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №24)……........………………………………………………………. – 40 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 100 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Екзаменаційний білет №25

1. Загальні поняття про гармонійну обробку............................................................................- 20 балів 2. Особливості формування вхідних масивів для знімання АЧХ цифрового фільтра (процесора/системи обробки)..............................……..........................- 20 балів 3. Яку кількість операцій додавання і множення дійсних чисел необхідно виконати при обчисленні ШПФ за основою 2 при N = 128 ...........................….............................…….. – 20 балів 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №25)……………………........………………………………………. – 40 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 100 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Екзаменаційний білет №26

1. Розробка стратегії діагностування та контролю СОС.....................................................…..- 20 балів 2. Аналітична модель обробки сигналів в цифрових вимірювальних приладах....................- 20 балів 3. Яку кількість операцій додавання і множення дійсних чисел необхідно виконати при обчисленні ШПФ за основою 2 при N = 8 ............................................................……….. – 20 балів 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №26)……………........………………………………………………. – 40 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 100 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Екзаменаційний білет №27

1. Охарактеризуйте основні типи похибок в системах ЦОС..............................................…..- 20 балів 2. Загальна структурна схема реалізації реалізації обробки сигналів на ПЛІС..…................- 20 балів 3. Навести графік АЧХ для: l=7, S=7, Q від -1…до +1.............................................................– 20 балів 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №27)………………........……………………………………………. – 40 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 100 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Екзаменаційний білет №28

1. Продуктивність обчислення на нейрокомп’ютерах........................................................…..- 20 балів 2. Аналіз послідовного інтерфейсу між DSP-процесором і ЦАП.........……..........................- 20 балів 3. Яку кількість операцій додавання і множення дійсних чисел необхідно виконати при обчисленні ШПФ за основою 4 при N = 256 ..……...............................................……….. – 20 балів 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №28)……………........………………………………………………. – 40 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 100 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Екзаменаційний білет №29

1. Аналіз послідовного інтерфейсу між DSP-процесором і АЦП і ЦАП.........................…..- 20 балів 2. Склад та основні характеристики уніфікованої системи обробки, відображення, керування і діагностики радіолокаційних комплексів нового покоління...........................- 20 балів 3. Визначити ширину смуги вхідного сигналу, якщо час виконання 32-х точкового ШПФ за основою 2 рівний 7,5 мкс.....................…………....................................................……….. – 20 балів 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №29)……………………........………………………………………. – 40 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 100 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Екзаменаційний білет №30

1. Коефіцієнт надлишковості діагностичного обладнання................................................…..- 20 балів 2. Аналіз високошвидкісного інтерфейсу................................................……..........................- 20 балів 3. Яку кількість операцій додавання і множення дійсних чисел необхідно виконати при обчисленні ШПФ за основою 4 при N = 1024............................................................................……….. – 20 балів 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №30)……….......……………………………………………………. – 40 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 100 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Екзаменаційний білет №31

1. Наведіть та опишіть узагальнену архітектуру DSP ........................................................…..- 20 балів 2. Порівняльні характеристики нейроприскорювачів на базі ПОС.........................................- 20 балів 3. Визначити ширину смуги вхідного сигналу, якщо час виконання 64-ох точкового ШПФ за основою 2 рівний 4,5 мкс. .......................................................................……….. – 20 балів 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №31)………………........……………………………………………. – 40 балів . Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 100 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Екзаменаційний білет №32

1. Апаратна реалізація і час виконання алгоритму обробки сигналів (на прикладі виконання алгоритму ШПФ).................................................................................................................…..- 20 балів 2. Принципи побудови діагностичних систем для СОС...........................................................- 20 балів 3. Яку кількість операцій додавання і множення дійсних чисел необхідно виконати при обчисленні ШПФ за основою 4 при N = 64..........................................................………... – 20 балів 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №32)…........…………………………………………………………. – 40 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 100 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Екзаменаційний білет №33

1. Основні групи сигналів DSP.......................…...................................................................…..- 20 балів 2. Обчислення продуктивності нейропроцесора на базі ПОС..................................................- 20 балів 3. Навести графік АЧХ для: l=0, S=10, Q від -12до +22….......................................……….. – 20 балів 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №33)…………………………………………………………........…. – 40 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 100 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Екзаменаційний білет №34

1. Наведіть основні типи алгоритмів, що використовуються при ЦОС ...........................…..- 20 балів 2. Схема стиску зображення з втратами ........................................................…........................- 20 балів 3. Яку кількість операцій додавання і множення дійсних чисел необхідно виконати при обчисленні ШПФ за основою 2 при N = 32.......................................................................…– 20 балів 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №34)…………………........…………………………………………. – 40 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 100 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Екзаменаційний білет №35

1. Принцип роботи відеокодека ADV601.............................................................................…..- 20 балів 2. Аналіз послідовного інтерфейсу з DSP-процесорами.........................…….........................- 20 балів 3. Яку кількість операцій додавання і множення дійсних чисел необхідно виконати при обчисленні ШПФ за основою 2 при N = 256….....................................................……….. – 20 балів 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №35)……........………………………………………………………. – 40 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 100 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Екзаменаційний білет №36

1. Аналіз паралельного інтерфейсу з DSP-процесорами: запис даних з АЦП, підключеного з відображенням в адресний простір пам'яті...........................................…..- 20 балів 2. Блок-схеми стиску і відновлення зображень на відеокодеку ADV601..…..........................- 20 балів 3. Яку кількість операцій додавання і множення дійсних чисел необхідно виконати при обчисленні ШПФ за основою 2 при N = 2048…..............................................……………– 20 балів 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №36)………........……………………………………………………. – 40 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 100 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Екзаменаційний білет №37

1. Вікна та їх основні параметри...........................................................................................…..- 20 балів 2. Особливості та ієрархічність засобів діагностики та контролю процесорів та систем обробки сигналів та зображень................................................................................…..........................- 20 балів 3. Визначити ширину смуги вхідного сигналу, якщо час виконання 32-х точкового ШПФ за основою 2 рівний 11,0 мкс......................................................................................................– 20 балів 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №37)…………........…………………………………………………. – 40 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 100 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Екзаменаційний білет №38

1. Переваги і недоліки DSP з фіксованою рухомою крапкою...........................................…..- 20 балів 2. Організація паралельних обчислень в алгоритмах ШПФ на процесорі NM6403...............- 20 балів 3. Визначити ширину смуги вхідного сигналу, якщо час виконання 32-х точкового ШПФ за основою 2 рівний 6,0 мкс.........................................................................……….. – 20 балів 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №38)........……………………………………………………………. – 40 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 100 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Екзаменаційний білет №39

1. Схема стиску зображення без втрат ................................................................................…..- 20 балів 2. Наведіть характеристики системи ЦОС реального часу......................….............................- 20 балів 3. Визначити ширину смуги вхідного сигналу, якщо час виконання 32-х точкового ШПФ за основою 2 рівний 16,0 мкс.......................................................................……….. – 20 балів 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №39)……………………........………………………………………. – 40 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 100 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Екзаменаційний білет №40

1. Системний інтерфейс (інтерфейс з зовнішньою пам’яттю) ..........................…..................- 20 балів 2. Блок-схема відеокодека ADV601..........................................................……..........................- 20 балів 3. Яку кількість операцій додавання і множення дійсних чисел необхідно виконати при обчисленні ШПФ за основою 2 при N = 512............................................................... – 20 балів 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №40)……........………………………………………………………. – 40 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 100 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------