Мета роботи: вивчити основні методи вимірювання патужності споживачів в однофазних колах змінного струму та набути практичних навиків у використанні відповідних засобів вимірювань.

Задача.

Виходячи із приблизних значень потужності P, напруги U, струму I і коефіцієнта потужності cosφ однофазного споживача вибрати оптимальні характеристики ватметра (клас точності, граничне вимірювання напруги U і струму I, номінальне значення коефіцієнта потужності cosφ) і схему вимірювання потужності споживача, які забезпечили б вимірювання потужності з похибкою δ, що не перевищує заданого значення δ.

Вибрати амперметр і вольтметр (систему, границю вимірювань і клас точності) для вимірювання сили струму та напруги в колі споживача.

P = 40 Вт          U = 220 В          cosφ= 0,98          δ= 1,5%

Розв’язок задачі.

I= P / Ucosφ= 40/220 0,98 = 0,186 А

Знаходимо граничне вимірювання напруги, струму і коефіцієнта потужності  з умови:

U> U          U= 300 В

I> I              I= 0.2 А

cosφ= 1

Знаходимо сталу ватметра:

C= UIcosφ/ N= 300 0.2 1 / 150 = 0.4

N= P/ C= 40 / 0.4 = 100 под.

Вибираємо прилади і знаходимо їх сталі:

Амперметр: електродинамічна система

I = 0.2 A

U = 15 мВ

С = I/ N= 5 / 100 =  0.05 A

Ватметр: електродинамічна система

I= 300 В

U= 3 мА

С= U/ N= 300 / 150 = 2 В

Повна потужність:

S = IX  UX  = 220 0.186 = 40.92 В А

Реактивна потужність:

Q = IX  Usin φ= 40.92 0.1989 = 8.138 В А

Опір:

R= U/ I  = 220 / 0.003 = 7330 Ом

R = U / I = 150 / 5 = 30 Ом

Похибки:

δ = γ P/ P = 0.5 0.65 / 40 =  0.018 %

p.х.гр =  (δ+ f1 + δ) = 0.018 + 0.25 + 0.08 = 0.348 %

Pх  = p.х.гр  Pх  / 100 = 0.1392

Схема експеременту:

Результати вимірювання потужності однофазного споживача:

| N | C , В/под. | U , В | NA | CA , А/под. | IA, А | Kін | I, А | N | C , Вт/под. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | 2 | 220 | 73 | 0,05 | 0.1825 | 0,1 | 0,186 | 100 | 0,4 |

| P,Вт | P,Bт | cоs | RV,Ом | R,Ом | PV,Вт | P,Вт | Pпр ,Вт | Pх,Вт | IV, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 40,7 | 0,9946 | 2500 | 30 | 0.9 | 0,65 | 7,1 | 40 | 0.03 |

| IKW, А | IX, А | SX, В А | Qx, Вар | м , % | f1 , % | мін , % | ’мін , % | δ% | cоs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,005 | 0,186 | 40.92 | 0 | 0,018 | 0,25 | 10 | 3,3 | 0,08 | 0,98 |

| м , % | p.гр , % | p.х.гр , % | Pх,Вт | PхPх |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,18 | 0,568 | 0,348 | 0,1392 | 400,1392 |

| № п/п | Назва засобу вимірювання | Система | Границя вимірювань | Клас точності | Допоміжні параметри | Заводський номер та рік виготовлення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Амперметр | А | 2,5 | 0,5 | 0,016 Ом | № 56154 1963р |
| 2 | Вольтметр | А | 150 | 0,5 | 2,5 кОм | № 58658 1951р |
| 3 | Ватметр | А | 150 | 0,5 | 25 кОм | № 5065 1988р |

Висновок: на цій лабораторній роботі я вивчила основні методи вимірювання потужності споживачів в однофазних колах змінного струму та набула практичних навиків у використанні відповідних засобів вимірювань.

Міністерство освіти і науки України

Національного університету «Львівська Політехніка»

ІКТА

Звіт до лабораторної роботи №3

з дисципліни: «Метрологія та вимірювальна техніка»

на тему: «Вимірювання потужності споживачів в однофазних колах змінного струму»

Варіант № 5

Виконала:

ст. гр.УІ-21

Полуектова О.Л.

Прийняв:

Прохоренко С.В.

Львів-2008р.