## 3. Вибір і обґрунтування типу АЦП і ЦАП

#### 3.1 Вибір типу АЦП

Згідно варіанту, необхідно використати 12-розрядний перетворювач. АЦП, які можуть бути використані в даній курсовій роботі, зведені в таблиці 3.1.1.

Таблиця 3.1.1

| Основні параметри ряду мікросхем АЦП |
| --- |
| Мікросхема | Вид перетворення | n | ,мкс | m |
| К572ПВ1 | Послідовне наближення | 12 | 150 | 48 |
| КР572ПВ1 | Послідовне наближення | 12 | 150 | 40 |
| К1108ПВ2 | Послідовне наближення | 12 | 2 | 40 |

Тут n - кількість двійкових розрядів, - час перетворення, m - кількість виводів мікросхеми. Керуючись критерієм часу перетворення сигналу в АЦП, я обрав мікросхему К1108ПВ2    ( tпер = 2мкс ). Включаю даний АЦП в однополярному (невід’ємному) режимі. Цифрові виходи АЦП  мають логічні рівні ТТЛ - логіки і допускають пряме підключення до каналів МПС.

Типова схема включення ВІС АЦП К1108ПВ2 в однополярному режимі

Основні електричні параметри мікросхеми показані в таблиці 3.1.1.

Таблиця 3.1.2

| Параметр | Мін. | Макс. |
| --- | --- | --- |
| Число розрядів | 12 | ( |
| Дифереренційна нелінійність (LD, МР | -1 | 1 |
| Нелінійність (L, МР | -2 | 2 |
| Похибка перетворення в кінцевій точці шкали (FS,МР однополярний режим біполярний режим | -10 -10 | 10 10 |
| Напруга зміщення нуля на вході U10, мВ однополярний режим біполярний режим | -10 -10 | 10 10 |
| Час перетворення tc, мкс | ( | 2,0 |
| Вихідна напруга низького рівня U0L, В | ( | 0,4 |
| Вихідна напруга високого рівня U0Н, В | 2,4 | ( |
| Струм живлення від джерела ICC1, мА | ( | 80 |
| Струм живлення від джерела ICC2, мА | ( | 150 |
| Вхідна напруга UIRN , В | -3,5 | 5,5 |
| Напруга низького рівня на входах керування | -0,1 | 0,45 |
| Напруга високого рівня на входах керування | 2,28 | 4,75 |
| Споживана потужність Р, Вт | ( | 1,3 |
| Діапазон температур | -10 °С | +70 °С |
| Тип корпусу | 2123.40-6 |

Призначення виводів мікросхеми показані в таблиці 3.1.3.

Таблиця 3.1.3

| Позначення виводу | Призначення |
| --- | --- |
|  | Вхід дозволу зчитування |
| UТИ | Тактовий вхід |
|  | Вхід запуску |
|  | Сигнал кінця перетворення (готовність даних) |
| FS | Сигнал переповнення |
| UIRN | Аналоговий вхід |
| UCC1 | Напруга джерела живлення (цифр. частина) |
| U'CC1 | Напруга джерела живлення (аналог. частина) |
| UREF | Опорна напруга |

Опис та принцип роботи К1108ПВ2

Мікросхема К1108ПВ2 - функціонально закінчений 12-розрядний АЦП для перетворення вхідної напруги в діапазоні 0-5В (чи –2,5-2,5В у біполярному режимі) в прямий двійковий код. Мікросхема розміщена в металокерамічному 40-вивідному корпусі з вертикальним розташуванням виводів. Робочий струм АЦП 5мА. Перетворення відбувається за 14 тактів.

В мікросхемі використано класичний спосіб однокомпараторної побудови АЦП ПП. Вихідні каскади з 3-ма станами дозволяють читати результат перетворення одразу на шину даних МП. В ІС вихідний струм ЦАП порівнюється зі струмом вхідного резистора від джерела сигналу і формується логічний сигнал РПН. Стабілізація здійснюється за допомогою вбудованого ДОН. Синхронізація забезпечується імпульсами вбудованого ГТІ з частотою від 300 до 400 кHz. Встановлення РПН у вихідне положення і запуск в режим перетворення здійснюється по зовнішньому сигналу – гасіння і перетворення. По закінченню перетворення АЦП виробляє сигнал “Готовність” і інформація з РПН поступає на цифрові …………… через каскади.

Часова діаграма роботи ВІС К1108ПВ2

Структурна схема ВІС АЦП К1108ПВ2

## Підімкнення АЦП до МПП

### 3.2 Вибір ЦАП

Згідно варіанту, необхідно використати 12-розрядний ЦАП. ЦАП, які можуть бути використані в даній курсовій роботі, зведені в таблиці 3.2.1.

Таблиця 3.2.1

| Основні параметри ряду мікросхем ЦАП |
| --- |
| Мікросхема | n | tпер, мкс | M |
| К572ПА2 | 12 | 15 | 48 |
| КР572ПА2 | 12 | 15 | 40 |
| К594ПА1 | 12 | 3,5 | 24 |
| К1108ПА1 | 12 | 0,4 - 0,7 | 24 |

Тут, як і в попередньому випадку, n – кількість двійкових розрядів, tпер – час перетворення, m – кількість виводів мікросхеми. Як і при виборі АЦП за критерій вибору мікросхеми приймаємо час перетворення. З ряду схем виберемо ЦАП К1108ПА1 (tпер = 0,4 – 0,7 мкс). Ця ЦАП зображена на схемі 3.2.1.

Схема 3.2.1. Включення ІС ЦАП К1108ПА1 з перемичкою для виходу по однополярному струму і різними діапазонами вихідної напруги.

Основні електричні параметри мікросхеми :

Таблиця 3.2.2

| Параметр | Мін. | Макс. |
| --- | --- | --- |
| Число розрядів | 12 | ( |
| Дифереренційна нелінійність (LD, % | 0,024 | 0,024 |
| Вхідний струм високого рівня I1H, мкА | ( | 100 |
| Абсолютна похибка перетворення в кінцевій точці шкали (FS,МР | -30 | 30 |
| Час встановлення вихідного струму tS1, нс | ( | 400 |
| Струм живлення від джерела ICC1, мА | 15 | 15 |
| Струм живлення від джерела ICC2, мА | 46 | 46 |
| Максимальна вихідна напруга U0RN, В | -1,0 | 1,0 |
| Вхідна напруга низького рівня UIL, В | 0 | 0,8 |
| Вхідна напруга високого рівня UIH, В | 2 | ( |
| Опорна напруга UREF , В | 2,2 | 10,5 |

Призначення виводів мікросхеми:

Таблиця 3.2.3

| Номер виводу | Призначення виводу |
| --- | --- |
| 1 | напруга джерела живлення Ucc1 |
| 2 | напруга джерела живлення Ucc2 |
| 3 | вихід ОП компенсації |
| 4 | опорна напруга UREF |
| 5 | вивід резистора |
| 6 | загальний вивід матриці R-2R |
| 7 | вивід резистора |
| 8 | аналоговий вихід |
| 9 | вивід резистора зворотного зв’язку RO.C1 |
| 10 | вивід резистора зворотного зв’язку RO.C2 |
| 11 | вхід ОП компенсації |
| 12 | загальний |
| 13 | Цифрових вхід 1 (СР) |
| 14-23 | Цифрові входи 2-11 |
| 24 | Цифрових вхід 12 (СР) |

Мікросхема 12-розрядного ЦАП типу К1108ПА1 призначена для побудови блоків аналогового вводу/виводу з підвищеною швидкодією. Мікросхема виконує функцію лінійного перетворення 12-розрядного паралельного коду у вихідний однополярний чи біполярний струм. Перетворення здійснюється по принципу сумування  двійково-зважених струмів. Рівність струмів досягається за допомогою  високої ідентичності елементів інтегральної схеми, а їх стабілізація відбувається від зовнішнього опорного джерела за допомогою спеціальної схеми на основі вбудованого операційного підсилювача.

Перетворювач К1108ПА1 виготовлений по біполярній технології з діелектричною ізоляцією. Мікросхема конструктивно оформлена в 24-вивідному герметичному металокерамічному корпусі з вертикальним розташуванням виводів.

Функціональна електрична схема ІС ЦАП К1108ПА1

Схема 7. Підімкнення ЦАП до МПП