Завдання №1

1. Вихідні дані приймаються згідно варіанту.

ВИХІДНІ ДАНІ

табл.1

| Назва підприємства | Назва забруднюючих речовин | Сфакт, мг/куб.м | Висота труби Н | Область | Об'єм викиду, куб.м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Металургійний комбінат | Сірчаний газ | 3.1 | 55 | Донецька | 2100 |
|  | Окис вуглецю | 6.1 |  |  |  |
|  | Сажа | 0,7 |  |  |  |
|  | Манган | 0,05 |  |  |  |
|  | Ванадій 5-ти окисний | 0,03 |  |  |  |
|  | Сірковуглець | 0,08 |  |  |  |

Табл.2

| Температура повітря (t2), ˚С | Температура викиду (t1), ˚С |
| --- | --- |
| 25,5 | 120 |

Завдання №2. Визначити до якого класу шкідливості відноситься підприємство та встановити величину санітарко захисної зони.

Підприємство «Хімічний комбінат» відноситься до І класу шкідливості, а розмір санітарно-захисної зони становить 1000м.

Санітарно-захисні зони — це ділянки землі навколо підприємств, які створюють з метою зменшення шкідливого впливу цих підприємств на здоров'я людини, їх розташовують з підвітряного боку підприємств і засаджують деревами й чагарниками. Вони мають вигляд парків чи лісопарків. У цих зонах можна розташувати адміністративно-службові приміщення, склади, гаражі, депо, лазні, торгові центри.

Залежно від шкідливості забруднювачів, що викидаються, й можливості їх очистки кожне підприємство відносять до того чи іншого класу шкідливості, відповідно до цього за розмірами розрізняють 5 класів санітарно-захисних зон.

Табл.З

| Назва підприємства | Клас шкідливості | Розміри санітарно захисної зони, м |
| --- | --- | --- |
| Металургійний комбінат | І | 1000 |

Завдання №3. Навести характеристику забруднюючих речовин та описати механізм дії забруднюючих речовин на організм людини та довкілля,

Cірчаний газ -безбарвний газ із гострим запахом. Добре розчиняється у воді, створюючи сірчану кислоту. При впливі на організм подразнює верхні дихальні шляхи, викликаючи запалення слизових оболонок носоглотки, бронхів. Високі концентрації оксиду сірки в повітрі викликають у людини задишку, можуть призвести до утрати свідомості

Окис вуглецю або вуглекислий газ, СО2 за стандартних умов — 6езбaрвний газ, 6ез запаху, вaжчий за повітря в1,5 раза, доволі добре розчиняеться y воді, осо6ливо під тиском, легко перетворюеться на рідину навіть за кiмнатної температури i невеликого тиску (5 МПа). Зpіджений СО2 зберiгaють y стальних 6алонах. Якщо його швидко вилити з 6алона, вyглекислий газ випaровyється, внaслiдок чого частина газу пеpетвоpюється на снігоподі6ну мacy. Твepдий вуглекислий газ називають сухим льодом.

Сірковуглець — СS2, кип. 46.2°С, tпл. 111°С; Розчиняється в мінеральних органічних розчинниках, погано - у воді. Розкладається у воді при температурі 150°С з виділенням Н2S, легко обмінює сірку на кисень при нагріванні з оксидами металів. Отримання: при пропусканні пари S над розжареним деревним вугіллям. Вживання: для отримання ксантогенагов целюлози у виробництві віскози, синтезу СС14; розчинник жирів, смол, канчуків, сірі, фосфору.

Завдання №4-5. Встановити клас шкідливості забруднюючої речовини.

# ГДК забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, мг/куб.м

# Табл,4

| Речовина | Маклимальна разова | Середньодобова | Клас шкідливості речовини |
| --- | --- | --- | --- |
| Сірчаний газ | 0,008 | 0,003 | 2 |
| Окис вуглецю | 3,0 | 1,0 | 4 |
| Сажа | 0,15 | 0,5 | 3 |
| Манган | 0,07 | 0,07 | 3 |
| Ванадій 5-ти окисний | - | 0,002 | 1 |
| Сірковуглець | 0,003 | 0,05 | 2 |

Завдання №6. Визначити фактичну масу річного викиду і-тої домішки забруднюючої речовини в атмосферу(СН 369-74) за формулою

# Мфакт=(Сфакт. ×)/(A×Ф)×T

Де Сфакт. - фактична концентрація забруднюючої речовини, г/куб.м; Н - висота труби, м;  - об'єм викиду, м.куб/с; t1 - температура викиду, °С; t2 - температура атмосферного повітря для найтеплішого місяця року в даній місцевості; А -коефіцієнт, що враховує частоту температурних інверсій даної місцевості(для умов України А=160); Ф - коефіцієнт швидкості осідання часток в атмосфері(для газів - 1 .0; для парів - 2,0; для пилу - 3 .0); Т - число секунд в році.

Мфакт. (Сірчаний газ) =122(т/рік)

Мфакт(Окис вуглецю)=т/рік)

Мфакт (Сажа)==   9,19   ( т/рік)

Завдання №7.  Визначити масу максимально допустимого викиду. Знаходять за формулою:

Мгдк=

де См - максимальна разова ГДК забруднюючої речовини, г/м. куб.

Мгдк(Сірчаний газ)==0,35 (т/рік) Мгдк(Окис вуглецю)== 118(т/рік)

Мгдк(Сажа)==  1,97 (т/рік)

Завдання №8. Знаходять масу над лімітних викидів забруднюючих речовин в атмосферу:

, т/рік

Мнл(Сірчаний газ)  =  121,65 (т/рік)

Мнл(Окис вуглецю) = 122  (т/рік)

Мнл(Сажа)=    7,22          (т/рік)

Завдання №9 Визначають ефективність очистки необхідної для збереження санітарних норм очистки:

Е(Сірчаний газ)   = 99%

Е(Окис вуглецю)    = 50%

Е(Сажа)=78%

В залежності від необхідної ефективності очистки обирають методи та спосо-бл очистки газуватих вилшдів від забруднювачів.

Визначення необхідного ступеня очистки

Табл.5

| Назва підприємства | Назва забруднюючих речовин | Сфакт, мг/куб.м | Сгдк мг/куб.м | Мфакт т/рік | Мгдк т/рік | Мнл т/рік | Необхідний ступінь очистки % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Металургійний комбінат | Сірчаний газ | 3,1 | 0,008 | 122 | 0,35 | 121,65 | 99 |
|  | Окис вуглецю | 6,1 | 3,0 | 240 | 118 | 122 | 50 |
|  | Сажа | 0,7 | 0,15 | 9,19 | 1,97 | 7,22 | 78 |

Завдання №10. Розрахувати розміри платежу за викиди в атмосферу забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення. Відповідно до вимог Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» для підвищення економічної відповідальності за збитки, нанесені державі, а також з метою стимулювання заходів щодо охорони атмосферного повітря, упорядкування джерел фінансування відшкодувань вводиться плата за викиди в атмосферу забруднюючих речовин.

Розрахунок проводиться на підставі «Методики визначення розмірів плати і стягнення платежів за забруднення навколишнього природного середовища України». Розміри платежу визначають дві складові:

- плату в межах установлених лімітів(тимчасово погоджених) викидів забруднюючих речовин;

- плату за перевищення лімітів викидів забруднюючих речовин.

Плата за викиди і-тої забруднюючої речовини визначають за формулою:

, грн./ рік

(Сірчаний газ)=[2×0,35+2×2×121,65] ×1,94×10=9453,62  (грн./ рік)

(Окис вуглецю)= [2×11+2×2×122] ×1.94×10= 9894     (грн./ рік)

(Сажа)=[2×1,97+2×2×7,22] ×1,94×10=             636,71      (грн./ рік)

де  - базовий норматив плати за викиди в атмосферу однієї тони і-тої забруднюючої речовини в межах ліміту з врахуванням класу небезпечності;  - маса річного викиду в межах ліміту і-тої забруднюючої речовини(табл.5), т/рік;  -коефіцієнт кратності плати за над лімітний викид в атмосферу забруднюючих речовин( приймаються залежно від екологічного стану місцевості); - маса надлишкового викиду в атмосферу і-тої забруднюючої речовини(табл.5), т/рік; - коефіцієнт індексації;  - коефіцієнт, що враховує територіальні соціально-екологічні особливості, залежить від чисельності жителів населеного пункту, його народногосподарського значення і розраховується за формулою:

=Кнас.×Кф

=1.25х 1.55=1,94

де Кнас. — коефіцієнт, що залежить від чисельності жителів наседеного пункту (табл..6); Кф - коефіцієнт, що враховує народногосподарське значення населеного пункту(табл..7).

Плата за забруднення атмосферного повітря

Табл.8

| Назва забруднюючих речовин | Маса річного викиду в межах ліміту т/рік | Над лімітна маса викидів т/рік | Базовий норматив плати грн/т | Сума плати в межах ліміту грн/рік | Коефіцієнт кратності | Сума плати за надлімітні викиди грн/рік | Загальна сума плати грн/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сірчаний газ | 0,35 | 121,65 | 2 | 13,58 | 2 | 9440,04 | 9453,62 |
| Окис вуглецю | 118 | 122 | 2 | 426,8 | 2 | 9467,2 | 9894 |
| Сажа | 1,97 | 7,22 | 2 | 76,44 | 2 | 560,27 | 636,71 |

Всього: 19984,33

Додаток

Базові нормативи плати за викиди в атмосферу забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за 1 т)

| Назва речовини | Плата (грн) |
| --- | --- |
| Сірчаний газ | 2 |
| Окис вуглецю | 2 |
| Сажа | 2 |
| Манган | 1376 |
| Ванадій 5-ти окисний | 200 |
| Сірковуглець | 111 |

Висновки

В цій розрахунковій роботі ми:

А) Встановили клас небезпеки забруднення речовини та розміри санітарно захисної зони;

Б) Розрахували фактичний об’єм викидів забруднюючих речовин в атмосферу;

В) Визначили необхідний рівень очистки;

Г) Визначили розмір плати за забруднення атмосфери.

Згідно підрахунків мого варіанту загальна сума плати за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря становить -19984,33грн/рік. Основну частину від цієї суми складає плата за викиди Окис Вуглецю,  але найбільша ефективність необхідної очистки припадає на Сірчаний газ. Отже, необхідно зменшити кількість цих речовин в атмосферному повітрі.