Лабораторна робота № 017

Дослідження пасивного прохідного чотиполюсника

Мета роботи - експериментально визначити на змінному струмі коефіцієнти лінійного пасивного прохідного взаємного чотириполюсника, а також дослідити його роботу при навантаженні

Порядок  проведення  роботи

1. Зібрати схему прямого ввімкнення чотириполюсника (рис.1)

2.Виконати досліди неробочого ходу(затискачі 2-2' розімкнуті}

та короткого замикання (затискачі 2-2' замкнені)при живленні чотириполюcника зі сторони первинних затискачів. Результати записати в табл. 1

3. До вихідних затискачів чотириполюсника ввімкнути навантаження  За вказівкою викладача навантаження вмикається у вигляді активного R , індуктивного XL ємнісного Xc опору.

Покази прикладів записати у табл. 2,

4. Зібрати схему оберненого вмикання чотириполюсника /рис. 2/.

5. Виконати досліди неробочого ходу та короткого звмикання При живленні чотириполюсника зі сторони вторинних затискачів. Результати записати в табл.З.

Обробка експериментальних даних

1. За дослідами неробочого ходу та короткого замикання при живленні чотириполюсника зі сторони первинних затискачів визначити  Z1X  			Результати занести в табл.1

2. З результатів п. 1.3- визначити Zн і занести в табл, 2. 		3 дослідів неробочого ходу та короткого замикання при живленні чотириполюсника зі сторони вторинних затискачів визначити Z2X і результати занести в таб.З

4. Перевірити співвідношення  Z1x  / Z1k = Z2x  / Z2k

5. Визначити коефіцієнти , , , , чотириполюсника  і перевірити співвідношення

Результати записати в табл. 4.

6. Визначити значення , ,  елементів Т-подібної (рис. З) та значення ,   (рис. 4) елементів П-подібної заступних схем.

7. Знаючи коефіцієнти чотириполюсника , , ,  та із досліду (див. табл. 2) значення U2, I2, φ2, знайти U1, I1, φ1 та порівняти з дослідними величинами.

Таблиці для запису і обробки експериментальних даних

| Виміряно | Обчислено |
| --- | --- |
| Режими | U1, B | I1, A | Ф1, град | Z1X ; Z1К (Ом) |
| Неробочий хід | 26 | 0,122 | -71 | Z1X=213*е-71j |
| Коротке замикання | 25,7 | 0,058 | 58 | Z1K=443*е58j |

| Виміряно | Обчислено |
| --- | --- |
| Режими | U2, В | I2, А | φ2, град | ; |
| Неробочий хід | 12,4 | 0,185 | -75 | Z2X = 67*e-75j Ом |
| Коротке замикання | 12,1 | 0,088 | 65 | Z2K = 137*e54j Ом |

| U1 | I1 | φ1 | U2 | I2 | φ2 | Zн = U2/I2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | А | град | В | А | град | Ом |
| 25,3 | 0,101 | -44 | 18,6 | 0,077 | 0 | 241 |

Пункт 4. Перевірити співвідношення  Z1X  / Z1R = Z2X  / Z2R

213*е-71j / 443*е58j = 67*e-75j / 137*e54j

0,48*е-j129  = 0,48*e-j129

Пункт 5. Визначити коефіцієнти , , , , чотириполюсника  і перевірити співвідношення

A = sqrt(Z1X/(Z2X – Z2R)) = sqrt(Z1X*Z1R/(Z2X*Z1R – Z2R*Z1R)) = sqrt(Z1X*Z1R/Z2R/(Z1X – Z1R))

Z1X = 213*e-j71 = 213*cos71 – j213*sin71 = 69 – j201

Z1R = Z1K=443*е58j = 443*cos58 + j443*sin58 = 235 + j375

Z1X - Z1R = 69 – j201– (235 + j375) = -166 – j174

A = sqrt(Z1X*Z1R/Z2R/(Z1X – Z1R)) = sqrt(94359*e-j13/31510*e-j67) = sqrt(2.99*ej80) = 1.5*ej40(Ом)

B = Z2R * A = 137*e54j * 1.5*ej40 = 205*ej94 (Ом)

C = A / Z1R = 1.5*ej40 / 443*е58j = 0.0033*ej-18 (Сім)

D = B / Z1R = 205*ej94 / 443*е58j = 0.46*ej36

| A | B, Ом | C, cм | D | Перевірка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5*ej40 | 205*ej94 | 0.0033*ej-18 | 0.46*ej36 | AD-BC = 1 |

Перевірка співвідношення AD-BC = 1

1.5*ej40* 0.46*ej36- 205*ej94* 0.0033*ej-18= 0.69*ej76 – 0.6765*ej76 = 0.69*cos76 – j0.69*sin76– 0.6765* cos76– 0.6765* sin76= 0.167 + j0.669 – (-0.163 + j0.656) = 0.33 – j1,325 != 1

Пункт 6 Обчислення елементів заступних схем 4-полюсника

Т-подібна схема

Z1T = (A-1)/C = (1.5*ej40-1)/ 0.0033*ej-18 = (1.15 + j0.96 - 1)/0.0033*ej-18 = 0.15*ej90 / 0.0033*ej-18 = 45,45*ej108 = -14 + j43 Ом

Z2T = (D-1)/C = (0.46*ej36-1)/ 0.0033*ej-18 = (0.37 + j0.27- 1)/ 0.0033*ej-18 = 0.63*ej16 / 0.0033*ej-18 = 190,9*ej-2 =  -381+ j6,66 Ом

YT = C = 0.0033*ej-18= j0.0033 См

П-подібна схема

ZП = B = 198*ej104 = -48 + j192 Ом

Y1П = (D-1)/B = (0.46*ej36-1)/ 205*ej94= (0.372 + j0.27- 1)/ 205*ej94= 0.628*ej16 / 205*ej94= 0.003*e-j78 =  -j0.003 См

Y2П = (A-1)/B = (1.5*ej40-1)/ 205*ej94= (1.15 + j0.96 - 1)/ 205*ej94= 0.15*ej90 / 205*ej94= 7.31*e-j4 = 7.3 + -j0.001 Cм

Пункт 7. Знаючи коефіцієнти чотириполюсника , , ,  та із досліду (див. табл. 2) значення U2, I2, φ2, знайти U1, I1, φ1 та порівняти з дослідними величинами.

З основних рівнянь визначаємо:

U1 = A* U2 + B*I2 = 1.5*ej40 * 18,6+ 205*ej94* 0,077 = 27.9*ej56  + 15.785*ej104 (B)

I1 = C* U2 + D*I2 = 0.0033*ej-18* 18,6+ 0.46*ej36* 0,077 = 0.061*ej6  + 0.035*ej54 (A)

φ1 = φU – φI = 33 -75 = -42