## Мета

- Визначити необхідну кількість під мереж.

- Визначити необхідну кількість хостів.

- Розробка відповідної схеми адресації.

- Призначення адреси і маски підмережі для інтерфейсів пристроїв та хостів.

- Дослідити використання доступного адресного простору мережі.

## Визначити, як статична маршрутизація може бути застосована в мережі

## Топологічна схема

## Таблиця адресації

| Device | Interface | IP Address | Subnet Mask | Default Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HQ | Fa0/1 | 192.168.9.33 | 255.255.255.240 | N/A |
|  | S0/0/0 | 10.0.0.2 | 255.255.255.252 | N/A |
|  | S0/0/1 | 10.10.0.2 | 255.255.255.252 | N/A |
| BRANCH1 | Fa0/0 | 192.168.9.1 | 255.255.255.248 | N/A |
|  | Fa0/1 | 192.168.9.17 | 255.255.255.248 | N/A |
|  | S0/0/0 | 10.0.0.1 | 255.255.255.252 | N/A |
| BRANCH2 | Fa0/0 | 192.168.9.65 | 255.255.255.248 | N/A |
|  | Fa0/1 | 192.168.9.81 | 255.255.255.248 | N/A |
|  | S0/0/1 | 10.10.0.1 | 255.255.255.252 | N/A |
| PC1 | NIC | 192.168.9.34 | 255.255.255.240 | 192.168.9.33 |
| PC2 | NIC | 192.168.9.2 | 255.255.255.248 | 192.168.9.1 |
| PC3 | NIC | 192.168.9.18 | 255.255.255.248 | 192.168.9.17 |
| PC4 | NIC | 192.168.9.66 | 255.255.255.248 | 192.168.9.65 |
| PC5 | NIC | 192.168.9.82 | 255.255.255.248 | 192.168.9.81 |

| Subnet Number | Subnet Address | First Usable Host Address | Last Usable Host Address | Broadcast Address |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 192.168.9.0/29 | 192.168.9.1 | 192.168.9.14 | 192.168.9.15 |
| 1 | 192.168.9.16/29 | 192.168.9.17 | 192.168.9.30 | 192.168.31 |
| 2 | 192.168.9.32/28 | 192.168.9.33 | 192.168.9.62 | 192.168.63 |
| 3 | 192.168.9.64/29 | 192.168.9.65 | 192.168.9.78 | 192.168.9.79 |
| 4 | 192.168.9.80/29 | 192.168.9.81 | 192.168.9.94 | 192.168.9.95 |

Висновок :На лабораторній роботі ми ознайомились з основами маршрутизації в IP мережах.

Набули навиків розділення мережі на під мережі та налаштували шляхи між під мережами. Та зрозуміли роль маршрутизації в побудові мереж.

Під час виконання лабораторної роботи ми навчились задавати шляхи маршрутизації, та використовувати сполучення типу  SERIAL.

Національний університет “Львівська політехніка”

Кафедра “Телекомунікації”

Лабораторна робота №4

Сценарії підмереж

Виконав:

ст. ІТРЕ, гр. ТК-43

Янишин В. Б.

Прийняв:

Кирик М. І

# Львів 2011