Мета роботи: ознайомитися із приладом ВШВ-003, що призначений для виміру та аналізу шуму і вібрації.

Опис та характеристики приладу

Прилад ВШВ-003 є малогабаритним, портативним вимірювальним приладом, що призначений для виміру і аналізу шуму і вібрації в місцях проживання, виробничих і польових умовах, і використовується для визначення джерел і характеристик шуму і вібрації в місцях знаходження людей, при дослідження машин і механізмів, при розробці і контролі якості виробів.

Особливості:

Прилад ВШВ-003 має вбудовані фільтри з частотними характеристиками А, В, С, а також смугові фільтри: октавні та трьох октавні, що дозволяють проводити класифікацію, виміри і визначення нормованих параметрів і характеристик шуму і вібрації у відповідності із вимогами санітарних норм і стандартів безпеки праці. Прилад укомплектований п’єзоелектричними вібровимірювальними перетворювачами ДН-3-М1 і ДН-4-М1, що мають коефіцієнт перетворення відповідно 10 мВ с2/м і 1 мВ с2/м, і конденсаторним мікрофоном з капсулем М-101, що має чуттєвість 50 мВ/Па.

Технічні характеристики:

- Полоса частот, Гц

- параметри вібрації  1~10000

- рівень звукового тиску по характеристиці ЛІН   2~18000

- частотні характеристики   А, В, С, ЛІН

- Динамічний діапазон вимірювання параметрів

- віброприскорення, м/с2   3х10e-3...10e3

- віброшвидкість, мм/с   3х10e-2...5х10e4

- рівень звуку, дБ отн. 2х10e-5 Па   22...140

- Основна похибка вимірювань

- параметрів вібрації, %   ±10

- шуму( клас точності)   1

- Споживана потужність, Вт

- при живленні від мережі   4

- при живленні від батареї   1,2

- фільтри октавні із середніми геометричними частотами, Гц

2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150; 4000; 5000; 6300; 8000; 10000; 12500; 16000

- Маса ВШВ-003  не більше як 0,6

Виконання роботи

- Ознайомитися з правилами техніки безпеки.

- Ознайомитися з принципом роботи і основними характеристиками приладу ВШВ-003.

- Включити генератор шуму.

- Виміряти рівень шуму в приміщенні з генератором шуму і поза його межами.

- Дані занести в таблицю та порахувати рівень послаблення сигналу.

- Оформити звіт про виконання лабораторної роботи.

| Гц | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| У приміщенні, дБ | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| За межами, дБ | 67 | 68 | 66,6 | 67 | 66,8 |

Послаблення сигналу:

- при 250:       83-67=16

- при 500:       83-68=15

- при 1000:     83-66,6=16,4

- при 2000:     83-67=16

- при 4000:     83-66,8=16,2

Висновок: На цій лабораторній роботі я ознайомилася із приладом ВШВ-003, що призначений для виміру та аналізу шуму і вібрації. Після проведення вимірювань можна зробити висновок, що рівень шуму практично не змінюється незалежно від частоти.

Міністерство освіти і науки України

Національного університету «Львівська Політехніка»

ІКТА

Кафедра ЗІ

Звіт до лабораторної роботи № 4

з курсу: «Методи та засоби захисту інформації»

«Ознайомлення з роботою приладу ВШВ-003»

Виконала:

ст. гр.УІ-31

Полуектова О.Л.

Прийняв:

Іванюк В.М.

Львів-2009р.