# Лабораторна робота №5

# Тепловий розрахунок комп'ютера.

Вхідні дані:

| L, мм | B, мм | H, мм | ε | tс, °С | P, Вт | (, мм | εз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 480 | 420 | 380 | 0,94 | 45 | 160 | 38 | 0,8 |

Розрахунок температури корпуса

При нормальному атмосферному тиску, для корпуса із розмірами L х В х Н, зв'язок між потужністю Р і середньою температурою перегріву поверхні корпуса виражається рівністю:

P=(tk(k

де:   (tk = tк - tс — температура перегріву;

tк — температура корпуса;

tс— температура навколишнього середовища;

(k — теплопровідність від корпуса в середовище, Вт/град.

Теплопровідність корпуса визначається як сума теплопроідностей верхньої, нижньої і бокових стінок:

(к=(кв+(кн+(кб;

(к=(вSв+(нSн+(бSб

де:   ((в, (н, (б — повні коефіцієнти тепловіддачі відповідно верхньої, нижньої і бокових стінок корпуса, Вт/(м2 град);

Sв, Sн, Sб — площа відповідно верхньої, нижньої та бокових стінок корпуса, м2.

Повний  коефіцієнт  тепловіддачі  (і;-й  поверхні  рівний  сумі конвективного коефіцієнта (кі і коефіцієнта теплообміну випромінювання (ві:

(і = (кі + (ві

Коефіцієнт теплообміну випромінювання:

(ві = εвіf(tк, tс),

де:   f(tк, tс) — функція температури одиночного блоку, рівна:

εві — приведена степінь чорноти і-ї поверхні. Значення коефіцієнтів (ік визначаються по формулам:

а) Для горизонтальної поверхні, що розсіює тепловий потік вверх:

де:   lmin — менший розмір поверхні корпуса, м;

А2 —коефіцієнт, що залежить від фізичних параметрів повітря, значення якого береться із довідкового матеріалу.

tm — температура у приграничному шарі корпус - середовище, використовується для визначення коефіцієнта А2 і приблизно визначається як середнє арифметичне температур корпуса і середовища:

tm=0.5(tk+tc);

b) Для горизонтальної поверхні, що розсібє тепловий потік вниз:

с) Для вертикальної поверхні висотою Н, м:

Задавшись температурою (tкі, на основі вище описаного ходу обчислень, вираховують Р1.

Таким чином координати першої точки теплової характеристики є (Р1;(tk1).

Аналогічним чином, задавшись другим значенням температури корпуса tk2, знаходимо тепловий потік P2, що розсіюється корпусом при температурі (tk2, отримавши координати другої точки теплової характеристики корпуса (Р2; (tk2). Третьою точкою служить початок координат.

Дальше по цим точкам будують графік теплової характеристики корпусу P=f((tk). За допомогою цього графіка знаходять для заданої потужності Р перегрів корпуса (tk1.

Розрахунок:

Задамось температурою (tk1=Р/(9 Sk) = 16.4°С   (tk1=61.4°С)    Sk=1.0872 м2

tm=0.5(61.4+45)=53.2 (C

А2 вибираємо рівним 1,31

Конвективні коефіцієнти:

Повні коефіцієнти тепловіддачі:

(в= 7,4+4,26= 11,66

(н = 7,4+2,29= 9,69

(б = 7,4+3,36=  10,76

Sв=Sн=0,2016м2

Sб = 0,684м2

(к= 11,66·0,2016м2+9,69·0,2016м2+10,76·0,684м2= 11,7

P1 =16,4град · 11,7 =191,88Вт

Задамось температурою (tk2=(tk1·P/P1=16,4(C ·160Вт/191,88Вт=13,7(C    (tk2=58,7(C)

tm = 0.5(58,7+45) = 51,8(C

А2 вибираємо рівним 1,31

(в= 7,32+4,07=11,39

(н = 7,32+2,19= 9,51

(б = 7,32+3,21=  10,53

Sв=Sн=0,2016м2

Sб = 0,684м2

(к= 11,39·0,2016м2+9,51·0,2016м2+10,53·0,684м2= 11,42

P1 =11,42град · 13,7 =156,5Вт

Теплова характеристика корпуса буде мати вигляд:

За тепловою характеристикою корпуса, для заданої потужності, визначаємо температуру перегріву корпуса, яка рівна:

(tк=14 °С

Звідки знаходимо температуру корпусу:

tк= (tк + tc =14+45=59 °С

#### Розрахунок температури нагрітої зони

При нормальному атмосферному тиску, для корпуса із розмірами 1 х b х h, зв'язок між потужністю Р і середньою температурою перегріву нагрітої зони виражається рівністю:

P= (tз (з,

де:       (tз = tз - tк — температура перегріву;

tз — середня температура нагрітої зони;

tc — температура навколишнього середовища;

tк — температура корпуса;

(з — теплопровідність від нагрітої зони до корпусу, Вт/град.

Теплопровідність нагрітої зони визначається формулою:

(з=(зк+(зв;

(зв=(злSз:

(зк=(бзS бз +( взS вз +( нзS нз;

S в, S н, S б — площа відповідно верхньої, нижньої та бокових стінок нагрітої зони, м2;

((бз, ( вз, ( нз —коефіцієнт тепловіддачі конвекції, відповідно для бокової, верхньої та нижньої частини нагрітої зони.

Коефіцієнт теплообміну випромінювання:

( нз= εзвf(tз,tk),

Езв – приведена степінь чорноти зони.

Sз — сумарна площа поверхні нагрітої зони.

Sз=S бз +S вз +S нз=2[h(1+b)+1b] (м2)

Коефіцієнт тепловіддачі конвекції для верхньої частини поверхні нагрітої зони:

А5 —коефіцієнт, що залежить від температури , значення якого береться із довідкового матеріалу.

tm=0.5(tз+tк);

Коефіцієнт (нз визначається по формулі:

(нз =(f/(в

де: (f — коефіцієнт теплопровідності повітря при температурі tm, береться із довідкового матеріалу.

Коефіцієнт (бз визначається по формулі:

(бз =0,5((вз +(нз);

Дальше розрахунок проводиться як при тепловому розрахунку температури корпуса комп'ютера.

Розрахунок:

Sз= 2[(0.38-0.038-0.038)*(0.48+0.42)+0.48*0.42]=0,9504 м2

(tз1=Р/(9Sз)=160Вт/(9*0,9504°С)=18,7°С

tз1=59°С+18,7°С =77,7°С

tm =0.5(77,7°С+59°С)=68,4 °С

(f – Коефіцієнт теплопровідності

(f=0.029 Вт/м2град

(нз =0.029 Вт/м2град/0,038 Вт/м2град=0,78

А5=0,57

(бз =0,5(5,81+0,78)=3,29

(зк=3,29*2*0,304(0,48+0,42)+5,81*0,48*0,42+0,78*0,48*0,42=3,13

(зв=7,22*0,9504м2=6,86

(з=3,13+6,86=10

Рі=18,7С *10=187 Вт

(tз2=(tз1Р/P1= 18,7*160/187=16°С

Sз=0,9504м2

tз2=59+16=75С

tm =0.5(75+59)= 67 °С

(f=0.0295 Вт/м2град

(нз =0.0295/0.038=0,78

А5=0.57

(бз =0,5(5,59+0,78)=3,19 (зк=3,19*2*0,304(0,48+0,42)+5,59*0,48*0,42+0,78*0,48*0,42=3,85

(зв=7,14*0,9504=6,78

(з=6,78+3,85=10,63

Рі=16 *10,63 =170,1Вт

Теплова характеристика нагрітої зони приведена нижче. За тепловою характеристикою нагрітої зони, для заданої потужності , визначаємо температуру перегріву, яка рівна:

(tз=15°С

Звідки знаходимо температуру нагрітої зони:

tз= tк + (tз =59+15=74°С

Теплова характеристика нагрітої зони буде мати вигляд: